Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici Nad Nádražím, Ostrov

Z a d á n í

Zpracoval:	Pavel Výborný

Datum:	07.2009

Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici Nad Nádražím, Ostrov

I. Základní údaje

Důvody pro pořízení studie a stanovení hlavních cílů pro řešení území

Na základě usnesení komise majetku města Ostrov č. 7 ze dne 5.5.2008 bylo uloženo prověření možnosti budoucího přístupu k  p.p.č. 224/433, a zajistit zpracování výkresu situace případně studie možného zastavění stavbami RD na p.p.č. 318/2 a 334/1, resp. p.p.č. 224/433, 314 a 319 v k.ú. Ostrov nad Ohří. Následně proběhne vypracování výběrových podmínek na prodej uvedených pozemků.

Vymezení řešeného území

Řešené území je podrobně vyznačeno v grafické příloze zadání. Předmětem řešení jsou již schválené plochy pro bydlení čisté (p.p.č. 318/2, 319 a 334/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří) a plochy drobné výroby (p.p.č. 224/433, část 332/4,  zakotvené v platném Územním plánu města Ostrov.

Uvedené území se nachází severně od ulice Nad Nádražím. Jedná se o plochy svažité jižním směrem v současné době neudržované a zarostlé náletovými dřevinami. Toto území je potenciálním prostorem pro tvorbu nepovolených skládek.

Řešené plochy jsou limitovány především v jižní části a to vzdušným vedením nn a kanalizací, v severní části je to již zmiňované svaživost uvedeného území.

II. Požadavky na zpracování studie

Požadavky vyplývající pro řešené území z platného Územního plánu města Ostrov

  - Bydlení čisté - Bč

- Doporučené využití: bydlení v rodinných domech

- Přípustné využití: rodinné domy s provozovnami (zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální), stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v nebytových domech

- Výjimečně přípustné využití: bytové domy, stavby pro zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, to vše pouze pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí

- Nepřípustné využití: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hladinu hluku

- Zastavěnost: 40%

- Maximální podlažnost: 3 + P

- Zeleň: 45%

  - Drobná výroba a služby – Vd

- Doporučené využití: stavby drobné výroby a služeb, které by mohly mít rušivé účinky pro bydlení, stavby pro skladování

- Přípustné využití: ČS PHM, zařízení vědy a výzkumu

- Výjimečně přípustné využití: služební byty, veřejné stravování, zábavní zařízení, obchod, administrativa

- Nepřípustné využití: bytové domy a rodinné domy, ubytovací zařízení, tržnice, objekty k individuální rekreaci

- Zastavěnost: 60%

- Maximální podlažnost: 2, v. římsy 7m od upraveného terénu

- Zeleň: 20%

Cíle studie

  - Cílem této studie bude:

- Navržení způsobu přístupu na p.p.č. 224/433 a na část p.p.č. 332/4 v k.ú Ostrov nad Ohří

- Zhodnocení funkčního využití p.p.č. 224/433 a části p.p.č. 332/4 v k.ú. Ostrov nad Ohří

- Navržení způsobu zástavby v lokalitách p.p.č. 318/2, 334/1 (případně části p.p.č. 224/433 a části p.p.č. 332/4) to vše v k.ú. Ostrov nad Ohří

- Dopravní řešení v této lokalitě včetně návaznosti na plánovanou výstavbu v rozvojové lokalitě Ostrov – Východ

- Umístění nových inženýrských sítí v zájmovém území

- Prověření případných přeložek stávajících inženýrských sítí v rámci zájmového území

- Vyhodnocení majetkoprávních vztahů nejen na vlastní zájmové území, ale i na trasy přípojek a vedení sítí dopravní a technické infrastruktury

Členění studie

  - Studie bude členěna na

- Textovou část, včetně odhadu nákladů na vybudování dopravní a technické infrastruktury

- Grafickou část (urbanistický návrh včetně parcelace, dopravní řešení)

- Dokladovou část - bude obsahovat stanoviska dotčených orgánů a institucí, správců dopravních a inženýrských sítí. Tato stanoviska k navrhovanému řešení zajistí zhotovitel.

Podklady pro zpracování studie

  - Podkladem pro zpracování studie budou:

- Územní plán města Ostrov

- Katastrální mapa v digitální (vektorové) podobě ve formátu *.dxf

- Dostupná data z územně analytických podkladů v digitální (vektorové) podobě ve formátu *.dxf

- Studie Ostrov – Východ

- Polohopisné a výškopisné zaměření lokality

- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení - Dokončení městského dopravního okruhu (dotýká se v horní části p.p.č. 332/4 – veřejně prospěšná stavba C6 – rozv. pl. č. OS-DO6 – spojka Lidické ulice a Krušnohorské ulice – k.ú. Ostrov nad Ohří)

Požadavky na výrobní výbor

V průběhu zpracování bude územní studie konzultována se zadavatelem minimálně na dvou výrobních výborech svolaným v místě zadavatele – termín dle potřeby navrhne zhotovitel.

Požadavky na rozsah a způsob zpracování studie

Územní studie bude členěna na:

- část textovou – Průvodní zpráva,

- část grafickou,  která bude zahrnovat:	- situaci širších vztahů,		M 1: 5000

- regulační výkres,		M 1: 1000

- dopravní řešení,		M 1: 1000

- technické vybavení,		M 1: 1000

- výkres vlastnických vztahů	M 1: 1000

- event. dopady na další složky

- část dokladovou. Dokladová část bude obsahovat písemná vyjádření a požadavky dotčených orgánů a organizací včetně vyjádření dopravního inspektorátu policie ČR. Tato stanoviska dotčených orgánů státní správy a organizací k navrhovanému řešení zajistí zhotovitel.

Formáty vyhotovení studie

Výsledná studie bude předána 1x v digitální podobě (textová část ve formátu PDF, DOC, tabulková část ve formátu  PDF, XLS, grafická část ve formátu  PDF, DWG DGN, případně SHP) a v počtu 4 paré  v tištěné podobě.

Termín předání díla

Navrhovaný termín předání díla – 12/2009