Regulační plán  části města

JÁCHYMOV

KLÍNOVEC

Návrh

T e x t o v á     č á s t

--------------------------------------------------------------------

Zpracovatel: Ing.arch.Ivan Štros                         říjen  2005

Pořizovatel: MÚ Jáchymov

Zpracovatelé:

------------------

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická část       Ing.arch.Ivan Štros

doprava                                               Ing.Martin Kohout

vodní hospodářství                             Ing.Vladimír Palivec

zásobování energiemi                         Vladimír Procházka

vyhodnocení ztrát ZPF a LPF	Ing.Zdeněk Beran

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

1) TEXTOVÁ ČÁST

2) GRAFICKÁ ČÁST

-------------------

SEZNAM PŘÍLOH:

1) hlavní výkres	1 : 2 000

2) doprava	1 : 2 000

3) sítě technické infrastruktury	1 : 2 000

4) veřejně prospěšné stavby	1 : 2 000

5) širší vztahy,úses                       	1 : 25 000

6) vyhodnocení záboru LPF	1 : 2 000

7) doložka CO	1 : 3 000

OBSAH:

## A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

A.2 ) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací

dokumentace k návrhu řešení regulačního plánu

A.3 ) Vyhodnocení splnění souborného stanoviska ke konceptu regulačního plánu

A.4 ) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

B ) Řešení regulačního plánu

B.1 ) Vymezení řešeného území

B.2 ) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a

funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních ,civilizačních a

kulturních hodnot území

B.3)   Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

B.4 )  Návrh urbanistické koncepce

B.5 )  Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architekt. řešení

B.6 )  Limity využití území včetně stanovených záplavových území

B.7 )  Návrh řešení občanského vybavení

B.8 )  Návrh řešení dopravy

B.9 )  Návrh řešení technického vybavení

Vodní hospodářství

Kanalizace

Vodovod

Zásobování el.energií

Vytápění a příprava TUV

Spoje

Nakládání s odpady

B.10 ) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

B.11 ) Návrh místního systému ekologické stability

B.12 ) Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních

úprav

B.13 ) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

B.14 ) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní

prostředí a na lesní půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní

prostředí

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

lesní půdní fond

B.15 ) Návrh lhůt aktualizace

C.	Závazná část ve formě regulativů

A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

Hlavní cíle řešení regulačního plánu části obce Jáchymov – Klínovec  jsou následující :

- při určování regulativů a limitů území vycházet z rozvojové studie „Rozvoj zimních sportů a turistiky v regionu Klínovec a Fichtelberg“ (INVESTON,2001)

- urbanisticky a funkčně začlenit areál do stávajícíhopřírodního prostředí a doplnit jej o potřebnou občanskou vybavenost,dopravní a technickou vybavenost

- věnovat zvýšenou pozornost návrhu odstavování vozidel dle výhledových potřeb v souvislosti  s využitím areálu i pro hromadné sportovní akce

- navrhnout rozšíření ploch pro sjezdové lyžování včetně nových lanových drah s vazbou na areál na severním svahu Klínovce

- navrhnout umístění víceúčelového zařízení služeb,občanské vybavenosti a ubytování, případně v kombinaci s koncovou stanicí nové lanové dráhy.

- řešené území navrhnout s vazbou na areál na Neklidu, na lokalitu parkoviště pod Hadí horou a sjezdovku Slalomák

- navrhnout doplnění systémů technické infrastruktury - návrh zásobování areálu pitnou vodou a odkanalizování včetně všech nutných zařízení (studie „Rekonstrukce hotelu Klínovec VPÚ 1993), napojení areálu na VTL plynovod (studie ing.Šinták)

A.2 ) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací

dokumentace k návrhu řešení regulačního plánu

Pro řešené území nebyla zpracována ani schválena žádná územně plánovací dokumentace, pouze je zahrnuto v územím řešeném Územním plánem velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace. S tímto dokumentem je řešení regulačního plánu v souladu. V rámci schváleného územního plánu Jáchymova není část Klínovec řešena, respektivě se vyskytuje pouze ve výkresu širších vztahů, který není schválen.

A.3 ) Vyhodnocení splnění  souborného stanoviska ke konceptu reg.plánu

Požadavky plynoucí z vyhodnocení připomínek z projednání konceptu reg.plánu Jáchymov  části Klínovec byly splněny ve všech oblastech, pouze  požadavky týkající se umístění nového hotelu se značnou kapacitou (150 l.) jsou v rozporu s požadavkem odboru majetku

MÚ Ostrov na zachování dominance stávajícího hotelu z pohledu od příjezdu. Dále do návrhu nebyly zařazeny požadavky, které jsou lokalizovány mimo řešené území, nebo požadavky nad rámec řešení regulačního plánu (kapacita lanovky).

A.4 ) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Koncept regulačního plánu je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a je zpracován v souladu s cíly územního plánování.

B ) Řešení regulačního plánu

B.1 ) Vymezení řešeného území

Regulační plán Klínovce řeší část k.ú.Jáchymov, území pro regulativy je vymezeno z východu pozemky přiléhajícími ke katastrální hranici, ze severu, západu a jihu pak zahrnuje bezprostřední okolí lokality v lesním prostoru.

B.2 )  Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z její polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a  kulturních hodnot území

Výrazným rysem řešeného území je vysoká hodnota krajinného přostředí, řešeným územím prochází nadregionální biokoridor, celé řešené území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru a leží v oblasti CHOPAV.

Z hlediska dalšího využití území je rozhodující respektování všech ochranných pásem a přírodních prvků.

Značnou část řešeného území zabírá lesní půda, vrcholovou část nejvyšší hory Krušných hor pak  ostatní půda .

Areál je využíván pro sportovně rekreační účely, jsou zde lanové dráhy s technickým zázemím a sjezdové tratě pro sjezdové lyžování a snowboarding, hotel Klínovec s objektem s občerstvením, novější hotýlek a  několik rekreačních objektů.

Dále je na vrcholu situován vysílač s objektem technického zázemí a v r.2003 byla postavena nová telekomunikační příhradová věž.

Areál sjezdových tratí slouží jako středisko výkonnostního sjezdového lyžování, jsou zde pořádány sportovní soutěže s účastí veřejnosti.

Z jihu vede na Klínovec sedačková lanová dráha, ze severu pak 3 lanové dráhy.

Území je elektrifikováno,kabelové el.VN vedení vede podél kr.silnice II/219, a dále podél obslužné komunikace do trafostanice, dále pak pokračuje směrem severním. Spolu s VN kabelem je veden spojový kabel.

Hotel Klínovec je zapsán v seznamu kulturních památek a při rekonstrukci budou respektovány architektonické hodnoty objektu včetně vyhlídkové věže.

Panoramatickou dominantou zůstane objekt věže vysílače.

B.3)   Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

Z hlediska urbanistické kompozice budou respektovány hodnoty přírodního prostředí kolem areálu. Při rekonstrukci hotelu Klínovec a výstavbě nového hotelu nebude nenarušeno panorama lokality z dálkových pohledů.

Z hlediska dopravy je povýšena na Klínovec vedoucí místní komunikace na kr.silnici III/2199, ve vazbě na tuto komunikaci jsou řešeny parkovací plochy pro areál.

Z hlediska občanské vybavenosti bude díky rekonstrukci a dostavbě hotelu Klínovec areál vybaven adekvátně k jeho poslání jako centra rekreačního a sportovního areálu sjezdového lyžování sociálním zázemím, veřejným stravováním na  úrovni odpovídající  kapacitním možnostem lokality. Služby jsou doplněny o půjčovnu sportovních potřeb pro letní i zimní sporty. Doplněn je také objekt pro veřejné ubytování hotelového typu.

V rámci řešení technické infrastruktury bude areál napojen na STL plynovod, je řešeno

zásobování pitnou vodou, odkanalizování objektů a systém pro umělé zasněžování sjezdových tratí včetně obslužných systémů.

Z hlediska demografických, sociálních a ekonomických výhledů jsou důležité v rámci řešeného území plochy pro dostavbu hotelu Klínovec a výstavbu ubytovacího zařízení hotelového typu s odpovídajícím sociálním zázemím a veřejnými stravovacími provozy na úrovni odpovídající významu areálu jako jednomu z nejnavštěvovanějších v Krušných horách.

V regulačním plánu jsou respektovány záměry vyplývající z územního plánu sousední obce Loučná.

B.4 )  Návrh urbanistické koncepce

Z hlediska urbanistické koncepce je těžiště nové výstavby orientováno do prostoru horních partií lokality, kde dojde jednak k rekonstrukci a dostavbě hotelu Klínovec a dále je vymezena plocha pro výstavbu dalšího hotelu s obdobnou kapacitou, včetně zázemí pro odstavování vozidel.

Návrh sjezdových tratí a lanových drah je koncipován se záměrem vytvořit plnohodnotný areál zimních sportů mezinárodního významu s možností bezproblémového propojení a využívání jeho jednotlivých částí v širším měřítku zahrnujících oblast Neklidu, Klínovce a Fichtelbergu. Z tohoto pohledu je důležitým prvkem výstavba nové sedačkové lanovky od parkoviště pod Hadí horou spolu se zřízením nové sjezdové trati končící u nástupní stanice lanovky, stávající sjezdovka bude využívána především pro horská kola.

Panoramatickou dominantou charakteristickou pro tento nejvyšší vrchol Krušných hor zůstane původní vysílací věž, počítá se se snesením nově postavené příhradové vysílací věže po skončení dočasného povolení ke stavbě.

B.5 )  Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického    řešení

Regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického    řešení jsou :

- návrh funkčního členění území

- návrh dopravní struktury

- návrh omezení umístění objektů pomocí regukačních čar

Způsob zástavby jednotlivých pozemků je vymezen následujícími prvky:

- izolovaný objekt

Výška zástavby je vymezena jako maximálně třípodlažní objekt s podkrovím.

Funkce jednotlivých nových objektů je ve skupinách nebo objektech vymezena pro:

- občanskou vybavenost ( hotely, služby)

Architektonické řešení objektů je omezeno formou určení typu střech jako střech sedlových a valbových se sklonem 30 - 40 stupňů a mansardových s omezením přesahů do cca 80 cm.( V souladu s prvky historické architektury). Dále pak materiály obvodového pláště, kterými mohou být hladká omítka, kámen, dřevěný obklad, plechová střešní krytina v  barevných odstínech ( červená, šedá, černá, hnědá, tmavě zelená, měď) a sklo.

Plošný  rozsah objektů je vymezen poměrem zastavěné plochy objektu k celkové ploše stavební parcely.

Hmotový objem zástavby je vymezen poměrem celkové podlažní plochy k ploše stavební parcely.

B.6 )  Limity využití území včetně stanovených záplavových území

Limity využití území jsou následující:

-  Všechny prvky platného Nadregionálního a regionálního ÚSES

Nadregionální a regionální ÚSES ČR byl zpracován Společností pro životní prostředí Brno v r. 1996. Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor a  nachází se v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K. – horské osy, která  vychází z nadregionálního biocentra Božídarské rašeliniště.

-	LPF s omezitelným využitím pozemků až do vzdálenosti 50 m od hranice lesa

- celé území leží v oblasti CHOPAV.

-	kabelové vedení VN linky 22 kV  ( 1 m )

- trafostanice ( 30 m )

-    ochranné pásmo II.stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Jáchymov

-     ochranné pásmo vysílače ( 500 m) včetně radioreleových paprsků

Záplavová území nejsou v rámci řešeného území vymezena

B.7 )  Návrh řešení občanského vybavení

Na řešeném území se nachází 2 objekty hotelů, jeden menší rodinný s kapacitou cca 16 lůžek a 30 míst u stolu, dále pak hotel Klínovec s kapacitou cca 150 lůžek a se zázemím veřejného stravování - restaurací s cca 95 místy u stolu,50 místy v kavárně a 20 místy u baru.

Dále byl k hotelu přistavěn objekt rychlého občerstvení s kapacitou cca 80 míst.

Ve 3 objektech rekreace je cca 30 lůžek.

Stávající ubytovací kapacita v lokalitě je cca 180 lůžek a kapacitou stravovacích zařízení cca 285 míst.

V řešeném území se také nachází služebna Horské služby.

Počítá se s rekonstrukcí a dostavbou hotelu Klínovec se stravovacím a sociálním zázemím a se zázemím pro služby - půjčovnu sportovního nářadí celoročního využití-lyže, kola.Dále ja vymezena plocha pro výstavbu nového hotelu s kapacitou cca 150 l. , počítá se s rekonstrukcí a dostavbou původní koncové stanice sedačkové lanovky na ubytovací objekt s kapacitou cca 45 l.

Celková kapacita lokality KLÍNOVEC bude cca 355 ubytovacích lůžek a cca 425 míst u stolu pro stravování a občerstvení.

Funkční využití areálu je sportovně rekreační, jedná se o areál pro sjezdové lyžování a snowboarding. Zároveň slouží i pro pořádání sportovních akcí s účastí veřejnosti.

Ve spojení s oblastí Neklidu a Fichtelbergu se jedná o nejatraktivnější rekreačně sportovní areál Krušných hor s mezinárodním dosahem .

Počítá se s výstavbou nové sedačkové lanovky od parkoviště pod Hadí horou  a  nové sjezdové trati (1a), s doplněním odjezdové lyžařské komunikace na Neklid (1b) a s výměnou některých vleků za sedačkové lanovky ne severní straně Klínovce ( úpn Loučná). U všech sjezdových tratí se počítá s umělým zasněžováním.

B.8 )  Návrh řešení dopravy

Původní místní komunikace odbočující z kr.silnice II/219 z Božího Daru do Vejprt, po které také vede linka sezónní autobusové dopravy skibus (pouze pro sjezdaře) Mariánská - Klínovec, je povýšena na kr.silnici III/2199 a je ve vybraných místech doplněna o podélná a kolmá parkovací stání s kapacitou cca 94 stání.

Nejbližší železniční stanice je v Ostrově ve vzdálenosti cca 15 km a nejbližší letiště v Karlových Varech ve vzdálenosti 40 km.

Řešeným územím prochází pěší  a cykloturistická stezka z Božího Daru na Klínovec, která pak pokračuje směry na Suchou a na Loučnou.

Odstavné plochy pro areál a ubytovací zařízení jsou navrženy jednak na ploše podél západní a částečně i severní strany hotelu Klínovec ( 140 stání), pro nový hotel je navrženo parkoviště v prostoru mezi hotelem a stávající ostatní plochou na jižní straně hotelu Klínovec s kapacitou cca 60 stání a dalších 40 stání pod hotelem. Další parkovací stání mohou být zřízena v podzemním podlaží při rekonstrukci a dostavbě hotelu Klínovec. Celková kapacita odstavných stání na terénu je cca 200 stání.

Návrh nových lanovek a sjezdových tratí je popsán v předešlé kapitole.

B.9 )  Návrh řešení technického vybavení

Zásobování vodou

Stav

V současné době je vrchol Klínovce zásobován z jímacích zářezů, které jsou v lese na severní straně, cca v polovině vrchu. Zářezy jsou vyústěny do sběrné jímky, jejíž přepad je začínající vodotečí. Zařízení je s největší pravděpodobností ze začátku minulého století. Ze zdroje je veden výtlak do vodojemu na vrcholu, o objemu 50,0 m3.

V roce 93 bylo provedeno vyhodnocení zdroje, jak z hlediska vydatnosti, tak i z hlediska kvality. Na základě těchto provedených prací bylo 4.8.93, vydáno rozhodnutí o povolení k odběru v množství 1,8 l/s a byla vyhlášena ochranná vodárenská pásma ( PHO) – OÚ Chomutov – č.j.: RŽP –III-106/93/1. V roce 2004 byla provedena kontrola kvality vody ve

zdroji – s výsledkem vyhovujícím. Voda vyžaduje poměrně jednoduchou úpravy, aby vyhovovala vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 o požadavcích na kvalitu pitné vody.

Vodní zdroj bude nadále využíván pro zásobování objektů pitnou vodou na vrcholu Klínovce.

Spotřeba vody:

Spotřeba je počítána na výhledový stav podle požadavků zadavatele územního plánu

Lůžková kapacita:

Hotel Klínovec            150 	lůžek   (projektovaná 120 pasanti + 30 personál)	30,0

Sporthotel Rudolf          20 	lůžek   (stávající 16 pasanti + 4 personál)		  3,0

Sedačková lanovka        25 lůžek 	  (stávající 18 pasanti + 4 personál)		  3,3

Radiotelekomunikace      6 	lůžek   (stávající 6 pasanti + 2 personál)	      		  1,0

Jáchymov hotel              150lůžek   (projektovaná 120 pasanti + 30 personál)	30,0

Ostatní                            20 	lůžek   (stávající 20 rekreanti) 				  3,0

Horská služba                  4 	lůžka   (stávající 4 personál)               			  0,3

67,6 m3/d

Stravovací kapacita:

Hotel Klínovec              600  jídel    	(nová kapacita)		á 25			15,0

Nový objekt služeb     1000  jídel   	(nová kapacita) 		á 15			15,0

Sporthotel Rudolf         100  jídel   	(stávající)             á 25                  	  2,5

Sedačková lanovka       200  jídel    	(stávající)		á 25			  5,0

Jáchymov hotel             600  jídel	   (nová kapacita)		á 25			 15,0

52,5 m3/d

Spotřeba vody celkem :						          120,0  m3/d

Nerovnoměrnost:

Qp = 120,0 m3 / d = 5 000,- l/h = 1,4 l/s

Qd = 120,0 x 1,5= 180 m3 / d = 7 500,- l/h = 2,1 l/s

Qh  je cca 5-ti násobek průměru, tj. až 7,0 l/s

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že při úplném naplnění představ územního plánu a

stoprocentní obsazenosti všech objektů, může nastat období, kdy nebude stávající zdroj vyhovovat. Je proto nutné průběžně vyhodnocovat skutečné spotřeby ve stávajících zařízeních a sledovat průběh naplněnosti územního plánu a v určitém okamžiku přistoupit k rozšíření kapacity vodních zdrojů, případně zvážit propojení se skupinovým vodovodem (Myslivny, eventuelně Vejprty – obojí v současné době ve správě VaK Karlovy Vary)..

Návrh

V současné době se připravuje rekonstrukce stávajícího zdroje. V jejím rámci bude provedena výměna výtlačného řadu a elektroinstalace. Zároveň budou realizována ochranná opatření navržených a vyhlášených vodárenských pásem – tj. oplocení PHO I. stupně a vyznačení – tabulkami,  pásma II. stupně. V určité fázi výstavby jednotlivých objektů  - předpokládá se v souběhu s rekonstrukcí stávajícího hotelu, bude realizován nový vodojem, který bude dvoukomorový a bude dimenzován na dnes známou jednodenní maximální spotřebu. Součástí vodojemu bude úpravna vody, kde bude též tlaková stanice, která bude zajišťovat tlak v rozvodech areálu. Úpravna vody bude dimenzována na Qp , tj 1,4 l/s ,

s možností dostrojení na 1,8. Tlaková stanice za vodojemem bude mít výkon 5,0 l/s s možností rozšíření – maximální odběr hotelu, plus reserva.

Dle dříve platné normy byl doporučován akumulační objem ve vodojemu na 60 % denního maxima. V těchto konkrétních horských podmínkách by bylo vhodné se blížit k dennímu maximu. Vodojem bude 2 x 50,0 m3, plus vodojem stávající – též  50,0 m3 , to znamená, že akumulace bude větší než jednodenní průměrná spotřeba, avšak nepokryje celé denní maximum. Na druhou stranu bohatě pokryje uváděných 60 %. Bude vhodné vývoj ve spotřebě vody průběžně sledovat a vyhodnocovat a v rámci přípravy dostavby druhého velkého hotelu se 150- ti lůžky zvážit zda bude potřebné potřeba dostavět třetí komoru o objemu 50,0 m3 , aby celková akumulace vyhovovala jednodennímu maximu.

V každém případě by pro ni měla být ponechána prostorová rezerva.

Výhledově se počítá s možností propojení systému vodovodu z Božího Daru až na Klínovec, včetně propojení na Loučnou.

Odkanalizování

Stav

V současné době jsou splaškové vody předčištěny v biologickém septiku a jsou vypouštěny severním směrem do podmoku. Tento stav je v současné době zcela nevyhovující a je nutné jej  řešit.

V úvahu připadají v zásadě dvě možnosti:

- realizace čistírny odpadních vod v rámci vrcholu Klínovce a odvedení vyčištěných vod do nejbližší, celoročně vodné vodoteče – cca 2,0 km

- odvedení splaškových vod do stávající biologické čistírny odpadních vod v obci Boží Dar –cca 3,6 km, která má dostatečnou kapacitu.

Na základě zhodnocení ekologických dopadů a ekonomiky řešení a provozu, bylo zvoleno odkanalizování na ČOV Boží dar s využitím tlakové kanalizace. Objem odpadních vod bude totožný se spotřebou pitné vody.

Dešťové vody budou odvedeny do začínající vodoteče na jižní straně vrcholu.

Návrh

Odkanalizování objektů na vrcholu Klínovce bude gravitační, aby bylo možné postupně napojovat jednotlivé objekty. Výjimkou je sporthotel Rudolf, který bude mít podružnou čerpací stanici – je to dáno charakterem pozemků (jejich ochrana) a konfigurací terénu.Gravitační část bude zakončena v čerpací stanici, která je navržena pod horní stanicí

sedačkové lanové dráhy z Jáchymova – na stávajícím parkovišti. Čerpací stanice bude podzemní. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude zastřešena.

Dešťové vody budou odvedeny do nejbližšího začínajícího recipientu – do lesa na jižní straně vrcholu. Aby nedocházelo k tvorbě erozních rýh budou vody vyvedeny přes retenční přelivy. Parkovací plochy budou odvodněny přes odlučovače ropných látek, do uváděné dešťové kanalizace.

Zásobování el.energií

Stav

Území řešené v regulačním plánu je v současné době zásobováno elektrickou energií z

- 22 kV venkovní vedení RZ  Kfely  vývod Jáchymov  I

- 22 kV venkovní vedení RZ Kfely  vývod Jáchymov II

- 22 kV venkovní vedení RZ  Kfely  vývod  Vejprty  a jeho pokračování od Jahodové

Louky  směr Boží Dar – Neklid a Klínovec v kabelovém provedení

- 22 kV okružní vedení Jáchymova prostřednictvím transformačních stanice  Klínovec .

Návrh

Výstavba hotelu 150 lůžek si vyžádá rekonstrukci stávající transformační stanice . Navrhovaný hotel a nová lanovka bude napojena nově vybudovaným kabelovým vedením

Bilance příkonu

Hotel 150 lůžek 							110 kW

Nová čtyřsedačková  lanovka náhradou za stávající

prodloužená o cca 300 m . 						50 kW

Vytápění a ohřev TUV

Řešeným územím bude procházet trasa STL plynovodu z Merklína přes B.Dar na Klínovec ( DN 160) s pokračování na Loučnou, která  je již ve výstavbě, počítá se s napojením jednotlivých objektů STL plynovými přípojkami. Vytápění objektů a ohřev TUV bude na bázi plynu.

Spoje

Řešeným územím je veden spojový kabel z B.Daru, počítá se s položením dalšího spojovacího kabelu a kabelu pro KT z B.Daru na Klínovec, na které bude lokalita Klínovec napojena. V objektu nové horní stanice lanovky bude instalováno zařízení přenosu dat včetně záchranného systému.

Nakládání s odpady

Likvidace odpadu v  řešeném území bude organizována v rámci systému likvidace odpadu na Božím Daru , sběr bude  zaměřen na separaci jednotlivých složek.

B.10 ) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

Plochy pro dobývání ložisek nerostů a pro jeho technické zajištění se v samotném řešeném území nevyskytují. Z hlediska zájmů civilní ochrany a obrany státu nejsou na území kladeny žádné  požadavky.

B.11) Návrh místního systému ekologické stability

Prvky místního systému ekologické stability byly vymezeny v rámci řešení územního plánu obce, do regulačního plánu byly pouze převzaty .

Částečně se řešeného území dotýkají funkční lokální BC č.21 a BC č.22, která jsou

propojena navrženým BK č.13., který je křížen nově navrhovanou sjezdovou tratí, jinak jsou všechny prvky respektovány.

Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor a  nachází se v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K. – horské osy, která  vychází z nadregionálního biocentra Božídarské rašeliniště.

B.12) Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a  asanačních  úprav

Jako pozemky pro veřejně prospěšné stavby budou v území vymezeny tyto pozemky:

1)	pozemky pro zasněžovací sítě

2)	pozemky pro vedení vodovodu

3)	pozemky pro vodojem

4)	pozemky  pro vedení dešťové kanalizace

5)	pozemky pro vedení splaškové kanalizace

6)	pozemky  pro čerpací stanice odpadních vod

7)	pozemky pro vedení a STL plynovodů

8)	pozemky pro vedení spojových kabelů a KT

9)  pozemky pro veřejná parkoviště a komunikace

10)  pozemky pro vedení VN kabelů

11)  pozemky pro vedení nových vleků a lanovek

12)  pozemky pro zařízení občanské vybavenosti

B.13 ) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

Hromadným stravovacím zařízením bude objekt hotelu, ubytovací kapacita bude dosahovat cca 100 l. Dalšími ubytovacími objekty budou 2 menší hotely s kapacitou cca po 80 l.

Odběrným místem pro čerpání vody k hašení požáru bude místní vodovod.

B.14 ) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní  prostředí a na lesní půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

Nová výstavba objektu hotelu a parkoviště  zasáhne do ploch lesního půdního fondu,

při výstavbě nové sjezdové trati dojde k odlesnění části lesního půdního fondu, pozemky však nebudou z LPF vyjímány. Rekreační potenciál lokality je z hlediska místních podmínek a  poměrů natolik vyjímečný, že lze i takovéto změny v přírodním prostředí akceptovat. Jedná se v převážné míře o sezónní využívání rekreačních ploch a kapacit, mimo zimní období nebude přírodní prostředí rekreační funkcí výrazněji ovlivňováno.

Výstavbou kanalizačního sběrače do čistírny odpadních vod  na B.Daru dojde k výraznému zlepšení čistoty vod v lokalitě, stejně jako využíváním ušlechtilého média pro vytápění a ohřev TUV dojde k lokálnímu zlepšení čistoty ovzduší v řešeném území.

Z hlediska ochrany ovzduší bude situace zlepšena využíváním plynu pro topení a ohřev TUV, nebudou zde překročeny emisní limity ani emisní strop.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na lesní půdní fond

Všechny pozemky dotčené návrhem se nacházejí mimo současně zastavěné území obce na k.ú.Jáchymov, vlastníkem lesních porostů je město Jáchymov .

Při rozšiřování stávajících a výstavbě nových sjezdových tratí se počítá s kácením lesních porostů, půda však nebude vyjímána z LPF, proto tyto pozemky nejsou v tabulkách záboru uvedeny.

Navrhovaná řešení jsou z hlediska ochrany LPF vzhledem k zaměření areálu a jeho postavení z hlediska mezinárodního významu jako sportovně rekreačního střediska se zaměřením na zimní rekreaci přijatelná. Současné a výhledové využívání dotčených ploch se doporučuje projednat s vlastníkem a uživatelem v předstihu.

Struktura funkčního využití k záboru navrhované lesní půdy  a ostatních ploch je následující:

___________________________________________________________

využití			celková výměra	lesní půda	ostatní půda

ha	%		ha	%	ha	%

___________________________________________________________

parkoviště (p)		0,34	43,6		0,15	26	0,19	55,9

obč.vyb. (Ov)		0,44	56,4		0,44	74

___________________________________________________________

celkem			0,78	100		0,59	75,6	0,19	24,4

___________________________________________

Čísla parcel a výměra pozemků dotčených návrhem

_________________________________________________________________

číslo		LPF			ostatní půda			půda celkem

lokality		p.p.č.		ha	p.p.č.		ha		ha

_________________________________________________________________

2		1538/4 část	0,36					0,36

3		1538/4	část	0,08					0,08

4		1538/4	část	0,15					0,15

1		 			1538/14 část	0,19		0,19

________________________________________________________________

celkem				0,59			0,19		0,78

_______________________________________________

Jedná se o rozšíření stávajícího sportovního areálu v lesním horském komplexu  - vlastníkem půdy je město Jáchymov. Z hlediska kategorizace lesů se navrhuje projednat zařazení této oblasti do kategorie „les se zvýšenou rekreační funkcí“ ( Zákon č.289/Sb.1995, §8, bod.č.2) s orgány státní správy lesů.

p - parkoviště, OV - občanská vybavenost

Regulační plán nenavrhuje zábor pozemků ZPF.

B.15 ) Návrh lhůt aktualizace

Plnění záměrů zakotvených v dokumentaci regulačního plánu bude vyhodnocováno jednou za 2 roky a v případě změny potřeb a požadavků bude pořízena a projednána změna regulačního plánu.

C.       Závazná část ve formě regulativů

Regulační plán Klínovce řeší část k.ú.Jáchymov, území pro regulativy je vymezeno z východu pozemky přiléhajícími ke katastrální hranici, ze severu, západu a jihu pak zahrnuje bezprostřední okolí lokality v lesním prostoru, vymezuje jej grafická příloha regulačního plánu č.1 Hlavní výkres.

Vymezení pojmů

(1)Na území  jsou rozlišovány:

a) z hlediska funkčního využití - polyfunkční území a monofunkční plochy

b) z hlediska prostorového uspořádání - území s rozdílnou intenzitou jeho využití

c) z hlediska zastavitelnosti-území zastavěná a území nezastavitelná

(2) Polyfunkční území jsou určena pro stanovené druhy funkcí s vymezením  přípustných staveb a zařízení.

(3) Monofunkční plochy jsou určeny jen pro vybraný druh funkce, která vylučuje jejich využití pro jiné účely.

(4) Prostorové uspořádání  území je vymezeno regulativy, které tvoří : regulační čáry, koeficient hustoty zastavěných ploch pozemku, koeficient hustoty podlažních ploch pozemku, určení minimální a maximální podlažnosti staveb, způsob zástavby pozemku a způsob zastřešení objektů.

(5) Zastavěné území tvoří území a plochy zastavěné, v regulačním plánu jsou vymezena regulačními čarami, kterými je vymezena plocha pouze pro případné drobné dostavby  a  jsou to plochy:

a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání nebude měněno

b) rozvojové, jejichž funkční a prostorové uspořádání bude měněno

(6) Urbanizované území tvoří:

a) polyfunkční území:

aa) smíšené území rekreace (Rs)

b) monofunkční plochy:

ba) plochy občanského vybavení (OV)

ba) plochy technického vybavení (TV)

bb) plochy dopravy

(7) Nezastavitelné území tvoří plochy mimo regulační čáry, které nejsou určeny k zastavění (nezastavitelné plochy). Nezastavitelné plochy jsou všechny plochy mimo plochy vymezené regulačními čaramy.

a) Funkční uspořádání území

(1) Vymezenému funkčnímu využití polyfunkčních území a monofunkčních ploch musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmějí být na tomto území nebo na těchto plochách umístěny nebo povoleny. Funkční využití jednotlivých území a ploch je vymezeno na výkresu č.1 regulačního plánu.

(2) Dosavadní způsob využití polyfunkčních území a monofunkčních ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle regulačního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy a nejsou zde dány důvody pro opatření podle stavebního zákona .

(3) Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních území a monofunkčních ploch je přípustné jen tehdy, pokud nebude mít negativní vliv na jejich základní funkci.

Polyfunkční území

Smíšené území rekreace (Rs) je určeno pro umisťování staveb pro rekreaci a bydlení.

Přípustné je zde umisťovat stavby rekreačních objektů a chalup s byty majitelů a správců. Dále pak stavby pro veřejné ubytování a stravování a sportovní zařízení .

Monofunkční plochy

Plocha občanského vybavení (OV) je určena pro sportovní sezónní rekreaci

- plochy rekreace s převahou zeleně – sjezdovky

- plochy pro zařízení veřejného ubytování a stravování (hotely), služby a zdravotnická zařízení (horská služba)

Plochy technického vybavení (TV)zahrnují plochy pro zařízení  pro zásobování el.energií, vodou, plynem, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadu a telekomunikační zařízení.

- plocha pro vodojem

- plocha pro čerpací stanici odpadních vod

- plocha pro reg.stanici plynu

Plochy pro dopravu zahrnují plochy pozemních komunikací, parkovišť a odstavných stání,

přemostění, veřejná prostranství a plochy pro vleky a lanové dráhy.

- plochy  komunikací

- plochy parkovišť

- plocha vleků a lanových drah

b)   Prostorové uspořádání území

(1) Nová zástavba v lokalitě Klínovec bude  respektovat horský rámec prostředí a budou omezeny na  plochách vymezených v regulačním plánu.

c) Limity prostorového uspořádání území

(1) V území je možno provádět novou výstavbu, dostavby a změny objektů jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území.

(2) K regulaci prostorového využití území jsou stanoveny pro jednotlivé druhy polyfunkčních území tyto limity:

a)   koeficient hustoty zastavěné plochy pozemku

b)   koeficient hustoty podlažní plochy pozemku

c)   regulační čáry

d)	 podlažnost

e)	způsob zástavby pozemku

f)	způsob zastřešení objektu

(3) Koeficient hustoty zastavěné plochy pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku.

(4) Koeficient hustoty podlažní plochy vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše pozemku.

(5) Regulační čáry udávají hranici, kam až mohou objekty zasahovat.

(6) Podlažnost udává rozsah minimálního a maximálního počtu nadzemních podlaží objektu (bez podkroví).

(7)Způsob zastavění udává typový druh domu z hlediska vazby na ostatní domy

(8)Způsob zastřešení objektu udává typ střechy pro jednotlivé objekty

(9) Závazné limity prostorového uspořádání pro jednotlivé monofunkční plochy jsou následující:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkční území                                   koef.              koef.                  podlažnost

Hustoty         hustoty

zastavěné      podlažní

plochy           plochy

smíšené území rekreace (Rs)              60                   150                      2+p

občanská vybavenost (OV)		80                   260		     3+p

technická vybavenost (Tv)		40                   60	     1+p

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Způsob zastřešení je dán jako střecha - sedlová, valbová, mansardová

Způsob zástavby je dán jako  – izolovaný, skupinový

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání jsou vyznačeny v grafické příloze

č.1 -  Hlavní výkres

d) Prvky architektonického a materiálového uspořádání

(1)Architektonické řešení objektů je omezeno formou určení typu střech jako střech sedlových či valbových se sklonem 30 - 40 stupňů a střech mansardových s omezením přesahů do cca 80 cm.( V souladu s prvky historické architektury).

(2)Jako materiály obvodového pláště  mohou být použity hladká omítka, kámen, dřevěný obklad vertikální na pero a drážku nebo s krycími lištami, plechová střešní krytina v barevných odstínech ( červená, šedá, černá, hnědá, tmavě zelená, měď) a sklo.

e) Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb

Jako pozemky proveřejně prospěšné stavby budou v území vymezeny tyto pozemky:

1)	pozemky pro zasněžovací sítě

2)	pozemky pro vedení vodovodu

3)	pozemky pro vodojem

4)	pozemky  pro vedení dešťové kanalizace

5)	pozemky pro vedení splaškové kanalizace

6)	pozemky  pro čerpací stanice odpadních vod

7)	pozemky pro vedení a STL plynovodů

8)	pozemky pro vedení spojových kabelů a KT

9)  pozemky pro veřejná parkoviště a komunikace

10)  pozemky pro vedení VN kabelů

11)  pozemky pro vedení nových vleků a lanovek

12)  pozemky pro zařízení občanské vybavenosti

f) Vymezení současně zastavěného území obce a zastavitelného území obce

V rámci návrhu výstavby nových objektů je vymezeno současně zastavěné území části obce k 1.6.2004 a je navrženo zastavitelné území části obce Jáchymov Klínovec, obě hranice jsou  dokumentovány v grafické příloze č.1 Hlavní výkres.

g) Návrh lhůt aktualizace

Plnění záměrů zakotvených v dokumentaci regulačního plánu bude vyhodnocováno jednou za 2 roky a v případě změny potřeb a požadavků bude pořízena a projednána změna regulačního plánu.

JÁCHYMOV  - KLÍNOVEC

Regulační plán  části města - Návrh

SEZNAM PŘÍLOH:

1) hlavní výkres				1 : 2 000

2) doprava				1 : 2 000

3) sítě technické infrastruktury		1 : 2 000

4) veřejně prospěšné stavby		1 : 2 000

5) širší vztahy,úses                       	1 : 25 000

6) vyhodnocení záboru LPF		1 : 2 000

7) doložka CO				1 : 3 000

JÁCHYMOV  - MARIÁNSKÁ

Regulační plán  části města - Návrh

SEZNAM PŘÍLOH:

1) hlavní výkres				1 : 2 000

2) doprava				1 : 3 000

3) sítě technické infrastruktury		1 : 3 000

4) veřejně prospěšné stavby		1 : 3 000

5) širší vztahy,úses                       	1 : 25 000

6) vyhodnocení záboru LPF		1 : 2 000

7) doložka CO				1 : 3 000

JÁCHYMOV-NA KLOBOUKU

Regulační plán  části města - Návrh

SEZNAM PŘÍLOH:

1) hlavní výkres				1 : 2 000

2) doprava a sítě technické

Infrastruktury			1 : 2 000

3) veřejně prospěšné stavby		1 : 2 000

4) širší vztahy,úses                       	1 : 25 000

5) vyhodnocení záboru LPF		1 : 2 000

6) doložka CO				1 : 3 000

JÁCHYMOV-POD HADÍ HOROU

Regulační plán  části města - Návrh

SEZNAM PŘÍLOH:

1) hlavní výkres				1 : 2 000

2) doprava a sítě technické

Infrastruktury			1 : 2 000

3) veřejně prospěšné stavby		1 : 2 000

4) širší vztahy,úses                       	1 : 25 000

5) vyhodnocení záboru LPF		1 : 2 000

6) doložka CO				1 : 3 000