ÚZEMNÍ  PLÁN

Hroznětín

projektant:Ing. arch. A. Kasková  		datum: leden 2011

## A.Textová část

Záznam o účinnosti

Územní plán Hroznětín

Správní orgán, který ÚP vydal:

# Zastupitelstvo města Hroznětín

Číslo jednací:

Datum vydání:

Datum účinnosti:

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru

rozvoje a územního plánování MěÚ Ostrov

Razítko a podpis:

Název:			Územní plán Hroznětín

Stupeň:			Úprava návrhu ÚP před řízením o ÚP

Město:			Město Hroznětín

Zastoupené starostou p. Jaroslavem Rovným

IČ: 00254592

Městský úřad:		MÚ Hroznětín

Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín

Pořizovatel:			Městský úřad Ostrov, Odbor rozvoje a územního 					plánování, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Obec s rozšířenou působností: Ostrov

Projektant:			autorizovaný architekt

Ing. arch. Alexandra Kasková

projekční kancelář, Sokolovská 54

360 05 Karlovy Vary

IČ: 1669 8665

DIČ: CZ5654211992

č. autorizace ČKA: 00767

Seznam spolupracovníků:

Ing. M. Stránský - zásobování el. energií

Ing. J. Šinták - zásobování plynem, vodní hospodářství

RNDr. J. Křivanec - ÚSES

I. Jatiová - práce v GIS

B. Homolová - administrativní práce

##### Datum:			leden 2011

Město Hroznětín

________________________________________________________________________________________________________________

Č. j. :	.....................  			              V Hroznětíně dne .....................

Územní plán Hroznětín

Zastupitelstvo města Hroznětín, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vydává

Územní plán Hroznětín

A Textová část Územního plánu Hroznětín:

1 Vymezení zastavěného území ...................................................................................................str. č. 6

2 Koncepce rozvoje území města, ochrany rozvoje jeho hodnot..................................................str. č. 6

3 Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně .......................................................................................................................................................str. č. 6

4 Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování ..................................................................................................................................str. č. 11

5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod.............................................................................str. č. 13

6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu .............................................................................str. č. 30

7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit .......................................................................................................................str. č. 59

8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo ..........................................................................................................................str. č. 60

9 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření ......................................................................................................str. č. 69

10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti………………………………………….........str. č. 69

11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu .............................................str. č. 69

12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) .........................................................................str. č. 69

13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ..........str. č. 69

14 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1

stavebního zákona ......................................................................................................................str. č. 69

15 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ..........str. č. 70

1 Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území Hroznětín (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.1. 2010. Tato hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního návrhu Územního plánu Hroznětín (dále jen ÚP) a na všech výkresech grafické části odůvodnění návrhu ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy,                 M 1:50 000.

2 Koncepce rozvoje území města, ochrany rozvoje jeho hodnot

Sídelní struktura na území města zůstane zachována, ale mění se výrazně prostorové a dopravní vazby v území: ve směru východ-západ je navržena přeložka silnice II/181 a to jižním obchvatem Bystřice, Hroznětína i Odeře. Ve směru sever-jih je vedena silnice II/221 a to částečně v trase dnešní silnice III/22129 napříč sídlem Velký Rybník. Severně za Hroznětínem je stávající trasa silnice II/221 pouze rekonstruována.

Město Hroznětín se sídlem Bystřice vytvoří jeden souvisle urbanizovaný celek. Odeř, Ruprechtov a Velký Rybník zůstanou naproti tomu i nadále izolovanými sídly v krajině.

V kulturní krajině je stabilizována plocha těžby v DP Hroznětín V. DP Hroznětín IV. a DP Bystřice, na kterých byla již ukončena těžba, jsou v souladu se souhrnným plánem sanace a rekultivace řešeny jako nezastavěná smíšená plocha určená k sanaci. Součástí tohoto území sanace je i plocha lomu Hájek a výsypka lomu Hájek.

3 Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

3.1 Návrh urbanistické koncepce

ÚP řeší diferencovaný rozvoj sídel:

Město Hroznětín se bude rozvíjet jako polyfunkční obytné i výrobně obslužné a správní centrum pod Krušnými horami, které se na východě plynule spojí s příměstským sídlem Bystřice. Původně pouze rekreační zástavba Velkého Rybníka se významně rozšíří o plochy bydlení. Sídlo Ruprechotv si zachová svůj obytný a zemědělský charakter izolovaného venkovského sídla v kulturní krajině. Sídlo Odeř zůstane i nadále obytně rekreačním satelitem města Hroznětína, jehož vazba na město se ještě posílí.

Zemědělská farma Odeř, která je územně stabilizována, je částečně dotčena přeložkou silnice II/181. V kulturní krajině (mimo plochy těžby a sanace), která je určena k zemědělské a lesnické výrobě, jsou navržena opatření k rozvoji a zachování přírodního bohatství a protipovodňová opatření. Severozápadně nad Hroznětínem je navrženo odlehčovací koryto řeky Bystřice k převedení jejích přívalových vod.

3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání území

Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze struktury jednotlivých stávajících sídel na území města Hroznětín:

- město Hroznětín

Polyfunkční obytně obslužné sídlo s výraznými  okrajovými plochami výroby je navrženo ke komplexnímu rozvoji: navržené přeložky silnic II/181 a II/221 odvedou tranzitní dopravu mimo město. Tato výrazná změna v koncepci dopravy umožní rozvoj samotného města s důrazem na obytné a smíšené obytné plochy a to zejména v prostoru podél stávající silnice II/221 s přesahem do sídla Bystřice a v prostoru mezi severním okrajem města a lesním masivem Krušných hor. Výrobní plochy ve městě Hroznětín jsou soustředěny do ucelených výrobních zón ve vazbě na stávající výrobní areály: Výrobní zóna Hroznětín – západ je soustředěna  západně od nádraží a zahrnuje jak areál bývalého masokombinátu, tak i nové zastavitelné plochy mezi přeložkami silnic II. třídy. V této výrobní zóně je navržena asanace železniční vlečky do bývalého areálu masokombinátu a to zejména z důvodu její kolize s navrženými přeložkami silnic II. třídy. ÚP neřeší napojení výrobní zóny Hroznětín – západ na novou železniční vlečku. Stávající areály zemědělské a drobné výroby ve východní části města zůstávají stabilizovány. Centrální prostor města je řešen jako smíšené obytné a obslužné území, které dále pokračuje východním směrem do Bystřice. Obytné plochy  v Hroznětíně jsou soustředěny severně od Krušnohorského náměstí a představují jak historickou zástavbu tak vícepodlažní bytové domy. Nové plochy bydlení v  RD v zahradách vyplňují zbytkovou kulturní krajinu severně nad sportovním areálem až k lesu. Pro bydlení jsou využity i přestavbové plochy zahrádkářských kolonií v západní i severní části města. Základní škola, sportovní areály, hřbitov a areály řadových garáží jsou územně stabilizovány. Do struktury města jsou zapojeny i dnes nevyužité zahrady jižně od náměstí, které jsou revitalizovány na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s centrální vodní plochou v místě mokřadu, a školní zahrada. ÚP nevylučuje výstavbu nízkopodlažních bytových domů na území Hroznětína. Další výstavba bytových domů vyšších jak 6NP je na území města nežádoucí.

- sídlo Bystřice

Sídlo Bystřice si zachová svůj výrazně lineární tvar mezi toky Bystřice a Jesenice. Smíšená obytná a obytná zástavba postupně vyplní zbývající proluky v ZÚ oboustranně podél toku Bystřice a severně podél toku Jesenice a to od smíšené zástavby Hroznětína na západním okraji až ke správním hranicím města na východním okraji. Obytné plochy v Bystřici jsou řešeny zejména v západní části sídla jižně od průjezdné silnice. Návesní prostor sídla není obnoven. Centrální zástavba podél Ostrovské ulice si zachová kompaktní nízkopodlažní městský charakter s řadovými domy do II.NP.

- sídlo Odeř

Sídlo Odeř se bude rozvíjet jako klidové obytně rekreační sídlo venkovského charakteru se zástavbou nízkopodlažních domů v zahradách. Maloobjemové objekty pro rodinnou rekreaci do 50m2 zastavěné plochy již nebudou realizovány. Obytná zástavba Odeře je řešena severně podél průjezdné silnice III. třídy téměř až k lesu.

Zemědělská farma v Odeři zůstává zachována.

- sídlo Ruprechtov

Sídlo Ruprechtov si zachová svůj venkovský obytně obslužný charakter s centrální návsí. ÚP řeší dostavbu proluk ZÚ a rozšiřuje zastavitelné obytné plochy oboustranně podél příjezdové komunikace. Areál zemědělské farmy je řešen jako plocha obslužně výrobní bez dalšího územního rozvoje.

- sídlo Velký Rybník

Sídlo Velký Rybník postupně ztratí svůj monofunkční rekreační charakter s rozsáhlou zónou staveb pro rodinnou rekreaci drobného jednotného měřítka v těsné vazbě na vodní plochu Velkého Rybníka. Sídlo se změní na obytný a rekreační satelit města Hroznětín s minimálním obslužným zázemím, bez veřejného prostranství pro shromažďovací účely, bez veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku. Život v sídle negativně ovlivní navržené přesměrování trasy silnice II/221 z Hroznětína do Karlových Varů do dnešní silnice III/22119.

Navržená zástavba v žádném ze sídel nebude vytvářet výškové ani hmotové dominanty.

3.3 Zastavitelné plochy

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v.č.1 Výkres základního členění území, M 1 : 5.000 a na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000.

Na území města jsou navrženy zastavitelné plochy ve všech pěti sídlech.

ÚP navrhuje na území města tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:

nadmístní zájmy

Plochy dopravní infrastruktury

D1 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Hroznětína a Bystřice - DS

D2 - přeložka silnice II/181 vedená po rekonstruovaných trasách stávajících silnic - DS

D3 - kruhový objezd jako vykřížení silnic II/181 a II/221 u výrobní zóny Hroznětín - západ - DS

D4 - přeložka silnice II/221 jižně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající trasu silnice III/22129 - DS

D5 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Odeře až k napojení na západním okraji Hroznětína - DS

D6 - silnice II/221 vedená po rekonstruované trase stávající silnice III/22129 přes Velký Rybník - DS

D7 - silnice II/221 severně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající rekonstruovanou silnici II/221 - DS

D8 - přeložka silnice III/2204 na západním okraji města – DS

D9 - severní část přeložky navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Děpoltovice na západním okraji Odeře - DS

Město Hroznětín

Plochy bydlení

H/Z-B1 - plocha na západním okraji města severně podél silnice III/2204 - BI

H/Z-B3 - plocha mezi železnicí a ulicí ČSA - BI

H/Z-B4 - plocha mezi ulicí ČSA a pravým břehem Bystřice - BI

H/Z-B5 - plocha pod lesem na severním okraji města - BI

H/Z-B7 - plocha východně u sportovního areálu - BI

H/Z-B8 - plocha v centrální části města mezi Ostrovskou a Karlovarskou ulicí - BI

H/Z-B9 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí západně u honácké cesty - BI

H/Z-B10 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí východně u honácké cesty – BI

Plochy veřejných prostranství

H/Z-P1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v bezpečnostním pásmu trasy VTL plynovodu na západním okraji města - PVz1

H/Z-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení pro průchod RBK č.1004 zástavbou města na západním okraji - PVz

H/Z-P3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí včetně mokřadu u výrobní zóny Hroznětín - západ - PVz3

H/Z-P4 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s vodní plochou jižním okraji centra města - PVz1

H/Z-P5 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou kolem nádraží jako propojení ulice Nádražní s ulicí Karlovarskou - PVk

H/Z-P6 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako dopravní napojení západní části Hroznětína na přeložku silnice III/2204 - PVk

H/Z-P7 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako honácká cesta - Pvk

Plochy smíšené obytné

H/Z-S1 - plocha na západním okraji města západně u výrobní zóny Hroznětín - západ - SM

H/Z-S2 - plocha na západním okraji města severně u výrobní zóny Hroznětín - západ - SM

H/Z-S3 - plocha mezi školním areálem a plochou bydlení na severním okraji města - SM

H/Z-S5 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice - SM

H/Z-S6 - plocha mezi hřbitovem a sportovním areálem  - SM

Plochy dopravní infrastruktury

H/Z-D1 - centrální parkoviště u výrobní zóny Hroznětín - západ – DS

Plochy výroby a skladování

H/Z-V1 - výrobní zóna Hroznětín - západ mezi silnicemi II/181 a II/221 - VS

H/Z-V2 - plocha výroby mezi železnicí a silnicí II/221 na západním okraji města - VL

Sídlo Bystřice

Plochy bydlení

B/Z-B1 - plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí na západním okraji Bystřice - BV

B/Z-B2 - plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí v centru Bystřice východně od kapličky - BV

B/Z-B3 - plocha na východním okraji Bystřice – BV

Plochy veřejných prostranství

B/Z-P1 - veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou jako napojení polní cesty - Pvk

B/Z-P3 -  veřejné prostranství s místní komunikací v Bystřici - Pvk

Plochy dopravní infrastruktury

B/Z-D1 - napojení silnice III/22128 na silnici II/181 na východním okraji Bystřice - DS

B/Z-D2 - část cyklistické stezky Ostrov - Bystřice - Hroznětín - DS

B/Z-D3 -  honácká cesta včetně podchodu pod přeložkou silnice II/181 - DS

B/Z-D4 -  napojení polní cesty na přeložku silnice II/181 – DS

Sídlo Odeř

Plochy bydlení

O/Z-B1 - plocha na západním okraji sídla - BI

O/Z-B2 - dostavba západního okraje ZÚ - BI

O/Z-B3 - plocha severně nad sídlem k lesu – BI

Sídlo ruprechtov

Plochy bydlení

R/Z-B1 - plocha u západního okraje výrobního areálu - BV

R/Z-B2 - plocha u východního okraje výrobního areálu - BV

R/Z-B3 - plocha na severním okraji sídla – BI

Sídlo Velký rybník

Plochy bydlení

H/Z-B11 - plocha bydlení jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) - centrální část - BI

Plochy smíšené obytné

R/Z-S1  - plocha ve Velkém Rybníce jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) - západní část - SM

H/Z-S7 - plocha jižně od silnice II/221 (dnes III/22129 - východní část - SM

3.4 Plochy přestavby

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v.č.1 Výkres základního členění území, M 1 : 5.000 a na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000.

Na území města jsou navrženy přestavbové plochy pouze ve městě Hroznětín.

Město Hroznětín

Plochy bydlení

H/P-B1 - přestavba zahrádkářské kolonie na západním okraji města v ulici ČSA - BI

H/P-B2 - přestavba zahrádkářské kolonie pod lesem na severním okraji města -  BI

Plochy smíšené obytné

H/P-S1 - přestavba školní zahrady na smíšenou obytnou plochu - SM

H/P-S2 - přestavba zahrádkářské kolonie v centru města jižně od Krušnohorského náměstí - SM

3.5 Návrh systému sídelní zeleně

ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách určených k zastavění jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí (Pvz3), veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Pvz1), jejichž součástí mohou být i víceúčelová hřiště, a veřejná prostranství s veřejnou zlení (Pvz).

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000.

ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v Hroznětíně u MŠ, parkové úpravy na Krušnohorském náměstí v Hroznětíně, návesní zeleň v Ruprechtově.

ÚP navrhuje tato nová veřejná prostranství s veřejnou zelení: v Hroznětíně centrální park s vodní plochou jižně od Krušnohorského náměstí, park na západním okraji města v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. ÚP navrhuje veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochranou funkcí v Hroznětíně mezi přeložkou silnice II/221 a železnicí a dále severně podél přeložky II/221.

ÚP navrhuje veřejné prostranství s veřejnou zelení na západním okraji města pro průchod regionálního biokoridoru č. 1004.

Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást vlastního areálu.

4 Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování

4.1 Dopravní infrastruktura

V ÚP je řešena doprava drážní a silniční:

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné a přestavbové plochy dopravní infrastruktury na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M  1:5 000.

4.1.1 Doprava drážní

ÚP stabilizuje beze změny stávající jednokolejnou regionální železniční trasu č. 141 Merklín – Dalovice včetně nádraží v Hroznětíně. ÚP ruší železniční vlečku z nádraží Hroznětín do bývalého areálu masokombinátu. ÚP stabilizuje beze změny stávající dvojkolejnou elektrifikovanou celostátní železniční trať č.140 Cheb - Chomutov.

4.1.2 Doprava silniční

ÚP výrazně mění stávající koncepci krajských silnic II. a III. třídy. Jihozápadně od Hroznětína je řešena mimoúrovňová křižovatka dvou silnic II. třídy : silnice II/181, která jižním obchvatem obchází Bystřici, město Hroznětín i Odeř a silnice II/221, která je vedena napříč sídlem Velký Rybník v trase silnice III. třídy č. 22129 a za Hroznětínem přechází na původní dnes rekonstruovanou trasu silnice I/221. Ve vazbě na tyto dvě silnice II.třídy je upravena i dnešní síť silnic III. třídy. Samotné město Hroznětín je na tento nový systém silnic II. třídy dopravně napojeno pouze v centrální části se zaslepením některých komunikací. ÚP řeší jako plochy silniční dopravy obnovu vybrané sítě cest v krajině zejména ve vztahu k nové koncepci silniční sítě. ÚP doplňuje v Bystřici dosud chybějící úsek cyklostezky Ostrov – Bystřice – Hroznětín – Merklín. U výrobní zóny Hroznětín je řešeno centrální parkoviště.

4.2 Technická infrastruktura

V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i plynovodů na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.

4.2.1 Vodní hospodářství

ÚP zachovává dosavadní systém zásobování všech sídel na území města pitnou vodou z centrálního zdroje z úpravny vody Březová ze zásobního objemu vodního díla Stanovíce a to buď vodovodem Mezirolí – Odeř – Ostrov nebo skupinovým vodovodem Karlovy Vary – Ostrov. Veškerá nově navržená zástavba na území města bude rovněž zásobována pitnou vodou z tohoto centrálního zdroje.

ÚP navazuje na stávající systém čištění splaškových vod z města Hroznětín a z Velkého Rybníka centrálně v ČOV v Bystřici a významně ho rozšiřuje. Veškeré splašky ze všech sídel na území Hroznětína budou čištěny v rozšířené ČOV Bystřice, kam budou převedeny gravitačně nebo výtlakem.

4.2.2 Zásobování elektrickou energií

ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území města elektrickou energií systémem trafostanic a venkovního vedení VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území města jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.

4.2.3 Zásobování plynem

ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území města Hroznětín plynem. ÚP respektuje stávající trasy VTL plynovodů a regulační stanice. ÚP navrhuje k plynofikaci rozvojové plochy v Hroznětíně, v Bystřici, ve Velkém Rybníku a stávající i navrženou zástavbu v  Ruprechtově.

4.2.4 Zásobování teplem

ÚP stabilizuje na území města Hroznětín stávající centrální systém vytápění objektů beze změny. Veškeré objekty v rozvojových plochách na území města jsou vytápěny individuálním způsobem s důrazem na ekologické palivo.

4.2.5 Sdělovací rozvody

Na území města jsou respektovány beze změny stávající optické kabely, radioreléové trasy a stanice GSM.

4.2.6 Nakládání s odpadem

ÚP řeší likvidaci odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou města centrálním svozem mimo území města.  Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost i rekreaci budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu ve městě.

ÚP nenavrhuje na území města žádnou skládku směsného komunálního odpadu ani jiného odpadu. Výsypka lomu Hájek, která sloužila v 2. polovině minulého století jako skládka nebezpečného odpadu, je řešena jako plocha smíšená nezastavěného území určená k monitorované sanaci s vyloučením pobytu lidí i jakékoliv zástavby. Stávající sběrný dvůr v Hroznětíně je stabilizován. V případě potřeby lze další sběrný dvůr umístit i na jakékoliv výrobní plochy.

4.3 Občanské vybavení CHARAKTERU veřejné infrastruktury

- ÚP respektuje stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (ozn.OI) na území města Hroznětín beze změny kromě nevyužívané školní zahrady v Hroznětíně, která je navržena na přestavbu na smíšenou obytnou plochu.

4.3.1 Ostatní občanské vybavení

Na území města Hroznětín se vyskytují další plochy občanského vybavení, které však nepředstavují veřejnou infrastrukturu. ÚP respektuje beze změn ostatní stávající plochy a stavby občanského vybavení.

4.4 Veřejná prostranství

ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území města:

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKAČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk

ÚP navrhuje v zastavěném území a v zastavitelných i přestavbových plochách sídel na území města Hroznětín místní komunikace obslužné i zklidněné obslužné jako součásti veřejných prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou. Tato navržená veřejná prostranství mají vazbu na stávající systémy komunikací v sídlech. Rozvojové plochy jsou řešeny pouze se základní dopravní kostrou místních komunikací, které navíc vycházejí ze stávající cestní sítě krajiny.

ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi jako zastavitelné plochy, které jsou zobrazeny v grafické části vlastního ÚP na v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1 : 5.000.

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz, která představují jak veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku, veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí i veřejné prostranství s veřejnou zelení.

Viz blíže kap.3.5. návrh systému sídelní zeleně.

5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod.

5.1 návrh uspořádání krajiny

V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 2. 2. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000.

ÚP zachovává základní krajinný ráz území města Hroznětín, který je tvořen zalesněnými jižními svahy Krušných hor a plochým až zvlněným reliéfem extenzivně zemědělsky využívané krajiny s převládající sklonitostí od severu k jihu, která v minulosti byla a stále je částečně využívána k těžbě surovin.

ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření ke snížení ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy k ochraně a rozvoji přírodního dědictví a opatření proti povodním. Dále ÚP v kulturní krajině navrhuje asanaci a rekultivaci rušených částí silnic.

5.2 návrh systému úses

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje samostatně schéma A.1. Karjina - ÚSES, M 1:5 000 v grafické části odůvodnění ÚP.Na území města jsou vymezeny z ÚP VÚC KSA i z konceptu ÚP VÚC KK prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, které ÚP plně zapracovává a zpřesňuje do podrobnosti katastrální mapy. Část území města leží v OP nadregionálního biokoridoru.

ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability, které vymezuje (zpřesňuje) do podrobnosti katastrální mapy. ÚSES vymezený na výhradních ložiscích nebude bránit využití ložisek, neboť funkce ÚSES bude dočasně po dobu těžby pozastavena a bude opět obnovena v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území města Hroznětín musí být v souladu s navrženými charakteristikami v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES:

nadregionální biokoridor

Pořadové číslo			K 3

Spojnice - název	 	Studenec - Jezeří

Charakteristika	zalesněné svahy

Biogeografický význam		nadregionální BK - osa mezofilní bučinná

Návrh opatření  	omezovat smrk a modřín ve prospěch borovice a listnáčů

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 477

Hroznětín, 2311/9, 2364/1, 2311/8, 2363, 2249/1, 2482/3, 2364/1, 				2357, 1968/1, 2470

Pořadové číslo			K 3

Spojnice - název	 	Studenec - Jezeří

Charakteristika	členité území se sídly, zemědělskými a lesními plochami

Biogeografický význam		nadregionální BK - ochranná zóna

Návrh opatření  	zachovat stávající charakter území včetně rozptýlené zeleně, rybníků a dalších přírodních prvků

Katastrální území, ppč.		Odeř, 490/5, 345/3, 693/1, 490/2

regionální biokoridory navržené

Pořadové číslo			1003

Spojnice - název	 	Rolavská role - Ostrovské rybníky

Charakteristika	lesy, zemědělská půda, rozptýlená zeleň

Biogeografický význam		regionální BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	v lesích omezovat smrk a modřín ve prospěch borovice a listnáčů, chránit porosty dřevin, vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 809/2, 640, 806, 1000, 652, 653, 887/1

Hroznětín, 2617/6, 2617/1, 2608, 2615, 2617/7, 2631, 1320, 2507, 2601, 1325, 2507, 1468/2, 1414, 1486, 1462, 1465, 2432/2, 2425, 2426

Ruprechtov u Hroznětína, 693, 688/1, 179/1, 144/1, 245, 293, 144/5, 278/2, 124/1, 131, 130/1, 278/1, 697, 284, 698/2, 124/2, 179/2, 245, 235/1

Pořadové číslo			1004

Spojnice - název	 	R BK 1003 - Merklín

Charakteristika	lesy, zemědělská půda, rozptýlená zeleň

Biogeografický význam		regionální BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	v lesích omezovat smrk a modřín ve prospěch borovice a listnáčů, chránit porosty dřevin, vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 331/1, 331/2, 347, 331/3, 317/2, 337/1, 302/1, 263/1, 297, 				292/1, 2519/1, 2373/1, 327/3, 263/1, 472/1, 292/1, 472/4, 263/1, 				263/2, 2232/2

Ruprechtov u Hroznětína, 584/1, 716, 413, 438/1, 522, 603/1, 581/1, 				573, 495/2, 433/3, 548/3, 706, 712, 576

Pořadové číslo			1006

Spojnice - název	 	Pod Plešivcem - Merklín

Charakteristika	údolí Bystřice

Biogeografický význam		regionální BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	chránit prostředí vodního toku a navazující dřevinné porosty

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 2249/1, 2482/3, 2364/1, 2249/4, 2269, 2252/2, 2249/3

Pořadové číslo			1007

Spojnice - název		Merklín - R BK 1005

Charakteristika	řeka Bystřice

Biogeografický význam		regionální BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	chránit přírodě blízké úseky toku, volné úseky nivy a dřevinné porosty

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 204/3, 212, 153/10, 209, 1028, 184/3, 204/4, 				954/1, 1047/1, 1026, 231/1, 1044, 24/3, 1025, 2/3, 153/9, 24/1, 32, 				153/3, 153/7, 954/1, 948/2, 290/3, 8, 037, 1035, 212, 231/1, 1047/2, 				1038, 1035, 184/2, 1047/5, 204/7, 1026, 990/2, 204/5, 1036, 954/2, 				24/2

Hroznětín, 2238/1, 245/15, 2249/1, 2482/3, 2482/1, 2364/1, 2242/1, 				237/1, 245/1, 2232/1, 2220/5, 2229/1, 2357, 2227, 2201/5, 2220/2, 				2240, 2353, 2229/4, 2272/1, 2238/6, 2229/7, 2229/3, 2229/2, 2229/5, 				2238/4, 2244, 2238/8, 2272/5, 228/1, 2243, 4, 2238/7, 2238/5, 1173, 				2278, 223, 2348/2, 2352/5, 2352/1, 156, 200/2, 155/5, 2352/2, 180, 				78, 155/2, 188/1, 180, 2482/4, 76, 207/1, 356, 186/5, 2483, 2348/1, 				83/1, 332, 172, 255, 152, 185/4, 87, 173, 226, 370, 2641

Pořadové číslo			20 010

Spojnice - název	 	R BK 1007 - Popovský kříž

Charakteristika	údolí Rudného potoka

Biogeografický význam	:	regionální BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	chránit prostředí toku a břehových porostů, vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 212, 231/1, 1035, 1033, 1034, 254/1, 243, 				1031, 236

BIOCENTRA regionální FUNKČNÍ

Pořadové číslo			990

Název		Merklín

Biogeografický význam		regionální BC

Charakteristika	souvisle zalesněné svahy a hřbety, s četnými skalami a skalními výchozy. Místy významnější zastoupení břízy a borovice.

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	v porostech s původními dřevinami preferovat přirozenou obnovu, silně omezovat smrk a modřín ve prospěch listnáčů, borovice a jedle, zachovat porosty břízy. Na skalních výchozech vymezit plochy pro spontánní vývoj

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 2238/6, 2475, 2161/40, 2161/42, 2158, 2161/41, 2469, 				1968/3, 2227, 2471/2, 2208/2, 2191/2, 1968/2, 2511, 1908/5, 1968/1, 				2238/1

Pořadové číslo			1160

Název		Ostrovské rybníky

Biogeografický význam		regionální BC

Charakteristika	rybníky s bohatými pobřežními společenstvy, navazující olšiny, vlhké louky a křoviny

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření		 	dle plánu péče o chráněné území

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 885

Pořadové číslo			10 003

Název		Odeř

Biogeografický význam	:	regionální BC

Charakteristika	rybníky s mokřadními biotopy (rákosiny, vysoké ostřice), navazující olšiny a vlhké travnaté plochy

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	chránit pobřeží rybníků, neměnit vodní režim, porosty dřevin ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 406, 370, 435, 403, 331/1, 351/1, 420/1, 362, 411, 434, 				357, 2492/1, 530/1, 433/3, 2380/1, 360/2, 504, 535/2, 530/3, 451, 543, 				453/1, 437, 544/1, 415, 388, 535/1, 2377/1, 360/1, 461, 433/1, 399, 				436, 390, 409, 401, 2379, 347, 451, 402, 438, 336, 363, 420/2, 385, 				2492/7, 2492/13, 331/4, 331/3, 2492/12, 458, 410, 2492/3, 2492/6, 				380, 450

Odeř, 86/4, 86/5

Ruprechtov u Hroznětína, 591, 588, 590, 581/1

Pořadové číslo			10 004

Název		Ostrý vrch

Biogeografický význam		regionální BC

Charakteristika	čedičový výlev s prudkými svahy s mělkými půdami; suché trávníky, pastviny, lesní porosty umělé se smrkem, jen místy s původními druhy

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	v lesních porostech postupně vyloučit smrk a introdukované dřeviny, zvýšit podíl listnáčů a borovice, zachovat příměs břízy. Travní porosty šetrně využívat (sekání, pastva). Vymezit plochy pro spontánní vývoj.

Katastrální území, ppč.		Ruprechtov u Hroznětína, 413, 317/1, 416, 408, 328/2, 374, 392/3, 				293, 444/1, 438/1, 719, 438/5, 281, 457/1, 457/4, 457/3, 360, 328/1, 				388, 374, 328/2, 291, 701, 444/2, 459, 699, 1, 387/1, 438/2, 377, 				457/2, 702, 698/2, 700, 710/1, 392/1, 698/1, 392/2, 366, 376, 454/1

BIOCENTRA MÍSTNÍ funkční

Pořadové číslo			1

Název		U Odeře

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	nevýrazný vrchol s přilehlými svahy, staré porosty borovice se smrkem s příměsí břízy, v kotlících olše a dub červený

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	preferovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů, vyloučit introdukované dřeviny včetně modřínu

Katastrální území, ppč.	Odeř, 345/1, 272/5, 272/6, 345/6, 716, 345/7, 272/4, 272/3, 273, 345/10, 272/2

Pořadové číslo			2

Název		Nad Kulíčkovou loukou

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	nevýrazný hřbet s prudkými svahy do úžlabí potoka. Staré smíšené porosty smrku, borovice a buku s příměsmi

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	preferovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů, vyloučit introdukované dřeviny včetně modřínu

Katastrální území, ppč.	Odeř, 490/5, 490/2

Pořadové číslo			3

Název		U vepřína

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	zamokřené louky s porosty dřevin a malým rybníčkem

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	vymezit plochy pro případné šetrné využívání, jinak ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Odeř, 729/1, 732, 730, 729/4

Pořadové číslo			4

Název		Modré jezírko

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	lesní rybník s přilehlými zamokřenými plochami a částečně smíšeným lesním porostem

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	chránit pobřeží rybníka včetně zamokřených ploch, zvýšit podíl listnáčů v navazujících lesních porostech na úkor smrku

Katastrální území, ppč.		Odeř, 345/3, 345/1, 281/2

Pořadové číslo			5

Název		Nad Odeří

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	svahy s travními porosty a smíšenými porosty dřevin včetně části přilehlého lesa

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	porosty dřevin ponechat spontánnímu vývoji, travní porosty lze extenzivně využívat, v lesních porostech zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.	Odeř, 490/2, 585/1, 490/10, 490/13, 597, 585/3, 596, 585/4, 595, 684/1, 585/2, 683/1

Pořadové číslo			6

Název		U Velkého rybníka

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	vlhké travní porosty a litorál rybníka s ostřicemi, drobný listnatý lesík

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné využívání travních porostů a pro spontánní vývoj, nenarušovat vodní režim

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 2528/1, 850/1, 2393, 850/2, 857/1, 857/18, 850/5, 857/19, 850/4

Ruprechtov u Hroznětína, 67/3, 73/1, 73/9, 73/8, 73/4, 687, 73/10, 73/6, 73/7, 73/5, 73/3

Pořadové číslo			10

Název		Pod Krásným vrchem

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	nepravidelné porosty dřevin na svahu

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 1815/1, 1215/1, 1815/6, 1237/1, 1248/1, 1251, 1247/1, 2452/3, 1247/3, 1248/2, 1247/8, 1247/5, 1247/9, 1259/3, 1247/7, 1237/4

Pořadové číslo			11

Název		Krásný vrch

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	vrchol a svahy s trvalými travními porosty rozdělenými porostlými mezemi

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné využívání travních porostů a pro spontánní vývoj

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 1019, 521

Hroznětín, 1468/1, 1764, 1585, 1544/2, 1780, 1600/1, 1625, 1608, 1657, 2443/1, 2449, 1696, 1654, 1699, 1468/6, 1602, 1609, 1633, 1771, 2442/1, 1697, 2446, 1623, 1695/2, 1655, 1598/1, 1468/7, 1589/1, 1770, 1544/1, 1767, 2443/2, 1624, 1468/12, 1698, 1589/2, 1652, 2448, 1660, 2447, 1595/3, 1659, 1662, 1691, 2445, 1764, 1763, 1608, 1607

Pořadové číslo			12

Název		Za chatami

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	ploché úžlabí s přilehlými svahy a rybníčkem s převážně borovými porosty se smrkem

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	vyloučit smrk a  introdukované dřeviny, zvýšit podíl listnáčů, zachovat mokřady kolem rybníka

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 1308/1, 1302/1, 2494/1, 1374/1, 1414, 1325, 2507, 1341, 1340/1, 1338/1, 2494/2, 2428/2, 1338/3, 2416/1, 1337, 1302/2, 1300/2

Pořadové číslo			15

Název		V mokřadech

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	zamokřené plochy s olšinami a vrbinami

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 477, 350/1, 388/5, 415/1, 409/1, 969, 415/2, 456/1, 414/1, 474/2, 413, 462, 966/2, 456/2, 469, 966/3, 474/3, 415/3, 418, 458, 454, 414/2, 455/1, 412, 456/3, 968, 419, 409/2, 409/3, 455/2, 414/3

Pořadové číslo			16

Název		Bystřické rybníky

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	Bystřický rybník s navazujícími olšinami a mokřinami

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	chránit pobřeží rybníka, jinak ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 446, 436/1, 425/1, 960, 966/3, 437, 425/3, 966/1, 436/2, 425/5, 425/2, 425/4

Pořadové číslo			17

Název		Hlubocký rybník

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	Hlubocký rybník s navazujícími olšinami a mokřinami

Funkčnost			funkční BC

Návrh opatření  	chránit pobřeží rybníka, jinak ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 231/1, 248/1, 239, 248/3, 986/3, 234, 1035, 237, 233, 267/2, 267/3, 242/6, 238, 1034, 1033, 1032

BIOCENTRA MÍSTNÍ NAVRŽENÁ

Pořadové číslo			7

Název		Pod lesem

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	rybníky s pobřežními rákosinami, navazující listnaté porosty

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	chránit pobřeží rybníků, okolní plochy ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 2097/1, 2057/4, 2012/3, 1984, 2097/6, 2097/4, 2097/7, 2467, 1993, 2053/1, 2050, 1994, 2012/1, 2003, 1997/1, 2047, 1989, 1987, 2097/10, 1997/2, 2053/2, 2097/3, 2097/2, 2097/9

Pořadové číslo			8

Název		Pod městem

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	travnaté plochy a mokřady s rybníčky a dřevinnými porosty, upravený tok Jesenice s pásem orné půdy

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	revitalizovat tok Jesenice - vrátit do původní trasy toku s dodadbou dřevin, zachovat stávající dřeviny, vymezit plochy pro šetrné využívání a pro ponechání spontánnímu vývoji, odstranit odpady

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 1105/1, 1156/3, 1146/1, 1034/1, 1154/1, 1154/3, 1224/1, 1154/2, 1034/13, 2492/11, 1144, 911/1, 1224/5, 911/7, 1146/3, 1155/5, 2406/2, 1155/6, 911/6, 911/5, 1034/11, 2409/2, 2407, 1155/2, 1155/1, 1155/4, 2410/2, 1224/4, 1155/7

Pořadové číslo			9

Název		U remízu

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	smíšený remíz s navazující zemědělskou půdou

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	zachovat stávající dřeviny, šetrně využívat jako trvalý travní porost, doplnit liniovou zeleň po vybraných částech obvodu biocentra

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 996/1, 873/1, 873/7, 2524, 869, 2398/1, 890/3, 890/1

Pořadové číslo			13

Název		Na hranici

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	částečně smíšený lesík na mírném svahu (přechází do Ostrova)

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	podporovat přirozenou obnovu původních dřevin, omezovat smrk ve prospěch listnáčů a borovice

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 323, 389/3, 326, 333/1, 325

Pořadové číslo			14

Název		Pod Popovem

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	nevýrazný hřbet s prudkými svahy. Staré smrkové porosty s borovicí, místy s klenem, dubem, lípou, břízou, modřínem.

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	podpora přirozené obnovy, výrazně omezit smrk, vyloučit introdukované dřeviny, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 477, 409/1, 966/2, 970

Pořadové číslo			18

Název		Pod silnicí

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	mokřad s malým rybníčkem a olšinou

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	diverzifikovat dřevinné složení, jinak ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 851, 850, 1002/1, 1002/2, 192/5, 1002/4, 993, 169/3, 174, 169/4

Pořadové číslo			19

Název		V Bystřici

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	ploché území s loukami a nepravidelnými porosty dřevin

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné využívání a pro spontánní vývoj, doplnit dlouhověkými dřevinami, revitalizovat tok Jesenice (konec úseku)

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 100, 99/1, 55/1, 1012, 99/2, 1007/2, 934/3, 111/2, 939, 106

Pořadové číslo			20

Název		K lomu

Biogeografický význam		místní BC

Charakteristika	soustava rybníků, navazujících luk a zamokřených ploch s nepravidelnými dřevinnými porosty

Funkčnost			navržené BC

Návrh opatření  	chránit pobřeží rybníků, vymezit plochy pro případné šetrné využívání luk, jinak ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 740/1, 600/1, 512, 571, 707, 519/1, 670/3, 582, 607, 1012, 587, 611, 740/2, 671/1, 1007/3, 585, 670/2, 676, 588, 790/1, 1017, 1021, 790/2, 680/2, 678, 601, 672/2, 604, 671/2, 716, 679, 519/2, 515

BIOKORIDORY MÍSTNÍ FUNKČNÍ

Pořadové číslo			16

Spojnice - název	 	BC 12 - hranice obce

Charakteristika	údolí Sadovského potoka

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			funkční BK

Návrh opatření  	neupravovat tok, neodvodňovat okolí, omezovat smrk ve prospěch olše a dalších listnáčů

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 1374/1, 1325, 1341, 1378, 1340/1, 2424, 2494/2, 2423

Pořadové číslo			19

Spojnice - název	 	BC 10 - BC 11

Charakteristika	louky, zarostlé meze

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			funkční BK

Návrh opatření  	chránit porosty dřevin, šetrně hospodařit na loukách

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 1737/1, 1786/2, 1815/6, 1737/2, 1795, 1751

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NAVRŽENÉ

Pořadové číslo			1

Spojnice - název	 	BC 2 - BC 5

Charakteristika	lesní porosty v mělkém úžlabí

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	omezovat smrk a modřín ve prospěch listnáčů, neodvodňovat

Katastrální území, ppč.		Odeř, 490/2, 490/10, 585/3, 553

Pořadové číslo			2

Spojnice - název	 	BC 5 - R BK 1004

Charakteristika	zemědělská půda, upravený tok

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji, posoudit vhodnost jednoduché revitalizace toku

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 335/3, 317/3,  317/1, 2377/1, 317/2, 337/1

Odeř, 661/1, 663/1, 663/2, 661/3, 668/3, 668/6, 668/1, 724, 668/2, 677, 674/1, 86/1, 724, 166/6, 668/4

Pořadové číslo			3

Spojnice - název	 	R BC 10 003 - BC 8

Charakteristika	upravený tok Jesenice

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji. V západní části posoudit vhodnost jednoduché revitalizace toku, východně od železniční trati revitalizovat tok - vrátit do původní trasy

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 600/1, 543, 453/1, 544/1, 609/2, 754/1, 607, 707/8, 707/2, 2492/1, 688/1, 331/3, 609/1, 2386/1, 2492/6, 707/5, 2492/8, 707/4, 2384/2, 819/6, 1034/1, 904/2, 1034/13, 2492/11, 904/3, 911/1, 911/4, 911/3, 911/2, 911/6, 911/5, 2399/1, 2400/1, 2400/3, 754/1, 820/1, 2394/1, 819/1, 819/4, 600/2, 544/1, 544/2

Pořadové číslo			4

Spojnice - název		BC 8 - BC 19

Charakteristika	upravený tok Jesenice

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji, revitalizovat tok - vrátit do původní trasy

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 82, 84, 79, 934/3, 934/1, 936

Hroznětín, 1563/7, 1852/2, 1852/4, 1852/3, 1839/1, 1852/6, 1852/5, 1830/4, 1563/3, 1839/2, 1839/4, 1863/1, 1839/6, 1839/5, 2461/2, 1852/1, 1852/7, 1563/6, 1839/7, 1839/3, 1737/1, 1830/5, 1154/3, 1224/1, 1154/2, 1830/1, 1830/4, 1146/3, 1224/3, 1237/3, 1737/6, 1737/3, 1224/4, 2453/1, 1828/1, 154/4

Pořadové číslo			5

Spojnice - název	 	BC 19 - R Bk 1007

Charakteristika	upravený tok Jesenice

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji, neprovádět další úpravy na toku

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 120/1, 134/1, 99/2, 1007/3, 148/2, 1007/2, 145, 934/3, 148/1, 1002/4, 111/2, 21/1, 26, 120/2, 1024, 121, 1007/1, 948/1, 153/2, 954/1, 28, 1002/4

Pořadové číslo			6

Spojnice - název	 	BC 7 - BC 16

Charakteristika	zemědělská půda, odvodňovací kanál

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 491, 503, 501/2

Hroznětín, 1877, 1919, 1908/3, 1871/1, 1945, 1908/1, 1984, 1913, 1915/1, 1914, 1908/4, 2462/3, 2467, 2465/1, 1911, 1908/2, 1968/5, 1915/2, 1912, 1871/2

Pořadové číslo			7

Spojnice - název	 	BC 7 - R BC 990

Charakteristika	zemědělská půda

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Hroznětín, 2057/4, 2471/2, 1991, 1982

Pořadové číslo			8

Spojnice - název	 	BC 7 - R BK 1007

Charakteristika	zemědělská půda, odvodňovací kanál

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 69

Hroznětín, 2040/11, 2097/1, 2095/4, 2097/12, 2095/1, 1920, 2013, 2352/5, 1930, 2097/4, 2033/2, 1869/1, 2462/3, 1869/2, 1867, 1868/3, 1865/1, 2465/1, 1865/2, 156, 2468/1, 2465/4, 2045/1, 2033/6, 1923/1, 1929, 2047, 2046/2, 2105/2, 2044/1, 2033/3, 2040/2, 2033/5, 1931/2, 2046/1, 2046/3, 1868/2, 1923/3, 2111/2

Pořadové číslo			9

Spojnice - název	 	BC 15 - BC 16

Charakteristika	zemědělská půda, odvodňovací kanál

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 421/1, 421/2, 966/3

Pořadové číslo			10

Spojnice - název	 	BC 15 - BC 17

Charakteristika	zemědělská půda, odvodňovací kanál

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 388/3, 350/1, 312/6, 350/2, 1046, 388/2, 969, 300/2, 383/1, 379/2, 379/1, 300/3, 300/1, 352, 383/3, 248/3, 248/5, 248/4, 267/3, 265/4, 265/3, 265/1

Pořadové číslo			11

Spojnice - název	 	BC 16 - R BK 1007

Charakteristika	zemědělská půda, odvodňovací kanál, místy s dřevinami

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 367/2, 367/6, 290/3, 969, 367/5, 41/1, 358/2, 				358/3, 39/2, 290/1, 363, 976, 290/2, 358/1, 39/4, 41/2, 1030, 39/5, 				41/3, 231/1, 222, 7/1, 225, 7/2

Pořadové číslo			12

Spojnice - název	 	BC 18 - hranice obce

Charakteristika	zemědělská půda, strouha

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 192/3, 192/4, 192/1, 192/6, 183/7

Pořadové číslo			13

Spojnice - název	 	BC 6 - BK 17

Charakteristika	zemědělská půda, nevyužívané travnaté plochy

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 996/1, 873/3, 1168, 1206/1, 2659, 1207/2, 1206/2, 2398/1, 2660, 996/8, 2409/1, 2411/1, 857/10, 1101/24

Pořadové číslo			14

Spojnice - název	 	BC 6 - R BK 1003

Charakteristika	zemědělská půda, zčásti odvodňovací kanál

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Ruprechtov u Hroznětína, 73/9, 73/10, 73/5, 144/4, 693, 144/1, 245, 214/1, 144/3, 165/1, 687, 220, 697, 222, 690/1, 214/2, 161/4 ,165/3

Pořadové číslo			15

Spojnice - název	 	R BC 10 004 - hranice obce

Charakteristika	úžlabí vodoteče

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	ponechat spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Ruprechtov u Hroznětína, 278/3, 359, 717

Pořadové číslo			17

Spojnice - název	 	BC 9 - BK 18

Charakteristika	zemědělská půda

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 996/1, 1168, 2507, 996/7, 996/4, 996/2, 2524, 2406/1, 2409/1, 1162/1, 2411/6, 1247/6

Pořadové číslo			18

Spojnice - název	 	BC 8 - BC 10

Charakteristika	zemědělská půda

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Hroznětín, 1215/1, 1220/1, 1162/1, 1156/1, 1162/6, 1215/3, 1162/7, 2411/2, 1220/3, 2411/6, 2411/2

Pořadové číslo			20

Spojnice - název	 	BC 11 - BC 20

Charakteristika	zemědělská půda

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 571, 523, 579/2, 1017, 1019

Pořadové číslo			21

Spojnice - název	 	BC 19 - BC 20

Charakteristika	zemědělská půda

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 600/1, 100, 1012

Pořadové číslo			22

Spojnice - název	 	BC 20 - hranice obce

Charakteristika	zemědělská půda, porosty dřevin

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.		Bystřice u Hroznětína, 700/1, 740/1, 904/6, 917/1, 821/1, 821/2, 				873/1, 790/1, 873/2, 998, 917/1

Pořadové číslo			23

Spojnice - název	 	BC 18 - BK 22

Charakteristika	zemědělská půda

Biogeografický význam		místní BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  	vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 910/3, 787/1, 910/1, 851, 917/1, 904/2, 910/2, 904/3, 917/2, 917/3, 904/4, 873/3, 917/1

5.3 proSTUPnost krajiny

ÚP napříč územím města řeší přeložky silnic II/181 a II/221 a s tím spojené úpravy souvisejících komunikací. ÚP nenavrhuje k obnově žádnou historickou polní účelovou cestu. V souvislosti s přeložkou silnice II/181 jižně podél sídla Bystřice řeší ÚP i místní přeložky dvou polních cest, z nichž západní slouží jako honácká cesta.

5.4 opatření  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ

ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území:

  - X1.B Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy:

- X1.B.1. - sanace a rekultivace lomů a výsypek

5.5 opatření proti povodním

ÚP navrhuje na území města jako protipovodňové opatření nový částečně zakrytý odlehčovací kanál na levém břehu Bystřice severně nad městem k řízenému převedení přívalových vod řeky Bystřice. Součástí tohoto protipovodňového opatření je i rozšíření a rekonstrukce bezejmenného toku severně od Bystřice až do místa jeho soutoku s Bystřicí.

- X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

( X1.A.1 opatření proti povodním

- X1.A.1.1. odlehčovací kanál řeky Bystřice, částečně zatrubněný

- X1.A.1.2. rozšíření stávajícího vodního toku

5.6 opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území města Hroznětín do podrobnosti katastrální mapy. ÚP nenavrhuje žádné úpravy krajiny pro založení dnes nefunkčních prvků ÚSES:

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

    - X2.1. vymezení prvků ÚSES

Jako další opatření k obnově ekologické stability krajiny navrhuje ÚP plochu mokřadu v blízkosti mimoúrovňového vykřížení přeložek silnic č. 181 a 221 jižně pod Hroznětínem a to jako náhradu za rušený mokřad v porostu mimolesní zeleně zmiňovanými přeložkami silnic.

( X2.3. – mokřad k zachování biotopu chráněných živočichů

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ÚP nenavrhuje na území města žádná opatření v krajině k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví.

5.8 koncepce rekreačního využívání krajiny

Zvýšení rekreačního potenciálu území je řešeno těmito aktivitami:

- doplnění dosud chybějícího úseku cyklostezky Ostrov – Bystřice – Hroznětín – Merklín v sídle Bystřice

- návrh nových ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na jižním okraji Hroznětína, v severozápadní části Hroznětína v ploše bezpečnostního pásma VTL plynovodů

- převedení tranzitní dopravy mimo sídla Odeř, Hroznětín, Bystřice

- návrh veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí podél vybraných stávajících i navržených dopravních koridorů

5.9 vymezení ploch pro dobývání nerostů

ÚP stabilizuje celou plochu DP Hroznětín V. jako nezastavěnou plochu těžby. Naproti tomu DP Hroznětín IV. a DP Bystřice, ve kterých již byla ukončena těžba surovin, spolu s lomem Hájek a částí vnější výsypky lomu Hájek jsou řešeny jako plocha smíšená nezastavěného území určená k sanaci a přirozené rekultivaci, a to na základě souhrnného plánu sanace a rekultivace (ozn. NSsa1). Vybraná část vnější výsypky lomu Hájek je řešena jako smíšená plocha nezastavěného území monitorované sanace (ozn. NSsa2).

ÚSES vymezený na výhradních ložiscích nebude bránit využití ložisek, neboť funkce ÚSES bude dočasně po dobu těžby pozastavena a bude opět obnovena v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor.

6 stanovení podmínek pro využití ploch s  rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu

Území města Hroznětín je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území města Hroznětín.

Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2. 1. Hlavní výkres, M 1:5 000:

ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:

* Plochy bydlení

- bydlení hromadné - BH

- bydlení individuálního městského a příměstského typu - BI

- bydlení individuální venkovského typu - BV

* Plochy rekreace

- rekreace individuální pobytová - RI

- rekreace hromadná - RH

- rekreace - zahrádkářské osady - RZ

- rekreace specifická - RS

* Plochy občanského vybavení

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI

- občanské vybavení - ostatní služby - OV

- občanské vybavení - sport – OS

- občanské vybavení - hřbitov  – OH

* Plochy veřejných prostranství

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3

* Plochy smíšené obytné

- smíšené obytné městského typu - SM

- smíšené obytné venkovského typu - SV

* Plochy dopravní infrastruktury

- doprava silniční - DS

- doprava drážní - DD

* Plochy technické infrastruktury

- technická infrastruktura - TI

* Plochy výroby a skladování

- výroba drobná - VD

- výroba lehká - VL

- výroba zemědělská - VZ

* Plochy smíšené výrobní

- smíšené výrobní plochy  - VS

* Plochy vodní a vodohospodářské

- plochy vodní a vodohospodářské - W

* Plochy zemědělské

- plochy zemědělské - NZ

* Plochy lesní

- plochy lesní - NL

* Plochy přírodní

- plochy přírodní - NP

* Plochy těžby nerostů

- plochy těžby nerostů - NT

* Plochy smíšené nezastavěného území

- plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené rekultivaci - NSsa1

- plochy smíšené nezastavěného území určené ke sledované sanaci - NSsa2

- plochy smíšené nezastavěného území - NSx

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:

p - přírodní

z - zemědělská

l - lesnická

v - vodohospodářská

o - ochranná

Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového uspořádání území.

6.1 PLOCHY BYDLENÍ

* Bydlení hromadné - BH

A. Hlavní využití

- bydlení v bytových domech

B. Přípustné využití

1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se zázemím obytné zeleně

2. bydlení v nízkopodlažních bytových domech se  zázemím obytné zeleně

3. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2

4. veřejné stravování do 20 míst

5. vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská

6. vestavěná sportovní zařízení

7. garáže sloužící pro obsluhu území

8. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí

9. pozemky související dopravní infrastruktury

10. pozemky související technické infrastruktury

11. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

12. dětská vybavená hřiště

C. Podmínečně přípustné využití

1. ubytovací zařízení pouze do 50 lůžek

2. víceúčelová hřiště pouze travnatá

3. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů

4. samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů včetně manipulační plochy

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí

2. čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 60

2. maximální podlažnost 6 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 35

* Bydlení individuální městského a příměstského typu- BI

A. Hlavní využití

- bydlení  rodinných domech

B. Přípustné využití

1. nízkopodlažní rodinné domy městského a předměstského charakteru

2. nízkopodlažní bytové domy do 3 NP se zázemím obytné zeleně

3. řadové rodinné domy do 2 NP s podkrovím bez předzahrádky s vybavením v I. N.P. na hlavních ulicích sídel

4. izolované domy a dvojdomy do 2 NP s podkrovím v zahradách

5. veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území

6. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2

7. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě

8. pozemky související dopravní infrastruktury

9. pozemky související technické infrastruktury

10. veřejná prostranství s veřejnou zelení

11. dětská vybavená hřiště

C. Podmínečně přípustné využití

1. ubytování pouze do kapacity 20 lůžek v 1 objektu

2. vestavěné řemeslné provozovny pouze do 40% podlahové plochy objektu

3. objekty k individuální rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a rodinných domů

4. víceúčelová hřiště pouze travnatá

5. samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů včetně manipulační plochy

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru přípustnou právními předpisy

2. výroba všeho druhu

3. stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby

4. čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 40

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 40

* Bydlení individuální venkovského typu - BV

A. Hlavní využití

- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B. Přípustné využití

1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad

2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad

3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2

5. stavby pro rodinnou rekreaci

6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní

7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb

8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě

9. pozemky související dopravní infrastruktury

10. pozemky související technické infrastruktury

11. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

12. dětská vybavená hřiště

C. Podmínečně přípustné využití

1. ubytování pouze do kapacity 30 lůžek v 1 objektu

2. víceúčelová hřiště pouze travnatá

3. samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů včetně manipulační plochy

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí

2. čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 30

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 50

6.2 PLOCHY REKREACE

* Rekreace individuální pobytová - RI

A. Hlavní využití

- plochy staveb pro rodinnou rekreaci

B. Přípustné využití

1. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách

2. rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva

3. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad

4. objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě

5. zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek

6. produkční a rekreační zahrady

7. byty v nebytových domech

8. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě

9. pozemky související dopravní infrastruktury

10. pozemky související technické infrastruktury

11. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

12. dětská vybavená hřiště

C. Podmínečně přípustné využití

1. objekty ubytování do kapacity 20 lůžek

D. Nepřípustné využití

1. objekty řemeslných služeb a garáží

2.  výroba všeho druhu a sklady

3.  bytové domy

4. čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 15

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 70

* Rekreace hromadná - RH

A. Hlavní využití

- plochy areálů soustředěných ubytovacích zařízení včetně doprovodné vybavenosti pro rekreaci, relaxaci a sportovní využití návštěvníků

B. Přípustné využití

1.rekreační areály a střediska s vybavením

2. kempy, tábořiště, autocampy

3. veřejná koupaliště, aguaparky

4. nekrytá sportoviště

5. zábavní centra pro činnosti s aktivní nebo pasivní regeneraci lidského organismu

6. infocentra

7. pozemky související dopravní infrastruktury

8. pozemky související technické infrastruktury

9. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. sociální zázemí pouze jako součást areálu

2. byty pouze do 20% podlahové plochy nebytového objektu

3. technické zázemí areálů a středisek

4. parkoviště pouze pro kapacitu areálu

D. Nepřípustné využití

1. obytné domy, rodinné domy

2. objekty k individuální rekreaci

3. výroba všeho druhu

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 70

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 15

* Rekreace - zahrádkářské osady - RZ

A. Hlavní využití

- plochy staveb pro rodinnou rekreaci, sdružené do zahrádkářských osad

B. Přípustné využití

1.zahrádkářská osada s možností výstavby zahrádkářských chat do 35m2 zastavěné plochy

2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin

3. objekty společného sociálního, kulturního a technického zázemí zahrádkářské osady

4. nezbytně nutné objekty technické obsluhy

5. plochy parkovišť sloužící pro potřebu zahrádkářské osady

6. nevybavená víceúčelová hřiště

7. bazény do 40 m2 zastavěné plochy

8. pozemky související dopravní infrastruktury

9. pozemky související technické infrastruktury

10. veřejná prostranství s veřejnou zelení

C. Nepřípustné využití

1. jakékoliv jiné trvalé stavby mimo výše uvedených

D. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 10

2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 70

* Rekreace specifická - RS

A. Hlavní využití

- plochy staveb pro rodinnou rekreaci v zahradách

B. Přípustné využití

1.stávající stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách

2. stávající okrasné a rekreačně pobytové zahrady

3. dostavba území stavbami pro rodinnou rekreaci do 50m2 zastavěné plochy při parcelaci do 600m2

4. cyklostezky, naučné stezky, značené turistické trasy

5. stávající samostatně stojící garáže a stávající hospodářské objekty

6. pozemky související dopravní infrastruktury

7. pozemky související technické infrastruktury

8. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. dostavba stávajících staveb pro rodinnou rekreaci pouze do objemů dle stanovených limitů prostorového uspořádání dle bodu E

2. parkování osobních automobilů i motocyklů pouze na soukromých pozemcích a vybraných pozemcích k tomuto účelu řádně označených

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv jiné stavby zejména rodinné domy, stavby občanského vybavení

2. rozšiřování stavebních objemů stávajících staveb pro rodinnou rekreaci  nad stanovené limity prostorového uspořádání dle bodu E

3. nové samostatně stojící garáže, hospodářské objekty

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 25

2. maximální podlažnost 1NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 65

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI

A. Hlavní využití

- plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury

B. Přípustné využití

1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro:

a) vzdělávání a výchovu

b) sociální služby a péče o rodinu

c) zdravotní služby

d) kulturu

e) veřejnou správu

f) ochranu obyvatelstva

g) lázeňství

2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů

3. pozemky související dopravní infrastruktury

4. pozemky související technické infrastruktury

5. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy

2. bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech

D. Nepřípustné využití

1. bytové domy

2. rodinné domy

3. provozy výroby všeho druhu

4. stavby pro rodinnou rekreaci

5. čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 60

2. maximální podlažnost 3 NP

3. minimální % ozelenění 25

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV

A. Hlavní využití

- plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu

B. Přípustné využití

1. areály maloprodeje do 300m2 prodejní  plochy

2. zařízení pro ubytování, stravování

3. zařízení pro nevýrobní služby

4. zařízení pro vědu a výzkum

5. zařízení cestovního ruchu

6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb

7. kynologické areály

8. zařízení zábavy

9. pozemky související dopravní infrastruktury

10. pozemky související technické infrastruktury

11. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy

D. Nepřístupné využití

1. provozy výroby všeho druhu

2. rodinné domy

3. stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 60

2. maximální podlažnost 3 NP

3. minimální % ozelenění 25

* Občanské vybavení - sport - OS

A. Hlavní využití

- plochy pro tělovýchovu a sport

B. Přípustné využití

1. sportovní areály

2. sportovní haly

3.  nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí

4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven

5. zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť

6. ostatní sportoviště v samostatných objektech

7. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality

8. pozemky související dopravní infrastruktury

9. pozemky související technické infrastruktury

10. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty v nebytovém domě do 30% podlažní plochy

D. Nepřípustné využití

1. rodinné domy, bytové domy

2. stavby pro rodinnou rekreaci

3. provozy výroby všeho druhu

4. čerpací stanice pohonných hmot

5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením, s možností ubytovacího a stravovacího zařízení

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 50

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 30

* Občanské vybavení - hřbitov - OH

A. Hlavní využití

- plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením

B. Přípustné využití

1. hřbitovy

2. rozptylová loučka

3. urnový háj

4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím

5. doprovodné služby - prodej květin

6. vodní plochy

7. krematoria se smuteční síní

8. márnice, kaple, kostely

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty v nebytovém domě pouze do 30% podlahové plochy

2. parkoviště pouze pro potřeby dané funkce a lokality

D. Nepřípustné využití

1. jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 15

2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 75

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk

A. Hlavní využití

- veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce s obslužnou místní komunikací a s obytnou zónou a se sjezdy k nemovitostem

B. Přípustné využití

1. náměstí, náves

2. tržiště

3. nábřeží

4. pěší a obchodní ulice

5. místní komunikace sběrné a obslužné v sídlech

6. součástí veřejných prostranství je:

a) vybavení drobným mobiliářem

b) doprovodná zeleň, trávníky

c) mimolesní zeleň

d) květinové záhony

e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy

f) chodníky

7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení

8. pozemky související dopravní infrastruktury

9. pozemky související technické infrastruktury

10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy

C. Podmínečně přípustné využití

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv jiné trvalé stavby

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz

A. Hlavní využití

- veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných přestavbových plochách obce s veřejnou zelení

B. Přípustné využití

1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí

2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací

3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků

4. součástí veřejných prostranství je:

- a) mimolesní zeleň

- b) vodní toky a plochy

- c) odvodňovací otevřené strouhy

- d) pěší chodníky, cyklostezky

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení

6. pozemky související dopravní infrastruktury

7. pozemky související technické infrastruktury

8. občanské vybavení slučitelné s účelem

C. Podmínečně přípustné využití

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

2. parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu

3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv jiné trvalé stavby

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1

A. Hlavní využití

- veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce s veřejnou zelení charakteru parku

B. Přípustné využití

1. součástí parku jsou:

a) vybavení drobným mobiliářem

b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky

c) altány

d) vodní toky a plochy

e) udržovaný trávník

f) květinové záhony

g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová

h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky

i) odvodňovací otevřené strouhy

j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů

k) solitery jednotlivých stromů

2. pozemky související dopravní infrastruktury

3. pozemky související technické infrastruktury

4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy

C. Podmínečně přípustné využití

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

2. místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem

3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv jiné trvalé stavby

2. parkoviště

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3

A. Hlavní využití

- veřejně přístupné plochy v zastavěném území a zastavitelných plochách sídel s veřejnou zelení s ochrannou funkcí

B. Přípustné využití

1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem)

2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce

3. pozemky související dopravní infrastruktury

4. pozemky související technické infrastruktury

5. občanské vybavení slučitelné s účelem

C. Podmínečně přípustné využití

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv jiné trvalé stavby

6.5 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

* Smíšené obytné městského typu - SM

A. Hlavní využití

- bydlení v bytových domech ve městech a příměstských oblastech, obslužná sféra a nerušící výrobní činnost místního významu

B. Přípustné využití

1. bydlení v bytových nízkopodlažních domech

2. administrativa, stravování

3. nevýrobní služby

4. zázemí turistického ruchu

5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami

6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad

7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením

8. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m2

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

10. zařízení místní správy a církve

11. nerušící zařízení drobné výroby

12. pozemky související dopravní infrastruktury

13. pozemky související technické infrastruktury

14. veřejná prostranství s veřejnou zelení

C. Podmínečně přípustné využití

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1.500m2   pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území

2. objekty ubytování do 100 lůžek

3. nerušící zařízení dopravy , čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území

D. Nepřípustné využití

1. provozy těžké výroby a skladů

2. zábavní střediska

3. stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 50

2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 40

* Smíšené obytné venkovského typu - SV

A. Hlavní využití

- bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti

B. Přípustné využití

1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením

2. bydlení ve spojení s  podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb

3. zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel

4. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů

5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně záhumenkového hospodářství

6. nízkopodlažní bytové domy do 3NP

7. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad

8. nerušící zařízení drobné výroby

9. zařízení místní správy a církve

10. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

11. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb

12. pozemky související dopravní infrastruktury

13. pozemky související technické infrastruktury

14. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m2

2. objekty ubytování do 100 lůžek

3. nerušící zařízení dopravy

4. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území

D. Nepřípustné využití

1. provozy těžké výroby a skladů

2. zábavní střediska

3. stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 60

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 25

6.6 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

* Doprava silniční - DS

A. Hlavní využití

- plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení

B. Přípustné využití

1. pozemky rychlostních komunikací, dálnic

2. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných

3. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty do 3m součást LPF)

4. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací

5. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací

6. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály)

7. parkoviště, odstavná stání

8. hromadné a řadové garáže

9. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot

10. areály údržby pozemních komunikací

11. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování

12. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině

13. hraniční přechod silniční, pěší, cyklistický

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty v nebytových domech do 20% podlažní plochy

2. polní a lesní cesty širší než 3 m

D. Nepřípustné využití

1. bytové domy

2. rodinné domy

3. stavby pro rodinnou rekreaci

* Doprava drážní - DD

A. Hlavní využití

- plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě

B. Přípustné využití

1. plochy drah a staveb na dráze včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů kolejišť a doprovodné zeleně

2. nádraží, stanice, železniční zastávky, nástupiště a přístupové cesty

3. drážní telekomunikační zařízení

4. sklady a výrobní objekty pro potřeby provozu dráhy

5. správní budovy

6. vestavěná zařízení stravování, obchodu v provozních budovách nádraží

C. Podmínečně přípustné využití

1. ostatní liniová technická infrastruktura

2. byty pouze v nebytovém domě do 20 % podlažní plochy

3. ostatní stavby pouze se souhlasem obecně správního úřadu

4. překladiště a jiná doprovodná zařízení související s provozem dráhy

5. zařízení drážních dep, opraven, vozoven

D. Nepřípustné využití

1. rodinné domy, bytové domy

2. objekty k individuální rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 5

2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 5

6.7 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

* Technická infrastruktura - TI

A. Hlavní využití

- pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení

B. Přípustné využití

1. zařízení pro zásobování elektrickou energií

2. zařízení pro zásobování plynem

3. zařízení pro zásobování teplem

4. zařízení ostatních produktovodů

5. zařízení spojová

6. zařízení pro zásobování vodou

7. zařízení pro čištění odpadních vod

8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu

9. manipulační plochy

10. přístupové komunikace

11. malé vodní elektrárny

12. pozemky související dopravní infrastruktury

C. Nepřípustné využití

1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci

2. byty v nebytových domech

D. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 60

2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví

3. minimální % ozelenění 25

6.8 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

* Výroba drobná - VD

A. Hlavní využití

- zařízení drobné výroby všeho druhu

koridorem

B. Přípustné využití

1. sklady v areálech, veřejné provozy

2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení

3. čerpací stanice pohonných hmot

4. řemeslné provozy všeho druhu

5. stavební dvory

6. vědecká a výzkumná pracoviště

7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectvo

8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu

9. areály fotovoltaických elektráren

10. pozemky související dopravní infrastruktury

11. pozemky související technické infrastruktury

12. veřejná prostranství s veřejnou zelení i veřejná prostranství s komunikačním

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy

2. nákupní centra do 2.000m2 prodejní plochy

D. Nepřípustné využití

1. rodinné domy

2. bytové domy

3. stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 60

2. maximální podlažnost 2 NP

3. minimální % ozelenění 20

* Výroba - lehký průmysl - VL

A. Hlavní využití

- zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají rušivé účinky na okolí

B. Přípustné využití

1. zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí

2. opravárenská a údržbářská zařízení

3. strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující a papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba

4. vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu

5. správní budovy jako součást areálu

6. zařízení stravování v areálu

7. čerpací stanice pohonných hmot

8. ubytování jako součást areálu

9. pozemky související dopravní infrastruktury

10. pozemky související technické infrastruktury

11. veřejná prostranství s veřejnou zelení

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy

2. areály fotovoltaických elektráren

D. Nepřípustné využití

1. rodinné domy

2. bytové domy

3. stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 70

2. maximální podlažnost 3 NP

3. minimální % ozelenění 15

* Výroba zemědělská - VZ

A. Hlavní využití

- zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích

B. Přípustné využití

2. sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka a drůbeže

3. skleníky

4. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí, silážní žlaby, seníky

5. sádky, areály rybářství

6. vinné sklepy

7. areály fotovoltaických elektráren

8. pozemky související dopravní infrastruktury

9. pozemky související technické infrastruktury

10. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy

2. správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu

D. Nepřípustné využití

1. rodinné domy

2. bytové domy

3. stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 70

2. maximální podlažnost 2 NP

3. minimální % ozelenění 15

6.9 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

* Smíšené výrobní plochy - VS

A. Hlavní využití

- zařízení pro drobnou výrobu, sklady, výrobu lehkou a výrobu zemědělskou, která nemají vliv na své okolí

B. Přípustné využití

1. zařízení drobné výroby všeho druhu

2. areály skladů a dopravní areály

3. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení jako součást výrobního areálu

4. čerpací stanice pohonných hmot

5. řemeslné provozy všeho druhu

6. stavební dvory

7. vědecká a výzkumná pracoviště

8. zařízení zemědělské výroby

9. sádky

10. zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích

11. sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka

12. skleníky

13. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí

14. provozy lehké nerušící výroby

15. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu

16. areály fotovoltaických elektráren

17. provozy určené ke zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu

18. pozemky související dopravní infrastruktury

19. pozemky související technické infrastruktury

20. veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

C. Podmínečně přípustné využití

1. byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy

2. nákupní centra do 2.000m2 prodejní plochy

D. Nepřípustné využití

1. rodinné domy

2. obytné domy

3. stavby pro rodinnou rekreaci

4. provozy těžké zpracovatelské výroby

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. koeficient míry využití území KZP = 70

2. maximální podlažnost 2 NP

6.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

* Plochy vodní a vodohospodářské - W

A. Hlavní využití

– nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou

B. Přípustné využití

1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny

2. výstavby vodních děl

3. zakládání a údržba břehových porostů

4. odstraňování překážek plynulého odtoku

5. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod

6. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů

7. umisťovat hydrogeologické vrty

8. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území

9. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.:

10. řeky a potoky

11. mokřady a mokřiny

12. dočasné vodní plochy

13. plavební kanály a stoky

14. jezera

15. rybníky

16. přehrady

17. jiné prohlubeniny naplněné vodou

18. otevřené meliorační kanály

C. Podmínečně přípustné využití

1. odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu s ostatními funkcemi v území

2. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato činnost povolena vodoprávním úřadem

3. odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké budoucnosti vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku

4. zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody

5. zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů

D. Nepřípustné využití

1. umisťování dálkových produktovodů

2. vytváření bariér

3. zakládání skládek

4. snižování kvality a kvantity vod

5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně

6. umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem

6.11 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

* Plochy zemědělské - NZ

A. Hlavní využití

– nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce

B. Přípustné využití

1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná

2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce

3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného druhu pozemku a způsobu využití pozemku

4. hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže

5. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.)

6. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů

7. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití

8. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti

9. vedení turistický, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po stávajících komunikací

10. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny

11. zemědělská půda obhospodařovaná

12. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství

13. pozemky související dopravní infrastruktury

14. pozemky související technické infrastruktury

C. Podmínečně přípustné využití

1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské obhospodařování území

2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem

3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí, zemědělského půdního fondu či veřejných zájmů

D. Nepřípustné využití

1. využívání území k zastavění jinou funkcí než zemědělskou, nebo rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem

2. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu

3. zcelování ploch orné půdy

4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území

6.12 PLOCHY LESNÍ

* Plochy lesní - NL

A. Hlavní využití

– nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce

B. Přípustné využití

1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních hospodářských osnov

2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě

3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření

4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících

5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti

6. ekostabilizační opatření

7. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství

C. Podmínečně přípustné využití

1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou přirozeně bez dřevinné vegetace

2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávajících výstavby pouze přímo související s lesní výrobou

3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo k nelogickému dělení lesních pozemků

4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků

D. Nepřípustné využití

1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem

2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto územním plánem

6.13 PLOCHY PŘÍRODNÍ

* Plochy přírodní - NP

A. Hlavní využití

– nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny, produkční funkce je potlačena

B. Přípustné využití

1. zvláště chráněná maloplošná území

2. zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II.zóna

3. památné stromy s ochranným pásmem

4. biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu

5. biokoridory nadregionálního, regionálního významu

6. biokoridory lokálního  významu pokud se vyskytují na ostatních plochách

7. registrované významné krajinné prvky

8. rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100m2 na ostatních plochách

9. plochy se smluvní ochranou

10. plochy evropsky významných lokalit lokálního významu

11. hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území

12. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací

13. výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin

14. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

C. Podmínečně přípustné využití

1. rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících přírodních hodnot v území

2. výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro zajištění dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných orgány ochrany přírody

3. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou přírody

4. výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se upřednostňují biologické formy formy

5. oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin

6. těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku dle podmínek stanovených v příslušných dokumentacích

D. Nepřípustné využití

1. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy

2. zakládání skládek

3. umisťování nových staveb

4. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů

5. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu

6.14 PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

* Plochy těžby nerostů - NT

A.Hlavní využití

- území kulturní krajiny určené k hospodárnému využívání nerostů, těžební činnosti a úpravě nerostů

B. Přípustné využití

1. pozemky v DP nebo CHLÚ, které jsou, byly nebo budou využity pro těžbu surovin (doly, lomy, pískovny)

2. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů (výsypky, odvaly a kaliště)

3. pozemky na kterých se vyskytují technologická zařízení pro těžbu a zpracování nerostů

4. dopravní a technická infrastruktura související s těžbou nebo zpracováním či manipulací nerostných surovin

C. Podmínečně přípustné využití

1. zajištění následné bezzásahovovsti území v případě, že existují předpoklady (na základě půdně-ekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva

D. Nepřípustné využití

1. na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, není přípustné umisťování jakýchkoliv trvalých staveb nebo dočasných staveb, pokud přímo nesouvisí s těžbou

2. přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, vést jakékoliv inženýrské sítě a budovat nové komunikace, které nesouvisí přímo s těžbou

3. provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které ovlivní kvalitu a množství podzemních vod

6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

* Plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené rekultivaci – NSsa1

A. Hlavní využití

– plochy vytěžených lomů

B. Přípustné využití

1. likvidace lomu a sanace a rekultivace dle schváleného plánu sanace a rekultivace

2. sanace a rekultivace vnější výsypky lomu dle schváleného plánu sanace a rekultivace

3. technická rekultivace, biologická rekultivace, hydrická rekultivace, ostatní rekultivace

4. účelové cesty

5. plochy výsypek vnějších a vnitřních

6. manipulační plochy lomů

C. Podmínečně přípustné využití

1. možný pobyt obyvatelstva, rekreačně sportovní aktivity

2. víceúčelová hřiště kromě golfu

3. cyklostezky, hipostezky, pěší turistické cesty, naučné stezky

4. přírodní koupaliště, pobytové loučky

5. dočasné stavby - altány

6. zpevněné nástupní plochy jako parkoviště, hlavní cesty

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv trvalé stavby

2. golfová hřiště

* Plochy nezastavěného území určené ke sledované sanaci – NSsa2

A. Hlavní využití

– plochy vytěžených lomů

B. Přípustné využití

1. dlouhodobě sledovaná (monitorovaná) sanace plochy

2. mimolesní zeleň, travní porost, vodní plochy

3. víceúčelové cesty

4. monitorovací vrty

5. plochy výsypek vnitřních a vnějších zasypaných v minulosti kontaminovaným materiálem

6. manipulační plochy lomů

7. plochy výsypek vnějších s nepříznivými základovými podmínkami

C. Podmínečně přípustné využití

1. nelze vyloučit sesuv území a únik nebezpečných látek do povrchových a podzemních vod

2. i po kolaudaci sanované plochy nelze vyloučit na základě prováděného monitoringu další sanační zásah do území

D. Nepřípustné využití

1. volný pohyb osob

2. jakékoliv dočasné i trvalé stavby

3. rekreační využití území

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx

A. Hlavní využití

Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního využívání krajiny

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:

a) plochy smíšené přírodní - NSp

b) plochy smíšené zemědělské - NSz

c) plochy smíšené lesní -  NSl

d) plochy smíšené vodní a vodohospodářské – NSv

e)  plochy smíšené s ochrannou funkcí – NSo

A. Přípustné využití

- extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území, podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu

B. Nepřípustné využití

1.Umisťovat stavby, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobou

2. Hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie.

3. Měnit vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací.

4. Provádět terénní úpravy značného rozsahu.

5. Jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, kompromisním postavení.

6. Přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně.

* Plochy smíšené přírodní - NSp:

A. Hlavní využití

- funkční nevyhraněné plochy kulturní krajiny

B. Přípustné využití

1. hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběžné ochraně území, dle plánů péče o zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, dle lesních hospodářských plánů a osnov, nebo dle jiných dokumentů týkajících se hospodaření v území, v ostatních případech extenzivní formy hospodaření

2. jedná se o plochy v prvcích biokoridorů, v lokalitách a oblastech NATURA 2000, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v III. a IV.zónách velkoplošně chráněných územích

3. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území

4. vedení cyklistických, turistických a lyžařských tras a naučných stezek po stávajících komunikací

5. extenzivní formy hospodaření

C. Podmínečně přípustné využití

1. výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, rozcestníků a odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody

2. zařízení dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který i nadále umožní plnění přírodních funkcí a nejsou v rozporu s vládním nařízením, plánem péče či projektem ÚSES

3.  rozšiřování stávajících sídelních útvarů  pokud nedojde k odstranění chráněných přírodních prvků a budou splněny podmínky orgánů ochrany přírody

D. Nepřípustné využití

1. intenzivní hospodaření a změna ve využití pozemků, pokud tak není stanoveno v příslušných dokumentacích

2. výstavba dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který znemožní plnění přírodních funkcí

3. velkoplošné odvodňování pozemků

4. odstraňování stávající geograficky a stanovištně vhodné vegetace

5. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území

6. činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů

* Plochy smíšené zemědělské - NSz

A. Hlavní využití

– extenzivně využívaná zemědělská půda

B. Přípustné využití

1. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací a vodních toků

2. změna kultury

3. hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběžné ochraně území, dle plánů péče o zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, v ostatních případech extenzivní formy hospodaření

4. odstraňování invazních druhů

5. jedná se o zemědělskou půdu v:

6. prvcích biokoridorů

7. v přírodních parcích

8. v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků

9. v nivách vodních toků

10. v lokalitách a oblastech NATURA 2000

11. v ochranných pásmech zvláště chráněných území

12. v III. a IV.zónách velkoplošně chráněných území

13. v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a příp. II. stupně

14. jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie

15. funkční nevyhrazené plochy kulturní krajiny

C. Podmínečně přípustné využití

1. pro umisťování zařízení technické a dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu nebo nadmístního významu respektovat podmínky orgánu vodoprávních a orgánu ochrany přírody a krajiny

2. zvyšování ekologické stability v území formou výsadby geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin, rušení melioračních zařízení atd.., pokud to není v rozporu s ostatními vymezenými funkcemi v území, popřípadě s plánovanými aktivitami v území

3. výstavba nových polních, lesních, pěších, cyklistických a lyžařských cest pouze v případě, že to není v rozporu s ochranou území

4. zakládání opatření v krajině ke snižování ohroženosti území, které jsou ve veřejném zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy

6. nezbytná technická opatření a stavby pro účely cestovního ruchu - ekologická a informační centra, hygienická zařízení

D. - Nepřípustné využití

1. celoplošné zalesňování

2. využívání území k zastavění, pokud se nejedná o stavby podporující stávající funkce v území, nebo pokud to není navrženo tímto územním plánem

3. zcelování ploch zemědělské půdy

4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území

* Plochy smíšené lesní - NSl

A. Hlavní využití

– funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny

B. Přípustné využití

1. hospodaření dle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov

2.  technická či biologická opatření zabezpečující mimoprodukčních funkci lesních porostů

3. jedná se o lesní půdu v:

4. v prvcích biokoridorů

5. v přírodních parcích

6. v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků

7. v nivách vodních toků

8. v lokalitách a oblastech NATURA 2000

9. v ochranných pásmech zvláště chráněných území

10. v III. a IV.zónách velkoplošně chráněných území

11. v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a příp. II. stupně

12. jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie

13.  lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí

C. Podmínečně přípustné využití

1. výstavba a údržba lesní dopravní sítě pouze na základě dodržení podmínek orgánu ochrany přírody a krajiny, vodoprávních úřadů a ostatních dotčených orgánů

2. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, umisťování jednoduchých staveb k vykonávání práva myslivosti pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních úřadů

3. nová výstavba pouze objektů přímo souvisejících s lesní výrobou, s ochranou přírody a krajiny         nebo s vodním hospodářstvím, pokud jsou nezbytně nutné

4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury, vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních orgánů

D. Nepřípustné využití

1. umisťování nových nebo rozšiřování stávajících staveb

2. odlesňování pozemků

* Plochy smíšené vodní a vodohospodářské - NSv

A. Hlavní využití

- funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny

B. Přípustné využití

1. hospodaření dle podmínek uvedených vodoprávním úřadem, vládním nařízením nebo akčním programem

2. jedná se o plochy v ochranných pásmech vodních zdrojů, v záplavových územích vodních toků a řek, v nivách vodních toků, v územích určených k rozlivům povodní, v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření

3. plochy u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod

C. Nepřípustné využití

1. těžba nerostů a zemin pokud není udělena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením

2. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, mimo vodní díla v záplavovém území aktivní zóně potoků a řek

3. skladování nebezpečných látek

4. meliorace, pokud není stanovena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením

5. velkoplošné odlesňování stávajících lesních porostů nebo zalesňování ostatních pozemků bez souhlasu vodoprávních úřadů

* Smíšená ochranná krajinná zóna  - NSo:

A. Hlavní využití

- plochy na rozhraní dvou nebo více ploch rozdílného funkčního využití území

B. Přípustné využití

1. výsadba geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin a keřů

2. odstranění pionýrských a invazních dřevin a keřů

3. začlenění ploch do interakčních prvků

4. likvidace invazních druhů dřevin a rostlin

5.stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

C. Podmínečně přípustné

1. umisťování tras nadzemního a podzemního vedení, pokud nebude omezena ochranná funkce

2. výstavba účelové komunikace, pokud není možné vést trasu přes jiné plochy

D. Nepřípustné využití

1. umisťování nebo rozšiřování staveb

2. odlesnění

3.  úplné odstranění stávajících keřů a dřevin

7 vymezeNí veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ)

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Dopravní infrastruktura

D1 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Hroznětína a Bystřice - rozv.pl.D1

D2 - přeložka silnice II/181 vedená po rekonstruovaných trasách stávajících silnic - rozv.pl.D2

D3 - kruhový objezd jako vykřížení silnic II/181  a II/221 u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.D3

D4 - přeložka silnice II/221 jižně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající trasu silnice III/22129 - rozv.pl.D4

D5 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Odeře  až k napojení na západním okraji Hroznětína - rozv.pl.D5

D6 - přeložka silnice II/221 vedená po rekonstruované trase stávající silnice III/22129 přes Velký Rybník - rozv.pl.D6

D7 - přeložka silnice II/221 severně od kruhového objezdu v Hroznětíně  až k napojení na stávající rekonstruovanou silnici II/221 - rozv.-pl.D7

D8 - přeložka silnice III/2204 na západním okraji města - rozv.pl.D8

D9 - centrální parkoviště u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.H/Z-D1

D10 - napojení silnice III/22128 na silnici II/181 na východním okraji Bystřice - rozv.pl.B/Z-D1

D11 - část cyklistické stezky Ostrov - Bystřice - Hroznětín - rozv.pl.B/Z-D2

D12 - podchod honácké cesty pod silnicí II/181 - rozv.pl.B/Z-D3

D13 - křižovatka polní cesty a silnice II/181 - rozv.pl.B/Z-D4

D14 - severní část přeložky navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Děpoltovic na západním okraji Odeře - rozv.pl. D9

- Technická infrastruktura

Navržené koridory pro inženýrské sítě a plochy pro stavby v ulicích sídel:

- venkovní vedení VN 22kV

- trafostanice

- vodovod pitný

- kanalizace splašková

- výtlačný řad kanalizace splaškové

- ČSOV - čerpací stanice odpadních vod

- STL plynovod

( Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle § 2, odst. 1, písm.m) STZ)

X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

X1.A.1. – opatření proti povodním

X1.A.1.1. – odlehčovací kanál řeky Bystřice, částečně zatrubněný

X1.A.1.2. – rozšíření stávajícího vodního toku

7.2 Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170)

( Asanace

VA1 – asanace rušených částí silnic

VA2 – asanace části vodního toku

VA3 – asanace železniční vlečky

VA4 – asanace zahrádkářských kolonií

8 vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

ÚP vymezuje na území města Hroznětín veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v.č.3 Výkres veřejně pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1 : 5.000.

8.1 PLOCHY A KORIDORY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PŘEDKUPNÍ PRÁVO (DLE §2, ODST.1, PÍSM.k)STZ) A ZÁROVEŇ JE MOŽNO NA NĚ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 STZ)

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Dopravní infrastruktura

D1 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Hroznětína a Bystřice - rozv.pl.D1

D2 - přeložka silnice II/181 vedená po rekonstruovaných trasách stávajících silnic - rozv.pl.D2

D3 - kruhový objezd jako vykřížení silnic II/181  a II/221 u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.D3

D4 - přeložka silnice II/221 jižně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající trasu silnice III/22129 - rozv.pl.D4

D5 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Odeře  až k napojení na západním okraji Hroznětína - rozv.pl.D5

D6 - přeložka silnice II/221 vedená po rekonstruované trase stávající silnice III/22129 přes Velký Rybník - rozv.pl.D6

D7 - přeložka silnice II/221 severně od kruhového objezdu v Hroznětíně  až k napojení na stávající rekonstruovanou silnici II/221 - rozv.-pl.D7

D8 - přeložka silnice III/2204 na západním okraji města - rozv.pl.D8

D9 - centrální parkoviště u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.H/Z-D1

D10 - napojení silnice III/22128 na silnici II/181 na východním okraji Bystřice - rozv.pl.B/Z-D1

D11 - část cyklistické stezky Ostrov - Bystřice - Hroznětín - rozv.pl.B/Z-D2

D12 - podchod honácké cesty pod silnicí II/181 - rozv.pl.B/Z-D3

D13 - křižovatka polní cesty a silnice II/181 - rozv.pl.B/Z-D4

D14 - severní část přeložky navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Děpoltovic na západním okraji Odeře - rozv.pl. D9

- Technická infrastruktura

Navržené koridory pro inženýrské sítě a plochy pro stavby v ulicích sídel:

- venkovní vedení VN 22kV

- trafostanice

- vodovod pitný

- kanalizace splašková

- výtlačný řad kanalizace splaškové

- ČSOV - čerpací stanice odpadních vod

- STL plynovod

( Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle § 2, odst. 1, písm.m) STZ)

X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

X1.A.1. – opatření proti povodním

X1.A.1.1. – odlehčovací kanál řeky Bystřice, částečně zatrubněný

X1.A.1.2. – rozšíření stávajícího vodního toku

8.2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE §101 STZ)

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l) STZ)

- Veřejná prostranství

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy

PPK1 – veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou kolem nádraží jako propojení ulice Nádražní s ulicí Karlovarskou - rozv.pl.H/Z-P5

PPK2 – veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako dopravní napojení západní části Hroznětína na přeložku silnice III/2204 - rozv.pl.H/Z-P6

PPK3 – veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako honácká cesta - rozv.pl.H/Z-P7

PPK4 – veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou jako napojení cesty - rozv.pl.B/Z-P1

PPK5 – veřejné prostranství s místní komunikací Bystřici – rozv. pl. B/Z-P3

* Veřejná prostranství s veřejnou zelení

PPZ1 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v bezpečnostním pásmu trasy VTL plynovodu na západním okraji města - rozv.pl.H/Z-P1

PPZ2 – veřejné prostranství s veřejnou zelení pro průchod RBK č.1004 zástavbou města na západním okraji - rozv.pl.H/Z-P2

PPZ3 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.H/Z-P3

PPZ4 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s vodní plochou jižním okraji centra města - rozv.pl.H/Z-P4

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)

- X1.B. Opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy

- X1.B.1. – sanace a rekultivace lomů a výsypek

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1. – vymezení prvků ÚSES:

K3 - nadregionální biokoridor

10 003 - regionální biocentrum funkční

10 004 - regionální biocentrum funkční

990 - regionální biocentrum funkční

1160 - regionální biocentrum funkční

1003 - regionální biokoridor nefunkční

1004 - regionální biokoridor nefunkční

1006 - regionální biokoridor nefunkční

1007 - regionální biokoridor nefunkční

20 010 - regionální biokoridor nefunkční

19 - místní biokoridor funkční

16 - místní biokoridor funkční

1 - místní biokoridor nefunkční

2 - místní biokoridor nefunkční

3 - místní biokoridor nefunkční

4 - místní biokoridor nefunkční

5 - místní biokoridor nefunkční

6 - místní biokoridor nefunkční

7 - místní biokoridor nefunkční

8 - místní biokoridor nefunkční

9 - místní biokoridor nefunkční

10 - místní biokoridor nefunkční

11 - místní biokoridor nefunkční

12 - místní biokoridor nefunkční

13 - místní biokoridor nefunkční

14 - místní biokoridor nefunkční

15 - místní biokoridor nefunkční

17 - místní biokoridor nefunkční

18 - místní biokoridor nefunkční

20 - místní biokoridor nefunkční

21 - místní biokoridor nefunkční

22 - místní biokoridor nefunkční

23 - místní biokoridor nefunkční

1 - místní biocentrum funkční

2 - místní biocentrum funkční

3 - místní biocentrum funkční

4 - místní biocentrum funkční

5 - místní biocentrum funkční

6 - místní biocentrum funkční

10 - místní biocentrum funkční

11 - místní biocentrum funkční

12 - místní biocentrum funkční

15 - místní biocentrum funkční

16 - místní biocentrum funkční

17 - místní biocentrum funkční

7 - místní biocentrum nefunkční

8 - místní biocentrum nefunkční

9 - místní biocentrum nefunkční

13 - místní biocentrum nefunkční

14 - místní biocentrum nefunkční

18 - místní biocentrum nefunkční

19 - místní biocentrum nefunkční

20 - místní biocentrum nefunkční

X2.3. – mokřad k zachování biotopu chráněných živočichů

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Dopravní infrastruktura

| označení | veřejně prospěšná stavba | k.ú. | p.p.č. | právnická osoba , v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Hroznětína a Bystřice - rozv.pl.D1 | Hoznětín | 1815/1, 1724/1, 1737/1, 1737/1, 1638/2, 1563/5, 1839/6, 1839/4, 1563/4, 911/4, 911/7, 1839/1, 1144, 891, 1815/5, 1638/1, 1724/2, 819/6, 1563/7, 570, 1839/7, 570, 2492/11, 1237/10, 1737/3, 1237/3, 1563/3, 1142, 548/3, 820/1, 2521, 2443/1, 2449, 2442/1, 820/1, 1155/5, 806/3, 2406/2, 2411/2, 2394/1, 2508, 2386/1, 2409/2, 819/1, 2398/2, 819/4, 2442/3, 548/3, 1220/4, 1156/2, 914/3, 914/4, 1156/1, 1220/2, 914/5, 1220/1, 914/1, 1156/3, 1561, 1105/1, 600/1, 600/1, 548/3 | Karlovarský kraj |
|  |  | Bystřice | 910/1, 787/6, 787/2 ,700/2, 600/1, 700/1, 82, 100, 851, 512, 954/1, 1002/1, 1003/1, 850, 917/1, 174, 993, 192/5, 1002/2, 1007/2, 1007/3, 1012 |  |
| D2 | přeložka silnice II/181 vedená po rekonstruovaných trasách stávajících silnic - rozv.pl.D2 | Hoznětín | 472/1, 548/3, 548/7, 2519/1, 2519/2, 472/3 | Karlovarský kraj |
|  |  | Odeř | 705/1 |  |

| D3 | kruhový objezd jako vykřížení silnic II/181 a II/221 u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.D3 | Hoznětín | 548/7, 580, 472/4, 2519/2, 472/3, 2527, 2526 | Karlovarský kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | přeložka silnice II/221 jižně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající trasu silnice III/22129 - rozv.pl.D4 | Hoznětín | 819/3, 2492/1, 580, 2521, 2527, 1003, 2393, 821/7, 2524, 821/10, 820/1, 754/10, 806/3, 2394/1, 826, 821/9, 821/2, 548/7, 548/1, 548/8, 548/2, 600/1, 754/1, 754/9, 754/6, 873/6, 754/9, 754/1, 873/6 ,548/2 | Karlovarský kraj |
| D5 | přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Odeře až k napojení na západním okraji Hroznětína - rozv.pl.D5 | Hoznětín | 317/2, 357, 327/3, 453/2, 351/1, 331/1, 321, 317/1, 317/3, 570, 302/1, 453/1, 360/1, 2519/1, 2521, 347, 319, 337/1, 548/3, 2519/1 | Karlovarský kraj |
|  |  | Odeř | 724, 260, 28, 166/3, 166/1, 208/3, 5, 40/1, 668/1, 205, 208/1, 668/6, 668/3, 208/1, 714/2, 709, 668/4,, 52, 710/1, 29/1, 715/1, 53/1, 705/1, 215, 241, 29/4, 24, 224/3, 710/3, 708, 711 |  |
| D6 | přeložka silnice II/221 vedená po rekonstruované trase stávající silnice III/22129 přes Velký Rybník - rozv.pl.D6 | Hoznětín | 2617/4, 2617/6, 687, 2393, 2638, 754/6, 754/3 | Karlovarský kraj |
|  |  | Ruprechtov | 687, 144/3 |  |
| D7 | přeložka silnice II/221 severně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající rekonstruovanou silnici II/221 - rozv.-pl.D7 | Hoznětín | 2482/3, 2232/2, 2311/7, 472/1, 2364/1, 2364/2, 472/4, 472/3, 2526, 2295/6, 2370/1, 2285/5, 2279/2, 2232/3, 2280, 2295/2, -293, 263/1, 263/2, 2509 | Karlovarský kraj |
| D8 | přeložka silnice III/2204 na západním okraji města - rozv.pl.D8 | Hoznětín | 2328/3, 297, 2286/1, 2311/3, 2370/2, 263/2, 263/1, 2286/1, 2370/2, 263/1 | Karlovarský kraj |
| D9 | centrální parkoviště u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.H/Z-D1 | Hoznětín | 548/3 | Město Hroznětín |
| D10 | napojení silnice III/22128 na silnici II/181 na východním okraji Bystřice - rozv.pl.B/Z-D1 | Bystřice | 192/1, 192/3, 192/6, 192/5, 954/1, 188 | Karlovarský kraj |
| D11 | část cyklistické stezky Ostrov - Bystřice - Hroznětín - rozv.pl.B/Z-D2 | Bystřice | 1028, 1026, 24/3, 32, 153/8, 153/9, 32, 153/3, 948/2, 1044, 24/1,954/2 | Město Hroznětín |
| D12 | podchod honácké cesty pod silnicí II/181 - rozv.pl.B/Z-D3 | Hoznětín | 1737/3, 1830/4, 1737/1, 1830/1, 1852/2, 1724/1, 1737/1, 2449, 2455/1 | Město Hroznětín |
| D13 | křižovatka polní cesty a silnice II/181 - rozv.pl.B/Z-D4 | Bystřice | 934/3, 82, 99/1, 100, 99/2, 936, 1012 | Karlovarský kraj |
| D14 | severní část přeložky navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Děpoltovic na západním okraji Odeře - rozv.pl.D9 | Odeř | 224/1, 731, 729/1, 729/5 | Karlovarský kraj |

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Veřejná prostranství

| označení | veřejně prospěšná stavba | k.ú. | p.p.č. | právnická osoba , v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPK1 | veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou kolem nádraží jako propojení ulice Nádražní s ulicí Karlovarskou - rozv.pl.H/Z-P5 | Hroznětín | 809/7, 2504, 809/6, 736/2, 2509, 2394/2, 2391/2 | Město Hroznětín |
| PPK2 | veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako dopravní napojení západní části Hroznětína na přeložku silnice III/2204 - rozv.pl.H/Z-P6 | Hroznětín | 263/1, 2370/1 | Město Hroznětín |
| PPK3 | veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako honácká cesta - rozv.pl.H/Z-P7 | Hroznětín | 126, 131, 1852/2, 1830/1, 2348/2, 155/4, 2485, 2455/2, 2455/1, 175 | Město Hroznětín |
| PPK4 | veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou jako napojení cesty - rozv.pl.B/Z-P1 | Bystřice | 74, 79, 84, 99/1, 77, 936, 77, 930, 934/1 | Město Hroznětín |
| PPK5 | veřejné prostranství s místní komunikací Bystřici – rozv. pl. B/Z-P3 | Bystřice | 169/1, 1002/4, 169/2 | Město Hroznětín |

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Veřejná prostranství s veřejnou zelení

| označení | veřejně prospěšná stavba | k.ú. | p.p.č. | právnická osoba , v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPZ1 | veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v bezpečnostním pásmu trasy VTL plynovodu na západním okraji města - rozv.pl.H/Z-P1 | Hroznětín | 2286/1, 2311/3, 472/1, 2311/3 | Město Hroznětín |
| PPZ2 | veřejné prostranství s veřejnou zelení pro průchod RBK č.1004 zástavbou města na západním okraji - rozv.pl.H/Z-P2 | Hroznětín | 292/1, 472/4, 263/1, 263/2 | Město Hroznětín |
| PPZ3 | veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí u výrobní zóny Hroznětín - západ - rozv.pl.H/Z-P3 | Hroznětín | 819/3, 1141, 1140, 2521, 820/1, 2394/1, 819/1, 819/4, 821/10, 820/1, 820/4, 821/3, 548/2 | Město Hroznětín |
| PPZ4 | veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s vodní plochou jižním okraji centra města - rozv.pl.H/Z-P4 | Hroznětín | 37, 68/2, 904/6, 1034/8, 1034/12, 904/3, 904/1, 1034/1, 904/5, 904/4, 2400/1, 2400/2 | Město Hroznětín |

9 vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

ÚP na území města Hroznětín nevymezuje žádnou plochu ani koridor územní rezervy, která by předurčovala kulturní krajinu k výhledovému využití pro zástavbu.

10 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

ÚP nevymezuje na území města Hroznětín žádnou plochu, na které je nezbytné prověřit změnu jejího využití územní studií.

11 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

ÚP nevymezuje na území města žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí textové části ÚP Hroznětín není tedy žádné zadání regulačního plánu.

12 stanovení pořadí změn v území (etapizace)

ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území města. Veškeré změny na území města jsou navrženy v jedné etapě bez udání časového horizontu.

13 vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autzorizovaný architekt

ÚP nevymezuje na území města žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  stavbu, pro kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

14 vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního zákona

ÚP vymezuje tyto plochy, na které nelze použít zkrácené stavební řízení:

- veškeré zastavitelné a přestavbové plochy ležící v  CHLÚ

- přeložky silnic II/181 a II/221

15 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část vlastního Územního plánu Hroznětín je vypracována v rozsahu 70 stran textu včetně titulní strany a obsahu i včetně vložených tabulek.

B. Grafická část Územního plánu Hroznětín:

v. č. 1 Výkres základního členění území					 M 1:5 000

v. č. 2. 1 Hlavní výkres							 M 1:5 000

v. č. 2. 2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny			 M 1:5 000

v. č. 2. 3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury		 M 1:5 000

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací		 M 1:5 000

Odůvodnění

A. Textová část odůvodnění Územního plánu Hroznětín:

1 Postup při pořízení územního plánu..........................................................................................str.č. 72

2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů................................str.č.73

3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování...........................................................str.č.74

4 Vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů............. str.č.75

5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů...................................str.č.75

6 Vyhodnocení splnění pokynů bez zpracování ÚP Hroznětín......................................................str.č.77

7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ....................................................................................str.č.78

7.1 Koncepce rozvoje města, plochy s rozdílným způsobem využití ...........................................str.č.78

7.2 Limity využití území ................................................................................................................ str.č.84

7.3 Koncepce dopravního řešení ................................................................................................. str.č.88

7.4 Koncepce občanského vybavení ............................................................................................str.č.89

7.5 Koncepce technického vybavení ............................................................................................str.č.90

7.6 Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území .................. .............. str.č.108

7.7 Koncepce návrhu ÚSES ...................................................................................................... str.č.111

7.8 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro  jeho technické zajištění .................................................................................................................................................... str.č.113

7.9 Koncepce řešení požadavků civilní ochrany ........................................................................ str.č.115

7.10 Koncepce ochrany životního prostředí ............................................................................. .str.č.117

8 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.....................................................................................str.č. 119

9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond.......................str.č.119

9.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF včetně tabulkové části..............................................................................................................................................str.č.119

9.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL..........................str.č.129

10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.........................................................................str.č.129

11 Vyhodnocení připomínek........................................................................................................str.č.136

1 Postup při pořízení územního plánu

Návrh ÚP Hroznětín navazuje na předchozí stupeň územního plánu, kterým byl koncept Územního plánu města Hroznětín, projektant Ing.arch. Novák, Praha 2005. Koncept ÚPM byl zpracován dle platného stavebního zákona č. 50/1976 Sb, v platném znění. Tento koncept ÚPM byl řádně projednán. Pořizovatelem ÚPM byl MěÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování. Pořizovatel zpracoval ke konceptu ÚPM Hroznětín Souborné stanovisko ke konceptu ÚPM Hroznětín, který obsahuje zároveň i pokyny k dopracování návrhu Územního plánu města. Zastupitelstvo města schválilo souborné stanovisko ke konceptu dne 16.10.2006. Od 1.1.2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb, v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Návrh ÚP byl na základě těchto skutečností upraven. Od etapy Návrh ÚP (r. 2008) došlo ke změně projektanta ÚP na ing. arch. Alexandru Kaskovou.

Zastupitelstvo města v souladu s novým stavebním zákonem určilo usn. ze dne 26.2.2007 pověřeného zastupitele p. RNDr. Jana Hujsla a rada města schválila zároveň podání žádosti o pořizování územního plánu na úřad územního plánování – Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování.

Od 1.1.2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.. Návrh ÚP byl dle této platné legislativy náležitě upraven. Návrh ÚP zpracoval již jiný projektant, Ing.arch.A. Kasková, č. autorizace ČKA 00767.

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov - odbor rozvoje a územního plánování, na základě „Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Hroznětín“ ze dne 2.3.2009, vyzval dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k uplatnění stanovisek a připomínek. Bylo vyzváno celkem 19 dotčených orgánů, nadřízený orgán územního plánování, 6 sousedních obcí a obec, pro kterou je územní plán pořizován. Odbor rozvoje a územního plánování obdržel  v zákonném termínu celkem  13 odpovědí dotčených orgánů. Od sousedních obcí nebyla doručena žádná připomínka.

Pořizovatel vypracoval zprávu Vyhodnocení stanovisek DO  a připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP Hroznětín, ve které zároveň uvedl pokyny pro vypracování Úpravy návrhu ÚP Hroznětín před řízením. Projektant ÚP na základě vyhodnocení provedl Úpravu návrhu ÚP Hroznětín před řízením. Tato první pracovní verze úpravy ÚP byla poskytnuta k další konzultaci KÚKK, RŽPZ. Tento DO opět uplatnil stanovisko k úpravě návrhu ÚP Hroznětín dne 23.2. 2010. Projektant dopracoval úpravu návrhu ÚP před řízením v dubnu 2010.

Na základě výsledků projednání návrhu ÚP Hroznětín, dotčené orgány na úseku ochrany ZPF a horninového prostředí uplatnily nesouhlasná stanoviska k vybraným rozvojovým plochám zejména v západní částí Hroznětína (okolí masokombinátu) a k rozvojovým plochám na Velkém Rybníce. Na základě těchto požadavků byly dotčené plochy zmenšovány a návrh byl před řízením o územním plánu  projektantem upraven na základě pokynů pro zpracování  návrhu vypracovaných pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem.

2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

* Politika územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR 2008)

Území města Hroznětín leží v Karlovarském kraji v okrese Karlovy Vary západně od města Ostrov. Území města neleží v žádné ploše ani koridoru vymezeném v PÚR ČR 2008. PUR ČR 2008  nemá na území města žádné rozvojové požadavky.

( PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje:

ÚP Hroznětín tyto priority splňuje zejména v oblastech:

- chrání přírodní a kulturní hodnoty území

- hospodárně využívá zastavěné území dostavbou všech proluk

- zapracovává ÚSES, chrání krajinný ráz území

- zapracovává opatření na ochranu před povodněmi a opatření ke zvýšení retence území

- vytváří rekreační zázemí obyvatel Hroznětína

- zkvalitňuje dopravní a technickou infrastrukturu

(  ÚP Hroznětín je zapracován v souladu s PÚR ČR 2008.

* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK), vydány dne 16.9.2010 usnesením č. ZK 223/09/10, nabytí účinnosti dne 16.10.2010:

- ZÚR KK na území města navrhuje veřejně prospěšné stavby:

( doprava:

D.36 silnice II/181 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Děpoltovic

D.37 silnice II/181- přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře

D.38 silnice II/181 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru města Hroznětín

D.39 silnice II/221 - přeložka silnice v prostoru obce Pstruží

D.40 silnice II/221 – přeložka silnice  II/221 v prostoru města Hroznětín

D.41 silnice II/221 – přeložka navrhované trasy silnice II/221 v prostoru Ruprechtova

- ZÚR KK vymezuje rovněž chráněná území systému Natura 2000:

- NATURA 2000 - EVL Ostrovské rybníky CZ0413190

- NATURA 2000 - ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002

Do ÚP Hroznětín je zapracována koncepce nového dopravního řešení dle ZÚR KK:

- přeložka stávající silnice II/221 (II/181) ve směru Ostrov – Bystřice – Hroznětín byla do ÚP navíc převzata v podrobnosti řešení dle územní studie f. Pontex, s.r.o. Plzeň, listopad 2008 a to včetně podchodu honácké cesty, úrovňové křižovatky s polní cestou jižně od Bystřice, přemostění  železniční regionální tratě č. 141 Dalovice – Merklín  a stávající silnice III/22129 na Velký Rybník,  přeložky části toku Jesenice.

Tato územní studie dále řešila částečnou přeložku dnešní silnice III/22129 v ZÚ Hroznětín mimo koncentrovanou obytnou zástavbu západně od železniční tratě č. 141  (přeložka silnice II/221) a kruhový objezd jako součást mimoúrovňového vykřížení obou řešených přeložek silnic II/181 a II/221.

Tato územní studie  již neřešila další pokračování přeložky silnice II/181 západním směrem jako obchvat Odeře. Trasa silnice II/221 v prostoru mezi Hroznětínem a odbočkou do Ruprechotova byla napřímena z důvodu zásahu do DP Hroznětín V. Západní část přeložky II/181 je do návrhu ÚP zapracována na základěZÚR KK .

Veškeré výše uvedené skutečnosti obou plánovaných přeložek silnic II/181 a II/221 jsou do návrhu ÚP zapracovány.

Na základě konzultace se zpracovatelem Vyhodnocení vlivu přeložky silnice II/181 jižním obchvatem Hroznětína na životní prostředí (dokumentace EIA) byla do návrhu ÚP zapracována ochranná zeleň s mokřadem mezi železniční trasou č. 141 a přeložkou silnice II/221 na jižním okraji Hroznětína.

ÚP Hroznětín je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.

( ÚP vychází z dosud platného ÚPN SÚ Hroznětín schváleného ZO dne 6.3.1995 usnesením č. 3/95.             .

* ÚP vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

* ÚP zapracovává dokument Aktualizace ÚSES města Hroznětín, září 2007, RNDr. J. Křivanec

* ÚP zapracovává vydaná stavební rozhodnutí a stavební povolení

Územní plán Hroznětín je zpracován s ohledem na zájmy regionální i zájmy sousedních obcí. Jedná se zejména o zapracování problematiky:

( Zájmy ochrany přírody a přírodních zdrojů:

- vyhlášené OP II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary

- CHOPAV Krušné hory

- stanovené záplavové území Q100 Bystřice

- vymezení ÚSES

( Trasy inženýrských a dopravních sítí:

- systém krajských silnic II. a III. třídy

- vodovodní řad Mezirolí – Odeř – Ostrov, skupinový vodovod Karlovy Vary – Ostrov

- venkovní vedení VVN 100kV a VN 22kV

- trasy vysokotlakých plynovodů

- dálkové optické trasy, radioreléové trasy

Všechny tyto uvedené skutečnosti ÚP plně respektuje a zpracovává.

3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Územní plán Hroznětín je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn.

Zpracovaný ÚP Hroznětín vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území spravovaném obcí Hroznětín.

V územním plánu navržený rozvoj obce Valy nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování v území.

4 Vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

ÚP Hroznětín byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle příslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších změn, vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn

5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

5.1 SOUBORNÉ STANOVISKO KE KONCEPTU

- Na základě souborného stanoviska ke konceptu ÚPM Hroznětín byly do návrhu ÚP zapracovány tyto skutečnosti:

- aktualizace problematiky ochrany horninového prostředí: DP Hroznětín V. jako nezastavěná plocha těžby, DP Hroznětín IV. a DP Bystřice včetně plochy lomu Hájek a výsypky lomu Hájek jako nezastavěná plocha sanace a rekultivace, případně jako nezastavěná plocha řízené sanace

- aktualizace vymezení prvků lokálního ÚSES mimo DP a dle požadavků Odeřského statku, a.s.

- aktualizace rozvojových zastavitelných ploch dle schválených požadavků jednotlivých soukromých vlastníků a na základě projednání se zástupci města Hroznětín

- Do návrhu ÚP nebyly zapracovány tyto požadavky souborného stanoviska ke konceptu ÚPM:

- zachování shodného číslování rozvojových ploch dle konceptu ÚP a to z důvodu členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění

- důsledné omezení zastavitelných ploch dle požadavku KÚKK, OŽPZ a to z důvodu nového dopravního řešení na území města (přeložka silnice II/181 napříč celým správním územím města od východu na západ mimo ZÚ Bystřice, Hroznětín i Odeře. Toto aktualizované a částečně zpřesněné dopravní řešení dle územní studie f. Pontex s.r.o., Plzeň přineslo do území města tyto nové rozvojové možnosti:

- dostavba východního okraje Bystřice: zbytkové území v ZÚ, zbytkové území mezi ZÚ a tokem Jesenice (výrobní zóna Bystřice, park, obytné plochy)

- aktualizace výrobní zóny Hroznětín: výrobní zóna Hroznětín západ a Hroznětín střed ve vazbě na detailní trasy přeložek silnic II. třídy

- dostavba západního okraje Hroznětín:  na koordinačních pracovních poradách v průběhu roku 2008 na MěÚ Hroznětín za účasti pořizovatele, projektanta a zástupců města bylo domluveno rozšíření zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení západním směrem s tím, že podstatná část tohoto západního rozvojového území bude vyčleněna pouze pro veřejnou zeleň (OP VTL plynovodu, trasa RBK). Tyto navržené plochy veřejného prostranství s veřejnou zelení budou jednak plnit ochrannou funkci mezi plochou výroby  a bydlením, jednak budou jako park sloužit pro každodenní rekreaci obyvatel města.

- Nad rámec souborného stanoviska ke konceptu ÚPM bylo do návrhu ÚP zapracováno:

- protipovodňové opatření: odlehčovací kanál řeky Bystřice severně nad městem pro převedení přívalových vod řeky Bystřice

- opatření na ochranu přírodního bohatství: plocha izolační zeleně s mokřadem ozn. H/Z-P3 byla do ÚP zapracována na základě předběžného požadavku dle rozpracované dokumentace EIA na přeložky silnic v Hroznětíně

5.2 NÁVRH ÚP HROZNĚTÍN

Územní plán Hroznětín je zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. V průběhu pořizování územního plánu Merklín nebyly řešeny žádné rozpory.

Projektant zapracoval veškeré vyhodnocené pokyny k úpravě návrhu ÚP, zejména:

- aktualizace přeložky silnice II/181 na základě procesu EIA

- výrazné zmenšení zastavitelných ploch zejména v Bystřici a Hroznětíně

- změna funkce zastavitelných ploch na Novém Rybníku z bydlení na smíšené bydlení

Z hlediska ochrany ZPF byl návrh upraven dle stanoviska KÚ KK na základě jednání za účasti pořizovatele a zástupců města. Závěrečná dohoda byla uzavřena na jednání dne 26.11.2009, ze které byl pořízen záznam. Upravená dokumentace byla odsouhlasena orgánem ochrany ZPF dne 29.6.2010 č.j. 2593/ZZ/10 a jeho doplněním ze dne 19.7.2010 pod č.j. 1114/ZZ/10.

V nesouhlasném stanovisku Obvodního báňského úřadu bylo konstatováno že do CHLÚ Hroznětín jsou navrhovány stavby, které nesouvisí s dobýváním a z předloženého návrhu není zřejmé, zda navržené řešení je  z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství  nejvýhodnější, OBÚ Sokolov nesouhlasí podle § 15 horního zákona s návrhem Územního plánu Hroznětín z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.

Na základě nesouhlasného stanoviska OBÚ Sokolov, bylo vyžádáno pořizovatelem stanovisko od organizace pověřené ochranou ložiska. Na základě doplňujícího stanoviska správce ložiska, byl znovu požádán OBÚ Sokolov o doplnění a přehodnocení svého původního nesouhlasného stanoviska. Dle vyjádření organizace Sedlecký kaolin a.s. Božičany leží plochy bydlení (H/Z – B1, B2)  plochy veřejných prostranství (H/Z – P1, P2) a plochy smíšené (H/Z – S1, S2) mimo vymezené bloky zásob ložisek a plocha výroby (H/Z - V1) již byla schválena platným Územním plánem v r. 1995. Umístění uvedených ploch by nemělo dle vyjádření organizace, nijak znemožnit ani omezit případnou budoucí exploataci kaolinových zásob ložisek. Organizace dále uvádí, že v jižní části navrženého regionálního biocentra Odeř 10 003 a v prostoru navrženého místního biocentra 6 U Velkého rybníka se nachází povrchově těžitelné bloky zásob, které je nutné respektovat. Střet bloků zásob  s regionálním biocentrem a jeho funkčnost prověří projektant. Regionální biocentra jsou však již  převzata z již platných nadřazených krajských dokumentací, jsou pro ÚPD obcí závazná.

Místní biocentrum č. 6 U Velkého rybníka je již funkční, nikoliv navržené – projektant měl na základě úprav před řízením prověřit jeho možnou úpravu ve vztahu k blokům zásob. Do podmínek jednotlivých prvků ÚSES, kde dochází k překrytům výhradních ložisek s částmi ÚSES, byla na základě požadavku OBÚ Sokolov zakotvena podmínka, že ÚSES nebude bránit využití ložiska s tím, že bude dočasně na dobu těžby pozastavena funkce ÚSES  a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude funkce ÚSES obnovena.

6 Vyhodnocení splnění POKYNŮ ke ZPRACOVÁNÍ úp hRoznětín

6.1 Vyhodnocení splnění souborného stanoviska ke konceptu ÚPN Hroznětín

- Na základě souborného stanoviska ke konceptu ÚPM Hroznětín byly do návrhu ÚP zapracovány tyto skutečnosti:

- aktualizace problematiky ochrany horninového prostředí: DP Hroznětín V. jako nezastavěná plocha těžby, DP Hroznětín IV. a DP Bystřice včetně plochy lomu Hájek a výsypky lomu Hájek jako nezastavěná plocha sanace a rekultivace, případně jako nezastavěná plocha řízené sanace

- aktualizace vymezení prvků lokálního ÚSES mimo DP a dle požadavků Odeřského statku, a.s.

- aktualizace rozvojových zastavitelných ploch dle schválených požadavků jednotlivých soukromých vlastníků

- Do návrhu ÚP nebyly zapracovány tyto požadavky souborného stanoviska ke konceptu ÚPM:

- zachování shodného číslování rozvojových ploch dle konceptu ÚP a to z důvodu členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění

- důsledné omezení zastavitelných ploch dle požadavku KÚKK, OŽPZ a to z důvodu nového dopravního řešení na území města (přeložka silnice II/181 napříč celým správním územím města od východu na západ mimo ZÚ Bystřice, Hroznětín i Odeře. Toto aktualizované a částečně zpřesněné dopravní řešení dle územní studie f. Pontex s.r.o., Plzeň přineslo do území města tyto nové rozvojové možnosti:

- dostavba východního okraje Bystřice: zbytkové území v ZÚ, zbytkové území mezi ZÚ a tokem Jesenice (výrobní zóna Bystřice, park, obytné plochy)

- aktualizace výrobní zóny Hroznětín: výrobní zóna Hroznětín západ a Hroznětín střed ve vazbě na detailní trasy přeložek silnic II. třídy

- dostavba západního okraje Hroznětín:  na koordinačních pracovních poradách v průběhu roku 2008 na MěÚ Hroznětín za účasti pořizovatele, projektanta a zástupců města bylo domluveno rozšíření zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení západním směrem s tím, že podstatná část tohoto západního rozvojového území bude vyčleněna pouze pro veřejnou zeleň (OP VTL plynovodu, trasa RBK). Tyto navržené plochy veřejného prostranství s veřejnou zelení budou jednak plnit ochrannou funkci mezi plochou výroby  a bydlením, jednak budou jako park sloužit pro každodenní rekreaci obyvatel města.

- Nad rámec souborného stanoviska ke konceptu ÚPM bylo do návrhu ÚP zapracováno:

- protipovodňové opatření: odlehčovací kanál řeky Bystřice severně nad městem pro převedení přívalových vod řeky Bystřice

- opatření na ochranu přírodního bohatství: plocha izolační zeleně s mokřadem ozn. H/Z-P3 byla do ÚP zapracována na základě předběžného požadavku dle rozpracované dokumentace EIA na přeložky silnic v Hroznětíně

6.2 Vyhodnocení splnění pokynů k úpravě návrhu ÚP Hroznětín před řízením

Projektant zapracoval veškeré vyhodnocené pokyny k úpravě návrhu ÚP, zejména:

- aktualizace přeložky silnice II/181 na základě procesu EIA

- výrazné zmenšení zastavitelných ploch zejména v Bystřici a Hroznětíně

- změna funkce zastavitelných ploch na Novém Rybníku z bydlení na smíšené bydlení

6.3 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP HROZNĚTÍN PŘED VYDÁNÍM

Projektant zapracoval tyto pokyny k Úpravě návrhu ÚP Hroznětín před vydáním:

- zapracování chybějící části přeložky trasy silnice II/181 v prostoru Děpoltovice na západním okraji Odeře – řešeno jako zastavitelná plocha ozn. D9 pro nadmístní zájmy a jako VPS ozn. D14

- zapracována do textové části vlastního ÚP podmínka, že vymezené prvky ÚSES na výhradních ložiscích nebudou bránit těžbě, neboť funkce ÚSES bude dočasně přerušena a bude opět obnovena po vytěžení ložiska v rámci sanace a rekultivace území

- v grafické části ÚP byla zapracována připomínka p. Mertlové na změnu funkce části p. p. č. 2/1 v k. ú. Hroznětín z plochy DS na plochu BI

- v grafické části ÚP byla zapracována připomínka města na začlenění p. p. č. 2530/1 v k. ú. Hroznětín do zastavěné plochy smíšené obytné městského typu

- v závěru ÚP byla aktualizována jména: starosta p. M. Maleček a místostarosta: p. RNDr. J. Hujsl

- nad rámec pokynů ale dle stavebního zákona byly v textové části vlastního ÚP v kap. 6. aktualizovány regulační podmínky ploch s rozdílným využitím tak, aby v odstavcích A. Hlavní využití byl pouze 1 bod, vše ostatní bylo přesunuto do odstavců B. Přípustné využití

7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Návrh ÚP Hroznětín vychází ze schváleného souborného stanoviska ke konceptu ÚPM, které obsahovalo pokyny pro dokončení územního plánu. Návrh ÚP především zohledňuje nový stavební zákon č.183/2006 Sb., v platném znění. a jeho prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Návrh ÚP je upraven v souladu se zněním výše citovaných právních norem. Tato úprava návrhu ÚP znamenala především:

- důsledné členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové

- zavedení zcela nových druhů ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb. (veřejná prostranství, smíšené obytné plochy, plochy smíšené výroby)

- zcela nový rozsah druhů občanského vybavení

- zcela jiný rozsah ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v krajině nestavební povahy

7.1 Koncepce rozvoje města, plochy s rozdílným způsobem využití

ÚP řeší diferencovaný rozvoj 5 sídel v krajině na území města. Základní koncepce rozvoje území je dána především nadmístními dopravními vazbami realizovanými krajskými silnicemi II. a III. třídy. Dle konceptu ÚP VÚC KK je plánována významná změna vedení silnic II. třídy v Karlovarském kraji: je nově nasměrována silnice II/181 jako odlehčovací kapacitní silnice pod Krušnými horami paralelně s I/6 (R6). Dále jsou nově přesměrovány silnice II. třídy směřující od státní hranice ze severu  radiálně do vnitrozemí. Tato významná koncepční změna dopravního řešení v Karlovarském kraji se výrazně projeví na území města Hroznětín:

Stávající silnice II. třídy č.221 ve směru Ostrov – Bystřice – Hroznětín – Merklín (při průjezdu Bystřicí i Hroznětínem) bude řešena následujícím způsobem:

- ve směru od Ostrova bude silnice II/221 přečíslována na silnici II/181 a bude vedena napříč celým správním územím města od východu k západu jako jižní obchvat Bystřice, jižní obchvat Hroznětína, jižní obchvat Odeře

- stávající průjezdná silnice II/221 v Bystřici a Hroznětín bude převedena do III. třídy jako silnice č.22128

- stávající silnice II/221 v úseku Hroznětín – Merklín bude přeložena mimo ZÚ Hroznětín

- jižně od Hroznětína bude tato silnice II/221 pokračovat po trase silnice III/22129  do Karlových Varů

- u jižního okraje zástavby Hroznětína se obě přeložky silnic II. třídy vzájemně mimoúrovňově vykříží a zároveň silnice č. 181  se mimoúrovňově vykříží s železniční tratí č. 141

- na přeložce silnice II/221 nebude řešeno křížení s železniční tratí č. 141, přeložka II/221 je vedena v souběhu s železniční tratí

Tímto dopravním zcela novým řešením se výrazně zklidní celé rozsáhlé území mezi přeložkou silnice II/181 a patou lesního masivu Krušných hor, na kterém leží sídla Bystřice, Hroznětín a Odeř. ÚP navrhuje tedy výrazně koncentrovaný rozvoj především bydlení právě v pásu těchto 3 sídel:

ÚP řeší propojení sídla Bystřice a Hroznětína a přiblížení zástavby Hroznětína a sídla Odeř a to včetně vzájemného propojení inženýrskými sítěmi. Výrobní zóny pro smíšenou a lehkou výrobu jsou řešeny v Hroznětíně ve vazbě na sjezdy z přeložky silnice II/181 tak, aby se omezil průjezd nákladní dopravou městem. Ruprechtov si i nadále ponechá zklidněný venkovský charakter izolovaného sídla v krajině s výrobním zemědělsko obslužným areálem.

Naproti tomu se výrazně  změní dosud příznivé podmínky obytně rekreačního sídla Velký Rybník. V trase silnice III/22129, která prochází po jižním okraji rekreační zástavby Velký Rybník ve vazbě k vodní hladině, je přesměrována silnice II/221 od hranice ČR přes Krušného hory do Karlových Varů. Podél jižního okraje III/22129 se v současné době ale rozrůstá kobercová obytná zástavba bez vazby na historické sídlo, bez vazby na vodní plochu a vytváří tak typický monofunkční obytný satelit bez jakéhokoliv zázemí. V rámci konceptu ÚPM byly řešeny další rozvojové obytné plochy jako rozšíření stávající rozestavěné obytné skupiny. Je třeba rozvoj tohoto území vnímat v časovém horizontu 15-20 let, kdy bude toto dnes klidové rekreačně obytné území zasaženo průjezdem silnice II. třídy.

Veškeré koncepční navržené úpravy silnic II. a III. třídy jsou řešeny jako aktivity nadmístního zájmu.

Rozvoj území je řešen pouze v 1 etapě. ÚP neřeší žádnou územní rezervu.

Na území města jsou navrženy plochy s rozdílným využitím území dle vyhl. č.501/2006:

* Plochy bydlení

- bydlení hromadné - BH

- bydlení individuálního městského a příměstského typu - BI

- bydlení individuální venkovského typu - BV

* Plochy rekreace

- rekreace individuální pobytová - RI

- rekreace hromadná - RH

- rekreace - zahrádkářské osady - RZ

- rekreace specifická - RS

* Plochy občanského vybavení

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI

- občanské vybavení - ostatní služby - OV

- občanské vybavení - sport – OS

- občanské vybavení - hřbitov  – OH

* Plochy veřejných prostranství

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3

* Plochy smíšené obytné

- smíšené obytné městského typu - SM

- smíšené obytné venkovského typu - SV

* Plochy dopravní infrastruktury

- doprava silniční - DS

- doprava drážní - DD

* Plochy technické infrastruktury

- technická infrastruktura - TI

* Plochy výroby a skladování

- výroba drobná - VD

- výroba lehká - VL

- výroba zemědělská - VZ

* Plochy smíšené výrobní

- smíšené výrobní plochy  - VS

* Plochy vodní a vodohospodářské

- plochy vodní a vodohospodářské - W

* Plochy zemědělské

- plochy zemědělské - NZ

* Plochy lesní

- plochy lesní - NL

* Plochy přírodní

- plochy přírodní - NP

* Plochy těžby nerostů

- plochy těžby nerostů - NT

* Plochy smíšené nezastavěného území

- plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené rekultivaci - NSsa1

- plochy smíšené nezastavěného území určené ke sledované sanaci - NSsa2

- plochy smíšené nezastavěného území - NSx

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:

p - přírodní

z - zemědělská

l - lesnická

v - vodohospodářská

o - ochranná

Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje vlastní návrh ÚP hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového uspořádání území.

7.1.1 Přehled navržených rozvojových ploch

ÚP navrhuje na území města Hroznětín zastavitelné nebo přestavbové plochy. Toto základní členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové plochy řeší grafická část:

*  vlastní návrh ÚP:

- v.č.1 Výkres základního členění území, M 1 : 5.000 a na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000.

* část odůvodnění ÚP:

- řešení zastavitelných a přestavbových ploch je prezentováno na v.č.1. Koordinační výkres,

M 1 : 5.000

Rozvojové plochy jsou označeny číslem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších výkresech návrhu územního plánu kromě v.č.2 Širší vztahy, M 1 : 50.000 v části odůvodnění.

Označení rozvojových ploch sleduje polohu plochy, charakter plochy a navržený způsob využití území (např. H/Z-B1, H/P-B1):

  - písmeno (před lomítkem) = zkratka sídla, ve kterém plocha leží:

H = Hroznětín, B – Bystřice, O – Odeř, R – Ruprechtov,

  - písmena za lomítkem = zkratka charakteru rozvojové plochy:

P - přestavbová plocha

Z - zastavitelná plocha

  - písmena za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:

B - bydlení, O - občanské vybavení, R - rekreace, PV - veřejná prostranství, S - smíšené 	obytné plochy,  D - dopravní infrastruktura, V - výroba, T - technická infrastruktura,

Z - vyhrazená 	zeleň

  - číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití

Poznámka:

Z vlastního popisného označení rozvojových ploch na území města Hroznětín je tedy zcela zjevné, zda se jedná o plochy zastavitelné nebo přestavbové. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP navíc řešen ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch:

- hranice zastavitelných ploch - fialová barva

- hranice přestavbových ploch - modrá barva

ÚP HROZNĚTÍN NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY DLE SÍDEL:

nadmístní zájmy

Plochy zastavitelné

Plochy dopravní infrastruktury

D1 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Hroznětína a Bystřice - DS

D2 - přeložka silnice II/181 vedená po rekonstruovaných trasách stávajících silnic - DS

D3 - kruhový objezd jako vykřížení silnic II/181 a II/221 u výrobní zóny Hroznětín - západ - DS

D4 - přeložka silnice II/221 jižně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající trasu silnice III/22129 - DS

D5 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Odeře až k napojení na západním okraji Hroznětína - DS

D6 - silnice II/221 vedená po rekonstruované trase stávající silnice III/22129 přes Velký Rybník - DS

D7 - silnice II/221 severně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající rekonstruovanou silnici II/221 - DS

D8 - přeložka silnice III/2204 na západním okraji města – DS

Město Hroznětín

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

H/Z-B1 - plocha na západním okraji města severně podél silnice III/2204 - BI

H/Z-B3 - plocha mezi železnicí a ulicí ČSA - BI

H/Z-B4 - plocha mezi ulicí ČSA a pravým břehem Bystřice - BI

H/Z-B5 - plocha pod lesem na severním okraji města - BI

H/Z-B7 - plocha východně u sportovního areálu - BI

H/Z-B8 - plocha v centrální části města mezi Ostrovskou a Karlovarskou ulicí - BI

H/Z-B9 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí západně u honácké cesty - BI

H/Z-B10 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí východně u honácké cesty – BI

Plochy veřejných prostranství

H/Z-P1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v bezpečnostním pásmu trasy VTL plynovodu na západním okraji města - PVz1

H/Z-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení pro průchod RBK č.1004 zástavbou města na západním okraji - PVz

H/Z-P3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí včetně mokřadu u výrobní zóny Hroznětín - západ - PVz3

H/Z-P4 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s vodní plochou jižním okraji centra města - PVz1

H/Z-P5 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou kolem nádraží jako propojení ulice Nádražní s ulicí Karlovarskou - PVk

H/Z-P6 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako dopravní napojení západní části Hroznětína na přeložku silnice III/2204 - PVk

H/Z-P7 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako honácká cesta - Pvk

Plochy smíšené obytné

H/Z-S1 - plocha na západním okraji města západně u výrobní zóny Hroznětín - západ - SM

H/Z-S2 - plocha na západním okraji města severně u výrobní zóny Hroznětín - západ - SM

H/Z-S3 - plocha mezi školním areálem a plochou bydlení na severním okraji města - SM

H/Z-S5 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice - SM

H/Z-S6 - plocha mezi hřbitovem a sportovním areálem  - SM

Plochy dopravní infrastruktury

H/Z-D1 - centrální parkoviště u výrobní zóny Hroznětín - západ – DS

Plochy výroby a skladování

H/Z-V1 - výrobní zóna Hroznětín - západ mezi silnicemi II/181 a II/221 - VS

H/Z-V2 - plocha výroby mezi železnicí a silnicí II/221 na západním okraji města - VL

Plochy přestavbové

Plochy bydlení

H/P-B1 - přestavba zahrádkářské kolonie na západním okraji města v ulici ČSA - BI

H/P-B2 - přestavba zahrádkářské kolonie pod lesem na severním okraji města – BI

Plochy smíšené obytné

H/P-S1 - přestavba školní zahrady na smíšenou obytnou plochu - SM

H/P-S2 - přestavba zahrádkářské kolonie v centru města jižně od Krušnohorského náměstí – SM

Sídlo Bystřice

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

B/Z-B1 - plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí na západním okraji Bystřice - BV

B/Z-B2 - plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí v centru Bystřice východně od kapličky - BV

B/Z-B3 - plocha na východním okraji Bystřice – BV

Plochy veřejných prostranství

B/Z-P1 - veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou jako napojení polní cesty - Pvk

B/Z-P3 – veřejné prostranství s místní komunikací v Bystřici - Pvk

Plochy dopravní infrastruktury

B/Z-D1 - napojení silnice III/22128 na silnici II/181 na východním okraji Bystřice - DS

B/Z-D2 - část cyklistické stezky Ostrov - Bystřice - Hroznětín - DS

B/Z-D3 – honácká cesta včetně podchodu pod přeložkou silnice II/181 - DS

B/Z-D4 – napojení polní cesty na přeložku silnice II/181 – DS

Plochy výroby a skladování

B/Z-V1 - výrobní zóna Bystřice mezi silnicí II/181 a zástavbou sídla - VD

Sídlo Odeř

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

O/Z-B1 - plocha na západním okraji sídla - BI

O/Z-B2 - dostavba západního okraje ZÚ - BI

O/Z-B3 - plocha severně nad sídlem k lesu - BI

Sídlo ruprechtov

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

R/Z-B1 - plocha u západního okraje výrobního areálu - BV

R/Z-B2 - plocha u východního okraje výrobního areálu - BV

R/Z-B3 - plocha na severním okraji sídla - BI

Sídlo Velký rybník

Plochy bydlení

H/Z-B11 - plocha bydlení jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) - centrální část - BI

Plochy smíšené obytné

R/Z-S1  - plocha ve Velkém Rybníce jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) - západní část - SM

H/Z-S7 - plocha jižně od silnice II/221 (dnes III/22129 - východní část - SM

ÚP pracuje především se zastavitelnými plochami schválenými v ÚPN SÚ Hroznětín, které dosud nejsou využity k zástavbě. ÚP rovněž navrhuje přestavbové území nevyužitých areálů na území města.

Tyto skutečnosti jsou doloženy na přiložených tabulkách:

7.1.2 Přehled navržených veřejně prospěšných opatření v krajině  ÚP navrhuje na území města Hroznětín v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové zastavitelné a přestavbové plochy tato opatření nestavební povahy:

( X1. Snižování ohrožení v území

X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

X1.A.1. – opatření proti povodním

X1.A.1.1. – odlehčovací kanál řeky Bystřice, částečně zatrubněný

X1.A.1.2. – rozšíření stávajícího vodního toku

    - X1.B. -Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy

- X1.B.1. - sanace a rekultivace lomů a výsypek

    - X2. -Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

- X2.1. - vymezení prvků ÚSES

- X2.3.- mokřad k zachování biotopu chráněných živočichů

Navrhovaná veřejně prospěšná opatření v krajině jsou prezentována ve v.č.2.2.2. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1 : 5.000.

7.1.3 Územní rezervy

ÚP nenavrhuje na území města žádnou plochu ani koridor jako územní rezervu.

7.2. Limity využití území

Na území obce jsou vymezeny tyto limity využití území vyplývající z právních rozhodnutí a správních předpisů, které ÚP respektuje:

HRANICE:

* hranice řešeného území

* hranice jednotlivých katastrálních území

* hranice zastavěného území k 15.9. 2009

Ochrana přírody a krajiny:

- významné krajinné prvky ze zákona: PUPFL, vodní toky a plochy, údolní nivy, rašeliniště, mokřady

- NATURA 2000 - EVL Ostrovské rybníky CZ0413190

- NATURA 2000 - ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002

- registrovaný významný krajinný prvek:

* Mokřiny u Odeře, k.ú. Ruprechtov u Hroznětína, ppč. 581/1, 584/1, 588, 590, 591, 603/1, 709, k.ú. Odeř, ppč. 80/1, 94, k.ú. Hroznětín, ppč. 2377/1, 2379, 2380/1, 2492/1, 2492/13, 2492/6, 2492/7, 2519/1, 2521, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 336, 338, 347, 351/1, 357, 360/1, 360/2, 362, 363, 370, 380, 385, 388, 390, 399, 401, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 415, 420/1, 420/2, 433/1, 434, 435, 436, 437, 438, 450, 451, 453/1, 453/2, 458, 461, 504, 535/1, 535/2, 544/1, 570

* Mokřady nad Bystřicí, k.ú. Hroznětín, ppč. 2441, k.ú. Bystřice u Hroznětína, ppč. 1012, 1017, 1019, 512, 515, 519/1, 519/2, 523, 571, 579/2, 582, 585, 587, 588, 600/1, 601, 604, 607, 611, 670/2, 671/1, 679, 680/1, 680/2

* Rákosiny u Bystřice, k.ú. Bystřice u Hroznětín, ppč. 425/1, 425/2, 425/3, 425/5, 427/1, 436/1, 436/2, 437, 446, 966/1, 966/3, 969

- přírodní rezervace Ostrovské Rybníky

Na území města Hroznětín jsou vymezeny tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES dle VÚC ÚP KSA:

- ÚSES – Nadregionální úroveň

- Biokoridor

- č.K3  Studenec – Jezeří

- ÚSES – Regionální úroveň

- Biokoridory nefunkční

- č.1003  Rolavská role – Ostrovské rybníky

- č.1004  R BK 1003 - Merklín

- č.1006  Pod Plešivcem - Merklín

- č.1007  Merklín – R BK 1005

- č.20 010  R BK 1007 – Popovský kříž

- Biocentra funkční

- č.990  Merklín

- č.1160 Ostrovské rybníky

- č.10 003  Odeř

- č.10 004  Ostrý vrch

Část řešeného území leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru.

Na řešeném území města Hroznětín ÚP vymezuje tyto prvky místního ÚSES:

- ÚSES - Místní úroveň

- Biocentra místní funkční

- č.1  U Odeře

- č.2  Nad Kulíčkovou loukou

- č.3  U vepřína

- č.4  Modré jezírko

- č.5  Nad Odeří

- č.6  U Velkého rybníka

- č.10  Pod Krásným vrchem

- č.11  Krásný vrch

- č.12  Za chatami

- č.15  V mokřadech

- č.16  Bystřické rybníky

- č.17  Hlubocký rybník

- Biocentra místní navržené

- č.7  Pod lesem

- č.8  Pod městem

- č.9  U remízu

- č.13  Na hranici

- č.14  Pod Popovem

- č.18  Pod silnicí

- č.19  V Bystřici

- č.20  K lomu

- Biokoridory místní funkční

- č.16 – spojnice BC 12 - hranice obce

- č.19 – spojnice BC 10 - BC 11

- Biokoridory místní navržené

- č.1 – spojnice BC 2 - BC 5

- č.2 - spojnice BC 5 - R BK 1004

- č.3 - spojnice R BC 10 003 - BC 8

- č.4 - spojnice BC 8 - BC 19

- č.5 - spojnice BC 19 - R BK 1007

- č.6 - spojnice BC 7 - BC 16

- č.7 – spojnice BC 7 - R BC 990

- č.8 - spojnice BC 7 - R BK 1007

- č.9 - spojnice BC 15 - BC 16

- č.10 - spojnice BC 15 - BC 17

- č.11 - spojnice BC 16 - R BK 1007

- č.12 - spojnice BC 18 - hranice obce

- č.13 – spojnice BC 6 - BK 17

- č.14 - spojnice BC 6 - R BK 1003

- č.15 - spojnice R BC 10 004 - hranice obce

- č.17 - spojnice BC 9 - BK 18

- č.18 – spojnice BC 8 - BC 10

- č.20 – spojnice BC 11 - BC 20

- č.21 – spojnice BC 19 - BC 20

- č.22 – spojnice BC 20 - hranice obce

- č.23 – spojnice BC 18 - BK 22

Ochrana lesa:

- ochranné pásmo lesa, OP = 50m

Ochrana nerostných surovin:

- dobývací prostor č.DP 60364 Hroznětín V.

- dobývací prostor č.DP 60320 Hroznětín III.

- dobývací prostor č.DP 60322 Hroznětín IV.

- dobývací prostor č.DP 60290 Bystřice

- CHLÚ č. 15060200 Hroznětín

- CHLÚ č. 24170001 Hroznětín I.

Ochrana podzemních a povrchových vod:

- hranice CHOPAV Krušné hory

- OP vodního zdroje I.stupně

- OP vodního zdroje II.stupně

Ochrana před záplavami:

- stanovená aktivní zóna Q100 - leté vody řeky Bystřice

- stanovené záplavové území Q100 - leté vody řeky Bystřice

Ochrana staveb:

- ochranné pásmo ČOV = 100m

- stavební uzávěry důlních objektů: jáma 1.máj – Odeř, jáma Ruprechtov III.

Ochrana památek:

- nemovitá kulturní památka

- r.č.28937/4-824 – kostel sv. Petra a Pavla – k.ú. Hroznětín

- r.č.39842/4-828 – židovský hřbitov – k.ú. Hroznětín

- r.č.40244/4-825 – sousoší P.Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána – k.ú. Hroznětín

- r.č.25252/4-826 – sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Šebestiána

- r.č.18745/4-823 – výšinné opevněné sídliště – hradiště, archeologické stopy – k.ú. Hroznětín

- r.č.42177/4-827 – kaple Seitnerova – k.ú. Bystřice u Hroznětína

Ochrana technické infrastruktury:

- vodovod pitný, OP = 1,5m

- prameniště

- vodojem

- kanalizace splašková, OP = 1,5m

- výtlačný řad kanalizace, OP = 1,5m

- trafostanice, OP = 7m

- venkovní vedení VN 22 kV, OP = 7m

- venkovní vedení VVN 110 kV, OP = 12m

- dálkový sdělovací kabel, OP = 1m

- objekt na RR síti – GSM

- radioreléové trasy RS Klínovec – TKB Sokolov, RS Klínovec – Vysoká Dyleň

- STL plynovod, OP = 1m

- VTL plynovod do DN 250, OP = 4m, BP = 20m

- RS VTL/STL, OP = 10m

- anoda – katodová ochrana

- katodový ochranný kabel

- ochranné pásmo katody, OP = 150m

Ochrana dopravní infrastruktury:

- silnice II. třídy, OP = 15m

- silnice III. třídy, OP = 15m

- železnice, OP = 60m

- železniční vlečka, OP = 30m

# Limity využití území vyplývající z vlastností území:

- výhradní ložisko kaolinu 3115901 Ruprechtov

- výhradní ložisko bentonitu 3172000 Hroznětín – Velký Rybník

- výhradní ložisko kaolinu, štěrkopísku a žuly 3116500 Bystřice - Hájek

- výhradní ložisko bentonitu 3259400 Hájek

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3150602 Hroznětín

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3150601 Hroznětín

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3259200 Hroznětín 2

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3259300 Hroznětín 3

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3259100 Hroznětín 1

- poddolované území Odeř

- poddolované území Hroznětín II.

- poddolované území Ruprechtov u Hroznětína

- poddolované území Hroznětín

- poddolované území Hroznětín – Glasberg

- důlní díla Hroznětín

- hranice BPEJ a třídy ochrany ZPF

- meliorace

- sanace a rekultivace výsypek a lomů

- povodí a rozvodí

7.3 Koncepce dopravního řešení

Drážní doprava

ÚP zachovává beze změny stávající jednokolejnou regionální železniční trať č. 141 Dalovice – Merklín i dvoukolejnou elektrifikovanou celostátní železniční trať č. 140 Cheb – Chomutov. Nádraží Hroznětín na železniční trati č. 141 je rovněž stabilizováno beze změny.

ÚP ruší stávající úrovňový železniční přejezd silnice III/22129 na železniční trati č. 141. Přeložka silnice II/221 je řešena v souběhu s touto železniční trasou. Přeložka silnice II/181 na jihu Hroznětína železniční trať č. 141 překonává mostem.

ÚP řeší asanaci stávající železniční vlečky z nádraží Hroznětín do bývalého areálu masokombinátu. Se zavlečkováním výrobní zóny Hroznětín západ se nepočítá.

Silniční doprava

V současné době prochází územím města pouze 1 silnice II. třídy č.221 ve směru Ostrov – Bystřice – Hroznětín – Merklín, přičemž prochází obytnou a obslužnou zástavbou Bystřice i Hroznětín. Tato silnice je v ZÚ historické části zástavby města zdrojem dopravních závad. V současné době byla dokončena rekonstrukce a rozšíření části této silnice mezi Hroznětínem a Merklínem.

ÚP Hroznětín zapracovává výraznou změnu koncepce krajských silnic dle připravované ZUR KK (dle konceptu ÚP VÚC KK).

Dle aktualizovaných podkladů EIA f. Pontex, s.r.o., Plzeň z 2009 je do ÚP převzata přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Bystřice a Hroznětína, přeložka silnice II/221 mimo obytné území Hroznětín. Tyto dvě přeložky silnic II. třídy jsou dle ÚS  řešeny bez úrovňového křížení s železniční dráhou č.141 se vzájemným mimoúrovňovým křížením na jihu Hroznětína.  Pro částečnou přeložku silnice II/221 v Hroznětíně je nutná asanace železniční vlečky do areálu bývalého masokombinátu.

Nad rámec této zpracované územní studie jsou do ÚP zapracovány i další části přeložek silnic II. třídy:

- přeložka silnice II/181 pokračuje jihozápadně od Hroznětína jako jižní obchvat Odeře a zemědělský areál v Odeři obchází dále na západní straně směrem do Děpoltovic.

- přeložka silnice II/221 pokračuje jižně od Hroznětína v trase dnešní silnice III/22129 napříč zástavbou Velkého Rybníka do Karlových Varů. V průtahu sídlem Velký Rybník je dopravní koridor této přeložky rozšířen pro možnost řešení chodníků a doprovodné zeleně.

Ve vazbě na tyto změny vedení silnic II. třídy jsou řešeny i  úpravy stávající sítě silnic III. třídy:

- stávající průtah Bystřicí a Hroznětínem č. II/221 je přečíslován na III/22128, je navržen k rekonstrukci a doplnění chodníky. Tato silnice III/22128 se napojuje na silnici II. třídy na okružní křižovatce v západní části města u výrobní zóny

- ÚP řeší novou úpravu napojení silnice III/2204 na přeložku silnice II/221 v severozápadní části města

- stávající průtah silnice III/2204 napříč sídlem Odeř je zachován, je navržen k rekonstrukci a doplnění chodníky

- stávající silnice III. třídy z Bystřice do Hlubokého je zachována beze změny

- součástí nového dopravního řešení na území města je i zaslepení některých stávající úseků silnic II. a III. třídy ve snaze o omezení křižovatek  na obou přeložkách silnic II/181 a II/221.

V západní části Hroznětína ve vazbě na přeložku silnice II/181 je u výrobní zóny Hroznětín – západ řešeno i centrální parkoviště.

Místní komunikace v sídlech jsou řešeny jako obslužné, v Hroznětíně většinou zpevněné dvoupruhové, v ostatních sídlech i jako jednopruhové. Některé místní komunikace většinou v severozápadní části hromadné bytové výstavby Hroznětína jsou zklidněné jednopruhové se smíšeným provozem, charakteru pěší zóny.

V rámci navržených zastavitelných ploch je řešeno minimum obslužných komunikací, které budou řešeny až v následné projektové dokumentaci zastavitelných ploch. Odstavování a parkování aut v plochách bydlení se předpokládá na soukromých pozemcích u RD nebo v jednotlivých obslužných areálech. ÚP kromě již citovaného centrálního parkoviště u výrobní zóny Hroznětín – západ žádné jiné parkoviště nenavrhuje.

ÚP doplňuje chybějící úseky cyklostezky Ostrov – Bystřice – Hroznětín – Merklín v Bystřici.

7.4 Koncepce občanského vybavení

V souvislosti s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č.501/2006Sb. došlo k významné metodické změně pojetí ploch s rozdílným využitím území „občanského vybavení“. V ÚP jsou rozlišovány tyto druhy ploch s rozdílným využitím území (funkční plochy):

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI

- občanské vybavení - ostatní služby - OV

- občanské vybavení - sport – OS

- občanské vybavení – hřbitov - OH

Pro každou takto vymezenou plochu občanského vybavení jsou stanoveny základní plošné a prostorové regulační podmínky.

- ÚP zachovává stávající plochy OI v plném rozsahu kromě dnes nevyužité školní zahrady, která je navržena na přestavbu na smíšené obytné území

ÚP nenavrhuje žádné nové plochy OI.

- hřbitov – OH: stávající hřbitov v Hroznětíně je zachován beze změny

- ostatní služby – OV: ÚP koncepčně nevymezuje území občanského vybavení pro služby OV. Na žádost města je centrální území řešeno jako území smíšeného bydlení, ve kterém je možno řešit i obytné domy, rodinné domy a zároveň i aktivity služeb, řemesel a drobného podnikání. ÚP řeší  stávající plochy OV v sídle Velký Rybník.

- sport – OS: ÚP stabilizuje veškeré stávající sportovní areály: sportovní areál u školy, areál fotbalového hřiště v Hroznětíně včetně cvičného hřiště a sociálního zázemí, tenisové kurty západně u školy u bytových panelových domů v Hroznětíně, ÚP nenavrhuje žádný nový sportovní areál v žádném sídle. Víceúčelová hřiště je možno řešit jako součást veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku: navržené plochy H/Z-P1, H/Z-P4 v Hroznětíně, B/Z-P2 v Bystřici. Tato hřiště je možno situovat i do stávajících parčíků v sídlech.

7.5 Koncepce technického vybavení

7.5.1 Vodní hospodářství

7.5.1.1 Zásobování pitnou vodou

Správní území města Hroznětín se nachází cca 9 km od města Karlovy Vary. Na území města se kromě Hroznětína nacházejí sídla Velký Rybník a Ruprechtov na jih od Hroznětína, Odeř na západ a Bystřice na východ od města Hroznětín. Hroznětínem a Bystřicí protéká horská říčka Bystřice a potok Jesenice. Jejich soutok se nachází v sídle Bystřice.

Správním územím města Hroznětín prochází potrubí  vodovodu Mezirolí - Odeř  – Ostrov, z původního vodovodu Odeř-Ruprechtov-Velký Rybník- Podlesí – Sadov, není provozována část Ruprechtov-Velký Rybník

Správním územím města Hroznětín prochází vodovod Mezirolí – Odeř – Ostrov. Pitná voda je přiváděna od VDJ Mezirolí a pochází z úpravny vody Březová ze zásobního objemu vodního díla Stanovice. Vodojem Odeř je nově vybudovaný vodojem o objemu 2 x 250 m3., jeho realizace byla součástí stavby skupinového vodovodu K.Vary – Ostrov na konci 90. let 20. století. Z tohoto vodojemu je jedna větev vedena do Ruprechtova.. Druhá větev z VDJ Odeř je vedena do VDJ Hroznětín a zásobuje tak vodou město Hroznětín. Dále je voda přes vodovodní síť Hroznětína a Bystřice dopravována do systému vodojemů zásobujících pitnou vodou město Ostrov.

Sídlo Velký Rybník je zásobován z VDJ Lesík o objemu 150 m3 , který je napojen na potrubí DN 500 skupinového vodovodu Karlovy Vary – Ostrov.

Zásobování vodou rozvojových ploch

Rozvojová území jednotlivých správních částí města Hroznětín budou napojována na vyhovující dimenze zásobních vodovodních řadů, které zabezpečí dostatek pitné vody. Důvodem je skupinový vodovod realizovaný v 90. letech minulého století, který rozvoj předpokládal.

Město Hroznětín

Hroznětín má dvě tlaková pásma. Město Hroznětín je zásobeno z VDJ Odeř, ze kterého je voda přepouštěna do VDJ horního tlakového pásma 2 x 100 m3, 496,35/493,15 m n. m. Vodojem dolního tlakového pásma má objem 2 x 250 m3, 481,5/477,0 m n. m.

Zásobení jednotlivých rozvojových ploch bude většinou ze zokruhované vodovodní sítě.

H/Z-B1 – plocha na západním okraji města severně podél silnice III/2204 – BI

Plocha bude napojena na stávající vodovod LT 100 a zásobní řad PVC 225 vedených v těsné blízkosti rozvojové plochy.

H/Z-B3 – plocha mezi železnicí a ulicí ČSA – BI

Plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu PVC 225, který je veden podél zájmové plochy.

H/Z-B4 – plocha mezi ulicí ČSA a pravým břehem Bystřice – BI

Plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu PVC 225, který je veden podél zájmové plochy a potrubím napojeným na tento vodovod.

H/Z-B5 – plocha pod lesem na severním okraji města – BI

Plocha bude zásobena z nového vodovodu, který bude napojen na potrubí DN 200, vedeného z VDJ 2 x 250 m3 do města Hroznětín. Vzhledem k výškové úrovni lokality nelze vyloučit zvyšování tlaku vody čerpací stanicí (VDJ 481,50/477,00 m n. m.)

H/Z-B7 – plocha východně u sportovního areálu – BI

Plocha bude napojena na stávající vodovod LT 100, který je veden jižně od rozvojové plochy.

H/Z-B8 – plocha v centrální části města mezi Ostrovskou a Karlovarskou ulicí – BI

Plocha bude napojena na vodovod vedený po jižní straně náměstí města Hroznětín, kde je veden vodovod LT 100.

H/Z-B9 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice – BI

Plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v Ostrovské ulici, LT 200. V ploše bude vodovod zokruhován.

H/Z-B10 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí mezi dvěma komunikacemi – BI

Plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v Ostrovské ulici, LT 200. V ploše bude vodovod zokruhován.

H/Z-S1 – plocha na západním okraji města západně u výrobní zóny Hroznětín – západ – SM

Plocha bude napojena na vodovod PVC 225, který bude přiveden přes plochu H/Z-B2.

H/Z-S2 – plocha na západním okraji města severně u výrobní zóny Hroznětín – západ – SM

Plocha bude napojena na vodovod vedený k H/Z-S1, který bude propojen se stávajícím vodovodem LT 150, který je veden středem plochy.

H/Z-S3 – plocha mezi školním areálem a plochou bydlení na severním okraji města – SM

Plocha bude zásobena z nového vodovodu, který bude napojen na potrubí A200, vedeného z VDJ 2 x 250 m3 do města Hroznětín. Vzhledem k výškové úrovni lokality nelze vyloučit zvyšování tlaku vody čerpací stanicí (VDJ 481,50/477,00 m n. m.)

H/Z-S5 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice – SM

Plocha bude mít vodu ve vazbě na přivedení vody pro rozvojovou plochu H/Z-B9.

H/Z-S6 – plocha mezi hřbitovem a sportovním areálem – SM

Plocha bude využívat stávajícího vodovodu, který je v tomto prostoru Hroznětína veden H/Z-B6.

H/Z-V1 – výrobní zóna Hroznětín – západ mezi silnicemi II/181 a II/221 – VS

Plocha bude zásobena vodou ze stávajícího vodovodu, který je veden na sever od této plochy. Jde o vodovod LT 150. Přípojka je vedena podél silničního obchvatu a křížením tělesa silničního obchvatu Hroznětína.

H/Z-V2 – plocha výroby mezi železnicí a silnicí II/221 na západním okraji města – VL

Plocha bude zásobena vodou ze stávajícího vodovodu, který je veden na sever od této plochy. Jde o vodovod LT 150. Přípojka je vedena podél silničního obchvatu a křížením tělesa silničního obchvatu Hroznětína.

H/P-B1 – přestavba zahrádkářské kolonie na západním okraji města v ulici ČSA – BI

Plocha bude napojena na stávající vodovody, které jsou vedeny podél severní a jižní strany plochy.

H/P-B2 – přestavba zahrádkářské kolonie pod lesem na severním okraji města – BI

Plocha bude zásobena z nového vodovodu, který bude napojen na potrubí A200, vedeného z VDJ 2 x 250 m3 do města Hroznětín. Vzhledem k výškové úrovni lokality nelze vyloučit zvyšování tlaku vody čerpací stanicí (VDJ 481,50/477,00 m n. m.)

H/P-S1 – přestavba školní zahrady na smíšenou obytnou plochu – SM

Plocha bude zásobena z nového vodovodu, který bude napojen na potrubí DN 200, vedeného z VDJ 2 x 250 m3 do města Hroznětín. Vzhledem k výškové úrovni lokality nelze vyloučit zvyšování tlaku vody čerpací stanicí (VDJ 481,50/477,00 m n. m.)

H/P-S2 – přestavba zahrádkářské kolonie v centru města jižně od Krušnohorského náměstí – SM

Plocha bude napojena na vodovod vedený po jižní straně náměstí města Hroznětín, kde je veden vodovod LT 100.

Sídlo Bystřice

Bystřice využívá k zásobení pitnou vodou vedení  vodovodu Mezirolí – Odeř _ Hroznětín – Ostrov,  jednotlivé rozvojové lokality budou pitnou vodu odebírat z tohoto vodovodu, který sídlem prochází podél stávající silnice II/221.

B/Z-B1 – plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí na západním okraji Bystřice – BV

Plocha bude zásobována z nového vodovodu, který bude na západě napojen na vodovod plochy B/Z-P2 a na východě na stávající vodovod vedený v ulici Ostrovská.

B/Z-B2 – plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí v centru Bystřice u kapličky – BV

K rozvojové ploše bude přiveden vodovod v návaznosti na východní větev plochy B/Z-B1.

B/Z-B3 – plocha na východním okraji Bystřice – BV

Plocha bude napojena na stávající vodovod vedený ve stávající silnici II/221 směr Ostrov, odbočením jižním směrem.

Sídlo Odeř

Odeř se nachází na trase vodovodu  Mezirolí  – Odeř – Hroznětín. Součástí tohoto vodovodu, který byl vybudován v 2. polovině 90. let, je i vodojem Odeř 2 x 250 m3, 528,80/525,50 m n. m.

Dostatečná kapacita vodárenských zařízení bude využívána i pro zásobování vodou nových rozvojových ploch. Vodovodní potrubí rozvojových ploch Odeře nebude napojováno na potrubí  propojovacího vodovodu vodovodu Odeř - Hroznětín, ale na rozvody pitné vody v sídle. V případě jejich nevyhovujícího technického stavu nebo nedostatečné kapacity, budou rekonstruovány.

O/Z-B1 – plocha na západním okraji sídla – BI

Rozvojová plocha bude napojena z rozvodu vody v sídle. Voda bude přivedena od severu po severním okraji rozvojové plochy, po dosažení západního okraje bude vedena východním směrem v místní komunikaci až k vodovodu, který je veden v komunikaci III. třídy. Systém bude zokruhován.

O/Z-B2 – dostavba západního okraje ZÚ – BI

Rozvojová plocha bude napojena z rozvodu vody v sídle. Voda bude přivedena od severu po severním okraji rozvojové plochy, po dosažení západního okraje bude vedena východním směrem v místní komunikaci až k vodovodu, který je veden v komunikaci III. třídy. Systém bude zokruhován.

O/Z-B3 – plocha severně nad sídlem k lesu – BI

Pitná voda bude přivedena z místního vodovodu, který je veden při jižním okraji zájmového území.

Sídlo Ruprechtov

Ruprechtov se nachází jižně od sídle Odeř. V Ruprechtově končí větev vodovodu Mezirolí – Odeř – Ruprechtov. Jde o trasu Odeř (nový VDJ) – Ruprechtov. Vodovod je v sídle v současné době ukončen. Zásobení vodou rozvojových ploch Ruprechtova bude z tohoto vodovodu.

R/Z-B1 – plocha u západního okraje výrobního areálu – BV

Plocha bude zásobena z vodovodu, jehož zdrojem vody bude skupinový vodovod, který prochází středem obce. Plocha se nachází na jižním okraji Ruprechtova.

R/Z-B2 – plocha u východního okraje výrobního areálu – BV

Plocha se nachází na východním okraji Ruprechtova. Voda bude přivedena místním vodovodem.

R/Z-B3 – plocha na severním okraji sídla – BI

Plocha se nachází na východním okraji Ruprechtova. Voda bude přivedena místním vodovodem.

Sídlo Velký Rybník

Velký Rybník je zásobován z VDJ Lesík o objemu 150 m3 , který je napojen na potrubí DN 500 skupinového vodovodu Karlovy Vary – Ostrov. Vodovod je veden podél komunikace III/22129. Rozvojové lokality Velkého Rybníka, vzhledem k své odlehlosti, mají navržena dvě odběrná místa z vodovodu.

H/Z-B11 – plocha bydlení jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) – centrální část –  BI

Plocha se nachází jižně od komunikace III/22129 mezi nově navrhovanou rozvojovou plochou R/Z-B4 na západě a stávající, nově vybudovanou zástavbou RD. Voda bude přivedena z plochy R/Z-B4, propojení na stávající vodovod v ploše s rodinnými domy.

R/Z-S1 - plocha ve Velkém Rybníce jižně od silnice II./221 (dnes III./2212) - BI

Rozvojová plocha se nachází na západním okraji obce Velký Rybník. Voda bude přivedena ze skupinového vodovodu, provedení jednou odbočkou. Nutno kontrola tlaku. Rozvody vody v ploše se předpokládají shodné s kanalizací

H/Z-S7 - plocha jižně od silnice II./221 (dnes III./22129) – východní část – BI

Plocha se nachází na jižním okraji sídla Velký Rybník. Zásobování pitnou vodou bude ze skupinového vodovodu jedním odběrem. Dále budou rozvedeny samostatné zásobní řady v rozvojových plochách

# OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranné pásmo vodojemů je dáno oplocením areálu objektů vodojemů. Minimální vzdálenost je 10 m od paty svahu obsypu vodárenských nádrží.

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a   (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů   určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dotčena.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí   na každou stranu

a) u vodovodních řadů   do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů  nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

7.5.1.2 Kanalizace

Správní území města Hroznětín sestává z pěti samostatných sídel: Hroznětín, Bystřice, Odeř, Ruprechtov a Velký Rybník. Jak je zřejmé z odstavce vodovodů, jsou všechny části správního území napojeny na vodovod a obdobně tak budou napojovány nové rozvojové lokality na splaškovou kanalizaci. Produkce splaškových vod nových obyvatel v nové zástavbě odpovídá produkci obyvatel města a nelze předpokládat, že septiky, žumpy nebo malé domovní čistírny budou dostatečně zabezpečovat čištění a likvidaci splaškových vod. Kvalitní rozvoj území je možný v tomto směru pouze tak, že součástí podmínek k vybudování rozvojových lokalit bude povinnost postavit i odpovídající systém odkanalizování a likvidace splaškových vod na ČOV Hroznětín

Dle současného vývoje v území se tak již děje. Město Hroznětín má čistírnu odpadních vod (ČOV), která byla postavena koncem 90. let minulého století, je umístěna v sídle Bystřice. ČOV Hroznětín má v současné době dostatečnou kapacitu, přítok je od cca 1200 EO. Do budoucna se předpokládá její rozšíření o část hrubého předčištění, nádrž pro aeraci a další dosazovací nádrž. Tím bude kapacitně připravena pro přivedení splaškových vod rozvojových lokalit správního území Hroznětína a zejména přivedení splaškových vod z Merklína (1200 EO). ČOV Hroznětín je umístěna v nejnižším místě celého územím, v katastru sídla Bystřice. Zde se nabízí využití postavené kanalizační stoky pro odkanalizování Bystřice. Rychlý rozvoj zástavby sídla Velký Rybník a ochrana kvality vody při  rekreačně využívané vodní ploše Velkého Rybníka urychlil výstavbu čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) a dopravu splašků z části sídla Velký Rybník do kanalizace Hroznětína a následně na ČOV Hroznětín. K odkanalizování Ruprechtova  se nabízí již vybudovaný systém nakládání se splašky v sídle Velký Rybník. Z sídla Odeř se pak gravitačně odvedené splašky do obecní ČSOV přečerpají do kanalizace Hroznětína. V samotném městě byl s ČOV Hroznětín v 90. letech minulého století postavena jednotná kanalizační síť. Kanalizace umožňuje odvedení splaškových vod od všech objektů ve městě a je základem pro jeho rozvoj a řešení odvedení splašků pro ostatní obce správního území. Dimenze kanalizace DN 250-DN 500, délka cca 8.983 m.

Odkanalizováním rozvojových ploch se předpokládají zejména splaškové vody. U vod dešťových nebo povrchových se předpokládá zachování stávajícího režimu. To znamená napojení do místních vodotečí, zadržování vody na jednotlivých pozemcích v retenčních nádržích a další hospodaření s vodou tak, aby nedocházelo k zrychlování odtoku vody  z území a zachoval se současný  srážkoodtokový charakter území.

Město Hroznětín

H/Z-B1 – plocha na západním okraji města severně podél silnice III/2204 – BI

Splašková kanalizace svedená do ČSOV, která bude umístěna při jižním okraji plochy H/Z-S1. Čerpání do stoky A. Část plochy navazující na stávající zástavbu bude napojena do stávající kanalizace.

H/Z-B3 – plocha mezi železnicí a ulicí ČSA – BI

Napojeno do stoky A po vybudování nové kanalizace vedené po východním okraji plochy.

H/Z-B4 – plocha mezi ulicí ČSA a pravým břehem Bystřice – BI

Napojeno na stávající kanalizaci, stoka A, je vedena po západním okraji plochy.

H/Z-B5 – plocha pod lesem na severním okraji města – BI

Napojeno na novou kanalizaci. Ta bude napojena na stoku BB.

H/Z-B7 – plocha východně u sportovního areálu – BI

Napojeno na stávající kanalizaci, která je vedena v příjezdové cestě (stoka BA).

H/Z-B8 – plocha v centrální části města mezi Ostrovskou a Karlovarskou ulicí – BI

Napojeno novou kanalizací do stoky D2, která je vedena náměstím.

H/Z-B9 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice – BI

Splaškové vody budou odváděny novou stokou vedenou mezi stávající zástavbou a potokem Jesenice. Současně budou napojeny plochy H/Z-B9, H/Z-S5, H/Z-B10, B/Z-B1. Napojení do stoky A.

H/Z-B10 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí mezi dvěma komunikacemi – BI

Splaškové vody budou odváděny novou stokou vedenou mezi stávající zástavbou a potokem Jesenice. Současně budou napojeny plochy H/Z-B9, H/Z-S5, H/Z-B10, B/Z-B1. Napojení do stoky A.

H/Z-S1 – plocha na západním okraji města západně u výrobní zóny Hroznětín – západ – SM

Splašková kanalizace svedená do ČSOV, která bude umístěna při jižním okraji plochy H/Z-S1. Čerpání do stoky A.

H/Z-S2 – plocha na západním okraji města severně u výrobní zóny Hroznětín – západ – SM

Splašková kanalizace svedená do ČSOV, která bude umístěna při jižním okraji plochy H/Z-S1. Čerpání do stoky A. Část plochy přikloněné k stávající zástavbě bude napojena do stoky A.

H/Z-S3 – plocha mezi školním areálem a plochou bydlení na severním okraji města – SM

Napojeno na novou kanalizaci. Ta bude napojena na stoku BB.

H/Z-S5 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice – SM

Splaškové vody budou odváděny novou stokou vedenou mezi stávající zástavbou a potokem Jesenice. Současně budou napojeny plochy H/Z-B9, H/Z-S5, H/Z-B10, B/Z-B1. Napojení do stoky A.

H/Z-S6 – plocha mezi hřbitovem a sportovním areálem – SM

Napojeno na novou kanalizaci. Ta bude napojena na stoku BA.

H/Z-V1 – výrobní zóna Hroznětín – západ mezi silnicemi II/181 a II/221 – VS

Splaškové vody budou buď přečerpávány nebo gravitačně dopraveny do stoky AF v Karlovarské ulici.

H/Z-V2 – plocha výroby mezi železnicí a silnicí II/221 na západním okraji města – VL

Splaškové vody budou buď přečerpávány nebo gravitačně dopraveny do stoky AF v Karlovarské ulici.

H/P-B1 – přestavba zahrádkářské kolonie na západním okraji města v ulici ČSA – BI

Bude napojeno na stávající stoku A, která je vedena po severním okraji rozvojové plochy.

H/P-B2 – přestavba zahrádkářské kolonie pod lesem na severním okraji města – BI

Napojeno na novou kanalizaci. Ta bude napojena na stoku BA.

H/P-S1 – přestavba školní zahrady na smíšenou obytnou plochu – SM

Napojeno na novou kanalizaci. Ta bude napojena na stoku BB.

H/P-S2 – přestavba zahrádkářské kolonie v centru města jižně od Krušnohorského náměstí - SM

Napojeno novou kanalizací do stoky D2, která je vedena náměstím.

Sídlo Bystřice

B/Z-B1 – plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí na západním okraji Bystřice – BI

Splaškové vody budou odváděny novou stokou vedenou mezi stávající zástavbou a potokem Jesenice. Současně budou napojeny plochy H/Z-B9, H/Z-S5, H/Z-B10, B/Z-B1. Napojení do stoky A.

B/Z-B2 – plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí v centru Bystřice u kapličky – BI

Plocha bude odkanalizována do stávající stoky A, která je vedena v stávající komunikaci II/221 po okraji zájmového území.

B/Z-B3 – plocha na východním okraji Bystřice – BI

Plocha bude odkanalizována do stávající stoky A, která je vedena v stávající  komunikaci II/221 po okraji zájmového území. Součástí odkanalizování jsou i rozvojové plochy B/Z-V1 a B/Z-S1 (pravděpodobně tlakovou kanalizací).

Sídlo Odeř

Pro sídlo Odeř se navrhuje splašková kanalizace. Vzhledem ke koncentraci zástavby podél krajské komunikace III/2204 je páteřní řad navržen v souběhu s touto komunikací. Kanalizace bude ukončena v ČSOV. Dále budou splaškové vody dopraveny tlakově do stoky A na západním okraji Hroznětína. Trasa je vedena podél komunikace III/2204. Tím je řešena stávající i nová zástavba.

O/Z-B1 – plocha na západním okraji sídla – BI

Splaškové vody budou svedeny novou kanalizací do čerpací stanice odpadních vod – ČSOV Odeř a dopraveny do stoky A v Hroznětíně a likvidovány na ČOV Hroznětín. Dočasně je možno použít žumpu, septik nebo domácí ČOV a to do doby vybudování splaškové kanalizace.

O/Z-B2 – dostavba západního okraje ZÚ – BI

Splaškové vody budou svedeny novou kanalizací do čerpací stanice odpadních vod – ČSOV Odeř a dopraveny do stoky A v Hroznětíně a likvidovány na ČOV Hroznětín. Dočasně je možno použít žumpu, septik nebo domácí ČOV a to do doby vybudování splaškové kanalizace.

O/Z-B3 – plocha severně nad sídlem k lesu – BI

Splaškové vody budou svedeny novou kanalizací do čerpací stanice odpadních vod – ČSOV Odeř a dopraveny do stoky A v Hroznětíně a likvidovány na ČOV Hroznětín. Dočasně je možno použít žumpu, septik nebo domácí ČOV a to do doby vybudování splaškové kanalizace.

Sídlo Ruprechtov

Pro sídlo Ruprechtov se navrhuje splašková kanalizace. Důvodem je koncentrovaná zástavba, která vyžaduje krátké kanalizační potrubí a dále malá vzdálenost k ČSOV Velký Rybník, která dopravuje splaškové vody do kanalizace města Hroznětín k likvidaci na ČOV Hroznětín.

R/Z-B1 – plocha u západního okraje výrobního areálu – BV

Plocha bude odkanalizovaná splaškovou kanalizací. Splaškové vody budou dopraveny do nově navrhované ČSOV Ruprechtov a odtud přečerpávány do ČSOV Velký Rybník.

R/Z-B2 – plocha u východního okraje výrobního areálu – BV

Plocha bude odkanalizovaná splaškovou kanalizací. Splaškové vody budou dopraveny do nově navrhované ČSOV Ruprechtov a odtud přečerpávány do ČSOV Velký Rybník.

R/Z-B3 – plocha na severním okraji sídla – BI

Plocha bude odkanalizovaná splaškovou kanalizací. Splaškové vody budou dopraveny do nově navrhované ČSOV Ruprechtov a odtud přečerpávány do ČSOV Velký Rybník.

Sídlo Velký Rybník

Sídlo Velký Rybník má částečně vybudovanou kanalizační síť. Jde o tlakovou kanalizaci, která dopravuje splašky do čerpací stanice odpadních vod ČSOV Velký Rybník a odtud jsou splašky dopraveny do stoky AF-1 v Hroznětíně a dále k likvidaci na ČOV.

Odkanalizování chatové osady není řešeno soustavnou kanalizací. Chaty mají jímky na vyvážení a  některé mají domovní čistírny odpadních vod.

Předpokládá se, že nové rozvojové plochy využijí k odkanalizování ČSOV Velký Rybník.

H/Z-B11 – plocha bydlení jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) – centrální část – - BI

Plocha bude odkanalizována gravitační kanalizací. Splašky budou svedeny do stávající ČSOV Velký Rybník a odtud dopraveny k likvidaci.

R/Z-S1 - plocha ve Velkém Rybníce jižně od silnice II./221 (dnes III./2212) - BI

Rozvojová plocha se nachází na západním okraji obce Velký Rybník. Voda bude přivedena ze skupinového vodovodu, provedení jednou odbočkou. Nutno kontrola tlaku. Rozvody vody v ploše se předpokládají shodné s kanalizací

H/Z-S7 - plocha jižně od silnice II./221 (dnes III./22129) – východní část – BI

Plocha se nachází na jižním okraji sídla Velký Rybník. Zásobování pitnou vodou bude ze skupinového vodovodu jedním odběrem. Dále budou rozvedeny samostatné zásobní řady v rozvojových plochách

# OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranné pásmo má areál čistírny odpadních vod (ČOV). Rozsah ochranného pásma byl stanoven na vzdálenost 100 m od oplocení areálu ČOV  Hroznětín.

K bezprostřední ochraně   kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma   kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti   kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny   kanalizační stoky na každou stranu

a) kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

# Velké vody Hroznětína

Dle studie záplavového území toku Bystřice (Studie odtokových poměrů toku Bystřice, km 8,3÷19,1, Vodní cesty a.s., zpracované 04/2003) bylo dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, stanoveno záplavové území vodního toku Bystřice, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 2274/ZZ/PO/BA/04 z 11.6.2004.

Studie odtokových poměrů rozděluje území, kde dojde k rozlivu vody, na aktivní a pasivní zónu. V § 67 zákona č. 254/2001 Sb. jsou stanovena omezení v záplavových územích (zákaz umisťování staveb, těžení nerostů, skladování materiálu apod.)

Město Hroznětín má hranice aktivní zóny, které jsou patrné z uvedené studie odtokových poměrů. Jsou tak definovány plochy, kde je velká míra nebezpečnosti povodňových průtoků.

Zástavba města Hroznětína se nachází v těsné blízkosti většinou upraveného koryta Bystřice. Koruny zdí upravených částí koryta Bystřice jsou v současné době 1,0÷1,5 m nad úrovní okolního terénu. Povodňové průtoky převedou do úrovně Q5, některé lokality Q10, resp. Q20. Vody větších průtoků vždy vybřeží a zaplaví značnou část hustě osídlené části města v délce toku cca 2,5 km. Rozliv činí, dle konfigurace terénu, cca 30÷250 m.

Vzhledem k velmi komplikované možnosti zkapacitnění trasy koryta Bystřice ve městě Hroznětín (hustě zastavěný prostor, nepřiměřená výška koruny zdi pro Q50, resp. Q100, množství odvodnění napojených na koryto Bystřice), je navrženo převedení velkých vod obtokem.

Obtok města Hroznětína je veden severně od města. Délka cca 2.600 m, částečně zakrytý profil. Obtok by měl charakter k vhodnému začlenění do terénu. Jde o koryto, které by bylo vhodně včleněno do okolní krajiny s případnými meandry, výběžky, doplněné doprovodnou zelení.

7.5.2 Zásobování elektrickou energií

Průzkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení nadřazené soustavy VVN 110 kV a rozvody VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV.

Z východu vstupují do předmětného území dvě vzdušné VVN linky 110 kV provedené dvojitým potahem na ocelových stožárech od rozvodny Kfely. Trasa tohoto vedení je orientovaná na západ a severně od Velkého Rybníka se její směr mění na jihozápad. Na západě území se jedna z těchto linek stáčí na severozápad směrem na Vřesovou. Druhá linka pokračuje původním směrem do Vítkova a je z ní provedena odbočka směrem na východ do teplárny Karlovy Vary.

Z východu vstupuje do zájmového území páteřní vzdušná VN linka od Ostrova. Tato linka prochází skrz celé zájmové území ve směru východ - západ a na západě ho opouští směrem na Děpoltovice. Severně od Bystřice odbočuje z této linky větev na sever do Dolního Žďáru. Severozápadně od Hroznětína odbočuje z páteřní linky větev na sever do Merklína.

Jižněji je situovaná trasa dalšího vedení VN 22 kV, které obchází  z jihu Velký Rybník a pokračuje dále na Čankov. Na jižním cípu Velkého Rybníka odbočuje z této linky příčka na severozápad do Děpoltovic, z které je západně od Velkého Rybníka realizovaná odbočka na jihozápad do Niv.

Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 23 trafostanic, jejichž základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky:

označ.	název			trafo		stání		konstrukce	           uživat.

TS1	Hroznětín		250 kVA	400 kVA	příhradová		ČEZ

TS2	Hroznětín		2x1600 kVA	2x1600 kVA	vestavěná		cizí

TS3	Hroznětín		100 kVA 	250 kVA	stožárová		ČEZ

TS4	Hroznětín		2x250 kVA	2x250 kVA	vestavěná		ČEZ

TS5	Hroznětín		400 kVA	400 kVA	minaret			ČEZ

TS6	Hroznětín		160 kVA	630 kVA	dvousloupová betonová	ČEZ

TS7	Hroznětín		400 kVA	630 kVA	dvousloupová betonová	?

TS8	Hroznětín		250 kVA	630 kVA	dvousloupová betonová	?

TS9	Hroznětín		      ?		      ?		vestavěná		?

TS10	Hroznětín		      ?		      ?		vestavěná		?

TS11	Odeř			160 kVA	400 kVA	minaret			ČEZ

TS12	Odeř			400 kVA	2x400 kVA	vestavěná		cizí

TS13	Odeř			2x630 kVA	2x630 kVA	vestavěná		cizí

TS14	Bystřice			100 kVA	400 kVA	minaret			ČEZ

TS15	Bystřice			160 kVA	      ?		kiosková		?

TS16	Velký Rybník		160 kVA	400 kVA	příhradová		?

TS17	Velký Rybník		160 kVA	630 kVA	dvousloupová betonová	ČEZ

TS18	Velký Rybník		100 kVA	630 kVA	dvousloupová betonová	?

TS19	Velký Rybník		250 kVA	400 kVA	příhradová		ČEZ

TS20	Velký Rybník		160 kVA	400 kVA	příhradová		ČEZ

TS21	Velký Rybník		      ?		      ?		kiosková		ČEZ

TS22	Ruprechtov		160 kVA 	250 kVA	stožárová		?

TS23	Ruprechtov		160 kVA	630 kVA	čtyřsloupová betonová	ČEZ

Z páteřní linky je severně od Bystřice provedena krátká vzdušná odbočka pro napájení trafostanice TS15. Dále směrem na západ odbočuje z páteřní linky vzdušná přípojka pro napájení trafostanice TS14. Severovýchodně od Hroznětína je provedena z páteřní linky vzdušná odbočka pro napájení trafostanice TS6 a TS7. Dále na západ jsou postupně provedeny vzdušné odbočky pro napájení trafostanic TS4 a TS5. Na severním cípu Hroznětína v místě oddělení větve na Merklín je směrem na jih provedena vzdušná přípojka pro napájení trafostanice TS2. Dále na západ odbočuje z páteřního vedení dlouhá vzdušná přípojka vedoucí jižním směrem pro napájení trafostanice TS3, která dále pokračuje na jih Hroznětína, kde napájí trafostanice TS8, TS9 a TS10; přípojka  končí u trafostanice TS16. Severně od Odeře odbočuje z páteřní linky na jih vedená  vzdušná přípojka pro napájení trafostanice TS11.

Z větvě do Merklína je na severu Hroznětína provedena vzdušná přípojka pro trafostanici TS1.

Z jižněji situovaného hlavního vedení procházejícího předmětným územím je severovýchodně od Velkého Rybníka provedeno vzdušné odbočení na severozápad pro napájení trafostanice TS17 a na jih přípojka pro napájení trafostanice TS18. Na východě Velkého Rybníka odbočuje z hlavního vedení na jih vzdušná přípojka pro trafostanici TS 19.

Z příčky odbočující z hlavního vedení a vedoucí do Děpoltovic jsou na jihu Velkého Rybníka provedeny vzdušná přípojka pro napájení trafostanice TS20 a kabelová přípojka pro trafostanici TS21. Jižně od Ruprechtova odbočuje z příčky směrem na sever přípojka pro napájení trafostanic TS22 a TS23. Jižně od Ruprechtova v jednom místě odbočují z příčky dvě vzdušné přípojky. Na sever přípojka pro napájení trafostanice TS12 a na jih přípojka pro trafostanici TS13

Všechny linky jsou řešeny potahem AlFe na betonových, ocelových příhradových a dřevěných stožárech.

Celková využitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích je odhadovaná na 2170 kVA

Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií omezené možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za transformátory výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě nebude činit jejich rozmístění.

Město Hroznětín

V návrhu rozvoje města je počítáno s realizací  ploch pro bydlení, smíšených obytných ploch a 3 ploch výroby a skladování. Dále se počítá s přestavbou ploch bydlení a smíšených obytných ploch.

Soudobý příkon 1 RD za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

plochy bydlení			Ps=2925 kVA

smíšené obytné plochy		Ps=1100 kVA

plochy výroby a skladování	Ps=1350 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 5375 kVA.

Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanice TS1, TS3 a TS6 osadit na plný příkon tj. 400 kVA, 250 kVA a 630 kVA.

Dále bude nutné v severozápadní části území postavit novou trafostanici TS24 s příkonem 630 kVA napájenou vzdušným VN vedením z páteřní VN linky Ostrov - Děpoltovice; trafostanici TS25 s příkonem 630 kVA napájenou vzdušnou přípojkou v přípojky pro trafostanice TS3, TS9, TS10 a TS16 a na severu města vybudovat trafostanici TS27 s příkonem 400 kVA napájenou vzdušnou přípojkou z VN přípojky  pro trafostanici TS2. Na jihu města bude potřeba postavit trafostanice TS29-31 s příkony po 630 kVA napájené vzdušnými VN přípojkami z přípojky pro trafostanici TS8. Na severu města bude potřeba vybudovat trafostanice TS26 s příkonem 630 kVA a TS28 s příkonem 2x630 napájené VN přípojkami z páteřní linky Ostrov - Děpoltovice.

Sídlo Bystřice

V návrhu rozvoje je počítáno s realizací 3 ploch pro bydlení, 1 smíšené obytné plochy a 1 plochy výroby a skladování.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

plochy bydlení			Ps=420 kVA

smíšené obytné plochy		Ps=160 kVA

plochy výroby a skladování	Ps=600 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca  1180 kVA.

Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné v jižní části sídla postavit nové trafostanice TS32 a TS33 s příkony po 630 kVA napájené vzdušným VN vedenim z přípojky pro trafostanici TS14.

Sídlo Odeř

V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací 3 ploch pro bydlení.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

plochy bydlení			Ps=855 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 855 kVA.

Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS11 osadit na plný příkon 400 kVA.

Dále bude nutné v severovýchodní části území postavit novou trafostanici TS34 s příkonem 630 kVA napájenou vzdušným VN vedenim z páteřní VN linky Ostrov - Děpoltovice.

Sídlo Ruprechtov

V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

plochy bydlení			Ps=225 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca  225 kVA.

Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS23 osadit na příkon 400 kVA.

Sídlo Velký Rybník

V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací plochy bydlení smíšeného bydlení.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

plocha bydlení			Ps=2925 kVA

plochy smíšeného bydlení	Ps=80 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca  3005 kVA.

Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS17 osadit na příkon 250 kVA.

Dále bude nutné v západní části území postavit nové trafostanice TS35-38 s příkony po  630 kVA napájené vzdušnými VN přípojkami z  VN příčky Ostrov - Děpoltovice.

Zároveň s výše uvedenými změnami a úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.

7.5.3 Zásobování plynem

Správním územím města Hroznětín prochází vysokotlaké (VTL) plynovody), středotlaké (STL) plynovody, ve městě Hroznětín jsou nízkotlaké (NTL) plynovody. Na správním území města Hroznětín se nacházejí dvě vysokotlaké regulační stanice, které slouží pro obyvatelstvo a jedna , která slouží průmyslu. Současně se nachází vedení katodové ochrany a vybíjecí anody.

vysokotlaké plynovody

VTL plynovod, který prochází správním územím města Hroznětín, je: Vřesová – Užín (Ústí nad Labem), který je veden od západu k východu. Z tohoto plynovodu je vysazeno potrubí VTL plynovodu Hroznětín – Merklín (dále Potůčky, resp. Boží Dar). Z VTL plynovodů jsou vysazeny VTL přípojky pro vysokotlaké regulační stanice plynu pro město Hroznětín, Velký Rybník, areál Masokombinátu, areál vepřína Odeř.

Součástí VTL plynovodů je katodová ochrana. Vybíjecí anoda se nachází východně od Ruprechtova.

středotlaké plynovody

STL plynovody navazují na VTL RS v Hroznětíně a Velkém Rybníku.

Město Hroznětín má středotlaké a nízkotlaké rozvody plynu. Středotlaké zásobují topným médiem v podstatě celé území města a jsou využívány k otopu a vaření.

STL plynovodní síť je postavena v 90. letech minulého století, je z materiálu PE, min. životnost 50 let. VTL RS má dostatečnou kapacitu.

VTL RS Velký Rybník byla realizována po roce 2000, zásobuje plynem novou výstavbu na jihozápadním okraji sídla. Má dostatečnou kapacitu.

nízkotlaké rozvody plynu

Stávající městská vysokotlaká regulační stanice plynu na západním okraji Hroznětína je dvouřadá, dvoustupňová a zajišťuje i nízkotlaký výstup. Nízkotlaké rozvody zemního plynu jsou využívány v panelových domech k plynovým sporákům.

popis plynofikace rozvojových ploch

Město Hroznětín

Stávající městská vysokotlaká regulační stanice plynu na západním okraji Hroznětína je dvouřadá, dvoustupňová a zajišťuje i nízkotlaký výstup. Nízkotlaké rozvody zemního plynu jsou využívány v panelových domech k plynovým sporákům. VTL RS  má výkon 2.000 m3/hod. Výstupní tlak je 0,3 MPa.

Zásobení jednotlivých rozvojových ploch bude většinou ze zokruhované středotlaké plynovodní sítě.

H/Z-B1 – plocha na západním okraji města severně podél silnice III/2204 – BI

Plocha bude napojena na stávající STL plynovod vedený v těsné blízkosti rozvojové plochy. STL plynovod bude zokruhován přivedením další větve od rozvojové plochy H/Z-B4

H/Z-B3 – plocha mezi železnicí a ulicí ČSA – BI

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu  přivedením další větve od rozvojové plochy H/Z-B4

H/Z-B4 – plocha mezi ulicí ČSA a pravým břehem Bystřice – BI

Plocha bude zásobena ze stávajícího STL plynovodu, který je veden podél zájmové plochy

H/Z-B5 – plocha pod lesem na severním okraji města – BI

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovod vedeného do sídliště u koryta Bystřice

H/Z-B7 – plocha východně u sportovního areálu – BI

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovod , který je ukončen u stávající zástavby

H/Z-B8 – plocha v centrální části města mezi Ostrovskou a Karlovarskou ulicí – BI

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovod , který je veden podél domů náměstí

H/Z-B9 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice – BI

Plocha bude zásobena  ze STL plynovodu v Ostrovské ulici,přerušované potrubí STL plynovod  v Ostrovské ulici bude  spojeno v celé její délce

H/Z-B10 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí mezi dvěma komunikacemi – BI

Plocha bude zásobena  ze STL plynovodu v Ostrovské ulici,přerušované potrubí STL plynovod  v Ostrovské ulici bude  spojeno v celé její délce

H/Z-S1 – plocha na západním okraji města západně u výrobní zóny Hroznětín – západ – SM

Plocha bude napojena na stávající STL plynovod vedený v těsné blízkosti rozvojové plochy. STL plynovod bude zokruhován přivedením další větve od rozvojové plochy H/Z-B4

H/Z-S2 – plocha na západním okraji města severně u výrobní zóny Hroznětín – západ – SM

Plocha bude napojena na stávající STL plynovod vedený v těsné blízkosti rozvojové plochy. STL plynovod bude zokruhován přivedením další větve od rozvojové plochy H/Z-B4

H/Z-S3 – plocha mezi školním areálem a plochou bydlení na severním okraji města – SM

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovod vedeného do sídliště u koryta Bystřice

H/Z-S5 – plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice – SM

Plocha bude zásobena  ze STL plynovodu v Ostrovské ulici,přerušované potrubí STL plynovodu  v Ostrovské ulici bude  spojeno v celé její délce

H/Z-S6 – plocha mezi hřbitovem a sportovním areálem – SM

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovod , který je ukončen u stávající zástavby , shodné s H/Z-B6.

H/Z-V1 – výrobní zóna Hroznětín – západ mezi silnicemi II/181 a II/221 – VS

Plocha bude napojena na nově přivedený  STL plynovod . STL plynovod bude   přiveden další větví od rozvojové plochy H/Z-B4

H/Z-V2 – plocha výroby mezi železnicí a silnicí II/221 na západním okraji města – VL

Plocha bude napojena na nově přivedený  STL plynovod . STL plynovod bude   přiveden další větví od rozvojové plochy H/Z-B4

H/P-B1 – přestavba zahrádkářské kolonie na západním okraji města v ulici ČSA – BI

Plocha bude zásobena ze stávajícího STL plynovodu, který je veden podél zájmové plochy

H/P-B2 – přestavba zahrádkářské kolonie pod lesem na severním okraji města – BI

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovod vedeného do sídliště u koryta Bystřice

H/P-S1 – přestavba školní zahrady na smíšenou obytnou plochu – SM

Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude napojen na stávající STL plynovod vedeného do sídliště u koryta Bystřice

H/P-S2 – přestavba zahrádkářské kolonie v centru města jižně od Krušnohorského

Plocha bude napojena na STL plynovod ukončený v Karlovarské ulici na úrovni stávající zástavby . STL plynovod bude propojen z potrubím rozvojové plochy H/Z-B8 a H/Z-V3

Sídlo Bystřice

Návrh ÚP počítá s plynofikací sídla Bystřice. Důvodem je, že stávající zástavba i rozvojové plochy plynule navazují na zástavbu města Hroznětín, kde je zemní plyn již rozveden a v souvislosti s rozvojem města se počítá i s rozvojem sítě plynovodů.

Jednotlivé rozvojové lokality budou zemní plyn odebírat z tohoto rozšířeného STL plynovodu., který  prochází podél stávající komunikace II/221. STL plynovodní síť je nutno vždy posoudit na její kapacitu a v  případě, že  zemní plyn bude  používán v technologii výroby , bude nutno zvětšit kapacitu sítě nebo je možno využít blízkosti VTL plynovodu, vysadit přípojku a postavit VTL RS o potřebné kapacitě.

B/Z-B1 – plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí na západním okraji Bystřice – BI

Plocha bude zásobena  ze STL plynovodu v Ostrovské ulici,přerušované potrubí STL plynovod  v Ostrovské ulici bude  spojeno v celé její délce

B/Z-B2 – plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí v centru Bystřice u kapličky – BI

K rozvojové ploše bude přiveden STL plynovod v návaznosti na zásobní  větev plochy B/Z-S1 a B/Z-V1, která bude zásobena  ze STL plynovodu v Ostrovské ulici,přerušované potrubí STL plynovodu  v Ostrovské ulici bude  spojeno v celé její délce

B/Z-B3 – plocha na východním okraji Bystřice – BI

K rozvojové ploše bude přiveden STL plynovod v návaznosti na zásobní  větev plochy B/Z-S1 a B/Z-V1, která bude zásobena  ze STL plynovodu v Ostrovské ulici,přerušované potrubí STL plynovodu  v Ostrovské ulici bude  spojeno v celé její délce

Sídlo Odeř

Sídlo Odeř nebude plynofikováno. Sídlo se nachází ve velké vzdálenosti od kapacitních STL plynovodů v Hroznětíně. Plynofikace sídla Odeř je neekonomická.

Sídlo Ruprechtov

Ruprechtov se nachází západně od sídla Velký Rybník. Sídlo Velký Rybník je plynofikováno STL plynovodem. VTL RS se nachází v blízkosti Ruprechtova. Z tohoto důvodu se Ruprechtov navrhuje k plynofikaci STL plynovodem z VTL RS Velký Rybník . Plynovod bude veden podél příjezdové komunikace k Ruprechtovu, která odbočuje ze stávající silnice  III/22129.

R/Z-B1 – plocha u západního okraje výrobního areálu – BV

Plocha bude zásobena z STL  plynovodu, který projde sídlem od východu a bude ukončen v rozvojové ploše.

R/Z-B2 – plocha u východního okraje výrobního areálu – BV

Plocha se nachází na východním okraji Ruprechtova. STL plynovod bude přiveden napojením na řad STL plynovodu  vedený od VTL RS do sídla

R/Z-B3 – plocha na severním okraji sídla – BI

Plocha se nachází na východním okraji Ruprechtova. STL plynovod bude přiveden napojením na řad STL plynovodu vedený od VTL RS do sídla

Sídlo Velký Rybník

Sídlo Velký Rybník je  plynofikováno. Na západním okraji  sídla se nachází vysokotlaká regulační stanice plynu, která má zdroj ve VTL plynovodu, který prochází na západ od sídla. Z VTL RS je zemní plyn o tlakové hladině 0,3 Mpa veden potrubím podél stávající komunikace III/22129 k sídlu i rozvojovým plochám.

H/Z-B11 – plocha bydlení jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) – centrální část –  BI

Plocha se nachází jižně od komunikace III/22129 mezi nově navrhovanou rozvojovou plochou R/Z-B4 na západě a stávající, nově vybudovanou zástavbou RD. Rozvojová plocha se nachází na západním okraji obce Velký Rybník. Zemní plyn bude přiveden z STL plynovodu vedeného podél komunikace III/2212. Rozvody plynu v ploše se předpokládají shodné s trasami kanalizací a vody.

R/Z-S1 - plocha ve Velkém Rybníce jižně od silnice II./221 (dnes III./2212) - BI

Rozvojová plocha se nachází na západním okraji obce Velký Rybník. Voda bude přivedena ze skupinového vodovodu, provedení jednou odbočkou. Nutno kontrola tlaku. Rozvody vody v ploše se předpokládají shodné s kanalizací.

H/Z-S7 - plocha jižně od silnice II./221 (dnes III./22129) – východní část – BI

Plocha se nachází na jižním okraji sídla Velký Rybník. Zásobování pitnou vodou bude ze skupinového vodovodu jedním odběrem. Dále budou rozvedeny samostatné zásobní řady v rozvojových plochách

ochranná pásma  a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu  Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Katodová ochrana

Součástí vysokotlaké části plynovodů je katodová ochrana. Katodová ochrana sestává z elektrorozvaděčů, silových vodičů umístěných pod úrovní terénu a vybíjecí anodové části. Anodovou část tvoří ocelový vodič, vetšinou válcovaný profil „I“ nebo „U“ umístěný pod úrovní terénu. Ochranné pásmo je vyznačeno na  situaci, činí 150 m od osy anody.  Ochranné pásmo je definováno v  původní ČSN 03 8369 . Na správním území města Hroznětína se nacházejí dvě vybíjecí anody. Jedna je umístěna na západním okraji Hroznětína v blízkosti bývalého areálu jatek. Druhá se nachází na severozápadním okraji sídla Ruprechtov. Ochranné pásmo anody zasahuje částečně do rozvojové plochy R/Z-B2.

Bezpečnostní pásma

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Bezpečnostním pásmem se   rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

Rozsah bezpečnostních pásem:

druh zařízení:                            velikost pásma:

Regulační stanice vysokotlaké         10 m

Vysokotlaké plynovody

do DN 100                                        15 m

do DN 250                                        20 m

nad DN 250                                      40 m

7.5.4 Zásobování teplem

V současné době na území města fungují soustavy centrálního vytápění, které ÚP stabilizuje beze změny: plynová kotelna ZŠ v Hroznětíně zásobuje teplem školu a podzemními topnými kanály přivádí teplo do bytových panelových domů č.p. 312 – 314, 319 – 327. Plynová kotelna č.p. 347 zásobuje teplem obytné domy č.p. 345 – 350. V jednotlivých výrobních areálech jsou plynové kotelny vytápějící více objektů areálů. Ubytovna na západním okraji bývalého areálu masokombinátu je vytápěna kotelnou na topný olej. Ostatní nemovitosti v Hroznětíně a Bystřici  a  Velkým Rybníku jsou vytápěny plynem individuálně malými plynovými kotlíky.

V Odeři a v Ruprechtově, kde nejsou rozvody plynu, je vytápění objektů individuální  na tuhá paliva.

ÚP navrhuje úplnou plynofikaci Hroznětína, Bystřice, Velkého Rybníka i Ruprechtova. Objekty v těchto sídlech budou vytápěny plynem individuálně. Stávající centrální plynové kotelny pro obytnou zástavbu v Hroznětíně se zachová. Kotelna na topný plyn ubytovny v Hroznětíně bude přestavěna na plynovou. Areálové kotelny na plyn ve výrobních areálech se zachovají. Pouze zástavba v Odeři není plynofikována. Vytápění bude individuální s důrazem na ekologické zdroje. ÚP nenavrhuje žádnou novou centrální soustavu vytápění na území města Hroznětín.

ÚP respektuje dosavadní individuální způsob vytápění objektů na správním území obce Hroznětín. ÚP preferuje ekologické zdroje vytápění - plyn, zásobníky propan-butanu, elektrický proud, sluneční kolektory, tepelná čerpadla, dřevo a dřevní odpad.

7.5.5 Vnější sdělovací rozvody

Město Hroznětín spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35, do okresu Karlovy Vary. Město je napojeno na ATU v budově MěÚ. Ve vlastním městě a v Bystřici je místní telefonní síť položena v zemi optickými kabely. V ostatních sídlech je dosud venkovní telefonní síť. Napříč územím  procházejí 2 trasy dálkových kabelů, které ÚP respektuje: v trase Bystřice – Hroznětín – místní, který je používaný pro potřeby místní sítě, a v trase Ruprechtov, Odeř, Děpoltovice. Kapacita telefonní sítě je dostačující i pro rozvoj území. Na území města je situována 1 stanice veřejné GSM sítě. Napříč řešeným územím procházejí 2 radioreleové trasy: RS Klínovec – TKB Sokolov, RS Klínovec – Vysoká Xylen. Veškeré rozvojové aktivity místní telefonní sítě jsou plně v kompetenci Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

7.5.6 Nakládání s odpadem

ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu z území centrálně mimo správní území města. ÚP nenavrhuje na území města žádnou skládku odpadu. ÚP řeší likvidaci odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou města centrálním svozem mimo území města. Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost i rekreaci budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v městě. ÚP stabilizuje v Hroznětíně stávající sběrný dvůr pro nadměrný a nebezpečný odpad. Výsypka lomu Hájek, která byla využívána v 20.století pro skládku kontaminovaného odpadu, je sanovaná a dále určena k monitorováné sanaci a rekultivaci.

ÚP nenavrhuje na území města žádnou další speciální plochu pro sběrný dvůr nebezpečného a nadměrného odpadu. V případě potřeby lze tuto aktivitu umístit na výrobních plochách.

7.6 Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území

V řešeném území se nacházejí tato zvláště chráněná území:

NATURA 2000 - EVL Ostrovské rybníky CZ0413190

NATURA 2000 - ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002

V území je registrován VKP

* Mokřiny u Odeře, k.ú. Ruprechtov u Hroznětína, ppč. 581/1, 584/1, 588, 590, 591, 603/1, 709, k.ú. Odeř, ppč. 80/1, 94, k.ú. Hroznětín, ppč. 2377/1, 2379, 2380/1, 2492/1, 2492/13, 2492/6, 2492/7, 2519/1, 2521, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 336, 338, 347, 351/1, 357, 360/1, 360/2, 362, 363, 370, 380, 385, 388, 390, 399, 401, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 415, 420/1, 420/2, 433/1, 434, 435, 436, 437, 438, 450, 451, 453/1, 453/2, 458, 461, 504, 535/1, 535/2, 544/1, 570

* Mokřady nad Bystřicí, k.ú. Hroznětín, ppč. 2441, k.ú. Bystřice u Hroznětína, ppč. 1012, 1017, 1019, 512, 515, 519/1, 519/2, 523, 571, 579/2, 582, 585, 587, 588, 600/1, 601, 604, 607, 611, 670/2, 671/1, 679, 680/1, 680/2

* Rákosiny u Bystřice, k.ú. Bystřice u Hroznětín, ppč. 425/1, 425/2, 425/3, 425/5, 427/1, 436/1, 436/2, 437, 446, 966/1, 966/3, 969

Na území obce se nacházejí VKP ze zákona:

PUPFL, vodní toky a plochy, údolní nivy, rašeliniště

7.6.1 Aktuální stav krajiny

Reliéf pánevní části má charakter ploché až členité pahorkatiny s místy širokou údolní nivou Bystřice. Plošiny a široké ploché hřbety se mírně zvedají jižním směrem k výraznějším pahorkům u Ruprechtova a Velkého Rybníka. Nejvýznamnějším vrchem této části je Ostrý vrch (534 m), jinak se nadmořská výška pohybuje kolem 450 m. Krušnohorská část je velmi členitá, s řadou výrazných hřbetů a úžlabí. Na prudkých svazích jsou místy vyvinuty izolované skály a skalní výchozy.Nejvyšší polohy dosahují nadmořské výšky 650 až 700 m - Rozhled 706 m.

Po geologické stránce se území nachází na rozhraní Sokolovské pánve a krušnohorského krystalinika. Z terciérních sedimentů Sokolovské pánve jsou zastoupeny cyprisové jíly a jílovce, jen místy vystupují podložní žuly až k povrchu. Žuly daly vznik ložiskům kaolínu. Neovulkanity v jižní části území jsou zastoupeny tufy a tufity. Kvartérní pokryv je zastoupen na většině území svahovými a nivními hlínami a štěrky, pánev Ostrovských rybníků je vyplněná pleistocenními písky a štěrky. Krušnohorské krystalinikum je na území obce tvořeno granitovým masívem.

Celé území patří do povodí Ohře. Hlavním vodním tokem je Bystřice, odvodňující kromě nejjižnějšího cípu celé řešené území. Mimo zástavbu má relativně přirozený charakter břehů i dna, v zástavbě Hroznětína a Bystřice má napřímené upravené koryto, místy s vysokými nábřežními zdmi. Z levé strany přijímá kratší toky z úpatí Krušných hor, největším z nich je Rudný potok na východní hranici obce. Z pravé strany je nejvýznamnějším přítokem Jesenice. Celý tok má  upravené napřímené a částečně zpevněné koryto. Mimo povodí Bystřice je významný Sadovský potok vytékající z Velkého rybníka. Kromě uvedených toků existuje v území ještě několik krátkých potoků a řada odvodňovacích struh, často v suchých obdobích vysýchajících.

Z vodních ploch je největší a nejvýznamnější Velký rybník. Řada menších rybníků byly vybudována v pánevní části území, v horské části je největším a jediným rybníkem Jezero nad Odeří.

Mokřady a zamokřené plochy se vyskytují jen ostrůvkovitě, velká část byla v minulosti odvodněna.

Půdní pokryv svahů a plošin mimo poloh při potocích tvoří převážně kambizemě dystrické, na terciérních výlevech až kambizemě eutrofní. V terénních sníženinách a při potocích se vyskytují převážně pseudogleje a gleje. Niva Bystřice ja vyplněna fluvizeměmi. Prostor Krušných hor zasahují podzoly kambické. Půdy jsou v pánevní části většinou hlinité až jílovité ve vyšších polohách až písčitohlinité, v krušnohorské částipísčitohůlinité až kamenité.

Dle regionálně fytogeografického členění náleží území do oblasti mezofytika, do obvodu Českomoravské mezofytikum. Patří do fytogeografického okresu č. 24 - Horní Poohří,  fytogeografického podokresu č. 24 b - Sokolovská pánev a fytogeografického okresu č. 25 Krušnohorské podhůří, podokresu č. 25 a Krušnohorské podhůří vlastní.

Území leží v těchto jednotkách potenciální přirozené vegetace:

- acidofilní bučiny - druhově chudé bučiny s příměsí dubu a jedle na minerálně chudých silikátových půdách; výskyt v krušnohorské části

- acidofilní doubravy - druhově chudé smíšené doubravy s jedlí a borovicí s příměsí jeřábu, osiky a břízy na živinami chudých substrátech; výskyt v pánevní části obce

- lužní lesy - společenstvo údolí vodních toků s druhově bohatými porosty, převládá jasan a olše, příměs tvoří střemcha, lípa, vrba, jilm, javor; výskyt při vodních tocích pánevní části obce

Vlivem dlouhodobého využívání území se přirozená vegetace zachovala na většině území jen v nepatrných zbytcích v extrémnějších špatně využitelných lokalitách. Bory, doubravy a olšiny v lesních porostech jsou již druhotné.

Ověření aktuálního stavu území vychází z terénního průzkumu uskutečněného na podzim roku 2007.  Detailní průzkumy byly prováděny při zpracování generelového řešení.

Současné osídlení je soustředěno do sídel Hroznětína, Bystřice, Odeře, Ruprechtova a  Velkého Rybníka. Hroznětín a Bystřice jsou téměř propojeny. V prostoru Velkého Rybníka je množství chat zabírajících souvislou neprůchodnou plochu. Další rozsáhlou bariérou je prostor Hroznětín - Bystřice a prostor otvíraného kaolínového lomu u Ruprechtova na DP Hroznětín V.. Místní bariéry tvoří dále výrobní areály. Stávající silnice a železniční trať se nepokládají za významnější dělící prvek.

Rozhodujícím způsobem využití ploch v řešeném území je lesnictví, zemědělství a povrchová těžba surovin. Zemědělská činnost ovlivnila výrazným způsobem pánevní část území, kde rozsáhlé části území zaujímají scelené bloky zemědělské půdy bez rozptýlené zeleně a jiných stabilizujících prvků. Zemědělství vyvolalo i úpravu - napřímení a zpevnění koryta potoka Jesenice, z menších potoků se staly napřímené strouhy.

Lesní porosty zaujímají zejména severní a jižní část území. Lesy s přirozenou dřevinou skladbou již téměř neexistují, přírodě blízké porosty olší, borů a doubrav jsou druhotné. V současných porostech převládají kulturní porosty smrku a borovice, občas s příměsí dubu, buku, břízy, osiky, javoru, jeřábu. Porosty s větším výskytem autochtonních dřevin se nacházejí zejména na extrémnějších stanovištích - na prudkých skalnatých svazích nebo na zamokřených stanovištích.

Povrchová těžba historická i současná postihuje území v prostoru Ruprechtov  a východně od Velkého rybníka. Výsledkem je zásadní změna ekologických podmínek (reliéf, vodní režim) a v úvahu je třeba brát i časové hledisko, kdy využití území pro ekologické funkce je věcí vzdáleného časového horizontu. Proto není v současné době vhodné navrhovat prvky ÚSES do těchto poloh.

Přiměřená obnova a udržení ekologické stability krajiny bude vyžadovat jednak ochranu dochovaných přírodních hodnot, jednak strukturální zásahy v lesním a zemědělském hospodaření. Ochrana se musí týkat zejména pobřeží rybníků, olšin a některých částí luk a pastvin s porosty vysokých křovin. Strukturálními zásahy se rozumí v lesnictví změna způsobů lesního hospodaření - přechod od tvrdých způsobů k jemnějším způsobům těžby, obnovy a výchovy porostů včetně podpory spontánních přírodních procesů, v zemědělských částech území půjde zejména o vytvoření koridorů mezi izolovanými přírodními prvky a obnovu ekologické funkce potoka Jesenice.

7.6.2 Zhodnocení zjištěných charakteristik a návrhy na jejich zlepšení

    - Prostupnost krajiny

ÚP řeší přeložky silnic II/181 a II/221, z nichž silnice II/181 bude představovat další významnou bariéru v krajině. V rámci této přeložky jsou řešeny:

- podchod honácké cesty jako napojení areálu kravína v Bystřici na pastevní areál jižně od Jesenice

- úrovňovou křižovatku se stávající polní cestou jako možnost průchodu z Bystřice do kulturní krajiny

ÚP doplňuje chybějící části trasy cyklostezky Ostrov – Bystřice – Hroznětín – Merklín na území Bystřice.

    - Územní systém ekologické stability

- ÚP plně zapracovává nadregionální a regionální prvky ÚSES dle ÚP VÚC KSA

- ÚP navrhuje do podrobnosti katastrální mapy prvky místního ÚSES

Veškeré prvky ÚSES jsou určeny pouze k vymezení. Pro žádný prvek ÚSES na území nejsou navrženy úpravy k založení a zvýšení ekologické stability související např. se změnou kultury ZPF ZPF, výsadbou mimolesní zeleně.

    - Protierozní ochrana a ochrana před povodněmi a jinými přírodními katastrofami

ÚP navrhuje odlehčovací koryto z levého břehu Bystřice, které je vedeno severně nad městem. V průchodu zástavbou města je koryto částečně zatrubněné. Odlehčovací koryto ústí do bezejmenného toku, které je navrženo k rozšíření a revitalizaci až k jeho soutoku s Bystřicí.

    - Rekreační využití území

Rekreační potenciál krajiny zvýší doplnění cyklostezky, zapojení sanovaného prostoru DP Hroznětín V. a DP Bystřice do kulturní krajiny s možným pobytem lidí, regulovaná dostavba rekreačního areálu sídla Velký Rybník ve vazbě na vodní plochu.

    - Opatření na ochranu přírodního dědictví

Ve vztahu na přeložky silnic II/181 a II/221 ÚP Navrhuje ochrannou zeleň s mokřadem ozn. H/Z-P3 jako náhradu za rušený biotop chráněných živočichů.

    - Opatření ke snížení ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy

ÚP navrhuje sanaci a rekultivaci rozsáhlého území historické těžby východně od Velkého Rybníka a to dle souhrnného plánu sanací a rekultivací jsou rozlišovány dvě plochy nezastavěné krajiny:

- plocha sanací a rekultivací s možným rekreačním využitím (ozn. NSsa1)

- plocha řízené sanace (ozn. NSsa2), kde je vyloučen pohyb i pobyt lidí z důvodů přetrvávajících negativních vlivů plochy na okolí (sesuvy, kontaminace spodních vod, výskyt těžkých kovů v půdě)

7.6.3 Ochrana kulturních hodnot

ÚP nemění stávající podmínky ochrany nemovitých kulturních památek na území města. Na území města se vyskytují tyto nemovité kulturní památky, které jsou zapracovány do grafické části odůvodnění ÚP:

- r.č.28937/4-824 – kostel sv. Petra a Pavla – k.ú. Hroznětín

- r.č.39842/4-828 – židovský hřbitov – k.ú. Hroznětín

- r.č.40244/4-825 – sousoší P.Marie, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána – k.ú. Hroznětín

- r.č.25252/4-826 – sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Šebestiána

- r.č.18745/4-823 – výšinné opevněné sídliště – hradiště, archeologické stopy – k.ú. Hroznětín

- r.č.42177/4-827 – kaple Seitnerova – k.ú. Bystřice u Hroznětína

7.7 Koncepce návrhu ÚSES

## 7.7.1 Výchozí podklady

Pro potřeby nového ÚP Hroznětín zpracoval RNDr.J.Křivanec dokumentaci „Aktualizace územního systému ekologické stability města Hroznětín“. Tato práce představuje územně technický podklad.

Rozsah řešeného území je dán hranicemi obce Hroznětín a zahrnuje katastrální území Hroznětín, Bystřice, Odeř, Ruprechtov a Velký Rybník. Území leží v centrální části Karlovarského kraje.

## 7.7.2 Biogeografické jednotky

## Vyšší biogeografické jednotky

Základními biogeografickými jednotkami jsou bioregion, biochora a skupiny typů geobiocénů (STG). Bioregion je jednotkou individuální, neopakovatelnou, nižší jednotky jsou tzv. typologické, v podobných ekologických podmínkách opakovatelné.

Území leží rozhodující částí ve východní  části bioregionu 1.26 - Chebsko-sokolovský bioregion. Do severní části obce zasahuje bioregion 1. 59 - Krušnohorský bioregion. Bioregiony patří do hercynské podprovincie, provincie středoevropských listnatých lesů.

Biochory byly vymezeny již v rámci starší rajonizace krajiny, později byly upřesňovány a upravovány. Řešené území spadá dle původního vymezení do těchto typů biochor:

- mírně teplých pahorkatin

- neovulkanitů

- podmáčených sníženin

- chladnějších kyselých plošin (úpatí Krušných hor)

- mírně chladných hřbetů a svahů (krušnohorská část)

Úroveň bioregionů není reprezentována nadregionálním biocentrem, úroveň biochor je reprezentována regionálními biocentry č. 990, 1160, 10 003 a 10 004.

## Skupiny typů geobiocénů

Nejnižší biogeografickou jednotkou jsou skupiny typů geobiocénů (STG). Tato úroveň je reprezentována místními biocentry. Území je zahrnuto do 4. vegetačního stupně, krušnohorská část do 5. stupně. Dominantní postavení má trofická řada AB.

Zastoupení STG v řešeném území:

- 4 A 2		Pineta lichenoso-muscosa arenosa (bory na píscích)

- 4 AB 3	  	Abieti-querceta pini (jedlové doubravy s borovicí)

- 4 AB 4	  	Abieti-querceta roboris piceae (jedlové doubravy se smrkem)

- 4 B 5	  	Alneta glutinosae sup. (olšiny vyš. st.)

- 4 B 4	  	Querceta roboris-fagi (vlhké doubravy s bukem)

- 4 BC 5	  	Salici fragilis-alneta sup. (vrbové olšiny vyš. st.)

- 4 AB 5   	Betuli-alneta (březové olšiny)

- 5 A 1		Pineta piceosa inf. (smrkové bory niž. st.)

- 5 AB 1		Abieti-fageta humilia (zakrslé jedlové bučiny)

- 5 AB 3   	Abieti-fageta (jedlové bučiny)

- 5 AB 5		Picei-alneta (smrkové olšiny)

- 5 B 3   		Abieti-fageta typica (typické jedlové bučiny)

- 5 BC 3   	Aceri-fageta inf. (javorové bučiny)

Většinu území zahrnuje jednotka 4 AB 3.

## 7.7.3 Nadregionální ÚSES

Severní částí obce prochází mezofilní bučinná osa nadregionálního biokoridoru K 3. Osa prochází zalesněnými svahy. Na obě strany od osy je vymezena ochranná zóna. Ve vymezeném prostoru ochranné zóny se prvky ÚSES všech úrovní považují rovněž za integrální součást nadregionálního biokoridoru. Smyslem ochranné zóny je podpora koridorového efektu, zaměřená na ochranu a rozšiřování prvků s vyšším stupněm ekologické stability. Prvek je převzat z nadřazené dokumentace beze změn pouze s upřesněním při převodu do podrobnějšího měřítka.

## 7.7.4 Regionální ÚSES

Do řešeného území zasahují tyto prvky regionálního ÚSES:

- Regionální biocentrum č. 990 Merklín zasahuje lesní porosty při severní hranici obce

- Regionální biocentrum č. 1160 Ostrovské rybníky ve východním cípu obce

- Regionální biocentrum č. 10 003 Odeř zaujímá rybniční pánev u Odeře

- Regionální biocentrum č. 10 004 Ostrý vrch zaujímá neovulkanity u Ruprechtova

- Regionální biokoridor č. 1003 prochází jižní částí obce (suchá trasa)

- Regionální biokoridor č. 1004 spojuje Sokolovskou pánev s Krušnými horami

- Regionální biokoridor č. 1006 prochází údolím Bystřice v Krušných horách

- Regionální biokoridor č. 1007 prochází údolím Bystřice v Sokolovské pánvi

- Regionální biokoridor č. 20 010 spojuje Sokolovskou pánev s Krušnými horami při východní hranici obce

Prvky jsou převzaty z nadřazené dokumentace beze změn pouze s upřesněním při převodu do podrobnějšího měřítka.

Regionální biokoridor č. 1007 nemůže mít v prostoru stávající zástavby Hroznětína a Bystřice dodrženy parametry - šířku - dle metodických zásad pro vymezování ÚSES. Vzhledem k charakteru trasy podél vodního toku totiž nelze uvažovat s jeho odchýlením mimo zástavbu do okolí.

# 7.7.5 Místní ÚSES a interakční prvky

Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. Nejsou na základě dosavadních zkušeností zahrnuty do grafické ani tabulkové části, jejich vymezení je reálně možné až v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemků apod. Současně je nutno uvést, že zákon č. 114/1992 Sb. termín interakční prvek nezná, což značně znevýhodňuje jejich praktické prosazování.

# 7.7.6 Tabulky biocenter a biokoridorů

Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách textové části vlastního návrhu ÚP. Údaje v tabulkách poskytují základní informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, např. pozemkových úprav, projektů ÚSES apod.

7.8 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro  jeho technické zajištění

Na území města Hroznětín probíhala a stále probíhá těžba surovin.

Na území města se vyskytuje:

* Poddolovaná území hlubinou těžbou rud

- poddolované území Odeř

- poddolované území Hroznětín II.

- poddolované území Ruprechtov u Hroznětína

- poddolované území Hroznětín

- poddolované území Hroznětín – Glasberg

- důlní díla Hroznětín

Na důlní díla jáma 1.máj – Odeř a jáma Ruprechtov III. byly vyhlášeny stavební uzávěry.

Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba – Geofond ČR Praha. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí nad Labem, a za jím stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.

* Výhradní ložisko nerostů

- výhradní ložisko kaolinu 3115901 Ruprechtov

- výhradní ložisko bentonitu 3172000 Hroznětín – Velký Rybník

- výhradní ložisko kaolinu, štěrkopísku a žuly 3116500 Bystřice - Hájek

- výhradní ložisko bentonitu 3259400 Hájek

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3150602 Hroznětín

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3150601 Hroznětín

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3259200 Hroznětín 2

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3259300 Hroznětín 3

- výhradní ložisko kaolinu, žuly 3259100 Hroznětín 1

* Chráněné ložiskové území

- CHLÚ č. 15060200 Hroznětín

- CHLÚ č. 24170001 Hroznětín I.

* Dobývací prostor

- dobývací prostor č.DP 60364 Hroznětín V.

- dobývací prostor č.DP 60320 Hroznětín III.

- dobývací prostor č.DP 60322 Hroznětín IV.

- dobývací prostor č.DP 60290 Bystřice

Podle ust. § 19, odst. 1,2) zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povolování staveb v chráněném ložiskovém území a v dobývacím prostoru, nesouvisejících s hornickou činností, možné jen se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem (§ 19 odst.1 zák.č.44/1988 Sb., v platném znění).

V kulturní krajině je stabilizována plocha těžby v DP Hroznětín V. naproti tomu DP Hroznětín IV. A DP Bystřice, na kterých byla již ukončena těžba, jsou v souladu se souhrnným plánem sanace a rekultivace řešeny jako nezastavěná smíšená plocha určená k sanaci. Součástí tohoto území sanace je i plocha lomu Hájek a výsypka lomu Hájek.

Nezastavěné smíšené území sanace je rozděleno do dvou zcela odlišných ploch:

* Plochy ozn. NSsa1 – plochy určené k sanaci a přirozené rekultivaci: zahrnují plochu DP Hroznětín IV., DP Bystřice, lom Hájek a část výsypky lomu Hájek, pro tento prostor bez negativních vlivů ne okolí je stanoven tento funkční regulativ, který počítá s přirozeným zapojením úspěšně rekultivovaných ploch do kulturní krajiny s možnými rekreačně pobytovými aktivitami:

* Plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené rekultivaci – NSsa1

A. Hlavní využití

1. plochy vytěžených lomů

2. plochy výsypek vnějších a vnitřních

3. manipulační plochy lomů

B. Přípustné využití

1. likvidace lomu a sanace a rekultivace dle schváleného plánu sanace a rekultivace

2. sanace a rekultivace vnější výsypky lomu dle schváleného plánu sanace a rekultivace

3. technická rekultivace, biologická rekultivace, hydrická rekultivace, ostatní rekultivace

4. účelové cesty

C. Podmínečně přípustné využití

1. možný pobyt obyvatelstva rekreačně sportovní

2. víceúčelová hřiště kromě golfu

3. cyklostezky, hipostezky, pěší turistické cesty, naučné stezky

4. přírodní koupaliště, pobytové loučky

5. dočasné stavby - altány

6. zpevněné nástupní plochy jako parkoviště, hlavní cesty

D. Nepřípustné využití

1. jakékoliv trvalé stavby

2. golfová hřiště

* Plochy ozn. NSsa2 – plochy určené k dlouhodobému monitorování i po kolaudací provedených sanačních a rekultivačních cyklů neboť se na tomto území vyskytují trvale negativní jevy, které vylučují pohyb i pobyt lidí a zároveň do budoucna nevylučují další opakované sanační a rekultivační zásahy do území. Takto vymezená plocha zahrnuje výsypku lomu Hájek, která byla v minulosti využita pro ukládání kontaminovaných odpadů:

* Plochy nezastavěného území určené ke sledované sanaci – NSsa2

A. Hlavní využití

1. plochy vytěžených lomů

2. plochy výsypek vnitřních a vnějších zasypaných v minulosti kontaminovaným materiálem

3. manipulační plochy lomů

4. plochy výsypek vnějších s nepříznivými základovými podmínkami

B. Přípustné využití

1. dlouhodobě sledovaná (monitorovaná) sanace plochy

2. mimolesní zeleň, travní porost, vodní plochy

3. víceúčelové cesty

4. monitorovací vrty

C. Podmínečně přípustné využití

1. nelze vyloučit sesuv území a únik nebezpečných látek do povrchových a podzemních vod

2. i po kolaudaci sanované plochy nelze vyloučit na základě prováděného monitoringu další sanační zásah do území

7.9 Koncepce řešení požadavků civilní ochrany

* Zájmy obrany státu

Na řešeném území nejsou známy žádné zájmy obrany státu.

* Zájmy civilní ochrany

Město Hroznětín má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno ukrytí plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech.

Plán ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel a 100% nejsilnější směny zaměstnanců v objektech. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.

Jako zdroj požární vody v území slouží:

město Hroznětín: řeka Bystřice, soustava hydrantů v zástavbě

sídlo Bystřice: řeka Bystřice

sídlo Odeř: řeka Bystřice

sídlo Velký Rybník: vodní plocha Velký Rybník

sídlo Ruprechtov: nádrž Ruprechtov

Na budově školy v Hroznětíně je umístěna siréna, kterou obec varuje své obyvatele v případě nebezpečí. Ve městě pracuje místní organizace dobrovolných hasičů - hasičská zbrojnice je v Hroznětíně. Zdrojem mimořádných událostí na území je vodní tok Bystřice a jeho záplavové území a průjezdná doprava na silnici II/221. Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. K mimořádným událostem na území obce přijíždí hasičský záchranný sbor z Karlových Varů a z Ostrova.

Pro nouzové ubytování i pro nouzové stravování na území města jsou vhodné kapacity v budově základní školy v Hroznětíně.

Na území města nejsou skladovány nebezpečné látky. Na území města Hroznětín je hřbitov. Zdravotní péči poskytuje pracoviště obvodního lékaře v Hroznětín a nemocnice v Karlových Varech a Ostrově. V případě nouze bude v budově OÚ zřízena humanitární stanice s výdejem pomůcek osobní ochrany, balené pitné vody i potravin a šatstva. Pro tuto stanici bude zajištěn náhradní zdroj elektrické energie.

Na území obce jsou provozovány zemědělské farmy v Hroznětíně a v Odeři. Mimořádná veterinární opatření řídí krajská veterinární správa.

V případě kontaminace pitné vody bude v sídlech přistavena mobilní cisterna pitné vody nebo bude rozdávána balená pitná voda. Územím protéká několik potoků, z toho pouze pro Bystřici , která protéká celou zástavbou Hroznětína i Bystřice bylo dosud stanoveno záplavové území Q100 leté vody včetně jeho aktivní zóny. Jak aktivní zóna, tak i Q100 letá hladina toku ohrožuje podstatnou část stávající zástavby Hroznětína.

Na území města Hroznětín není stanovena zóna havarijního plánování, území města není určeno jako cílové území evakuovaných obyvatel z jiných lokalit ani není určeno k hromadné evakuaci obyvatel v případě mimořádné události.

Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je možno přechodně skladovat v prostoru před fotbalovým hřištěm v Hroznětíně v majetku města. Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb při MěÚ vhodnou lokalitu na území města ve volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti kontaminace zdrojů pitné vody. MěÚ Hroznětín nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů na území města Hroznětín.

Městu Hroznětín ani jejímu správnímu území nehrozí průchod přílivové vlny vzniklé při mimořádné události.

* Ochrana před povodněmi

ÚP řeší jako protipovodňové opatření odlehčovací kanál na levém břehu Bystřice severně nad Hroznětínem. Tento kanál je částečně zatrubněný a ústí do bezejmenné vodoteče severně nad Bystřicí, která se vlévá do řeky Bystřice. Součástí navrženého protipovodňového opatření je i rozšíření a revitalizace části tohoto toku. Navržený odlehčovací kanál převede přívalové vody řeky Bystřice územím města aniž by ohrozily stávající i navrhovanou obytnou zástavbu Hroznětín.

7.10 Koncepce ochrany životního prostředí

Stav životního prostředí na území města Hroznětín není v současné době uspokojivý:

- územím prochází pouze 1 silnice II. třídy, zato vede napříč centrem Bystřice i Hroznětína a představuje výrazný zdroj emisí, hluku, vibrací i prostorových kolizí

- průtahy silnic III. třídy Odeří i Velkým Rybníkem rovněž vyvolávají prostorové kolize, hluk i vibrace

- veškerá sídla jsou napojena na centrální kvalitní a kapacitní zdroj pitné vody

- splaškové vody jsou likvidovány centrálně pouze z Bystřice a Hroznětína a to v kapacitní ČOV situované v Bystřici, v ostatních sídlech je likvidace splašků individuální

- sídla Ruprechtov ani Odeř nejsou plynofikována, zástava Bystřice je plynofikována pouze částečně

- výrobní areály v území stále neprošly komplexní transformací: nefunkční  je masokombinát v Hroznětíně, zemědělský areál v Ruprechtově, problémy s negativními vlivy na životní prostředí má odchovna prasat v Odeři

- v sídlech chybí plochy veřejné zeleně charakteru parku, plochy veřejné zeleně s izolační funkcí

- regionální železniční trať je vedena v těsném kontaktu s bydlením

- kobercová zástavba rekreačních chat kolem vodní nádrže Velký Rybník je již na samé hranici únosnosti území

- krajina na území města byla a stále je využívána k těžbě nerostných surovin – v současné době byla zahájena těžba kaolinu v DP Hroznětín V. u Ruprechtova

- bývalé lomy a výsypky nejsou dostatečně sanovány a rekultivovány

- výsypka lomu Hájek, která sloužila jako skládka nebezpečného kontaminovaného odpadu z chemické výroby, byla již sanována, avšak stále představuje potenciální zdroj sesuvů i kontaminace území

- severní území Hroznětína a Bystřice je ohrožováno rozlivem Q100 leté vody řeky Bystřice

ÚP Hroznětín navrhuje některé kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území města:

ÚP řeší:

- dopravní koridory nadmístního zájmu: přeložky II/181 a II/221 včetně všech souvisejících aktivit, které převedou nadmístní dopravu mimo zástavbu Hroznětína, Bystřice i Odeře

- respektuje PUPFL

- ÚP odstraňuje dopravní závody v území, především úrovňové přejezdy silnic II. a III.třídy s železniční  tratí č.141, řeší rekonstrukci průtahů silnic napříč sídly

- splaškové vody z celého území města jsou čištěny ve stávající ČOV v Bystřici

- ÚP plynofikuje i zástavbu Ruprechtova

- ÚP koncentruje výrobní areály do ucelených zón, výrobní zóny jsou pak dopravně navěšeny na přeložky silnic II.třídy bez nutných přejezdů zastavěnými obytnými částmi sídel

- výrobní zóny jsou odděleny od zástavby Hroznětína rozsáhlými plochami veřejné zeleně, které převezmou úlohu parků s pobytově rekreační funkcí nebo budou sloužit jako ochranná zeleň pro vymezený ÚSES a protihluková zeleň

- zbytkové plochy u železniční tratě č.141 jsou navrženy k dostavbě bydlení , protihluková opatření navrhované zástavby budou řešit investoři zástavby

- ÚP navrhuje regulovanou dostavbu rekreačního areálu Velký Rybník, pro který je stanoven individuální plošný a prostorový regulativ RS – plochy specifické rekreace

- v Bystřici je dokompletována chybějící část cyklostezky

- v krajině je stabilizován DP Hroznětín V. jako plocha těžby kaolinu

- v krajině je vymezen ÚSES

- DP Bystřice a DP Hroznětín IV. Včetně lomu Hroznětín jsou navrženy k sanaci a rekultivaci s možným pobytově rekreačním využitím a zapojením do krajiny

- pouze plocha výsypky lom Hroznětín je vyčleněna ke sledované sanaci, která nevylučuje další negativní vlivy na území: sesuvy, kontaminaci spodních vod, v této části území je vyloučen jakýkoliv  volný pohyb i pobyt osob

- ÚP řeší protipovodňové opatření: odlehčovací koryto Bystřice severně od levého břehu, které převede přívalové plochy Bystřice mimo zastavěné a zastavitelné plochy Hroznětín

- ÚP řeší opatření na ochranu přírodního biotopu v ploše ochranné zeleně H/Z-P3, kde je navržen nový mokřad jako náhrada za rušený přírodní biotop přeložkami silnic II.třídy

- ÚP jako negativní jev zavádí tranzitní dopravu po nově přesměrované silnici II/221 napříč dnes obytně rekreačním sídlem velký Rybník a to v souladu s krajskou koncepcí dopravy. V těsné vazbě na tuto silnici II.třídy jsou dnes řešeny další klidové plochy bydlení , koridor silnice je v těchto místech rozšířen pro realizaci chodníků a doprovodné zeleně

- ÚP stabilizuje na území města PUPFL, registrované VKP, plochy Natura 2000 i přírodní rezervaci

* Ochrana veřejného zdraví

ÚP navrhuje výrobní zónu Hroznětín – západ určenou pro lehký průmysl a smíšenou výrobu s negativním vlivem na území.

Bývalý areál masokombinátu je stabilizován rovněž jako výrobní areál. ÚP stabilizuje 2 areály zemědělských farem: areál kravína ve východní části Hroznětín, pro který řeší ÚP honáckou cestu podchodem pod přeložkou II/181, a zemědělskou farmu v Odeři. Bývalý zemědělský areál v Ruprechtově je územně stabilizován jako plocha smíšené výroby, respektive jako obslužné výrobní plocha, na které je možno realizovat opět chov dobytka.

Podmínky OP II. stupně IIB PLZLM K. Vary a Krušné hory jsou rovněž respektovány.

* Část správního území města se nachází na území CHOPAV Krušné hory.

* Území města leží částečně v OP II.stupně IIB PLZLM Karlovy Vary stanoveného nařízením vlády č. 257/1966 Sb. Při řešení výstavby v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené citovaným nařízením a dále i ustanovení § 37 zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

Rozvoj na území města Hroznětín předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší.

Na území města Hroznětín se nenachází žádný zvláště velký ani velký znečištění ovzduší.

Na území města se nenacházejí žádné kapacitní chovy hospodářských zvířat ani skládky, které by představovaly potenciální velký zdroj znečištění ovzduší. ÚP rovněž žádné takové aktivity nenavrhuje. Na území města se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území města vyhovující imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů.

8 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

V rámci projednání zadání ÚPO Hroznětín v roce 2000 nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu ÚP Hroznětín na životní prostředí ani na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Pro návrh ÚP nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území.

Návrh ÚP navazuje na koncept ÚPM Hroznětín z roku 2002, který byl řádně projednán. Pořizovatel MěÚ Ostrov zpracoval souborné stanovisko ke konceptu ÚPM, které  obsahuje i pokyny dokončení návrhu ÚP. Do návrhu ÚP byly zapracovány některé nové skutečnosti vyplývající z nové krajské koncepce dopravy dle rozpracovaných ZUR KK.

Ani koncept ÚPM Hroznětín ani návrh  ÚP Hroznětín  není zpracován ve variantách. ÚP je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb..

9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

9.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě metodické vyhlášky č.13/1994 Sb, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, a metodického pokynu MŽP ze dne 12.6. 1996, č.j.00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF.

Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byly výkresy grafické části odůvodnění ÚP detailu Koordinačního výkresu: v.č.1. Koordinační výkres M 1 : 5.000.

Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkresech grafické části odůvodnění návrhu ÚP: v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1 : 5.000, v.č.3.a Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu – detail města Hroznětín a sídla Bystřice, M 1 : 2.880, v.č.3.b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail sídel Odeř, Ruprechtov a Velký Rybník, M 1 : 2.880.

Ve všech těchto výkresech je zakreslena hranice ZÚ k 15.1.2010 dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Výměry, kultury a vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z katastrální mapy a z jednotné evidence katastru nemovitostí poskytnuté městem Hroznětín. Řešené území se nachází  k.ú. Hroznětín, k.ú. Odeř, k.ú. Ruprechtov u Hroznětína, k.ú. Bystřice u Hroznětína.

## *  Klimatické poměry

Území spadá do rozhraní mírně teplé a chladné oblasti, dle Quitta  jde o rozhraní oblasti  MT 4 a CH 7. Průměrné roční teploty se pohybují mezi 6 - 7° C, průměrné roční srážky dosahují  600 - 700 mm. Významným jevem jsou údolní přízemní inverze a mlhy a v zimní polovině roku rozsáhlé inverze v rámci celého Podkrušnohoří.

* Skupiny půd hlavních půdních jednotek

Řešené území je typologicky vytvářeno v závislosti na složení matečných substrátů a na reliéfu terénu, který charakterizují táhlé svahy mírně zvlněné pahorkatiny. V řešeném území se vyskytují tyto hlavní skupiny půd v bezprostředním okolí sídel:

- HPJ 32 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé, lehké s grusem, žuly, sienit, svor, sušší,

- HPJ 34 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové, lehké, lehčí, středně těžké, krystalické břidlice a pod. horniny, štěrkoviště

- HPJ 50 - hnědá půda oglejená, oglejená půda, středně těžká, žula, rula svor, filit, oputka aj., sklon k zamokření

- HPJ 67 - skupina půd hydromorfních glejové půdy při vodních tocích, středně těžké, zamokřené s vysokou hladinou spodní vody, po odvodnění vhodné na louky

Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území obce je přiložena k této kapitole 9.1. textové části odůvodnění návrhu ÚP Hroznětín.

Tab.č.0 Rozvojové plochy - nadmístní zájmy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 10

Tab.č.1 Rozvojové plochy – místní zájmy - seznam dotčených pozemků, str. 1 - 19

Tab.č.2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležících do ZPF - místní zájmy, str. 1

Tab.č.3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit - místní zájmy, str. 1 - 5

Tab.č.4 Opatření v krajině - seznam dotčených ploch, str. 1 - 2

Tab.č.5 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležících do ZPF - nadmístní zájmy, str. 1

Tab.č.6 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit - nadmístní zájmy, str. 1-2

V těchto tabulkách je uvedeno:

- výměra m2 zabíraného území pozemku

- poznámka udává polohu pozemku - * v ZÚ – v zastavěném území

* mimo ZÚ – mimo zastavěné území

- vlastník: PO - právnická osoba

FO - fyzická osoba

Na v.č.3., 3.a, 3.b. Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu jsou dále zakresleny provedené meliorační odvodňovací investice. Některé meliorace jsou řešením ÚP Hroznětín dotčeny. Na těchto výkresech jsou dále hranice DP a CHLÚ.

Označení rozvojových ploch sleduje polohu plochy, charakter plochy a navržený způsob využití území (např. H/Z-B1, H/P-B1):

  - písmeno (před lomítkem) = zkratka sídla, ve kterém plocha leží:

H = Hroznětín, B – Bystřice, O – Odeř, R – Ruprechtov,

  - písmena za lomítkem = zkratka charakteru rozvojové plochy:

P - přestavbová plocha

Z - zastavitelná plocha

  - písmena za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:

B - bydlení, O - občanské vybavení, R - rekreace, PV - veřejná prostranství, S - smíšené 	obytné plochy,  D - dopravní infrastruktura, V - výroba, T - technická infrastruktura,

Z - vyhrazená 	zeleň

  - číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití

V tab. č. 3 a 6 je vyčíslen zábor ZPF dle ÚPNSÚ Hroznětín.

(   Na základě stanoviska DO k Návrhu ÚP Hroznětín byly vybrané zastavitelné plochy z ÚP vyřazeny. Zastavitelné plochy téže funkce tak netvoří souvislou číselnou řadu.

ÚP Hroznětín navrhuje tyto rozvojové plochy:

nadmístní zájmy

Plochy zastavitelné

Plochy dopravní infrastruktury

D1 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Hroznětína a Bystřice - DS

D2 - přeložka silnice II/181 vedená po rekonstruovaných trasách stávajících silnic - DS D3 - kruhový objezd jako vykřížení silnic II/181 a II/221 u výrobní zóny Hroznětín - západ - DS

D4 - přeložka silnice II/221 jižně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající trasu silnice III/22129 - DS

D5 - přeložka silnice II/181 jižním obchvatem Odere až k napojení na západním okraji Hroznětína - DS

D6 - silnice II/221 vedená po rekonstruované trase stávající silnice III/22129 přes Velký Rybník - DS

D7 - přeložka silnice II/221 severně od kruhového objezdu v Hroznětíně až k napojení na stávající rekonstruovanou silnici II/221 - DS

D8 - přeložka silnice III/2204 na západním okraji města - DS

D9 - severní část přeložky navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Děpoltovice na západním okraji Odeře - DS

Město Hroznětín

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

H/Z-B1 - plocha na západním okraji města severně podél silnice III/2204 - Bl

H/Z-B3 - plocha mezi železnicí a ulicí ČSA - Bl

H/Z-B4 - plocha mezi ulicí ČSA a pravým břehem Bystřice - Bl

H/Z-B5 - plocha pod lesem na severním okraji města - Bl

H/Z-B7 - plocha východně u sportovního areálu - Bl

H/Z-B8 - plocha v centrální části města mezi Ostrovskou a Karlovarskou ulicí - Bl

H/Z-B9 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí západně u honácké cesty - Bl

H/Z-B10 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí východně u honácké cesty – Bl

Plochy veřejných prostranství

H/Z-P1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v bezpečnostním pásmu trasy VTL plynovodu na západním okraji města - PVz1

H/Z-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení pro průchod RBK č.1004 zástavbou města na západním okraji - PVz

H/Z-P3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí včetně mokřadu u výrobní zóny Hroznětín - západ - PVz3

H/Z-P4 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s vodní plochou na jižním okraji centra města - PVz1

H/Z-P5 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou kolem nádraží jako propojení ulice Nádražní s ulicí Karlovarskou - PVk

H/Z-P6 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako

dopravní napojení západní části Hroznětína na přeložku silnice III/2204 - PVk

H/Z-P7 - veřejné prostranství s místní komunikací a shromažďovací plochou jako honácká cesta - PVk

Plochy smíšené obytné

H/Z-S1 - plocha na západním okraji města západně u výrobní zóny Hroznětín - západ - SM

H/Z-S2 - plocha na západním okraji města severně u výrobní zóny Hroznětín - západ - SM

H/Z-S3 - plocha mezi školním areálem a plochou bydlení na severním okraji města - SM

H/Z-S5 - plocha mezi Ostrovskou ulicí a Jesenicí naproti hasičské zbrojnice - SM

H/Z-S6 - plocha mezi hřbitovem a sportovním areálem - SM

Plochy dopravní infrastruktury

H/Z-D1 - centrální parkoviště u výrobní zóny Hroznětín - západ - DS

Plochy výroby a skladování

H/Z-V1 - výrobní zóna Hroznětín - západ mezi silnicemi II/181 a II/221 - VS

H/Z-V2 - plocha výroby mezi železnicí a silnicí II/221 na západním okraji města - VL

Plochy přestavbové

Plochy bydlení

H/P-B1 - přestavba zahrádkářské kolonie na západním okraji města v ulici ČSA - Bl

H/P-B2 - přestavba zahrádkářské kolonie pod lesem na severním okraji města - Bl

Plochy smíšené obytné

H/P-S1 - přestavba školní zahrady na smíšenou obytnou plochu - SM

H/P-S2 - přestavba zahrádkářské kolonie v centru města jižně od Krušnohorského náměstí - SM

Sídlo Bystřice

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

B/Z-B1 - plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí na západním okraji Bystřice - BV

B/Z-B2 - plocha mezi ulicí ČSA a Jesenicí v centru Bystřice východně od kapličky - BV

B/Z-B3 - plocha na východním okraji Bystřice - BV

Plochy veřejných prostranství

B/Z-P1 - veřejné prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou jako napojení polní cesty - PVk

B/Z-P3 - veřejné prostranství s místní komunikací do v Bystřici - PVk

Plochy dopravní infrastruktury

B/Z-D1 - napojení silnice III/22128 na silnici II/181 na východním okraji Bystřice - DS

B/Z-D2 - část cyklistické stezky Ostrov - Bystřice - Hroznětín - DS

B/Z-D3 - honácká cesta včetně podchodu pod přeložkou silnice II/181 - DS

B/Z-D4 - napojení polní cesty na přeložku silnice II/181 - DS

Sídlo Odeř

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

O/Z-B1 - plocha na západním okraji sídla - Bl

O/Z-B2 - dostavba západního okraje ZÚ - Bl

O/Z-B3 - plocha severně nad sídlem k lesu - Bl

Sídlo ruprechtov

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

R/Z-B1 - plocha u západního okraje výrobního areálu - BV

R/Z-B2 - plocha u východního okraje výrobního areálu - BV

R/Z-B3 - plocha na severním okraji sídla - Bl

Sídlo Velký rybník

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

H/Z-B11 - plocha bydlení jižně od silnice II/221 (dnes III/22129) - centrální část - Bl

Plochy smíšené obytné

R/Z-S1 - plocha ve Velkém Rybníce jižně od silnice II/221 (dnes III/2212) - západní část - SM

H/Z-S7 - plocha jižně od silnice II/221 (dnes 111/22129) - východní část - SM

ÚP Hroznětín řeší z hlediska ochrany ZPF několik druhů ploch:

* Zastavitelné plochy schválené v předchozí ÚPD:

Město Hroznětín má zpracovaný a schválený ÚPN SÚ Hroznětín. ÚPN SÚ navrhuje rozvojové plochy, na které byl vydán souhlas s vynětím ze ZPF. Tyto rozvojové plochy dle ÚPN SÚ přebírá do svého řešení i tento ÚP Hroznětín. V tabulce č. 1 a 0 je dříve schválený zábor ZPF v ÚPD podbarven šedivě.

Tyto dříve schválené zastavitelné plochy jsou součástí celkové bilance vynětí ZPF dle ÚP.

- Rozvojové přestavbové plochy:

ÚP navrhuje přestavbu zahrádek a školní zahrady. Tyto přestavbové plochy jsou zahrnuty do bilance odnětí ze ZPF. Přestavbové plochy leží mimo hranice ZÚ. Ve výkresech v grafické části odůvodnění v. č. 3., 3.a, 3.b jsou tyto přestavbové plochy obtaženy modře a vyšrafovány modře.

- Rozvojové zastavitelné plochy s vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením:

Tyto plochy jsou v grafické části odůvodnění na v. č. 3., 3.a, 3.b obtaženy zeleně a vyšrafovány zeleně. Tyto plochy nejsou předmětem nového vynětí ze ZPF.

- Veřejně prospěšná opatření nestavební povahy v kulturní krajině, která jsou navržena k vynětí ze ZPF:

ÚP řeší jako opatření ke snížení ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy ozn. X1.B1. sanaci a rekultivaci DP Bystřice, DP Hroznětín IV. včetně lomu Hroznětín a výsypky lomu Hroznětín. Rozsah sanace a rekultivace tohoto prostoru byl převzat z poskytnutých podkladů POPD včetně sanace a rekultivace území. Do tohoto území X1.B1 (tab.č.4) zasahuje i stávající ZPF mimo ZÚ: k.ú. Hroznětín: 3,3, ha ZPF, k.ú. Bystřice 2,9 ha ZPF. Tento zábor ZPF je předmětem celkové bilance záboru ZPF. Zabíráno bude TTP ve IV. třídě ochrany a orná půda III. třídy ochrany a orná půda III. třídy ochrany.

Nadmístní zájmy:

Jako nadmístní zájmy jsou do ÚP zapracovány dopravní koridory přeložek silnic II/181 a II/221 a související stavby. Tyto dopravní koridory vedené v kulturní krajině jsou do ÚP zapracovány v šířce 30m.

Pro tyto nadmístní zájmy je navrženo:

* zábor území: 29 ha, z toho 15,6 ha ZPF

* z toho dříve schválený zábor území v ÚPD: 0,03 ha ZPF

V  navrženém záboru ZPF (15,6 ha) pro plochy D1- D9 je zabíráno 6,2ha orné půdy, což představuje 39,7% a 9,4ha TTP (60,3% záboru ZPF).

Předpokládá se zábor horší kvality ZPF:

* II. a III. třída ochrany ZPF: 3,6 ha= 23 % ZPF

* IV. a V. třída ochrany ZPF: 9,76 ha = 62,6 % ZPF

* I. třída ochrany ZPF: 2,27 ha = 14,4 % ZPF

Tyto dopravní koridory D1, D4, D5 a D8 byly do ÚP aktualizovány na základě výsledků procesu EIA záměru „Komunikace II/221 obchvat Hroznětín“.

Místní zájmy:

Jako místní zájmy jsou do ÚP zapracovány veškeré ostatní rozvojové zastavitelné a přestavbové plochy. (Část těchto rozvojových ploch byla řešena v předchozí schválené ÚPD - ÚPN SÚ Hroznětín.) Tyto plochy jsou předmětem vynětí ze ZPF. Pro tyto místní zájmy je navrženo:

* celkový zábor území: 72,2 ha, z toho 52,0 ha ZPF

* z toho dříve schválený zábor území v ÚPD: 7,2 ha ZPF

ÚP navrhuje zastavitelné a přestavbové plochy pro místní zájmy, které představují zábor: (v ha)

|  | Celková rozloha | Z toho ZPF | ZPF v ZÚ | ZPF mimo ZÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| návrh | 72,2 | 52,0 | 2,5 | 49,5 |

Ve struktuře odjímaného ZPF pro místní zájmy převládá TTP (28,5 ha = 54,8 % odjímaného ZPF) a orná půda (19,6 ha = 37,7 % odjímaného ZPF). Zahrad je odjímáno pouze 3,9 ha. Zastavitelné plochy obalují těsně ZÚ. Proluky v území jsou minimální.  Výstavba na ostatních plochách činí 20,15 ha. ÚP se výrazně zaměřuje rozvojovými plochami na ZPF mimo ZÚ.

Ve struktuře odnímatelného ZPF dle tříd ochrany je navržen zábor ZPF:

- střední kvalita ZPF: II. a III. třída ochrany: 7,7 ha = 14,8 % odjímaného ZPF

- horší kvalita ZPF: IV. a V. třída ochrany: 25,7 ha = 49,4 % odjímaného ZPF

- nejkvalitnější ZPF v I. třídě ochrany je odjímáno 18,7 ha = 36 % odjímaného ZPF

Největší funkční plochou je jednoznačně bydlení: zastavitelné plochy na 34,6 ha ZPF = 66,5 % zabírané ZPF.

Druhou největší zastavitelnou funkční plochou je smíšené obytné území o celkové rozloze 13,5 ha= 26 % odebírané ZPF. Velký důraz je rovněž kladen na navržené plochy veřejných prostranství (3,7 ha).  Z tabulky č. 2.2. vyplývá, že zábor ZPF v I. třídě ochrany  je řešen: pro bydlení 14,4 ha ZPF, pro smíšené obytné území 2,8 ha a veřejná prostranství 3,7 ha ZPF.

Celková rekapitulace záboru ZPF:

|  | Celková rozloha | Z toho ZPF | ZPF v ZÚ | ZPF mimo ZÚ | Z toho v ÚPN SÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nadmístní zájmy tab. 6.2. | 29,0 | 15,6 | 0,05 | 15,55 | 0,03 |
| místní zájmy tab. 3.5. | 72,2 | 52,0 | 2,5 | 49,5 | 7,2 |
| Opatření v krajině, tab. 4 | 79,3 | 6,2 | - | 6,2 | - |
| Celkem ÚP | 180,5 | 73,8 | 2,55 | 71,25 | 7,23 |

Zdůvodnění:

Navržená zástavba v sídlech na území města Hroznětín sleduje tyto zásady:

- jsou zastavěny proluky v ZÚ

- nové rozvojové plochy přiléhají ke stávající zástavbě, takže se nevytvářejí  těžko přístupné zbytkové lokality ZPF

- jsou zastaveny lokality s vydaným územním rozhodnutím

- v krajině nejsou rozšiřována meliorační opatření. Některé zastavitelné plochy jsou řešeny na ZPF s pravidelnými melioracemi:

- - nadmístní zájmy: D1, D6

- místní zájmy: H/Z-B7, B/Z-B3, H/Z-B11, H/Z-S1, H/Z-S2, H/Z-S6

- k rozvoji jsou využity dnes nefunkční areály zemědělských farem a výrobních areálů, které jsou navrženy k přestavbě a následnému využití pro novou funkci

-     ÚP řeší souvisle urbanizované území severně od přeložky II/181 v rozsahu sídla Bystřice a města Hroznětín. Tato sídla jsou logicky navržena k propojení. V tomto území, které je vybaveno všemi inženýrskými sítěmi, jsou využity k zástavbě i plochy nad rámec souborného stanoviska ke konceptu ÚPM, které je třeba chápat jako zbytkové plochy ZPF.

-    poněkud nekoncepčně řešené se zdají nyní ve vztahu k nové krajské dopravní koncepci (viz. kap. odůvodnění  6, 7, 7.1.) rozsáhlé plochy smíšeného bydlení ve Velkém Rybníce, zvláště když tímto sídlem povede přesměrovaná silnice II/221 od hranic ČR přes Krušné hory do Karlových Varů.

-    ÚP řeší zastavitelné plochy pro bydlení o celkovém rozsahu 37,8 ha, z toho 34,6 ha ZPF. Tento nárůst ploch představuje nárůst o 900 obyvatel.

Na území města je několik CHLÚ a DP. Do západní části města Hroznětín zasahuje CHLÚ. Na tomto území jsou řešeny výrobní zóna Hroznětín –   západ, obytné a smíšené plochy. Převážná část těchto ploch byla již řešena v ÚPN SÚ Hroznětín. Již několik let se projednává zmenšení tohoto CHLÚ.

Na území města probíhá těžba kaolinu v DP Hroznětín V. mimo rozvojové záměry města. Do ÚP je zapracována sanace a rekultivace lomů a výsypek východně od Velkého Rybníka.

Podrobné odůvodnění vybraných ploch:

(    Nadmístní zájmy:

Plochy dopravní infrastruktury D1, D4, D5 a D8 byly do návrhu územního plánu zařazeny na základě výsledků procesu EIA. V rámci procesu EIA bylo provedeno tzv. „variantní vyhodnocení“, tzn, že byly vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF ve srovnání s jiným možným řešením. Porovnávány byly dvě varianty. První variantou byla nově navrhovaná trasa obchvatu, druhou variantou byla trasa, která byla schválena v rámci platného ÚPN SÚ Hroznětín. Nově navrhovaná varianta se od varianty odsouhlasené v rámci platného ÚPN SÚ Hroznětín odchyluje v západní části obchvatu, jižní větev obchvatu je pro obě varianty shodná. Z provedeného srovnání vyplynulo, že nově navrhovaná varianta si oproti variantě schválené v rámci platného ÚPN SÚ Hroznětín vyžádá celkově nižší zábor zemědělské půdy, a to na úkor ploch vedených jako ostatní plochy. Nižší bude především zábor půd náležející do I. a IV. třídy ochrany. Nově navrhovaná varianta byla tedy v rámci procesu EIA vyhodnocena z hlediska ochrany ZPF jako výhodnější než varianta schválená v rámci platného ÚPN SÚ Hroznětín.

(    Mástní zájmy:

- H/Z-B7: zábor 1,6 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, plocha bydlení: plocha přiléhá těsně k hranici ZÚ, vyplňuje zástavbou uzavřenou lokalitu ZPF vsunutou do ZÚ, která je obtížně zemědělsky využitelná, touto plochou není navýšena fragmentace krajiny

- H/Z-B9: zábor 2,0 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, plocha bydlení: plocha přiléhá těsně k hranici ZÚ, vyplňuje zbytkové obtížně zemědělsky využitelné území, plocha sleduje celkovou koncepci rozvoje území lineárním urbánním pásmem podél stávající silnice II/221, podél Bystřice a podél Jesenice, při jižní hranici ponechán pás kulturní krajiny na levém břehu Jesenice, který je určen pro LBK a pro údržbu toku

- H/Z-B10: zábor 1,4 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, plocha bydlení: plocha přiléhá těsně k hranici ZÚ, vyplňuje zbytkové obtížně zemědělsky využitelné území, plocha sleduje celkovou koncepci rozvoje území lineárním urbánním pásmem podél stávající silnice II/221, podél Bystřice a podél Jesenice,při jižní hranici ponechán pás kulturní krajiny na levém břehu Jesenice, který je určen pro LBK a pro údržbu toku

- H/Z-P4: zábor 0,93 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku: plocha přiléhá těsně k hranici ZÚ, dnes nevyužitý podmáčený ZPF s velkým množstvím mimolesní zeleně a s rybníkem uprostřed, tato plocha přiléhá k historickému centru města a bude plnit úlohu centrálního parku, který v této oblasti citelně chybí, plocha nezvětšuje fragmentaci krajiny, naopak zhodnocuje stávající přírodní hodnoty lokality, které zatím nejsou využity

- H/Z-P7: zábor 0,17 ha ZPF, z toho 0,14 ha v I. třídě ochrany, plocha veřejného prostranství s místní komunikací: tato komunikace bude plnit funkci honácké cesty pro potřeby přístupu k rozsáhlým polnostem jižně od města, cesta je situována ve vazbě na zemědělský areál ve městě, v místech průchodu cesty  obytným územím (H/Z-B9 a H/Z-B10) je koridor cesty rozšířen tak, aby bylo možno realizovat i účinná ochranná opatření, na tuto honáckou cestu navazuje podchod (B/Z-D3) plánovaného jižního obchvatu města silnicí II/181, tento podchod je součástí projektové dokumentace obchvatu města

- H/Z-S1: zábor 1,36 ha ZPF, v II.a IV. třídě ochrany, plocha smíšená obytná: tato plocha navazuje těsně na hranici ZÚ, do ÚP je zařazena na přání města, které chystá výstavbu dalšího obytného domu s obslužným zázemím jako pokračování stávající zástavby na západním okraji města, plocha nezvětšuje fragmentaci krajiny, podél severního a západního okraje plochy je vymezen RBK, zábor méně kvalitních půd

- H/Z-S5: zábor 1,24 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, plocha smíšená obytná: plocha vyplňuje zástavbou uzavřenou lokalitu ZPF, která je obtížně zemědělsky využitelná, plocha je navržena v souladu s celkovou koncepcí rozvoje území lineárním urbánním pásmem podél stávající silnice II/221, plocha vyplňuje mezeru mezi historickým centrem města a stávající lineární zástavbou podél silnice, plocha nezvyšuje fragmentaci krajiny, naopak zhodnocuje vložené prostředky do již existující veřejné infrastruktury, podél jižního okraje plochy - LBC = NP

- H/Z-S6: zábor 0,8 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, plocha smíšená obytná: plocha přiléhá těsně k ZÚ, vyplňuje zástavbou uzavřenou lokalitu ZPF vsunutou do ZÚ, která je obtížně zemědělsky využitelná, touto plochou bude snížena fragmentace krajiny

- B/Z-B1: zábor 1,8 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, plocha bydlení: plocha navazuje na ZÚ, plocha sleduje celkovou koncepci rozvoje území lineárním urbánním pásmem podél stávající silnice II/221, podél Bystřice a Jesenice, plocha zhodnocuje ostatní pozemky 0,93 ha a vložené prostředky do již existující veřejné infrastruktury, plocha vyplňuje zástavbou uzavřenou lokalitu ZPF vsunutou do ZÚ, která je obtížně zemědělsky využitelná, touto plochou bude snížena fragmentace krajiny, podél jižního okraje plochy LBC = NP

- B/P-B1: přestavba zahrádkářské kolonie na západním okraji města, plocha řešená v ÚPN SÚ, téměř přiléhá k hranici ZÚ, zábor 2,7 ha ZPF vše v I. třídě ochrany

- B/P-B2: přestavba zahrádkářské kolonie na severním okraji, města plocha řešená v ÚPN SÚ, těsně přiléhá k hranici ZÚ, zábor 2,3 ha ZPF, vše ve IV. třídě ochrany, zbytková plocha ZPF mezi ZÚ a lesem

- H/P-S1: přestavba školní zahrady, zábor 0,7 ha ZPF ve IV. třídě ochrany

- H/P-S2:  přestavba zahrádkářské kolonie na severním okraji města, plocha řešená v ÚPN SÚ, těsně přiléhá k hranici ZÚ, zábor 0,77 ha ZPF, vše v I. třídě ochrany, zbytková plocha ZPF mezi ZÚ  a lesem

Poznámka:

Do zastavitelné plochy H/Z-S3 nebyla zařazená „zbytková“ plocha Pvz na levém břehu Bystřice z důvodu maximální ochrany stávající vzrostlé mimolesní zeleně ve vazbě na vodní tok Bystřice a její plánovaný odlehčovací kanál.

Závěr:

Na základě stanoviska DO k Návrhu ÚP Hroznětín došlo k významnému snížení rozvojových zastavitelných a přestavbových ploch místního zájmu z původního rozsahu 115,7 ha (93,5 ha ZPF) na 72,2 ha (52,0 ha ZPF). Ke snížení zastavitelných ploch došlo zejména u ploch bydlení z původních 60,6 ha (58,3 ha ZPF) na 37,8 ha (34,1 ha ZPF).

Z výše uvedeného podrobného rozboru jasně vyplývá, že navržený komplexní rozvoj území a s tím související navržený bilancovaný zábor ZPF v rozsahu 73,8 ha je odůvodněný, přiměřený a odpovídá úloze a postavení města Hroznětín ve struktuře osídlení Karlovarského kraje.

Navržený zábor ZPF v rozsahu 73,8 ha ZPF nezhorší podmínky zemědělské prvovýroby na území města Hroznětín ani nebude znamenat zhoršení životního prostředí na území města. Stávající funkční zemědělské farmy v Hroznětíně a v Odeři zůstávají zachovány. ÚP řeší podchod honácké cesty pod přeložkou silnice II/181 pro pohyb krav z kravína v Hroznětíně do pastevního areálu jižně od Jesenice.

Poznámka: Přiloženy jsou tabulky obsahu:

Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území obce je přiložena k této kapitole 9.1. textové části odůvodnění návrhu ÚP Hroznětín:

Tab.č.0 Rozvojové plochy - nadmístní zájmy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 10

Tab.č.1 Rozvojové plochy – místní zájmy - seznam dotčených pozemků, str. 1 - 19

Tab.č.2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležících do ZPF - místní zájmy, str. 1

Tab.č.3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit - místní zájmy, str. 1 - 5

Tab.č.4 Opatření v krajině - seznam dotčených ploch, str. 1 - 2

Tab.č.5 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležících do ZPF - nadmístní zájmy, str. 1

Tab.č.6 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit - nadmístní zájmy, str. 1-2

9.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL

ÚP řeší rozvoj celého správního území města Hroznětín. ÚP řeší nadmístní zájmy, které představují dopravní koridory přeložek silnic II.třídy a související stavby. ÚP řeší rozvoj sídel Hroznětín, Bystřice, Odeř, Velký Rybník a Ruprechtov jako místní zájmy. Zastavitelné a přestavbové plochy v těchto sídlech navazují na již schválené plochy dle ÚPN SÚ. Pro tyto „místní zájmy“ rozvoje území nejsou zabírány žádné PUPFL.

ÚP řeší jako „nadmístní zájmy“ koridory silniční dopravy v šířce koridoru 30m.

Nadmístní dopravní koridory zabírají lesní půdu:

* plocha D7: k.ú. Hroznětín: ppč. 2311/7, zábor 55m2 PUPFL, majitel město

* plocha D8: k.ú. Hroznětín: ppč. 2311/3, zábor 63m2 PUPFL, majitel ČR

Celkem navrženo k záboru 118m2 PUPFL.

Trasa dopravního koridoru je do ÚP převzata z rozpracovaných ZÚR KK. Trasy dopravních koridorů D1, D2, D3, D4, D5 a D7 byly aktualizovány na základě výsledků zjišťovacího řízení EIA záměru „Komunikace II/221 obchvat Hroznětína“ na území města Hroznětín. Navržený zábor PUPFL v rozsahu 0,012ha neovlivní negativně ekologickou stabilitu lesa ani stav životního prostředí v území.

Na území města se nevyskytují objekty k rodinné rekreaci na PUPFL. ÚP rovněž žádné takové aktivity nenavrhuje. ÚP rovněž nenavrhuje žádné plochy sportu ani rekreace na PUPFL.

ÚP nenavrhuje žádnou plochu k zalesnění.

10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Zdeněk a Pavlína Hošnovi, Gustava Noska 2359/26, 350 02 Cheb:

Jsme vlastníky p.p.29/1 k.ú. Odeř a jsme významně omezeni na svých právech návrhem nového územního plánu Hroznětín, konkrétně trasou koridoru navrhované přeložky silnice II/181. Zmíněný koridor se dotýká jižní části našeho pozemku p.p. 29/1….pozemek jsme zakoupili od obce Hroznětín za jediným účelem a to účelem výstavby rodinného domku….

Žádáme, aby trasa koridoru navrhované přeložky II/181 byla vymezena v dostatečné vzdálenosti od hranic p.p. 29/1 na úkor jiných, řekněme méně využitelných ploch a zároveň žádáme, aby byl náš pozemek p.p.29/1 dle původního záměru začleněn do zastavitelného území obce.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje. Námitka nebyla doložena údaji podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.

Odůvodnění:

Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK. V územních plánech bude zpřesněno vymezení významných ploch a koridorů nadmístního významu vymezených v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Na hranicích obcí musí být zajištěna návaznost ploch a koridorů.

Při pořizování a vydávání územních plánů i při ostatní územně plánovací činnosti musí být dodrženy podmínky stanovené v ZÚR KK pro využití těchto ploch a koridorů. V územních plánech bude zpřesněno vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit) specifikovaných v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. Třídy a k podané námitce se vyjádřil takto: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství je toho názoru, že trasa přeložky silnice II/181 je přípustná, jelikož má být umístěna do nezastavitelné časti obce.

__________________________________________________________________________________________

Zdeněk Dudl, Odeř 2, Hroznětín:

Námitka: na umístění koridoru obchvatu Odeře.

Odůvodnění námitky: dopraní  koridor  pro  umístění obchvatu Odeře je veden přes mé soukromé  pozemky. Dále vymezený koridor přetíná VKP „mokřiny u Odeře“ a vyznačené biokoridory. Umístění obchvatu do budoucna znamená zvýšenou hlučnost, prašnost, dopravu a devastaci krajiny.

Vymezení území dotčené námitkou:  p.p.č. 53/1, p.p.č. 52

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje. Námitka nebyla doložena údaji podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.

Odůvodnění:

Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK. V územních plánech bude zpřesněno vymezení významných ploch a koridorů nadmístního významu vymezených v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Na hranicích obcí musí být zajištěna návaznost ploch a koridorů.

Při pořizování a vydávání územních plánů i při ostatní územně plánovací činnosti musí být dodrženy podmínky stanovené v ZÚR KK pro využití těchto ploch a koridorů. V územních plánech bude zpřesněno vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit) specifikovaných v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. Třídy a k podané námitce a vyjádřil se k podané námitce p. Hošny ve stejné věci takto: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství je toho názoru, že trasa přeložky silnice II/181 je přípustná, jelikož má být umístěna do nezastavitelné časti obce.

V Územním plánu Hroznětín je stavba přeložky silnice II/181 jižním obchvatem Odeře  až k napojení na západním okraji Hroznětína  stavbou veřejně prospěšnou s možností vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona, a na plochy koridoru se vztahuje předkupní právo pro Karlovarský kraj. Vymezením veřejně prospěšné stavbu v ÚP Hroznětín není určeno  technického řešení vlastní stavby přeložky silnice II/181. Při přípravě dokumentace k územnímu řízení na stavbu silnice II/181 bude nutné respektovat stanovené podmínky pro zamezení hlučnosti, prašnosti a dalších dopadů na životní prostředí z provozu budoucí komunikace, včetně biologického hodnocení na dotčenou lokalitu.

__________________________________________________________________________________________

Jaroslav Mošnička, Odeř 9, 362 33 Hroznětín:

Uplatnění námitky k návrhu územního plánu Hroznětín k pozemku č.parcely 260 kat. území Odeř, 244 kat. území Odeř.

Uplatňuji námitku ve smyslu vypuštění plochy pro bydlení a ponechání území nezastavitelné pro zemědělské využití. Nikdy jsem změnu na stavební nežádal. Jako právní majitel zakazuji jakékoli převody a manipulace a hlasování o těchto pozemcích. Jinak to beru jako podvod.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje. Námitka nebyla doložena údaji podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a nebyla podána všemi vlastníky uvedených pozemků.

Odůvodnění:

Pořizovatel na základě informativního výpisu z katastru nemovitostí ke dni 27.8.2010 zjistil, že na p.p.č. 260 a 244 k.ú. Odeř jsou zapsáni různými podíly celkem 3 vlastníci. Pokud by měla být připomínka brána jako námitka ve smyslu § 52 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, bylo by nutné, aby tuto námitku podali písemně všichni vlastníci pozemků dotčených zastavitelnými plochami a doložili údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezili území dotčené námitkou.  Tímto způsobem nebyla námitka podána, pořizovatel ji zamítl.

Petr Farkaš, Odeř 5, Hroznětín:

Námitka: na umístění koridoru obchvatu Odeře.

Odůvodnění: z důvodu dělení pozemku a blízkého umístění k RD

Vymezení území dotčené námitkou: Odeř pozemku č. 205.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje. Námitka nebyla doložena údaji podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a nebyla podána všemi vlastníky uvedených pozemků. Dodatečně dne 8.7.2010 p. Farkaš doložil nikoli výpis z Katastru nemovitostí, ale neověřenou kopii katastrální mapy s vyznačením pozemku p.č. 205 k.ú. Odeř.

Odůvodnění:

Pořizovatel na základě informativního výpisu z katastru nemovitostí ke dni 31.8.2010 zjistil, že na p.p.č. 205 k.ú. Odeř jsou zapsáni podílově celkem 3 vlastníci. Pokud by měla být připomínka brána jako námitka ve smyslu § 52 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, bylo by nutné, aby tuto námitku podali písemně všichni vlastníci pozemků dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a doložili údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.

Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK. V územních plánech bude zpřesněno vymezení významných ploch a koridorů nadmístního významu vymezených v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Na hranicích obcí musí být zajištěna návaznost ploch a koridorů.

Při pořizování a vydávání územních plánů i při ostatní územně plánovací činnosti musí být dodrženy podmínky stanovené v ZÚR KK pro využití těchto ploch a koridorů. V územních plánech bude zpřesněno vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit) specifikovaných v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. Třídy a vyjádřil se k podané námitce p. Hošny ve stejné věci takto: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství je toho názoru, že trasa přeložky silnice II/181 je přípustná, jelikož má být umístěna do nezastavitelné časti obce.

Pavel Holeček, Velký Rybník 22, 363 01 Ostrov:

Námitka: nesouhlasím s biokoridorem 1003 umístěným na p.p.č. 2617/6, 2617/1 a  dalších

Odůvodnění námitky: nemožnost  s nakládáním s pozemky

Vymezení území dotčené námitkou: 2617/6, 2617/1 a dalších

Výpisy a vše ostatní dodám následně.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje. Námitka nebyla doložena údaji podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.

Odůvodnění:

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje samostatně schéma A.1. Krajina - ÚSES, M 1 : 5.000 v grafické části odůvodnění Územního plánu Hroznětín. Na území města jsou vymezeny z ÚP VÚC KSA i z konceptu ÚP VÚC KK (nyní návrh Zásad Karlovarského kraje) prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, které ÚP plně zapracovává a zpřesňuje do podrobnosti katastrální mapy.

Pořadové číslo		1003

Spojnice - název		Rolavská role - Ostrovské rybníky

Charakteristika		lesy, zemědělská půda, rozptýlená zeleň

Biogeografický význam	regionální BK

Funkčnost			navržený BK

Návrh opatření  		v lesích omezovat smrk a modřín ve prospěch borovice a listnáčů, chránit porosty dřevin, vymezit plochy pro šetrné zemědělské využívání, výsadbu dřevin a ponechání spontánnímu vývoji

Katastrální území, ppč.	Bystřice u Hroznětína, 809/2, 640, 806, 1000, 652, 653, 887/1

Hroznětín, 2617/6, 2617/1, 2608, 2615, 2617/7, 2631, 1320, 2507, 2601, 1325, 2507, 1468/2, 1414, 1486, 1462, 1465, 2432/2, 2425, 2426

Ruprechtov u Hroznětína, 693, 688/1, 179/1, 144/1, 245, 293, 144/5, 278/2, 124/1, 131, 130/1, 278/1, 697, 284, 698/2, 124/2, 179/2, 245, 235/1

Prvky ÚSES jsou navrženy a zpřesněny v územně plánovací dokumentaci tak, aby vedly mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.  ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území města Hroznětín do podrobnosti katastrální mapy.

Čestmír Motejzík, Oselce 122, Plzeň-jih, zastoupený Ing. Ivanem Martinovským, Mlýnská 22, Karlovy Vary:

Název a popis námitky: nesouhlas s řešením obchvatu osady Odeř

Odůvodnění námitky: zveřejněná trasa obchvatu dělí p.p. 208/1 v k.ú. Odeř na dále nevyužitelné části k zemědělskému hospodaření, neboť nebudou pro pastvu skotu přístupná. Tím přijdeme o celý půdní blok zaevidovaný v systému LPIS vedený v evidenci ministerstva zemědělství pod číslem 1203TSP.

Pokud naše námitky nebudou akceptovány budeme požadovat za zastavěné a znehodnocené pozemky pozemky náhradní.

Vymezení území dotčené námitkou:

p.p. 166/3, 208/1, 710/1 vše k.ú. Odeř

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK. V územních plánech bude zpřesněno vymezení významných ploch a koridorů nadmístního významu vymezených v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Na hranicích obcí musí být zajištěna návaznost ploch a koridorů.

Při pořizování a vydávání územních plánů i při ostatní územně plánovací činnosti musí být dodrženy podmínky stanovené v ZÚR KK pro využití těchto ploch a koridorů. V územních plánech bude zpřesněno vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit) specifikovaných v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. Třídy a k podané námitce p. Hošny ve stejné věci se vyjádřil takto: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství je toho názoru, že trasa přeložky silnice II/181 je přípustná, jelikož má být umístěna do nezastavitelné časti obce.

V Územním plánu Hroznětín je stavba přeložky silnice II/181 jižním obchvatem Odeře  až k napojení na západním okraji Hroznětína  stavbou veřejně prospěšnou s možností vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona, a na plochy koridoru se vztahuje předkupní právo pro Karlovarský kraj. Vymezením veřejně prospěšné stavbu v ÚP Hroznětín nejsou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, ty budou řešeny v rámci dohod s Karlovarským krajem jako investora výstavby silnice II/181. Ve fázi procesu pořizování ÚP nelze zajistit požadované záruky, jako jsou náhradní pozemky - je nutné jednat přímo s KSÚS Karlovarského kraje a koordinovat zájmy při přípravě dokumentace k územnímu řízení na stavbu silnice II/181.

Ing. Ivan Martinovský, místopředseda představenstva Odeřský statek a.s., Odeř 38, 362 33 Hroznětín:

Název a popis námitky: nesouhlas s řešením obchvatu osady Odeř

Odůvodnění námitky:

- ze zveřejněné situace je zřejmé, že obchvat osady Odeř je veden přes zaplocený areál naší společnosti a nebezpečně se přibližuje k modernizovanému zimovišti námi chovaného skotu.

- stavbou komunikace bude narušen pás izolační zeleně nařízený okresním hygienikem v dne 10.9.85 pod značkou 215-1/1022/3682/85 k vyloučení nepříznivých vlivů provozů naší společnosti

- dále máme obavy že realizací celého obchvatu Odeře a Hroznětína neúměrně stoupne provoz na komunikaci spojující obec Děpoltovice a město Ostrov a bude silně zvýšeno riziko znečištění vodního zdroje nacházejícího se pod zmíněnou komunikací na p.p.č. 186 k.ú. Odeř jež je v majetku naší společnosti. Vodní zdroj mimo potřeby naší společnosti taktéž zásobuje velkovýkrmnu prasat provozovanou společností Odeř Agrar K.S.

Vymezení území dotčené námitkou:

p.p. 186, 215, 224/3, 241 vše KÚ Odeř

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK. V územních plánech bude zpřesněno vymezení významných ploch a koridorů nadmístního významu vymezených v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Na hranicích obcí musí být zajištěna návaznost ploch a koridorů.

Při pořizování a vydávání územních plánů i při ostatní územně plánovací činnosti musí být dodrženy podmínky stanovené v ZÚR KK pro využití těchto ploch a koridorů. V územních plánech bude zpřesněno vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit) specifikovaných v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. Třídy a k podané námitce p. Hošny ve stejné věci se vyjádřil takto: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství je toho názoru, že trasa přeložky silnice II/181 je přípustná, jelikož má být umístěna do nezastavitelné časti obce.

V Územním plánu Hroznětín je stavba přeložky silnice II/181 jižním obchvatem Odeře  až k napojení na západním okraji Hroznětína  stavbou veřejně prospěšnou s možností vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona, a na plochy koridoru se vztahuje předkupní právo pro Karlovarský kraj. Vymezením veřejně prospěšné stavbu v ÚP Hroznětín nejsou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, ani způsob technického řešení vlastní stavby přeložky silnice II/181. Při přípravě dokumentace k územnímu řízení na stavbu silnice II/181 je nutné jednat přímo s KSÚS Karlovarského kraje ohledně zachování pásu izolační zeleně, a dále o podmínkách zamezení rizika znečištění vodního zdroje z provozu komunikace.

Námitky uplatněné  ke konceptu územního plánu Hroznětín jejich odůvodnění v návrhu.

Drahomíra Hokeová, Hřbitovní 170, Hroznětín:

Žádost o doplnění návrhu územního plánu obce Hroznětín o stavbu zemědělské usedlosti vč. hospodářského stavení, garáže na p.p.č. 2136/1 k.ú. Hroznětín, vydáno již ÚR a SP.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Předmětný pozemek bude začleněn do současně zastavěného území včetně stávajících objektů na p.p.č. 2139/1, 2140, 2471/1 k.ú. Hroznětín. Dále doporučujeme prověřit zpracovateli funkčnost navrženého lokálního biokoridoru podél vodoteče, která již prakticky neexistuje. Námitce se vyhovuje.

Návrh odůvodnění:

H/Z – B6 – plocha severně nad sportovním areálem – BI

ŽP nesouhlasí a bude vypuštěna. Bylo dohodnuto, že vzhledem ke skutečnosti, že zde již stojí RD, bude tento ponechán jako stav a vymezena jen nezbytně nutná  plocha  zahrady jako zastavěné území, ponechat ve stavu nikoliv v návrhu. – viz. Příloha – návrh vymezení zastavěného území.

Do zastavěného území byla začleněna část p.p.č. 2139/1, celá 2139/2, 2137 k.ú. Hroznětín a byla odsouhlasena orgánem ochrany ZPF – KÚ karlovarského Kraje – viz. Záznam ze dne 26.11.2009.

__________________________________________________________________________________________

Marie Marková, Karlovarská 356, 362 33 Hroznětín:

Žádost o začlenění parcel p.p.č. 2127/3, 2136/4 a 3136/3 k.ú. Hroznětín na smíšenou zástavbu bydlení a občanskou vybavenost.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Uvedené pozemky budou v návrhu začleněny do zastavitelných ploch s funkčním využitím shodným jako na sousedních plochách. Doporučujeme území určené pro bydlení a drobnou výrobu a služby. Námitce je vyhověno.

Návrh odůvodnění:

Do zastavitelných ploch H/Z-S6  byla v návrhu začleněna část 2136/4 a celá 2127/3 k.ú. Hroznětín. Severní část p.p.č. 2136 a p.p.č. 2136/3 nebyla začleněna do zastavitelných ploch pro nesouhlas orgánu ochrany ZPF – stanovisko 1114/ZZ/09 ze dne 4.6.2009. Navrhován je zábor 2,0794 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany. Tato plocha byla do návrhu územního plánu nově přidána nad rámec posouzeného konceptu územního plánu.  Krajský úřad s navrhovaným záborem nesouhlasí a žádá, aby byla lokalita z návrhu územního plánu vypuštěna. Do II. třídy jsou zařazeny vysoce chráněné půdy, které jsou odnímatelné jen podmíněně a ve vztahu k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. K lokalitě nebylo, dle § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF, doloženo řádné odůvodnění, které by prokazovalo, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější a nebyly ani vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením).

__________________________________________________________________________________________

Alena Bačová, Merklín 125, Merklín:

Požadujeme začlenění pozemkové parcely č. 97/3 do nově vznikajícího územního plánu.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Pozemek p.p.č. 97/3 k.ú. Hroznětín je již součástí současně zastavěného území obce - všeobecně obytného území. Námitce je vyhověno.

Návrh odůvodnění:

Území bydlení individuálního.

__________________________________________________________________________________________

Odeřský statek s.r.o.:

Z křižovatky u nádraží ČSD směrem do Bystřice navržená trasa obchvatové komunikace nesmyslně rozděluje bloky zemědělské půdy. Část pozemků, směrem k toku říčky Bystřice nebude možné zemědělsky využívat. Přitom je možné vést obchvatovou komunikaci okrajem obce podle toku Jesenice s vyústěním na stávající komunikaci v Bystřici bez znehodnocení zemědělské půdy.

Je přinejmenším zarážející, že o záměru využití zemědělského půdního fondu obhospodařovaného naší společností s námi do dnešního dne nikdo nejednal a staví nás před fakt rázné změny struktury pozemkové držby. K tomuto postupu máme značné výhrady. Případné další návrhy řešení biocenter a biokoridorů žádáme s námi předem projednat. Věříme, že společně najdeme řešení ke spokojenosti obou stran.“

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Stávající areály využívané Odeřským statkem budou zahrnuty do ploch zemědělské výroby (lokalita B2.2).

Navržené biokoridory a biocentra budou znovu zpracovatelem prověřeny za předpokladu zachování funkčnosti prvků ÚSES. Řada neexistujících rybníčků bude v návrhu územního plánu znovu prověřena.

Nově navrhovaná trasa obchvatu převzatá z konceptu VÚC Karlovarského kraje se napojuje v k.ú. Bystřice je více přimknuta k toku Jesenice, v západní části využívá stávající komunikace podél Masokombinátu Hroznětín. Námitce k rozdělení bloků zemědělské půdy je tímto vyhověno.

Návrh odůvodnění:

Námitce k rozdělení bloků zemědělské půdy je v návrhu vyhověno.

__________________________________________________________________________________________

Sedlecký kaolin a.s., Božičany:

Žádáme o zapracování lokality RD na parcelách č. 144/2, 144/3, 144/4 k.ú. Ruprechtov do právě zpracovávaného Územního plánu Obec Hroznětín.

Lokalita bude zahrnovat cca 57 rodinných domků, základní občanskou vybavenost a ČOV…

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Uvedené pozemky jsou součástí rozvojové plochy R 2.6 Čistě obytné území. Námitce je vyhověno.

Návrh odůvodnění:

Pozemky 144/2 a 144/3 k.ú,. Ruprechtov jsou součástí zastavitelné plochy R/Z – S1.

__________________________________________________________________________________________

Tomáš Gráf, Odeřská 278, Hroznětín:

Dne 18.8.2003 jsem se zúčastnil projednání návrhu územního plánu obce Hroznětín včetně řešení silničního obchvatu silnice 2. třídy. Tento obchvat je situován přes náš pozemek včetně následné demolice rodinného domu. Vznáším tímto nesouhlas s řešením obchvatu přes náš pozemek. Při zpracování nového územního plánu v roce 1994 s námi nikdo o tom nejednal. Žádám, aby silnice vedla jinak nebo se uplatnila varianta obchvatu územního plánu zpracovaného v prosinci roku 1992 kde je napojen na křižovatku – Hroznětín zastávka. Věřím, že můj požadavek bude uplatněn při doplnění územního plánu.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Nově navrhovaná trasa obchvatu převzatá z konceptu VÚC Karlovarského kraje se napojuje v k.ú. Bystřice dále pokračuje  podél toku Jesenice, v západní části využívá stávající komunikace podél Masokombinátu Hroznětín, směrem na Merklín se napojuje u železniční zastávky.  Navrhovaná trasa se nedotýká pozemku žadatele. Námitce je vyhověno.

Návrh odůvodnění:

Přeložka II/221 jde mimo pozemky p. Gráfa.

__________________________________________________________________________________________

Závod lesní techniky Tachov, a.s., Na Pískách 488/II, 392 18 Soběslav:

V souvislosti se záměrem společnosti na prodej průmyslového areálu umístěného na st.p.č. 1051, 1052, 543, 544, na nich postavených staveb, pozemku ost. Plocha – manipulační plocha p.č. 2295/2 v k.ú. a obci Hroznětín, vše vedeno na LV číslo 978 pro Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Karlových Varech a současné době  pořizovaném územním plánu obce Hroznětín, který je ve stádiu projednávání konceptu, podáváme jako vlastník výše uvedeného průmyslového areálu námitku proti zařazení těchto pozemků do oblasti „nerušící výroby“, protože:

- není respektován současný stav využití území

- funkční využití v konceptu ÚPO Hroznětín je v rozporu se schváleným Územním plánem sídelního útvaru Hroznětín

- funkční využití v konceptu není v souladu s již vydanými kolaudačními rozhodnutími staveb

- nadále bude tento areál využíván pro průmyslovou výrobu (dílny).

Žádáme Vás o projednání námitek a zahrnutí do souborného stanoviska.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Uvedené území bude zahrnuto do ploch průmyslové výroby a skladování. Námitce je vyhověno.

Návrh odůvodnění:

Uvedené pozemky jsou v návrhu začleněny ve VS – smíšené výrobní plochy.

__________________________________________________________________________________________

Osadní výbor Velký Rybník:

Cílem naší připomínky je vytvoření podmínek pro důstojné a ne devastující bydlení v dosahu slušného zaměstnání. Snažit se dopřát, svým potomkům i těm dalším co přijdou po nás, to co zde máme zadarmo (zdravé prostředí) a udržet to, i když za nemalého úsilí a vynaložení finančních prostředků. Hroznětín a jeho okolí si to určitě zaslouží.

Jsme připraveni pomoci při jednáních v smyslu tohoto dopisu.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Uvedená oblast Velkého Rybníka je v konceptu územního plánu začleněna do území rekreační (chatové), tato funkce neumožňuje do budoucna rozvoj pro trvalé bydlení.  Námitce se nevyhovuje.

Návrh odůvodnění:

V návrhu ÚP oblast Velkého Rybníka v území RS – rekreace specifická.

__________________________________________________________________________________________

Návrh rozhodnutí o podaných námitkách podaných po termínu:

Manželé Jiří a Bohumila Šindelářovi,  Merklín 132, Merklín:

Žádáme tímto o zanesení vyjmutého pozemku p.p.č. 1865/2 k.ú. Hroznětín ze zemědělského půdního fondu dle souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j. ŽP/1641/05-So ze dne 21.9.2005.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Začlenit p.p.č. 1865/2 k.ú. Hroznětín v návrhu územního plánu do současně zastavěného území obce – čistě obytné území.  Námitce se vyhovuje.

Návrh odůvodnění:

V návrhu ÚP je pozemek součástí zastavěného území, bydlení venkovské.

__________________________________________________________________________________________

Pavel Holeček, Velký Rybník 22, Ostrov:

Žádáme o zapracování níže uvedených pozemkových parcel, které tvoří celek v ÚPO Hroznětín do plochy:

Ty byly již předběžně před schválením územního plánu začleněny, jako rozvojová plocha výhled. Po konzultaci s ing. Burešovou na regionálním odboru K.Vary, mně bylo sděleno, že tento termín neexistuje, a proto žádám o změnu na Všeobecně obytné území.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Obec Hroznětín souhlasí se začleněním uvedených pozemkových parcel do všeobecně obytného území. Podnět předala zpracovateli územního plánu k zapracování. Námitce se tím vyhovuje.

Návrh odůvodnění:

H/Z – B12 – plocha bydlení jižně od silnice II./221 (dnes III./22129) – východní část – BI

ŽP navrhuje zmenšení ploch, oproti konceptu došlo ke změně funkčního využití. Bylo dohodnuto, že plocha bude zmenšena o jižní část dle  dohody, tak aby byla dodržena výměra do 10 ha  – viz. přiložený zákres. Plocha bude dle požadavku města označena jako území Sm – smíšené obytné městského typu.

__________________________________________________________________________________________

Lehutová Zlata, Lidická 1296/8, Ostrov:

Žádám o zahrnutí pozemku č. 1146/1 k.ú. Hroznětín v současné době  ve vlastnictví Heleny Lendacké do územního plánu obce, z důvodu budoucí výstavby rodinného domku.

Vyhodnocení námitky v konceptu :

Obec Hroznětín souhlasí se začleněním části 1146/1  (dnes 1146/3) k.ú. Hroznětín do zastavitelného území za předpokladu vyřešení posunutí hranice ložiska  Hroznětín 2  B3 259 200. Námitce se vyhovuje.

Návrh odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené ložisko nebylo dosud odepsáno, není zástavba v tomto místě možná.

11 Vyhodnocení připomínek

Jana Mertlová, Koželužská 149, 362 33 Hroznětín:

Připomínka k návrhu územního plánu Hroznětín.

Žádám o provedení změny v návrhu Územního plánu Hroznětín. Jedná se o část parcely 2/1 vymezenou oranžovou barvou v přiloženém plánku. Pokud tomu nebrání ochrana garáží, tak i o část vymezenou zelenou barvou. Přesnou výměru pozemku neznám. Tento pozemek resp. Jeho označená část je dosud využívána jako zahrádka.

Protože o tento pozemek mám zájem požádal jsem o jeho odprodej městské zastupitelstvo, žádám o převedení této části parcely 2/1 z území označeného DS – dopravní stavby do zóny území určeného k bydlení.

V budoucnu bych ráda poskytla tento a část svých pozemků k výstavbě RD pro mého syna. A to v místech mimo zásahu 100 leté vody.

Vyhodnocení připomínky:

Po dohodě s městem bude část p.p.č. 2/1 k.ú. Hroznětín - plochy určené pro dopravu vymezena jako bydlení individuální. Doporučujeme ponechat v zadní části pásů garáží  pruh pro údržbu garáží v ploše dopravní stavby.  V žádosti označeno zeleně. Připomínce se vyhovuje.

__________________________________________________________________________________________

Není možné identifikovat osobu podávající námitku:

Námitka: umístění koridoru v k.ú. Odeř

Odůvodnění: nesouhlasím s umístěním koridoru pro území Odeře kras krajiny – nesmyslnost obchvatu.

Vymezení území dotčené námitkou: 53/1, 52

Rozhodnutí o námitce:

Nelze identifikovat žadatele, není doložen údaj podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. Lze vyhodnotit jako připomínku a té se nevyhovuje. Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK.

__________________________________________________________________________________________

Není možné identifikovat osobu podávající námitku:

Námitka: obchvat Odeře

Odůvodnění: příliš blízko objektů, oproti stávající komunikaci se vytvoří 2 komunikace, takže můj objekt bude okleštěn

Vymezení území dotčené námitkou: chybí

Rozhodnutí o námitce:

Nelze identifikovat žadatele, není doložen údaj podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva. Lze vyhodnotit jako připomínku a té se nevyhovuje. Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK.

__________________________________________________________________________________________

Jaroslav Mošnička, Odeř 9, 362 33 Hroznětín:

Námitka: umístění koridoru obchvatu Odeře

Odůvodnění: hluk, prach, devastace přírody

Vymezení území dotčené námitkou: chybí

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje. Námitka nebyla doložena údaji podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a není možné určit jak budou dotčen vlastnická práva. Lze vyhodnotit jako připomínku a té se nevyhovuje. Trasa koridoru přeložky silnice II/181 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu D37 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Odeře takto zakotvenou v ZÚR KK.

Michal Šneberger,  Foersterova 13, 360 01 Karlovy Vary:

Jsem majitelem st.p.728, parc.č. 2565/2 v katastrálním území Hroznětín obec Velký Rybník.

V souvislosti s návrhem územního plánu nesouhlasím s návrhem zařazení pozemku st.p. 728, parc.č. 2565/2 jako pozemku pro účely individuální rekreace. V těsném sousedství jsou celkem tři pozemky, které jsou v návrhu územního plánu označeny jako pozemky  pro účely trvalého individuálního bydlení. Tyto pozemky využívají stejnou příjezdovou komunikaci  a mají stejné podmínky i parametry.

Rozdíl mezi přístupem k mému pozemku a k pozemkům v těsném sousedství vnímám jako nelogické, odporující samému  návrhu plošného uspořádání v rámci návrhu koncepce územního plánu a zejména odporující Základní listině práv a svobod Ústavy České republiky §7 čl.4 body 3 a 4, kdy je takto omezováno  moje právo na rovný přístup a podmínky. Dle tohoto ústavního zákona: Zákonná omezení základních práv a svobod  musí platit stejně pro všechny případy, které  splňují stanovené podmínky.

Navíc se jedná o pozemek, který byl dříve sloučen s pozemkem st.p.č.  783, parc.č. 2565/1 a na kterém ještě ve sloučeném stavu byla kolaudována  v rovce 1974 stavba pro trvalé bydlení. V tomto kontextu vnímám některé pozemky nacházející se v obci Velký Rybník a využívající statutu území pro individuální bydlení v návrhu územního plánu jako minimálně podivné.

V návaznosti na výše uvedené navrhuji začlenit pozemek st.p. 728, parc.č. 2565/2, 2565/4 a 2567/17 v katastrálním území  Hroznětín, obec Velký Rybník jako území pro bydlení individuální příměstského typu.

Vyhodnocení připomínky:

Nejedná se o námitku ale připomínku ve smyslu stavebního zákona. Připomínce se nevyhovuje. Uvedené pozemky budou zahrnuty do plochy s rozdílným způsobem využití Rekreace specifická.

Výše uvedené pozemky byly již v konceptu územního plánu zahrnuty v rekreačním území a  ve schváleném souborném stanovisku ke konceptu bylo jednoznačně stanoveno, že celá uvedená oblast Velkého Rybníka bude zahrnuta do ploch rekreace bez možnosti trvalého bydlení. Jen u stávajících již zkolaudovaných objektů pro trvalé bydlení bude tato skutečnost zanesena jako stav.

Návrh ÚP Hroznětín vychází ze schváleného souborného stanoviska ke konceptu ÚPM, které obsahovalo pokyny pro dokončení územního plánu. Návrh ÚP především zohledňuje nový stavební zákon č.183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Návrh ÚP je upraven v souladu se zněním výše citovaných právních norem. Tato úprava návrhu ÚP znamenala především:

- důsledné členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové

- zavedení zcela nových druhů ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb. (veřejná prostranství, smíšené obytné plochy, plochy smíšené výroby)

- zcela nový rozsah druhů občanského vybavení

- zcela jiný rozsah ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v krajině nestavební povahy

Plochy se vymezují v souladu s  vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  podle:

- stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití"); tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot,

- plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.

V ÚP Hroznětín je celá rekreační oblast Velkého Rybníka zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využití Rekreace specifická RS, kde je  hlavní využití:

1.- plochy staveb pro rodinnou rekreaci v zahradách

2.- pozemky související dopravní infrastruktury

3.- pozemky související technické infrastruktury

4.- veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory,

a přípustné využití:

1.- stávající stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách

2.- stávající okrasné a rekreačně pobytové zahrady

3.- dostavba území stavbami pro rodinnou rekreaci do 50m2 zastavěné plochy při parcelaci do 600m2

4. – cyklostezky, naučné stezky, značené turistické trasy

5. – stávající samostatně stojící garáže a stávající hospodářské objekty

__________________________________________________________________________________________

Jitka Kořánová a Ing. Otakar Kořán, Krušnohorská 1081, 363 01 Ostrov:

Jako majitelé pozemkové  parcely č. 2559/1 a st.p.č. 1360, obě k.ú. Hroznětín nesouhlasíme s tím, že v návrhu územního plánu jsou oba pozemky zařazeny do ploch  s funkčním využitím RS – rekreace specifická.

Zdůvodnění:

- Parcela se nachází v původní historické zástavbě osady Velký Rybník

- Parcela se nachází v těsném sousedství p.p.č. 2551, 2552, 2558/1, 2559/2, 2565/2, které v návrhu ÚP byly zařazeny do funkčního využití BI – bydlení individuální, ačkoli některé z nich nebyly nikdy zastavěny. Naše parcela má obdobné velikostní parametry vč. příjezdové komunikace, jako uvedené parcely, resp. Stavby realizované na některých uvedených parcelách.

- Naše parcela je v soukromém vlastnictví od roku 1956, stejně jako např.parcela č. 2551, na základě přídělové listiny ONV v K.Varech.

- Z urbanistického hlediska má naše parcela tyto parametry: koef.zastavěnosti Kz = 0,19, index podlažních ploch Ipp 0,07, tj. obě tyto hodnoty jsou hluboko pod limity stanovenými v návrhu ÚP. Na parcelu není nutno zřizovat nový sjezd, ani budovat novou technickou infrastrukturu – vlastní studna, žumpa  a dostatečná kapacita elektropřípojky NN.

Listina základních práv a svobod Ústavy České republiky  má všem občanům zajišťovat rovný přístup, zákonná omezení musí platit stejně pro šechy případy , které splňují stanovené podmínky (viz.§7). Jsme přesvědčeni, že tato naše základní práva jsou návrhem územního plánu krácena. V podnětu Městského úřadu Ostrov, odb. výstavby, které je  zařazeno v návrhu ÚP pod č. 15 je přímo zmíněno – citujeme „prověřit možnou zastavitelnost objekty individuální rekreace příp. rodinných domů rozsáhlejších parcel nacházejících se v tomto území“. Či -li stavební úřad v Ostrově s takovou možností počítá.

Na základě výše uvedeného žádáme, aby naše pozemky č. 2559/1 a 1360 byly zařazeny  do skupiny ploch s funkčním využitím BI – bydlení individuální.

Vyhodnocení připomínky:

Nejedná se o námitku ale připomínku ve smyslu stavebního zákona. Připomínce se nevyhovuje. Uvedené pozemky budou zahrnuty do plochy s rozdílným způsobem využití Rekreace specifická.

Výše uvedené pozemky byly již v konceptu územního plánu zahrnuty v rekreačním území a  ve schváleném souborném stanovisku ke konceptu bylo jednoznačně stanoveno, že celá uvedená oblast Velkého Rybníka bude zahrnuta do ploch rekreace bez možnosti trvalého bydlení. Jen u stávajících již zkolaudovaných objektů pro trvalé bydlení bude tato skutečnost zanesena jako stav.

Návrh ÚP Hroznětín vychází ze schváleného souborného stanoviska ke konceptu ÚPM, které obsahovalo pokyny pro dokončení územního plánu. Návrh ÚP především zohledňuje nový stavební zákon č.183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Návrh ÚP je upraven v souladu se zněním výše citovaných právních norem. Tato úprava návrhu ÚP znamenala především:

- důsledné členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové

- zavedení zcela nových druhů ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb. (veřejná prostranství, smíšené obytné plochy, plochy smíšené výroby)

- zcela nový rozsah druhů občanského vybavení

- zcela jiný rozsah ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v krajině nestavební povahy

Plochy se vymezují v souladu s  vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  podle:

- stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití"); tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot,

- plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.

V ÚP Hroznětín je celá rekreační oblast Velkého Rybníka zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využití Rekreace specifická RS, kde je  hlavní využití:

1.- plochy staveb pro rodinnou rekreaci v zahradách

2.- pozemky související dopravní infrastruktury

3.- pozemky související technické infrastruktury

4.- veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

A přípustné využití:

1.- stávající stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách

2.- stávající okrasné a rekreačně pobytové zahrady

3.- dostavba území stavbami pro rodinnou rekreaci do 50m2 zastavěné plochy při parcelaci do 600m2

4. – cyklostezky, naučné stezky, značené turistické trasy

5. – stávající samostatně stojící garáže a stávající hospodářské objekty

__________________________________________________________________________________________

Ing. Otakar Kořán, Krušnohorská 1081, 363 01 Ostrov:

Vážení, po prostudování návrhu územního plánu mám následující připomínky:

1. Návrh územního plánu mimo vlastního Hroznětína zahrnuje také sídla Ruprechtov, Odeř, Bystřice a Velký Rybník. Jako majitele jedné z parcel ve Velkém rybníku mne zajímá další rozvoj tohoto sídla. V návrhu ÚP je řešena pouze plánovaná nová výstavba západně od dnešní komunikace III/22119. Není řešen další rozvoj stávající zástavby, návrh ÚP se omezuje pouze na stanovení funkčního  využití ploch s příslušnými koeficienty zastavitelnosti. Zcela chybí rozvoj dopravní a technické infrastruktury v této části sídla. Je všeobecně známou skutečností, že jednou z příčin nadměrného biologického znečištění vodní plochy je neexistence nebo špatná funkčnost stávajících žump a septiků podél vodní plochy. Splašky  z okolních parcel jsou svedeny nebo prosakují do vody a následky jsou vidět každoročně na hladině v podobě sinic atp. Obávám se, že ÚP v této podobě  zafixuje tento   negativní stav na dlouhá léta.

Jak je možno hovořit o rekreačním území a neřešit zlepšení životních podmínek, o kterých je známo, že jsou nevyhovující a nadále se stále zhoršují? Z hlediska legislativy je ÚP ideální příležitostí jak uvedené negativní jevy zlepšit a postupně eliminovat.

Požaduji do návrhu ÚP doplnit textově i graficky rozvoj stávajícího rekreačního území podél vodní plochy o sítě dopravní a technické infrastruktury.

2. Do návrhu ÚP je zapracována (převzata) nová dopravní koncepce Karlovarského kraje, která je v oblasti Velký Rybník  řešena velmi nelogicky. Předpokládá přesměrování dnešní silnice II/221 z Hroznětína místo do Ostrova přes Velký Rybník do Karlových Varů po dnešní silnici III/22119. V samotném ÚP je konstatováno, že se jedná o negativní jev, který významně ovlivní těsně přilehlé klidové plochy bydlení a rekreace v této oblasti. Při přesměrování silnice II. třídy do dnešní III/22119 nejde jen o Velký rybník, ale o celou trasu do Karlových Varů. Porovnal příslušný odborný projektant směrové a šířkové parametry např. při průjezdu obcí Podlesí, kde již nyní, pro parametry silnice III. Třídy několik dopravních závad?

Jak můžeme hovořit o rekreačním území, plánovat jeho rozvoj a zároveň přes něj nasměrovat tranzitní dopravu?

Z důvodu tranzitní dopravy přes Hroznětín byly do návrhu ÚP vymezeny koridory pro budoucí jižní a západní obchvat města. Zároveň se ale současné negativní řešení – průtah zastavěným územím – navrhuje pro velký rybník. Znamená to, že za 20-30 let se bude plánovat obchvat Velkého   Rybníku?

Navrhuji přepracovat tuto část dopravní konceptu Karlovarského kraje a silnici II/221 nechat v původní trase, resp. po realizaci obchvatu Hroznětína  ji převést na novou silnici.

Uvědomuji si, že tato připomínka má dopad i mimo navrhovaný ÚP Hroznětína, ale právě územně plánovací dokument tohoto charakteru má sílu a argumenty pro změnu a ještě nerealizovaného návrhu dopravního řešení.

Vyhodnocení připomínky:

Nejedná se o námitku ale připomínku ve smyslu stavebního zákona. Připomínce se nevyhovuje.

Ad.1)

V ÚP Hroznětín je celá rekreační oblast Velkého Rybníka zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využití Rekreace specifická RS v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Rozvoj rekreačního území není plánován, není v souladu s požadavky města Hroznětín řešen rozvoj infrastruktury ve smyslu zásobování vodou a odkanalizování.

Sídlo Velký Rybník je řešeno následovně:

Velký Rybník je zásobován z VDJ Lesík o objemu 150 m3 , který je napojen na potrubí DN 500 skupinového vodovodu Karlovy Vary – Ostrov. Vodovod je veden podél komunikace III/22129.

Sídlo Velký Rybník má částečně vybudovanou kanalizační síť. Jde o tlakovou kanalizaci, která dopravuje splašky do čerpací stanice odpadních vod ČSOV Velký Rybník a odtud jsou splašky dopraveny do stoky AF-1 v Hroznětíně a dále k likvidaci na ČOV.

Odkanalizování chatové osady není řešeno soustavnou kanalizací. Chaty mají jímky na vyvážení a  některé mají domovní čistírny odpadních vod.

Předpokládá se, že nové rozvojové plochy využijí k odkanalizování ČSOV Velký Rybník.

Špatná funkčnost stávajících žump a septiků podél vodní plochy přísluší k řešení příslušnému stavebnímu úřadu.

Ad.2)

Trasa koridoru přeložky silnice II/221 je převzata z vydaných Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Plánované záměry na silniční síti Karlovarského kraje vycházejí z celkové schválené koncepce silniční sítě ČR s ohledem na aktualizované záměry vedení silniční sítě a navrhovaná řešení zapracovaná v jednotlivých územních plánech VÚC, měst a obcí. Sledovaná silniční síť zahrnuje kromě vybrané sítě hlavních a základních tahů veškeré silnice v úrovni stávajících silnic II.třídy,

Silnice II/221 (návrh trasy: Karlovy Vary – Pernink – Potůčky / původní trasa: Kyselka – Ostrov – Pernink – Potůčky) – východně od silnice I/13, je navrženo její převedení do silnic III.třídy. Západně od Ostrova, v souvislosti s vytvořením tzv. „Podkrušnohorské paralely“ a v souvislosti s návrhem na vyřazení předchozího úseku ze silnic II.třídy, bude její trasa po Hroznětín součástí silnice II/181 a vedení silnice II/221 od severu bude vedeno v radiálním směru na Karlovy Vary v trase silnice III/22129.

V územních plánech má být zpřesněno vymezení významných ploch a koridorů nadmístního významu vymezených v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Na hranicích obcí musí být zajištěna návaznost ploch a koridorů.

Územní plán Hroznětín musí být v souladu s nadřazenou dokumentací vydanou krajem tedy se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje. Nelze v něm přijímat jinou dopravní koncepci.

.

B. Grafická část odůvodnění Územního plánu Hroznětín:

v. č. 1 Koordinační výkres							 	M 1:5 000

v. č. 2 Širší vztahy								 	M 1:50 000

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu				 	M 1:5 000

v. č. 3. a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail města Hroznětín a sídla

Bystřice	 							 		M 1:2 880

v. č. 3. b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu –

detail sídel Odeř, Ruprechtov a Velký Rybník 						M 1:2 880

Schéma:

v. č. A. 1. Krajina – ÚSES								M 1:5 000

v. č. A.2. Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana			 	M 1:5 000

v. č. B.1. Dopravní řešení							 	M 1:5 000

v. č. C.1. Vodní hospodářství – zásobování vodou				 	M 1:5 000

v. č. C.2. Vodní hospodářství – odkanalizování					 	M 1:5 000

v. č. D.1. Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje				 	M 1:5 000

v. č. D.2. Zásobování energiemi - plyn, teplo					 	M 1:5 000

Poučení:

Proti Územnímu plánu Hroznětín vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád).

..............................................				...................................................

Místostarosta RNDr. Jan Hujsl			  	      Starosta Martin Maleček

Seznam zkratek:

ÚP VÚC KSA  - územní plán velkého územního celku Karlovarskosokolovské aglomerace

ÚP VÚC KK - územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje

ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru

ÚPO - územní plán města

ÚP - územní plán

ÚS - urbanistická studie

ZÚ - zastavěné území

P+R - průzkumy a rozbory

DO - dotčený orgán

ZÚR - zásady územního rozvoje

PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008

ÚAPO - územně analytické podklady města

RD - rodinný dům

ÚSES - územní systém ekologické stability

VKP - významný krajinný prvek

BK - biokoridor

BC - biocentrum

LOK - lokální

REG - regionální

FUN - funkční

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky

OP - ochranné pásmo

ČOV - čistírna odpadních vod

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod

ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot

TS - trafostanice

VTL plynovod - vysokotlaký plynovod

STL plynovod - středotlaký plynovod

RS - regulační stanice

VPS - veřejně prospěšná stavba

VPO - veřejně prospěšná opatření

KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

ÚR - územní rozhodnutí

SP - stavební povolení

KPÚ - komplexní pozemkové úpravy

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa

ZPF - zemědělský půdní fond

DUR - dokumentace k územnímu řízení

k.ú. - katastrální území

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod

OP II. stupně IIB PLZLM K. Vary - ochranné pásmo II. stupně IIB přírodního léčebného zdroje lázeňského místa Karlovy Vary

Definice používaných pojmů v ÚP Hroznětín:

Maloobchod:

Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max.celkovou plochou 300m2 v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími plochami do 20 míst.

Provozy nerušících služeb, výrob a chovů:

Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou lokalitu.

Rušící zařízení:

Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě, nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.)

Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality:

Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují

- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny

- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny

Drobná výroba:

Rozumí se objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy.

O objekt drobné výroby zařízení, jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 1000m2.

Služby:

Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300m2, s vyjímkou rušících zařízení

Doplňkové vybavení:

Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod.

Altán:

Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy.

Areál:

Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je areálem celé území náležející ke společnému pozemku.

Drobný mobiliář v parteru:

Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4m, vodotrysk, fontány.

Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky, dřevěné rozhledny do v. 20m, rozcestníky, studánky

Regulativy prostorového využití:

1. koeficient míry využití území (KZP = koeficient zastavitelnosti plochy) -udává maximální procentní podíl zastavěné plochy všech nadzemních částí objektů k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu.

2. - maximální podlažnost - udává minimální a maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně podkroví, přičemž posuzovaná konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4m. Stavby s vyšší konstrukční výškou nesmí svým součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální posuzované konstrukční výšky a počtu nadzemních podlaží.

3.- minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu.

Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako součást objektu (např. střešní zahrada atd.).

Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku určeného pro výstavbu se rozlišuje:

a) zastavěná část pozemku

b) ozeleněná část pozemku

c) ostatní nezastavěná část pozemku (např.zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha, manipulační plocha atd.)