BOŽÍ      DAR

ÚPN SÚ

ČISTOPIS

T e x t o v á  č á s t

------------------------------------------------

Zpracoval: ing.arch.Ivan Štros

listopad 1996

Zpracovatelé:

-------------------

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická

a historická část                                   ing.arch.Ivan Štros

přírodní podmínky,životní

prostředí

RNDr.Jaroslav Růžička

doprava                                                ing.Martin kohout

zásobování elektrickou energií             Vladimír Procházka

vodní hospodářství

( konzultace )                                        ing.Vladimír Melč

spoje                                                     ing.Rudolf Fryč

vyhodnocení ztrát ZPF                           ing.Zdeněk Beran

SEZNAM   PŔÍLOH :

TEXTOVÁ  ČÁST

VYHLÁŠKA O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚPN SÚ

GRAFICKÁ    ČÁST

1a) Plán funkčního využití území                  1 : 10 000

1b) Plán funkčního využití území                  1 : 2 880

2)   Doprava                                                 1 : 2 880

3a) Kanalizace, vodovod                              1 : 2 880

3b) Elektro, spoje                                         1 : 2 880

4)   Širší vztahy                                             1 : 50 000

5)   Vyhodnocení ztrát ZPF                           1 : 2 880

6)   Obchvatová komunikace I/25

podélný a příčné řezy

SEZNAM  TABULEK :

1)  Obyvatelstvo , kapacity území

2)  Kapacity odstav.a parkovacích ploch

3)  Soupis pozemků podle lokalit

4)  Bonitace zem.půdy dle lokalit a stupeň přednosti v ochraně

5)  Souhrnný přehled struktury půdního fondu navrženého k odnětí

OBSAH  TEXTOVÉ  ČÁSTI :

1.Úvod

1.1. Zadání

1.2. Mapové podklady

1.3. Koncept

1.4. Vymezení řešeného území

1.5. Předcházející ÚPD

1.6. Cíle řešení

2.Charakteristika řešeného území

2.1. Přírodní podmínky

2.2. Vývoj sídelních lokalit

2.3. Využití území

2.4. Životní prostředí

3.Širší vztahy

4.Základní urbanistická koncepce

5.Funkční využití a organizace řešeného území

6.Urbanisticko - architektonická kompozice

7.Ochrana a využití kulturních a přírodních hodnot

8.Funkční složky sídla

8.1. Obyvatelstvo, bytový fond a pracovní příležitosti

8.2. Zemědělství

8.3. Výroba a sklady

8.4. Občanská vybavenost

8.5. Rekreace ,sport

8.6. Zeleň sídla

9.Doprava

10.Vodní hospodářství

11.Energetická zařízení

12.Spoje

13.Zeleň

14.Životní prostředí

15.Ochranná pásma

16.Etapizace a organizace výstavby

17.Vyhodnacení ztrát ZPF

17.1.Výrobní podmínky

17.2.Návrh na odnětí ZPF

17.3.Bonitace zem.půdy a stupeň přednosti v ochraně

17.4.Důsledky navrhovaného řešení

18.Vymezení veřejně prospěšných staveb

1.Úvod

1.1.Zadání

Zpracování Návrhu ÚPN SÚ Božího Daru zadal OÚ K.Vary

rerát regionálního rozvoje a územního plánování smlouvou

č.1/95 v únoru1995 na základě vyhodnocení připomínek ke konceptu

ÚPN SÚ  Boží Dar.

1.2.Mapové podklady

Pro zpracování Návrhu ÚPN SÚ byly použity:

- katastrální mapa                        1 : 2 880

- státní mapa odvozená                1 : 10 000

- základní mapa                           1 : 50 000

1.3.Koncept

Koncept ÚPN SÚ byl zpracován v září 1994 , souborné stanovisko pak  bylo základním výchozím podkladem pro následné zpracování návrhu územního plánu ve všech jeho funkčních složkách.

Vzhledem k tomu, že současný stav je v Průzkumech  a rozborech popsán podrobně, je v této průvodní zprávě současný stav pouze stručně rekapitulován, těžiště pak leží v popisu návrhu.

1.4.Vymezení řešeného území

Řešené území je stejně jako v Průzkumech a rozborech tvořeno správním územím obce Boží Dar. Zahrnuje katastrální území B.Dar, Rýžovna a Zlatý kopec. Plán funkčního využití území je zpracován jak v měřítku

1 : 10 000, tak v měřítku 1 : 2 880 vzhledem k podrobnosti řešení obce.

1.5.Předcházející ÚPD

Pro sídelní útvar Boží dar byl zatím zpracován ÚPN SÚ Boží Dar ( USM 1979 ) a Regulační plán ( USM 1991 )

1.6.Cíle řešení

Návrh územního plánu sleduje především tyto cíle:

- v rámci řešeného území vytvořit podmínky pro zachování kvality přírodního prostředí

- v souladu s možnostmi území rozvíjet rekreační funkce a aktivity především ve vazbě na Boží Dar a jeho bezprostřední okolí.

- v lokalitách Zlatý kopec a Český mlýn vycházet ze záměru zřízení oblasti klidu - - v lokalitě Rýžovna počítat s rezervními plochami pro rozvoj obytné funkce jako zázemí Božího Daru

- rekreační aktivity řešit s důrazem na žádoucí celoroční využití

- v oblasti zásobování energiemi vycházet ze záměru ekologizace Božího Daru pomocí využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou vítr ( větrné elektrárny) a slunce ( sluneční kolektory) a tím výrazně zlepšit životní prostředí v místě

- v oblasti dopravy řešit celkové zklidnění především Božího Daru pomocí přeložek st.silnic procházejících obcí, uspokojivě řešit nároky na dopravu v klidu vázanou na rekreační kapacity lokality

- rozvoj Božího Daru řešit ve vazbě na stávající urbanistickou a architektonickou strukturu, nevytvářet další urbanizované struktury v krajině

2.Charakteristika řešeného území

2.1.Přírodní podmínky

Přírodní podmínky jsou podrobně popsány v Průzkumech a rozborech .

Jedná se o oblast chladnou s okrskem horským (nad 1000 m n m.), s průměrnou roční teplotou 2-4 st.C, s průměrným úhrnem srážek kolem 1000mm, s průměrným počtem dnů se sněhovou pokrývkou 140 v roce. Převládající západní vítr. Nadmořská výška se pohybuje od 640 m n m.(Český mlýn) do 1050 m n m.

( Boží Dar ). Převážná část řešeného území je zalesněna

2.2.Vývoj sídelních lokalit

Nejstarší sídelní lokalitou v řešeném území je Boží Dar, zmiňovaný již v r.1546, který zaznamenal největší rozmach kolem r.1880, kdy měl cca1450 obyvatel. Rapidní pokles znamenal odsun původního německého obyvatelstva po

2.světové válce, podle sčítání v r.1991 měl 107 trvalých obyvatel. Na rozdíl od ostatních lokalit však odchod obyvatel neznamenal současně devastaci domovního fondu, zachovala se většina zástavby z 1.pol.19.stol., buď přímo historické objekty, nebo alespoň historická stopa. Urbanistická kostra je téměř nezměněná. Typickou stavební formou je koncentrovaná uliční dvoupatrová zástavba.

O Rýžovně jsou první zmínky z r.1654, největší rozkvět zaznamenala kolem1.pol.19.stol., kdy měla cca930 trvalých obyvatel, po odsunu téměř zanikla.

Typickou stavební formou byla roztroušená izolovaná převážně jednopodlažní zástavba rozptýlená na velkém území, dochovalo se pouze torzo.

Zlatý kopec a Český mlýn je poprvé zmiňován v r.1785, v době největšího rozkvětu před 2.svět.válkou zde žilo cca320 trvalých obyvatel, po odsunu zbyla část původní zástavby izolovaných domků podél komunikace.

2.3.Využití území

Převážnou část řešeného území zabírají lesy, dále pak louky a močály horského charakteru, zemědělsky obdělávatelné půdy je v území minimum.

Lokality osídlení jsou využívány převážně pro rekreační účely, obytná funkce je zde málo zastoupena, pouze Boží Dar.

Boží Dar je zároveň regionálním centrem zimní rekreace se zaměřením na sjezdové lyžování a běh na lyžích se směřováním po Krušnohorské magistrále.

Území je elektrifikováno, nacházejí se zde i zdroje pitné vody (nádrž Myslivny, vrty), východním cípem prochází st.silnice 1.tř.1/25 s hraničním přechodem do Německa Boží Dar. Je zde vyhlášena Přírodní rezervace Božídarské rašeliniště a připravuje se vyhlášení oblasti klidu Zlatý kopec.

2.4.Životní prostředí

Jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobně popsány v Průzkumech a rozborech.

Zdroje znečištění ovzduší leží převážně mimo řešené území, částečně působí i lokální topeniště na tuhá paliva především v kapacitních rekreačních zařízeních.

Negativní dopad na čistotu vod má stávající systém likvidace splašků, čistírna odpadních vod na Božím Daru je však již ve výstavbě spolu s kanalizační sítí.

Největším zdrojem hluku je v oblasti Božího Daru průtah st.silnice 1.tř.1/25 obcí, v zimních měsících při rekreačních špičkách je tato komunikace zároveň nebezpečná pro obyvatele velkou intenzitou provozu osobních aut směřujících na hraniční přechod.

Vzhledem k velké nadmořské výšce Božího Daru je v místě značný nedostatek vysoké zeleně, lesní porosty jsou  zasaženy imisemi nejvíce v polohách inverzních vrstev kolem 850 m n m.

Radonová výdejnost území je charakterizována stupněm .......

3.Širší vztahy

Z hlediska vazby na sídelní strukturu leží Boží Dar v okrajové poloze přímo na hranicích s Německem, nachází se zde současně i hraniční přechod. Díky vysoké nadmořské výšce ( 1050 m.n.m ) je Boží Dar zároveň střediskem rekreace, převážně zimní, regionálního charakteru s kapacitou rekreačních lůžek více než desetkrát převyšujícím počet trvalých obyvatel. Lze jej tudíž charakterizovat jako typické zimní středisko se silně kolísavými nároky jak na sítě technické infrastruktury, tak na občanskou vybavenost.

Ve vazbě na vyšší občanskou vybavenost jsou nejbližšími centry Jáchymov

( stavební úřad ), Ostrov ( střední školství,nemocnice ) a Karlovy Vary ( Okresní úřad atd.)

V oblasti technické infrastruktury je Boží Dar napojen v zásobování el.energií na rozvodnu v Ostrově, v zásobování vodou jednak na vodárenskou nádrž s úpravnou Myslivny a na místní vrty, v napojení na spojová zařízení na telefonní ústřednu v Jáchymově. Plynovod v blízkosti veden není.

V oblasti dopravy je Boží Dar obsluhován autobusovou dopravou, nejbližší železniční stanice je Ostrov, letiště pak v Karlových Varech.

4.Základní urbanistická koncepce

Základní urbanistická koncepce vzchází z těchto požadavků:

- zachovat, případně zlepšit kvalitu přírodního prostředí řešeného území

- v mezích únosnosti území rozvíjet hlavní funkci t.j. rekreaci jak především přímo na Božím Daru - zástavba, tak v jeho bezprostředním přírodním okolí

- novou zástavbu orientovat pouze do Božího Daru tak, aby doplňovala a rozvíjela stávající historickou urbanistickou strukturu obce

- v ostatních lokalitách ponechat stávající historickou zástavbu bez dalšího rozvoje

- nevytvářet nové urbanizované lokality v krajině ani ve vazbě na stávající komunikace

- navrhnout dopravní řešení tak, aby nebyl dopravou bezprostředně zasažen Boží Dar včetně umístění kapacitních parkovišť

- umožnit ekologizaci obce integrováním větrných elektráren v území

- při prostorovém řešení respektovat  formu i objemy stávající zástavby včetně charakteru střech

- doplnění občanské vybavenosti navrhnout jak formou soliterních zařízení, tak formou integrovaných zařízení v uliční zástavbě

Urbanistická koncepce vychází ze stávající komunikační kostry, kterou využívá a částečně doplňuje především v západní, severozápadní a jihozápadní části obce. Nová zástavba částečně obestavuje stávající komunikace, částečně jsou navrženy obslužné komunikace nové. Výrazným prvkem je severní obchvat st.silnice 1/25, který obec uzavírá a zároveň i prostorově limituje. Na tuto komunikaci jsou navázány kapacitní parkoviště a nová čerpací stanice pohonných hmot, samotnou obec pak ještě odstiňují navržené plochy pro drobnou výrobu a služby a obchod. Prostor obce pod stávajícím parkovištěm je posílen umístěním občanské vybavenosti a hotelu s bazénem, zároveň je navržena nová komunikační spojka k parkovišti, která odlehčí  prostoru u kostela.

Z pravého oblouku obchvatu před obcí odbočuje obchvat st.silnice 3.tř.III/2196 na Blatnou, za ní je situován sportovní areál a lokalita nových bytových jednotek. Nástup do areálu z krušnohorské magistrály je řešen přes tuto komunikaci přemostěním. Nová komunikační spojka je též navržena mezi stávajícím výjezdem na Blatnou a slepou ulicí vycházející z náměstí. V tomto prostoru se zároveň počítá s výsadbou parkové zeleně mezi stávající a novou frontou objektů.

V severovýchodní  části a za Prahou jsou navrženy další lyžařské vleky se zaměřením pro děti. Na severozápadním okraji se uvažuje se zřízením golfového hřiště v přímé návaznosti na obec.

Výrazným rysem urbanistické kompozice je snaha dostat obec do centra sportovních a turistických aktivit a vytvořit z něj i prostorové, nejenom funkční , těžiště území.

5.Funkční využití a organizace území

Z hlediska plánu funkčního využití jsou v rámci polyfunkčních ploch navržena území bydlení čistého, území smíšené rekreace a  území drobné výroby a služeb. V rámci monofunkčních ploch jsou zastoupeny plochy občanské vybavenosti, plochy sportovišť s převahou zeleně, plochy technické vybavenosti a plochy dopravy a zařízení pro dopravu.

Území čistého bydlení (Bč) je určeno výlučně pro bydlení a umisťují se v něm stavby obytných domů. Výjimečně přípustné jsou stavby pro obchod, veřejné stravování a výrobní služby zajišťující obsluhu tohoto území, stavby pro dočasné ubytování s kapacitou do 20 lůžek, stavby ubytovacích zařízení pro staré občany a stavby pro kulturu, zdravotnictví a sport, která slouží pro obsluhu tohoto území.

Území smíšené rekreace (Rs) je určeno pro  bydlení a rekreaci. Umisťují se zde stavby obytných domů se zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva, stavby pro individuální rekreaci, stavby pro veřejné ubytování a stravování, obchod, kulturu,zdravotnictví  a sociální péči, sportovní zařízení a výrobní služby, které slouží pro obsluhu tohoto území. Výjimečně přípustné jsou zde ostatní obytné objekty, zahradnictví a veřejné čerpací stanice pohonných hmot .

Území drobné výroby a služeb (Vd) je určeno pro umisťování staveb drobné výroby a služeb, které mají potenciálně rušivé účinky na životní prostředí. V tomto území se umisťují stavby pro drobnou výrobu a služby všeho druhu a stavby pro skladování, stavby pro správu, obchod a veřejné čerpací stanice pohonných hmot. výjimečně je zde možno povolovat stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport, nákupní centra , zábavní střediska a služební a pohotovostní byty.

Plochy občanského vybavení (OV) jsou určeny pro stavby a zařízení pro správu, školství, církve, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální péči, pošty, policii a armádu ,požární ochranu, obchod, služby  a veřejné stravování a stavby pro dočasné ubytování.

Sportovní plochy s převahou zeleně jsou určeny pro zřizování travnatých sportovišť, jako jsou hřiště, lyžařské svahy, golf a pod.

Plochy pro dopravu zahrnují plochy pozemních komunikací, parkovišť a odstavných stání, garáží, zařízení pro hromadnou dopravu  a veřejná prostranství.

Plochy technického vybavení zahrnují plochy pro zařízení  pro zásobování el.energií, vodou, plynem, teplem, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadu a telekomunikační zařízení.

Zařízení občanské vybavenosti jsou vázána především na hlavní společenské prostory - náměstí a hlavní komunikační osy, zařízení drobné výroby a služeb jsou vázána na hlavní komunikace a zároveň odstiňují ostatní zástavbu od obchvatu, stejně jako kapacitní zařízení pro odstavování vozidel. Převážnou část zastavěného území pak tvoří území smíšené rekreace, které nejlépe odpovídá celkově nosné funkci a druhové skladbě objektů na Božím Daru. Sportovní plochy s převahou zeleně tvoří přechod urbanizovaného území do volné krajiny.

6.Urbanisticko - architektonická kompozice

Stěžejním cílem urbanisticko - architektonické kompozice je zajistit plánovaný rozvoj území způsobem organicky navazujícím na stávající historickou zástavbu jak v poloze urbanistické, tak v poloze architektonické. Zároveň návrh sleduje zklidnění obce ve smyslu snížení negativních vlivů dopravy jak tranzitní, tak cílové a její přirozené propojení s okolním přírodním prostředím.

Základem urbanistické kompozice zůstává komunikační kostra se dvěma společenskými prostory, náměstím s radnicí a prostorem kolem kostela. Typická uliční dvoupodlažní zástavba je koncentrována především kolem těchto prostorů, směrem k okrajům obce navazuje rozvolněnější zástavba dvojdomků a  izolovaných domků , případně větších soliterních objektů veřejného ubytování nebo penzionů.

Architektonicky budou nové objekty respektovat převažující styl s použitím především přírodních materiálů a konstrukcí zohledňující horský ráz lokality.Výrazně se uplatní i prvky aktivních i pasivních zařízení na získávání sluneční energie, v horizontu pak i dominanty navrhovaných větrných elektráren při severovýchodním okraji lokality.

7.Ochrana a využití kulturních a přírodních hodnot

V řešeném území se nacházejí dva památkově chráněné objekty, a sice kostel sv.Anny a socha sv. Jana Nepomuckého na Božím Daru. Kostel byl nedávno komplexně rekonstruován a je v dobrém stavu včetně vnitřního zařízení.

Nespornou urbanistickou hodnotou je i historicky původní urbanistická stopa, která se dochovala téměř v plném rozsahu, včetně většiny objektů a bude v rámci plánované dostavby podpořena a vhodně doplněna.

V návrhu jsou plně respektovány přírodní hodnoty území, především přírodní rezervace Božídarská rašeliniště, navrhovaný režim využívání území a hospodaření by měl přispět k revitalizaci travních porostů , ke zklidnění  oblasti kolem Zlatého kopce a vytvoření rovnováhy mezi hodnotami přírodního prostředí a tendencí jeho rekreačního využití.

Zároveň se počítá s rekonstrukcí Blatenského příkopu jako historického technického díla.

V dubnu 1995 byl v řešeném území vyhlášen přírodní park Zlatý kopec.

8.Funkční složky sídla

8.1.Obyvatelstvo, bytový fond a pracovní příležitosti

Vývoj obyvatelstva je  při srovnání s rokem 1900  trvale regresivní.( u lokality Zlatý kopec nastává zlom až po r.1930 ). Po vysídlení  původního německého obyvatelstva po 2.svět. válce došlo k drastickému snížení počtu trvalých obyvatel, domovní fond však zůstal vesměs zachován ( Boží Dar ) a přešel do funkce rekreace. V lokalitách Zlatý kopec, Český mlýn a  především Rýžovna však došlo k demolici převážné části původní zástavby. Podle posledního sčítání z r.1991 žije na Božím daru 107 trvalých obyvatel, na Rýžovně

2 a na zlatém kopci také 2. Vzhledem k nabídce pracovních míst v obci díky silné rekreační funkci vyjíždí za prací z celkového počtu 59 aktivních obyvatel pouze 17.

Při naplnění záměrů územního plánu je reálná možnost zvýšení počtu pracovních příležitostí o cca 250 - 280 míst. Počítá se , že většina zaměstnaných bude zároveň na Božím daru i bydlet.

V návrhu je navržena výstavba bytů jak formou rodinných domků, tak formou nájemných bytů v nízkopodlažní zástavbě, počítá se s nárůstem trvalých obyvatel o cca 360 na celkový počet cca 470.

V lokalitě Rýžovna se uvažuje s možností výstavby obytného satelitu Božího Daru  jako s rezervou po případném vyčerpání vhodných ploch v obci.

8.2.Zemědělství

Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám a k charakteru půdního fondu se uvažuje pouze s omezeným pěstováním travních porostů ve vybraných lokalitách. V současné době je převážná část ZPF ve správě St.statku Nejdek, vzhledem k značné dojížďkové vzdálenosti pro případný odvoz sena nejsou pozemky obhospodařovány.

Obec má zpracován záměr na zemědělské využití pozemků podle jednotlivých lokalit, preferuje se omezený chov koz, ovcí, skotu a koní v kombinaci s agroturistikou. V lokalitě Myslivny je navržena plocha pro zemědělskou usedlost rekreačního typu.

Vzhledem k tomu, že převážnou část území zabírají lesy, je důležitým prvkem v území i lesnictví a honitba. Lesní fond spravuje polesí Horní Blatná, část je v majetku obce, která v současnosti připravuje výstavbu objektu pro potřeby hospodaření.V důsledku znečistění ovzduší stále dochází k devastaci lesních porostů, kde převažuje smrková monokultura. počítá se s průběžnou výsadbou nových porostů se zaměřením na zvýšení podílu listnatých dřevin a odolných odrůd jehličnanů.

8.3.Výroba a sklady

Na území obce funguje malá původní pekárna, je zde areál správy silnic s garážemi.

V návrhu jsou navrženy plochy pro drobnou výrobu a služby, které jsou umístěny tak, aby tvořily ochranu před hlukem z obchvatové komunikace. Vzniknou tak zároveň nová pracovní místa  především pro muže, pro které je v tercierní sféře méně pracovních příležitostí než pro ženy a dojde tak alespoň k částečnému vyrovnání salda nabídky.

Zároveň je zde možnost přivedení kapitálu do obce.

8.4.Občanská vybavenost

V obci Boží Dar se nachází 2 prodejny smíšeného zboží, pekárna, bistro, 6 restaurací,4 hotely, pošta, dětský útulek a základní škola, obecní úřad, stanice horské  služby, hřbitov, stanice pohraniční policie, kostel, kino (společenský sál ). V blízkosti obce je i  hraniční přechod s celnicí.

V návrhu se počítá s výstavbou obchodního centra jednak ve vazbě na obchvat s parkovišti, dále pak v integrovaném objektu kulturně společenského centra s knihovnou,sálem, občerstvením apod. Dále je navržena výstavba krytého bazénu a sportovní haly, ve fázi stavebního povolení je příprava informačního a sociálního centra při celnici.

Dále se počítá s obnovou Starého mlýna v jeho původní poloze s funkcí ekologického vzdělávacího centra a výchozího bodu rekonstruovaného vodního díla Blatenský příkop.

8.5.Rekreace, sport

Převážnou část rekreační kapacity Božího Daru tvoří objekty podnikové rekreace se současnou kapacitou 617 l., dále objekty hotelů s kapacitou 165 l., objekty penzionů s kapacitou 136 l.,35 l. v soukromém ubytování a 148 lůžek v objektech individuální rekreace.

V lokalitách Rýžovna, Zlatý kopec a Český mlýn jsou pouze objekty individuální rekreace. Rekreačních objektů je v řešeném území cca 102.

V návrhu je navržena plocha pro nový hotel s kapacitou cca 150 l, další navýšení lůžkové kapacity se počítá v rámci penzionů  a menších ubytovacích zařízení s kapacitou 20-50 l v jednom objektu  při dostavbě proluk a nezastavených ploch podél komunikací. V lokalitě Rýžovna je navržena plocha pro zemědělskou farmu rekreačního charakteru.

V lokalitách  Zlatý kopec a Český mlýn se s rozšířením stávajících kapacit nepočítá.

V lokalitě Neklid je plánováno s výstavbou hotelů s kapacitou cca 200 l, ta však leží mimo řešené území, ale spádově bude ovlivňovat veškeré kapacity Božího Daru.

Ze sportovních zařízení se v obci Boží Dar nachází hřiště na kopanou, 2 kurty na odbíjenou, dětské hřiště a 3 lyžařské vleky se 2 svahy,v řešeném území probíhá lyžařská  krušnohorská magistrála s navazujícími běžeckými trasami.

V rámci přírodní rezervace jsou vybudovány malá a velká naučná stezka.

Obec tvoří zázemí pro lyžařský areál Neklid a Klínovec, které jsou mimo řešené území.

V návrhu se počítá s výstavbou nového stadionu jednak pro letní sporty, jednak pro akce klasického lyžování s vazbou na  krušnohorskou magistrálu a navazující lyžařské stopy. Zároveň je navrženo rozšíření stávajících lyžařských tras i s jejich vazbou na trasy v Německu, včetně naučné stezky vedené po hrázi zrekonstruovaného Blatenského příkopu, která propojuje funkčně stezky "Božídarské rašeliniště " a "Vlčí jámy". Při severovýchodním  a severozápadním

okraji obce jsou navrženy areály kurtů pro odbíjenou a tenis, doplňující nabídku letních aktivit. Komplexní dovybavení sportovních zařízení pak doplňují sportovní hala a  krytý bazén.

V sousedství stávajícího lyžařského vleku v obci se počítá s výstavbou dalších dvou se zaměřením na výuku dětí, s výstavbou dalšího vleku se počítá i v prostoru za Prahou. Nový vlek je trasován za vodárnou při využití stávajícího lyžařského svahu.Napojení areálu lyžařských terénů za Prahou a na Neklidu je řešeno podjezdem pod obchvatem st.silnice 1/25, napojení krušnohorské magistrály pak nadjezdem nad obchvatem st.silnice III/2196 na Blatnou.

V kontaktu se severozápadním okrajem obce je navrhováno golfové hřiště, v rámci řešeného území se počítá s agroturistikou, která by měla zázemí na Rýžovně a na severozápadním okraji Božího Daru.

8.6.Zeleň sídla

Zeleň sídla je vzhledem k nadmořské výšce lokality velmi skrovná, tvořena více méně jednotlivými soliterními stromy v zahradách především na severním a západním okraji obce, jednak parkovou zelení náměstí a prostoru kolem kostela. Většina okrajových soliterů je ve špatném zdravotním stavu ( jeřabiny ).

Zeleň řešeného území je zpracována v ÚSESu, převážnou část tvoří lesní porosty.

V návrhu je navrženo doplnění především ochranné zeleně přístupových komunikací a okraje obce. Počítá se s výsadbou parkové zeleně v západní a východní části obce.

9.Doprava

Obcí procházejí st.silnice I.tř. č.25 z Jáchymova na hraniční přechod, dále pak st.silnice III.tř. č.2196 z Božího Daru na Blatnou, nad obcí pak navazuje st.silnice  II.tř.č.219 na Klínovec.

Hromadná doprava je zabezpečována autobusovými linkami K.Vary - Vejprty, K.Vary - Boží Dar a Ostrov - Boží Dar s intenzitou 8 ( 10 )spojů v každém směru denně. V řešeném území se nacházejí 2 zastávky , v obci nad kostelem a u celnice.

Nejbližší železniční stanice je v Ostrově ve vzdálenosti 18 km a nejbližší letiště v Karlových Varech ve vzdálenosti 30 km.

Pěší komunikace směřují především po trase turistických cest po hřebenech Krušných hor, těžiště leží ve směru na Švýcarskou boudu a Plešivec s převážně zimním provozem jako běžecké stopy. Výrazným prvkem jsou i malá a velká naučná stezka s výchozím bodem na Božím Daru.

Negativním prvkem je absence přímého pěšího propojení obce s celnicí, které je velmi frekventované a především v zimním období nebezpečné - chodí se po silnici I/25.

Parkoviště pro osobní automobily je situováno v těsném kontaktu s obcí při st.silnici I/25, je poměrně kapacitní, v zimních měsících však kapacita parkovišť v obci zcela nedostačuje. Odstavná stání v obci mají kapacitu omezenou cca70 stání.

V návrhu je navržena přeložka st.silnice I/25 vedená na jižním okraji obce, ze které v pravém oblouku před obcí ve směru od Jáchymova odbočuje navrhovaná přeložka st.silnice 3.tř. III/2196 na Blatnou, která se tak vyhýbá obci. Těmito obchvaty je zcela vyloučena veškerá tranzitní doprava vedená v současnosti obcí v prostoru kolem kostela. Pro další odlehčení tohoto společenského prostoru od automobilové dopravy je navržena nová propojka místní komunikace mezi parkovištěm s čerpací stanicí pohonných hmot při hlavním příjezdu a nově navrhovaným hotelem s krytým bazénem. Zokruhování všech komunikací je završeno propojením nynější slepé ulice vedoucí jižním směrem z náměstí na silnici na Blatnou a její propojení s novou komunikací pod stadionem.

Výškové poměry obchvatové komunikace jsou patrny z podélného řezu, při zřizování zóny výrobních služeb a parkoviště na západním okraji obce je pak nutno vybudovat opěrné zdi vzhledem k rozsahu násypu nové komunikace.

Z hlediska komunikací pro pěší je navržena rekonstrukce spojky z Božího Daru na celnici, počítá se s rekonstrukcí cesty směrem k navrhovanému golfovému hřišti, propojení lyžařských areálů za Prahou a Neklid je řešeno podjezdem pod obchvatem st.silnice I/25, napojení krušnohorské magistrály na stadion je řešeno nadjezdem přes obchvat st.silnice III/2196.

Nově navrhovaná parkoviště jsou situována striktně při vjezdu do obce a budou sloužit jak pro potřeby ubytovaných, tak pro potřeby pasantních návštěvníků sportovních areálů . Uvnitř obce jsou zachována pouze stávající parkoviště, nově je navrženo  parkoviště před novým hotelem a u sportovní haly. U vjezdů do obce jsou zároveň umístěny 2 objekty halových vícepodlažních garáží, dále se počítá s integrovanými garážemi v rámci objektu hotelu a kulturně společenského centra s vjezdem v místě současných garáží.

Navrhovaná kapacita parkovišť na okraji obce činí cca 650 stání, uvnitř obce cca 100 stání, kapacita halových garáží při min. 2- 3 podlažích činí cca 460 stání. Dále se počítá s tím, že jednotlivá nově budovaná ubytovací zařízení (penziony) budou zajišťovat potřeby na odstavování vozidel svých návštěvníků v rámci řešených objektů a pozemků.

V návrhu se počítá s vybudováním veřejné čerpací stanice pohonných hmot s přímou vazbou  na stávající průtah.( detailnější řešení napojení je řešeno v dokumentaci pro územní řízení)

Z hlediska hromadné dopravy je vzhledem k navrhovanému podstatnému zklidnění dnešní hlavní komunikace možné zachovat zastávky v současném místě, počítá se s vybudováním nové čekárny jak u kostela, tak u celnice.

Síť ostatních komunikací v řešeném území bude zachována v současných parametrech, vzhledem k navrhovanému vytvoření oblasti klidu na Zlatém kopci se nepočítá s podstatnými úpravami místní komunikace.

Úpravy a rozšíření běžeckých tras jsou navrhovány zároveň s cílem využívat tyto cesty i pro cykloturistiku , pěší turistiku a agroturistiku a podpořit tak celoroční využitelnost rekreačních kapacit území. V návrhu je respektována i trasa pro psí spřežení.

10.Vodní hospodářství

Obec Boží Dar je napojena vodovodním přivaděčem na vodní zdroj Myslivny,  do vodojemu jižně nad obcí o kapacitě 50 m. Do tohoto vodojemu jsou  svedeny i dva vrty z prostoru severně nad obcí a přes úpravnu je voda dodávána do místní

sítě. V místě vodojemu je též hydroforová čerpací stanice pro celnici a čerpadlo pro lokalitu Neklid.

V ostatních lokalitách, tj. v Rýžovně, na Zlatém kopci a Českém mlýnu vodovod veden není.

Jelikož je kapacita zdrojů  i pro výhledové rozšíření dostatečná, počítá se v návrhu pouze s doplněním místní sítě v souladu s potřebami nově budovaných staveb a s postupnou výměnou ocelových potrubí za plast . Počítá se s rekonstrukcí napojení celnice s výměnou čerpací stanice a s novým napojením lokality Neklid z vodojemu nad obcí. Historický rozvod pitné vody z pramenišť severně nad B.Darem bude zachován a chráněn před případnou devastací jako možný zdroj pitné vody.

Kanalizace je v obci Boží Dar jednak původní, ve výstavbě je zároveň kanalizace nová. Současně se buduje čistírna odpadních vod při výjezdu směrem na Blatnou.

Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická se současným odbouráváním dusíku a fosforu, se 3. st. čistění a pískovými filtry. Kapacita je

2 500 EO, což dostačuje i do výhledu při plánovaném rozšíření.

Kanalizace je budována jako oddílná s tím, že původní kanalizační stoky budou sloužit jako kanalizace dešťová a nově budovaná síť bude sloužit jako kanalizace splašková. V současnosti je vybudovaná páteřní stoka v Božím Daru na kterou bude navazovat v dalších etapách zbytek místní sítě.

Celnice má svoji samostatnou čistírnu odpadních vod s biologickým filtrem, která je navržena ke zrušení po napojení na centrální ČOV, kanalizace je vedena v rámci rekonstrukce nového pěšího propojení celnice s Božím Darem. Nově je navrženo napojení lokality Neklid v souběhu s vodovodním přivaděčem, na toto napojení bude připojena i čerpací stanice pohonných hmot.

Vzhledem k tomu, že se neuvažuje s dalším rozvojem ostatních lokalit v řešeném území , nepočítá se ani se zřizováním samostatných ČOV v těchto lokalitách.

Z hlediska vodních toků je navržena rekonstrukce Blatenského příkopu, revitalizace některých malých vodních ploch jednak v blízkosti ČOV a na vodním toku Černého potoka. Dále se počítá  s obnovou regulace na části potoka protékajícího Božím Darem.

11.Energetická zařízení

Mezi oblasti významně se podílející na stavu životního prostředí patří oblast energetiky a z ní především, s ohledem na spotřebu prvotních paliv a energií, sféra zásobování tepelnou energií.

Je proto v zájmu zajištění odpovídajícího stavu  životního prostředí využití ušlechtilých forem paliv a energií a netradičních zdrojů zásobování energiemi.

S ohledem na situování řešeného území a na dosažitelnost jednotlivých druhů paliv a energií je v konceptu řešeno plné využití elektrické energie.

Řešené území je zásobováno el.energií odbočkou z dvojitého venkovního vedení 22kV vývodu Jáchymov I z rozvodny Ostrov - Kfely. K záložnímu

napájení slouží 22kV venkovní vedení z Louček a Vejprt provozované Severočeskou energetickou a.s.

Výjimku tvoří území Českého mlýna a Zlatého kopce, které je zásobováno el.energií z 10 kV vedení napájeného z Německa.

Lokalita Boží Dar je obsluhována trafostanicemi Neklid - 160kVA, Průmstav - 2x630 kVA, B.Dar obec - 2x400 kVA, celnice - 2x400 kVA. Ostatní lokality jsou obsluhovány trafostanicemi Zlatý kopec - 100 kVA, Český mlýn - 63 kVA

s celkovým instalovaným výkonem 3 183 kVA. Špičkový odběr el.energie v zimním období 1993/94 se pohyboval ve výši 1 500 kW.

V návrhu se vychází z perspektivně nejvyššího stupně elektrizace řešeného území, které předpokládá využití el.energie na přímotopné vytápění, ohřev TUV a vaření v kategorii odběru C1.

Při uvažovaném rozvoji lokality, který představuje nárůst počtu trvalých obyvatel na cca 470 a počet rekreačních lůžek na cca 2 400 (včetně lokality Neklid) bude činit předpokládaný zimní odběr cca 10 430 kVA a letní odběr cca

3 050 kVA.

V návrhu  se počítá s tím, že tento značný nárůst v co největší míře pokryje dodávka z navrhované farmy 12, resp. 20 (i s Neklidem) větrných elektráren s  uvažovaným maximálním výkonem cca 10 600 kVA  a ročním výkonem cca 1 500 u každé větrné elektrárny, celkově tedy 30 000MWh.

V lokalitě Rýžovna je vytypována rezervní plocha pro cca 3 další větrné elektrárny, je jí však nutno prověřit jak z hlediska větrných podmínek, tak z hlediska technického napojení .

Jelikož samostatná soustava  větrných elektráren není zřejmě schopná pokrýt beze zbytku a v každém okamžiku veškeré potřeby lokality, počítá se s jejím propojením na celostátní soustavu, přičemž odběr bude realizován opět s této soustavy. Pro zajištění výše uvedeného záměru je nutno vybudovat z Božího Daru

22  kV vedení zaústěné do nově realizované rozvodny 110/22 kV Na Vršku. Rozvodna bude s celostátní soustavou propojena původním 110 kV vedením Vršek - Ostrov (nyní provozovaným v 22 kV systému) nebo nově vybudovaným vedením 110 kV při ponechání současného vedení v systému 22 kV. Do nově vybudované rozvodny Na Vršku bude zaústěno též stávající  venkovní vedení 22 kV napájející Boží Dar a vedení této oblasti směřované na napájení z RZ Ostrov.

Pro zajištění distribuce požadovaného příkonu el.energie bude rozvodná soustava Božího daru doplněna 3 novými trafostanicemi 22/0.4 kV, 2x630 kVA a upravena stávající TS Neklid na výkon 2x630 kVA. Z důvodu zajištění spolehlivosti zásobování, zaručení kvality napětí, jak v tolerancích tak stálosti je navrženaNN rozvodná síť jako vícenapaječová mřížová.

V programu obce se počítá i s využitím sluneční energie jednak k ohřevu TUV pomocí solárních kolektorů, jednak pomocí pasivních systémů k vylepšení tepelné bilance objektů.

12.Spoje

Automatická telefonní ústředna B.Dar je v síti zapojena jako vedlejší ústředna Jáchymova, typ ATZ - 63 s kapacitou 50Pp a je zapojena do uzlového telefonního obvodu Ostrov.

V současnosti je kapacita plně vyčerpána. místní síť je řešena jak úložnými kabely, tak nadzemními kabely, které převládají. Rozvod je řešen pevnou       kabelizací, která je kapacitně nevyhovující a zastaralá.

Obcí prochází dálkový kabel Jáchymov - st.hranice, v současné době se již na tomto kabelu nezajišťuje mezinárodní provoz.

S novou digitální ústřednou typu EWSD se počítá po r.1996, bude napojena na řídící ústřednu HOST Ostrov plánovanou také na rok 1996. Nová technologie bude umístěna do stávajících prostor pošty, počítá se s kapacitou 192 Pp.

Místní síť bude řešena pružnou kabelizací s 95% zemními úložnými kabely, u  významnějších objektů bude počítáno s možností zavedení optokabelů, výstupní párová kapacita kabelovny bude min. 200 párů. Pro kvalitní propojení řídící ústředny Ostrov s ústřednou na Božím Daru tokem 2 Mbit se počítá s vybudováním PE Zoubek z Jáchymova pro následné zatažení optických kabelů.

Počítá se s rozvodem kabelové televize, s osazením centrálního příjímače a se zřízením místního informačního kanálu se studiem.

13.Zeleň

Problematika zeleně lokality Boží Dar je popsána ve stati 8.6., komplexní problematika řešeného území je zpracována v rámci ÚSES.

Řešeným územím probíhají regionální i nadregionální biokoridory, které spojují regionální a nadregionální biocentra,v území se nachází přírodní rezervace Božídarská rašeliniště.

Návrh využití a rozvoje území vychází z respektování těchto přírodních prvků v plném rozsahu, snahou je zde revitalizace některých prvků krajiny a podpoření přirozeného vývoje přírodního prostředí s omezením rušivých vlivů civilizace.

14.Životní prostředí

Životní prostředí je podrobně popsáno v Průzkumech a rozborech, stručná rekapitulace stavu je v kapitole 2.4.

K podstatnému zlepšení životního prostředí především v oblasti Božího

Daru nepochybně přispěje navrhovaná plná elektrizace především v oblasti vytápění objektů, která přispěje k odstranění místních zdrojů znečištění ovzduší. Samotný program se opírá o široké uplatnění měkkých zdrojů energie, kterými jsou zde především vítr- plánovaná farma 16 větrných elektráren- a sluneční

energie- uvažované aktivní i pasivní systémy získávání energie především pro ohřev TUV(kolektory). V širším měřítku prognózované optimální využití energie větru v oblasti celých Krušných hor přinese vliv i na celkové znečišťování ovzduší  regionu  tím, že umožní odstavení některých současných zdrojů

(tepelných elektráren). Celková kapacita Krušných hor se v této oblasti větrných elektráren odhaduje až na 500 MW.

V oblasti hluku dojde k významnému omezení především u Božího Daru realizací obchvatů st.silnic 1.a3.tř mimo obec.

V oblasti čistoty vod dojde k  podstatnému zlepšení uvedením budované ČOV a kanalizace do provozu, počítá se i s napojením lokality Neklid.

V oblasti likvidace odpadu se počítá s místní separací a následným odvozem na řízenou skládku (Jáchymov, Ostrov)

15.Ochranná pásma

V řešeném území se nacházejí tato ochranná pásma:

- ochranné pásmo vodního zdroje Myslivny 1.,2. a 3. stupně

- ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů - lázně Jáchymov 2.a 3. stupně

- hranice přírodní rezervace Božídarská rašeliniště

- hranice přírodního parku Zlatý kopec

16.Etapizace a organizace výstavby

Základním předpokladem pro další rozvoj obce Boží Dar je dokončení ČOV a kanalizační sítě spolu s posílením sítě trafostanic.  Po té je možno realizovat výstavbu jednotlivých objektů dle zájmu investorů s tím, že nejprve dojde k obestavění stávající uliční sítě směrem od středu obce k okrajům.

V souběhu se stavebním rozvojem je nutné přistoupit k realizaci plánovaných dopravních staveb, především pak obchvatu st.silnice 1.tř.I/25 a ve vazbě na tuto novou komunikaci i k výstavbě parkovišť. V další fázi půjde o výstavbu přeložky st.silnice III/2196 .

Z hlediska plánované ekologizace obce je nutné vytvořit podmínky pro realizaci farmy větrných elektráren.

Organizace samotné výstavby bude dána finančními možnostmi obce, to znamená jejími možnostmi v oblasti zainvestování stavebních pozemků sítěmi technické infrastruktury. Takovýto postup s následným prodejem zainvestovaného pozemku se jeví jako nejúčelnější a pro koordinaci výstavby nejvhodnější.

Realizace větších zařízení občanského vybavení a halových garáží bude zřejmě završovat celý proces rozvoje lokality.

Pro nezastavěné plochy bez přímé vazby na stávající objekty a s větším rozsahem je nutné zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci se stanovením přesnějších regulačních podmínek.

U stavebních pozemků s přímou vazbou na historickou  zástavbu budou nové stavby dodržovat stávající výškovou hladinu, typické řešení střechy a srovnatelné hmotové řešení.

17.Vyhodnocení ztrát ZPF

Návrh  vyhodnocení ztrát ZPF je zpracován na základě zákona ČNR o ochraně zem.půdního fondu č.334 Sb.1992 a vyhl.MŽP č.13 Sb.94, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zem.půdního fondu.

17.1.Výrobní podmínky

Dotčené území obce Boží Dar je začleněno do klimatického regionu 9 - CH

( chladný, vlhký - první místo v řádku BPEJ) v horské výrobní oblasti s produkčně ekonomickým zařazením  do PES - 35. Zaměření zemědělské výroby je

pícninářské, s pastevním chovem skotu. V řešeném území nejsou žádná účelová zařízení zem.výroby.

17.2.Návrh na odnětí ZPF

K odnětí ze ZPF ve 36 lokalitách funkčního využití (rezervní plocha je uvedena odděleně) je navrženo celkem 3,12 ha zem.půdy - pouze v kultuře louky.

Z této výměry je v zastavěném území  obce 0,35 ha a mimo zástavbu 2,77 ha (88,8%)

Největší podíl ZPF je navrhován k odnětí pro rekreační a bytové účely - 46,5% a pro obchvat obce včetně parkovišť - 45,5%. Navrhovaný rozsah odnětí ZPF je racionální variantou a na celkové výměře záboru 10,91 ha (tj.včetně nezemědělské půdy 7,79 ha) se podílí 28,6%.

Specifikou v tomto území je, že v záboru pro funkční lokality je 5,42 ha (49,6% z celk.plochy) mokřin, které jsou typickým druhem pozemků zvláště chráněného území přírody - rašelinišť.

17.3.Bonitace zem.půdy a stupeň přednosti v ochraně

Bonitační struktura na základě BPEJ je uvedena v tab.č.4.a zakreslena v

grafické příloze. V prvém a druhém stupni přednosti s mimořádnou ochranou je 51,0% zem.půdy navrhované k odnětí. Vzhledem k tomu, že jde o zábor lokalit s bezprostřední návazností na zastavěné území obce , je možné návrh akceptovat.

Hlavními půdními jednotkami (druhé a třetí místo v kódu) u pozemků zem.půdy navrhovaných k odnětí jsou:

- hnědé, kyselé, podzolové půdy a jejich oglejené formy, zpravidla kamenité a zamokřené (HPJ 36 a 50)

- glejové půdy rašeliništní (HPJ 69)

Z hlediska sklonitosti, expozice a skeletovitosti je extremní povahy 31% výměry zem.půdy (34 - čtvrté a páté místo v kódu).

17.4.Důsledky navrhovaného řešení

Řešené území je v oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod, v ochranném pásmu vodních zdrojů a v bezprostřední návaznosti na území přírodní rezervace. Míra negativního ovlivnění těchto ekologicky chráněných lokalit bude odpovídat rozsahu navrhovaného záboru a ten je možné pokládat za plošně minimální.

V propočtu odvodu za vynětí bude základní sazba povýšena násobkem odpovídajícím ekologické váze vlivu (viz.část "B" zákona č.334 - příloha).

Odnětím půdy nebudou dotčeny:

-  odvodnění ani jiná zařízení ve vlastnictví nebo správě St.meliorační správy (viz.vyjádření v příloze)

- trasy účelových zemědělských komunikací, areály zemědělské prvovýroby a systém využívání ZPF.

Ekologická stabilita krajiny a její tvorba nebude narušena.

18.Vymezení veřejně prospěšných staveb

Jako veřejně prospěšné stavby se v rámci návrhu územního plánu vymezují kulturně společenské centrum, krytý plavecký bazén, sportovní hala, sportovní stadion a všechny základní systémy technické vybavenosti a dopravy.

T A B U L K  O V Á     Č Á S T

Tab.č.1 Obyvatelstvo, kapacity území

Boží Dar                                  stav              návrh              výhled

trvalí obyvatelé                             108               362                470

soukromá rekreace                       148                 14                162

hotely   ( + Neklid )                      115                350               465

penziony a pronajímání                   40                760               800

podniková rekreace                      965                  -                  965

-------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                       1 396              1 464           2 860

Tab.č.2 Kapacity odstavných stání

Lokalita                       počet stání

----------------------------------------------------

záchytná parkoviště    70 + 80+240 + 260

----------------------------------------------------

Celkem                                650

----------------------------------------------------

uvnitř obce

pod kostelem                        18

hotel - bazen                         35

Slunečná                               12

sport.hala                              15

radnice                                    6

Přátelství                               10

horní ul.                                   4

-----------------------------------------------------

Celkem                                 100

-----------------------------------------------------

halové garáže

u vjezdu                                150

kultur.spol.centrum                  80

hotel                                        70

nad ČOV                                 80

-----------------------------------------------------

Celkem                                   380

-----------------------------------------------------

CELKEM                              1210

-----------------------------------------------------

Tab.č.3 Soupis pozemků podle lokalit

------------------------------------------------------------------------------------------

číslo                louky                    mokřiny                        ostatní

lok.      katastr.číslo      ha        katastr.číslo      ha        katastr.číslo     ha

--------------------------------------------------------------------------------------------

1				557		0,24

2				557		0,11

3				557		0,40						4							120		0,40

5	454/4,430/1	0,78				445/3		0,08

6							111/1		0,18

7				557		0,52

8	149/1		0,32

9	140/1		0,10

10							200/1		0,04

11							200/1		0,12

12							200/1		0,34

13							200/1		0,93

14							200/1,2,3,	0,43

15	254/1		0,01

16	254/1		0,07				254/3		0,09

17							254/3		0,13

18	301/5		0,08

19							301/6,304	0,06

20				407/1		0,18	407/2,3/3	0,26

21							411,428	0,11

22				428		0,29

23				428		0,23

24				407/1,428	0,11	407/2		0,10

25				407/1		0,25

26				407/1		0,04	407/2		0,09

27							301/3,303/3	0,72

28	301/1		0,41				301/8		0,45

29							301/3		0,54

30							301/3		0,10

31	301/1		0,04

32	301/1,254/1					867/2,254/3

301/5		0,82				301/3,304	0,44

33	5/4-8,56	0,14

34	78 - 82

83/1,83/2	0,21

35	149/1		0,11

36	33		0,03

------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM  1 - 36	3,72			2,37			5,42

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva	454/4	0,19                                                                                                                             --------------------------------------------------------------------------------------------------

Tab.č.4 Bonitace zem.půdy podle lokalit

----------------------------------------------------------------------------------

číslo                 louky                               nezemědělská půda

lok.                  BPEJ             ha               druh              ha

---------------------------------------------------------------------------------

1					mokřina	0,24

2					mokřina	0,11

3					mokřina	0,40

4					ostatní		0,40

5		9.0.50.01	0,78	ostatní		0,08

6					ostatní		0,18

7					mokřina	0,52

8		9.69.01	0,32

9		9.69.01	0,10

10					ostatní		0,04

11					ostatní		0,12

12					ostatní		0,34

13					ostatní		0,93

14					ostatní		0,43

15		9.50.01	0,01	ostatní		0,19

16		9.50.01	0,07	ostatní		0,09

17					ostatní		0,13

18		9.50.01	0,08	ostatní		0,19

19					ostatní		0,06

20					ostatní		0,26

mokřina	0,18

21					ostatní		0,11

22					mokřina	0,29

23					mokřina	0,23

24					mokřina	0,11

ostatní		0,10

25					mokřina	0,25

26					mokřina	0,04

ostatní		0,09

27					ostatní		0,12

28		9.36.34	0,41	ostatní		0,45

29					ostatní		0,54

30					ostatní		0,10

31		9.36.34	0,04

32		9.50.01	0,30	ostatní		0,44

9.36.34	0,54

33		9.50.01	0,14

34		9.50.01	0,21

35		9.69.01	0,11

36		9.69.01	0,03	ostatní		0,03

mokřiny	2,37

ostatní		5,42

------------------------------------------------------------------------------

CELKEM	1 - 36		3,12			7,79

rezerva		9.50.01	0,19

tab.č.5 Souhrnný přehled struktury půdního fondu navrženého k odnětí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

číslo   fce     výměra lokality         kultura        výměra ZP       1.a2.st.přednosti  v ochr. celkem

lok.               cel.   zast.ú.  mimo     pozemku    cel.  zast.ú.  mimo  cel.  zast.ú. mimo         NP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	Rs	0,24		0,24	mokřina							0,24

2	S	0,11		0,11	mokřina							0,11

3	Rs	0,40		0,40	mokřina							0,40

4	Rs	0,40	0,40		ostatní							0,40

5	Rs				louka	0,78		0,78	0,78		0,78

ostatní							0,8

celkem		0,86		0,86		0,78		0,78	0,78		0,78	0,8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6	Rs	0,18	0,18		ostatní							0,18

7	Rs	0,52		0,52	mokřina							0,52

8	Rs	0,32		0,32	louka	0,32		0,32

9	G	0,10		0,10	louka	0,10		0,10

10	P	0,04		0,04	ostatní							0,04

11	OV	0,12		0,12	ostatní	                     				0,12

12	Bč	0,34		0,34	ostatní							0,34

13	S	0,93		0,93	ostatní							0,93

14	K	0,43		0,43	ostatní							0,43

15	P				louka	0,01		0,01	0,01		0,01

ostatní							0,19

celkem		0,20		0,20		0,01		0,01	0,01		0,01	0,19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16	G				louka	0,07		0,07		0,07

ostatní							0,09

celkem		0,16		0,16		0,07		0,07	0,07		0,07	0,09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17	Vd	0,13		0,13	ostatní							0,13

18	Vd				louka	0,08		0,08	0,08		0,08

ostatní							0,19

celkem		0,27		0,27		0,08		0,08	0,08		0,08	0,19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19	K	0,06		0,06	ostatní							0,06

20	OV				mokřina							0,18

ostatní							0,26

celkem		0,44	0,44									0,44

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21	P	0,11	0,08	0,03	ostatní							0,11

22	Rs	0,29	0,29		mokřina							0,29

23	OV	0,23		0,23	mokřina							0,23

24	K				mokřina							0,11

ostatní							0,10

celkem		0,21	0,11	0,10								0,21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25	S	0,25		0,25	mokřina							0,25

26	G				mokřina							0,04

ostatní							0,09

celkem		0,13	0,13									0,13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27	Rs	0,12	0,04	0,08	ostatní							0,12

28	P				louka	0,41		0,41

ostatní							0,45

celkem		0,86		0,86		0,41		0,41				0,45

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

číslo    fce     výměra lokality         kultura        výměra ZP             1.a2.st.předn.ochr.     celkem

lok.                cel.  zast.ú.  mimo      pozemku    cel.  zast.ú. mimo      cel.    zast.ú.  mimo   NP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29	OV	0,54		0,54	ostatní							0,54

30	K	0,10		0,10	ostatní							0,10

31	K	0,04		0,04	louka	0,14	0,14		0,14	0,14

32	K				louka	0,82		0,82	0,30		0,30

ostatní							0,44

celkem		1,26		1,26		0,82		0,82	0,30		0,30	0,44

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33	Rs	0,14	0,14		louka	0,14	0,14		0,14	0,14

34	Rs	0,21	0,21		louka	0,21	0,21		0,21	0,21

35	K	0,11		0,11	louka	0,11		0,11

36	K				louka	0,03		0,03

ostatní							0,03

celkem		0,06		0,06		0,03		0,03				0,03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM	1 - 36			louky	3,12	0,35	2,77	1,59	0,35	1,24

mokřiny							2,37

ostatní							5,42

CELKEM	10,91	2,02	8,89		3,12						7,79

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z toho pro

Rs	3,68				1,45						2,23

Bč	0,24										0,34

P	1,21				0,42						0,79

G	0,39				0,17						0,22

K	2,27				1,00						1,27

OV	1,33										1,33

Vd	0,40				0,08						0,32

S	1,29										1,29			--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stupeň přednosti v ochraně ZPF

----------------------------------------------------------

BPEJ        stupeň přednosti        ha          %

----------------------------------------------------------

9.50.01             II.                    1,59        51

9.63.34             V.                    0,97        31

9.69.01            VIII.                 0,56        18

----------------------------------------------------------

CELKEM                                 3,12       100

----------------------------------------------------------