Květnová

URBANISTICKÁ  STUDIE

T e x t o v á     č á s t

--------------------------------------------------------------------

Zpracovatel:Ing.arch.Ivan Štros                                                   květen  2 005

Objednatel: MÚ Ostrov

Zpracovatelé:

------------------

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická

část		                                 ing.arch.Ivan Štros

doprava - konzultace                          ing.Martin Kohout

vodní hospodářství                            ing.Jaromír Žáček

zásobování energiemi                       Vladimír Procházka

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

TEXTOVÁ ČÁST

DOKLADOVÁ  ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

-------------------

1) Hlavní výkres            	1 : 1 000

2) Doprava                          	1 : 1 000

3a) Vodovod, kanalizace	1 : 1 000

3b) Elektro, plyn, spoje	1 : 1 000

OBSAH:

1) TEXTOVÁ ČÁST

A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

A.2 ) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

B ) Řešení urbanistické studie

B.1 ) Vymezení řešeného území

B.2 ) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a

funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních , civilizačních a

kulturních hodnot území

B.3)   Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

B.4 )  Návrh urbanistické koncepce

B.5 )  Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architekt. řešení

B.6 )  Limity využití území

B.7 )  Návrh řešení občanského vybavení

B.8 )  Návrh řešení dopravy

B.9 )  Návrh řešení technického vybavení

9.1.Vodní hospodářství

9.1.1.Vodovod

9.1.2.Kanalizace

9.2.Zásobování el.energií

9.3.Zásobování teplem

9.4.Zásobování plynem

9.5.Spoje

9.6.Nakládání s odpady

B.10 ) Zeleň

B.11 ) Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních

úprav

B.12. Orientační propočet nákladů na komunikace a sítě technické infrastruktury

A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

Hlavní cíle řešení urbanistické studie Květnová jsou následující :

- navrhnout zástavbu řešeného území rodinnými domky s ohledem na optimální využití řešených pozemků a jejich orientaci a terénní uspořádání území

- zpřesnit regulativy a limity území zakotvené ve schváleném územním plánu města Ostrov.

- optimálně řešit dopravní obsluhu ve vazbě na navrženou parcelaci území včetně dopravy v klidu v souladu s řešením, zakotveným v územním plánu města Ostrov.

- odstavování vozidel bude navrženo v rámci řešeného území

- navrhnout doplnění systemu technické infrastruktury

- navrhnout řešení společenských prostorů včetně dětských hřišť

- navrhnout doplnění systému vysoké a střední zeleně v rámci nově koncipovaného využití ploch

A.2 ) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

Z územního plánu města Ostrov vyplývají požadavky na funkční a plošné uspořádání území. Jsou zde území s funkcemi KV Bv2, KV Bv 3 a KV Bv4 a KV OV1

Území KV Bv jsou určena pro rodinné bydlení venkovské, území KV OV1 je určeno pro občanskou vybavenost – hřiště.

Z hlediska prostorových regulativů je území určeno pro zástavbu individuálními rodinnými domky s výškovým omezením na 2 podlaží + podkroví.

Ve studii jsou požadavky zakotvené v územním plánu města Ostrov splněny ve všech požadovaných parametrech.

B ) Řešení urbanistické studie

B.1 ) Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází  na katastrálním území Květnová na jihovýchodním okraji obce. Zahrnuje následující p.p.č. – 1023 část, 1481/1 část, 39/2, 39/3, 32/ část, 32/3 ,32/11, 28, 364 část, 1470/1 část.

B.2 )  Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a  kulturních hodnot území

Severozápadní část řešeného území  sousedí s různorodou stávající zástavbou, kde jsou zastoupeny jednak původní historická venkovská stavení s poměrně větší hmotou dvoupodlažní se strmou sedlovou střechou, dále je součástí stávající zástavby třípodlažní panelový dům zastřešený valbovou střechou s mírným sklonem a dále se zde nachází řada 6ti řadových domů typu OKÁL.

Samotné řešené území je v severovýchodní části dosti svažité se sklonem cca 10%, zbytek řešeného území pak přechází z mírného svahu do relativní roviny k rybníku. Řešené území je tvořeno ornou půdou a loukami.

Z hlediska ochrany přírodních hodnot není území významné, souvislejší pás vysoké a střední zeleně se táhne podél severovýchodního okraje řešeného území – úpatí lokální dominanty kopce, který je zároveň vyhlášen jako chráněný přírodní prvek.  Kolem stávajících polních cest jsou aleje vzrostlých stromů, skupinka stromů je ve střední části území a mladší porost pak i v jihozápadní části území.

Z hlediska ochrany kulturních hodnot není území významné, zbytky historické zástavby jsou narušeny panelákem a řadovými Okály. Z hlediska urbanistické struktury zástavby je však žádoucí zachovat alespoň částečně organický prvek řazení domků bez uličních čar.

B.3)   Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

Z hlediska širších vztahů k ostatním částem města má řešené území  charakter satelitu  Ostrova, kdy vzdálenost lokality – obce Květnové od centra Ostrova je cca 3km, avšak dopravní vzdálenost po komunikacích je cca 5 km.

V rámci Květnové má řešené území koncovou polohu ve směru k Ostrovu, rozsah zástavby – cca 37 RD znamená cca 100% nárůst v počtu domů v obci.

Z hlediska dopravy navazuje řešené území  na stávající komunikační strukturu v obci, pro obsluhu území jsou využity částečně i stávající komunikace ( polní cesty).

Z hlediska občanské vybavenosti je řešené území vázáno na stávající vybavenost v Květnové, která je však minimální, je nutné počítat s dojížďkou za občanskou vybaveností do Ostrova.

V rámci řešení technické infrastruktury navazuje území na stávající vedení inž. sítí především v oblasti zásobování vodou, plynem a el.energií.  Kanalizace v obci není.

B.4 )  Návrh urbanistické koncepce

Urbanistická koncepce návrhu zástavby území vychází z parametrů určených územním plánem Ostrova, je to jednak  vymezení rozsahu řešeného území a dále pak řešení komunikační kostry včetně parametrů komunikací. Dalším prvkem, ovlivňujícím urbanistickou koncepci zástavby je svažitost terénu s ohledem na orientaci vytvářených parcel ke světovým stranám.

Parcelace je řešena tak, aby vznikaly  stavební pozemky s minimální šířkou od 25m, hloubka je pak dána vnitřní komunikační kostrou. Velikost jednotlivých parcel je od cca 950 m2 do cca 1400 m2, některé parcely na zbytkových plochách jsou i větší.

Celkem je navrženo 37 stavebních parcel, jihozápadní část řešeného území se nachází v ochranném pásmu katodové ochrany vtl plynovodu, které činí 100 m, přičemž do 50 m nesmí být postaven žádný objekt a v pásmu 100m se musí žádat o výjimku a nesmí být pod zemí žádné kovové předměty a vedení. Toto omezení se týká parcel č.29, 30, 31, 32, 37.

Zalomení hranice řešeného území v jihozápadní části území bylo využito pro vytvoření společenského prostoru – náměstíčka s posezením a dětským hřištěm, podobný prostor je 	pak v menší míře vytvořen i v severovýchodní části u křižovatky komunikací.

Zástavba jednotlivých parcel je navržena ve 2 formách, u pozemků orientovaných k jihu s příjezdem z jihu je dům situován tak, aby bylo možné využívat k obytným účelů jižní osluněnou část pozemku, z provozních důvodů je garáž navržena samostatně při komunikaci. Ostatní domy jsou situovány blíže komunikaci, mají garáž vestavěnou nebo přistavěnou a obytná část pozemku je orientována k jihu.

Jednotlivé parcely jsou řešeny detailně s vyznačením ploch pro parkování, vjezd, pěší přístup s pilířkem pro elektroměr a plynoměr a popelnici a s naznačením možnosti umístění obytné terasy  většinou i s bazénem.

Architektonicky jsou objekty navrženy v různých variantách jak co do objemu, půdorysu i velikosti ve vazbě na velikost a typ parcely.

Umístění objektů na parcelách je orientační, závazným prvkem řešení je parcelace a komunikační řešení.

B.5 )  Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického    řešení

Základní regulativy dle platného územního plánu jsou:

Bydlení venkovské – Bv

(1) 	Doporučené využití: bydlení v rodinných domech s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného hospodářského zvířectva.

(2) 	Přípustné využití: rodinné domy s provozovnami (zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální), stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v nebytových domech.

(3) 	Výjimečně přípustné využití: individuální rekreační objekty, zařízení veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, to vše pouze pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí, zahradnictví, bytové domy.

# Nepřípustné: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hladinu hluku.

| Funkční území | koeficient zastavění pozemku | Minimální % ozelenění pozemku | Maximální podlažnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Bv | 60 | 35 | 2+p |

Regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení jsou :

- návrh parcelace území

- návrh komunikací včetně dopravy v klidu

B.6 )  Limity využití území včetně stanovených zátopových území

Limity využití území jsou následující:

1) Ochranná pásma technické infrastruktury

*	trafostanice 7m

*	vedení vodovdu, kanalizace, vn a nn kabelů, spojů a stl plynodu 1- 4 m

*   ochranné pásmo katodové ochrany vtl plynovodu 50m (100m)

Zátopová území nejsou v rámci řešeného území vymezena.

B.7 )  Návrh řešení občanského vybavení

V rámci řešení jsou navrženy 2 společenské prostory uvnitř navržené zástavby, v jihozápadní části se jedná o prostor zahrnující vydlážděnou plochu s posezením , pískovou plochu pro hry a dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami. V severovýchodní části je navržen podobný menší prostor s posezením a dětským hřištěm.

V severní části řešeného území je v souladu s územním plánem navrženo hřiště, které obsahuje dětské hřiště s pískovištěm a houpacími skulpturami, písková plocha pro hry, malá dráha pro bikros případně zimní bobování, dále je zde robinsonádní hřiště s prolézačkami a pevností a společenská plocha s ohništěm a altánem pro setkávání obyvatel lokality.

.

B.8 )  Návrh řešení dopravy

Návrh dopravního řešení

Návrh dopravního řešení vychází z koncepce zakotvené ve schváleném územním plánu, kdy jsou hlavní obslužné komunikace dimenzovány jako obslužné komunikace  MO7 v šíři 6m s jednostranným chodníkem v šíři 1,25m, vedlejší komunikace jsou dimenzovány jako místní komunikace IV.tř. D1 v šíři 4,5m. Komunikace budou provedeny jako dlážděné včetně chodníků.

Komunikační kostra navazuje na stávající komunikační strukturu, počítá se s rekonstrukcí částí stávajících polních cest na MO7, od řadových domků je protažena komunikace tř. D1.

Podél komunikací jsou navrženy zelené pásy pro uložení sítí technické infrastruktury a pro zřízení odstavných stání v šíři 2,5m.

Malé náměstíčko je tvořeno z jedné strany komunikací tř.MO7 a z druhé jednosměrnou komunikací tř.D1 v šíři 3m.

Z hlediska optimálního dimenzování komunikační sítě by bylo úspornější a provozně výhodnější realizovat celou komunikační obslužnou strukturu lokality s využitím místních komunikací IV.tř. D1 obytných zón v šíři 4,5 m bez chodníků, ke kterým se váží nižší parametry jak co do návrhové rychlosti, tak co do dimenzí a rozhledových požadavků, které lépe odpovídají charakteru zástavby. Toto řešení by bylo zároveň výrazně úspornější. ( viz B.12)

Doprava v klidu

Doprava v klidu je koncipována v souladu se současným trendem zvyšování stupně motorizace, počítá se s garáží a odstavným stáním v rámci každé stavební parcely, dále je pro návštěvy navrženo vždy 1 odstavné stání pro každý RD v zeleném pruhu podél komunikací a v prostoru ochranného pásma katodové ochrany vtl plynovodu je navrženo parkoviště pro 20 aut.

Celková kapacita v řešeném území  je 55 veřejných odstavných stání.

Vazby na hromadnou dopravu

Z hlediska hromadné dopravy bude využívána stávající autobusová doprava s vazbou na Ostrov, zastávka je v obci.

Pěší doprava

Pěší doprava v řešeném území bude využívat chodníků při komunikacích tř. MO7 a dále bude využívat komunikací tř.D1 – obytných zón.

B.9 )  Návrh řešení technického vybavení

9.1. Vodní hospodářství

Ú v o d :

Pro Květnovou byl zpracován územní plán v rámci dopracování ÚPn města Ostrov. (Ing arch.Kasková – koncept  2001). Zásobování pitnou vodou bylo řešeno doplněním vodovodní sítě pro navržené plochy při zachování současného stavu rozvodů. Kanalizace byla navržena  splašková v celém rozsahu zástavby s tím,že bude ukončena v čerpací stanici odpadních vod (dále ČSOV) s výtlakem do splaškové kanalizace Vykmanova a dalším čerpáním do kanalizace Ostrova s centrální čistírnou odpadních vod (dále ČOV).

Vodní toky a odvodnění území

Charakteristika současného stavu:

Osadou Květnová protéká místní potok,jehož počátkem je silniční příkop od Maroltova a jež je levostranným přítokem Boreckého potoka. Potok v zástavbě sleduje buď z jedné nebo z druhé strany průjezdní komunikaci a slouží k odvádění srážkových i odpadních vod z osady. Na jižním okraji bočně napájí bezejmenný rybník. Koryto potoka je místně regulováno.

Odvádění srážkových vod z komunikací a současné zástavby je řešeno příkopy a propustky.

Návrh:

Současný stav vodních toků a odvodnění se navrhuje zachovat.

Odvádění srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch se navrhuje povrchovým odtokem do potoka, s možnosti využití zasakování do zeleného pruhu podél navržených komunikací. Pouze v současné komunikaci od řadových rodinných domů se doporučuje vybudovat dešťovou stoku z kameniny DN 300 s uličními vpustěmi, s vyústěním do potoka. Hloubka založení cca 1,2m.

Srážkové vody spadlé na střechy a pozemky rodinných domů musí být zachyceny a využity na pozemku r.d. (t.zn. oplocení s podezdívkou směrem ke komunikaci).

9.1.1.Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu:

Květnová je zásobena společnou vodovodní větví s Maroltovem z úpravny vody Plavno, konkrétně z vodojemu Maroltov (150 m3 – 537,40/534,40). Výškový rozsah navržené zástavby je v rozmezí  447,00 - 465,00 m n.m., tj. stejně jako u současné zástavby. Tlakové poměry v osadě jsou ovlivněny redukčním ventilem nad silnicí č. I/13 a pohybují se v hodnotách do 6 atm.

Návrh:

Navrhuje se výstavba vodovodního okruhu v zeleném pásu podél komunikace, případně v komunikaci, z HDPE 90x5,4 s napojením na lPE 110 v průjezdní komunikaci na jižním okraji osady a na lPE 90 k řadovým rodinným domům. Samostatná větev z HDPE 90x5,4 zakončená podzemním hydrantem je navržena k parcelám č. 5 – 10.

Část potrubí PE 63 k řadovým r.d., jež není ve správě VaK Karlovy Vary a.s.,se navrhuje rekonstruovat na HDPE 90. Hloubka krytí vodovodu pod upraveným terénem bude 1,5m.

Celková délka navrženého potrubí  PE 90 je 898m a PE 32 je 80m.

Domovní přípojky jsou vyznačeny pouze orientačně.

Vodovod pro veřejnou potřebu se zřizuje a provozuje ve veřejném zájmu, proto musí být umísťován na veřejných pozemcích.

9.1.2.Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu:

V osadě není žádná veřejná kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou přes septiky nebo jiné jímky vypouštěny do potoka.

Návrh:

V souladu se schváleným konceptem Dopracování ÚPn města Ostrova je navržena pro rozvojové plochy výstavba splaškové kanalizace z kvalitní kameniny DN 250. Ta bude umisťována do středu navržených komunikací. Kanalizace bude pokračovat buď v současných komunikacích nebo ve veřejných plochách k navržené ČSOV, tj. k potoku, jižně od fotbalového hřiště. Odtud půjde výtlačný řad  PE 63 v délce 1350m do ČSOV (případně do výtlačného řadu od ČSOV) Vykmanov.

Hloubka dna kanalizace pod upraveným terénem se navrhuje v rozmezí 2,0 – 2,5m. Tomu nutno přizpůsobit zakládání objektů. U parcel č.16, 17 a 36, 37 se předpokládá, že nebude možné gravitační připojení na uliční stoku. Proto jsou předběžně navrženy domovní čerpací stanice odpadních vod. K upřesnění dojde v projektu po podrobném výškovém zaměření terénu a osazení objektu včetně jeho dispozičního řešení.

Přechod kanalizace přes potok je uvažován bez shybky gravitačně, s obetonováním v úrovni dna. Na tento systém naváží v budoucnu stoky od současné zástavby.

K ČSOV nutno vyřešit příjezd pro nákladní vozidla a přívod elektrické energie.Vlastní ČSOV bude vybavena šachtou pro zachycování písku, dálkovým přenosem pro signalizaci provozních stavů a havarijním přepadem do potoka. Výtlačný řad z PE 63 půjde v trase dle Dopracování ÚPn města Ostrov.

Celková délka splaškových stok z kvalitní kameniny DN 250 je 1260m.

Celková délka dešťové stoky z kameniny DN 300 s vyústěním do potoka je 105m.

Domovní přípojky jsou vyznačeny pouze orientačně.

Kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizuje a provozuje ve veřejném zájmu. Proto musí být stoky i objekty umísťovány na veřejných pozemcích.

Z á v ě r :

Výstavba rodinných domů na navržených plochách je možná až:

- po výstavbě splaškové kanalizace a ČSOV Vykmanov včetně výtlač. řadu do kanalizace závodu Škoda (vlastník areálu HQU International a.s. souhlasí, viz DÚŘ).

- po výstavbě ČSOV Květnová a výtlačného řadu Květnová – Vykmanov

- po výstavbě uličních řadů vodovodu a stok v navržené lokalitě.

Poznámka:

ČSOV Vykmanov je budována v současné čerpací jímce ČOV Věznice Ostrov. Vězeňská služba ČR nemůže provést bezúplatný převod majetku na Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (dále VSOZČ), ČSOV zůstane v majetku věznice.

Investorem výtlačného řadu  HDPE100-160x14,6 v délce 313m, který jde po vnějším obvodu věznice je VSOZČ, budoucím správcem a provozovatelem bude VaK Karlovy Vary a.s. Na akci bylo dokončeno územní řízení, nyní se pracuje na projektu pro stavební povolení.

Pro odkanalizování Květnové jsou tyto možnosti:

- MÚ Ostrov získá co nejdříve souhlas správy Věznice Ostrov s vypouštěním splaškových

vod z Květnové do jejich ČSOV. Kapacita ČSOV tím nebude ovlivněna.

2.   Pokud souhlas nezíská, bude nutno připojit výtlačný řad z Květnové přímo do výtlačného řadu z ČSOV Vykmanov. To si vyžádá úpravu rozpracovaného projektu. Proto je nutné informovat neprodleně projektanta, tj. VaK Karlovy Vary o výsledku jednání dle bodu 1.

Na podnět investiční komise MÚ Ostrov byla zvážena možnost vedení výtlačného řadu z ČSOV Květnová přímo do veřejné kanalizace v Dolním Žďáru. Nejkratší trasa je podél staré komunikace Ostrov – Chomutov a je o 1,0 km delší a cca o 1,5 mil. Kč dražší. Nebyla také v územním plánu, takže neprošla připomínkovým řízením. Nedoporučuje se.

Bilanční údaje

P o t ř e b a   v o d y :

Fakturace vodného 2003                  VFC =  13,5 m3/d, ztráty v síti 18%,  Qp =  16,5 m3/d

Počet obyvatel dle sčítání 2001        165 obyv.        specifická fakturace     qf  =  82 l/ob.d

Přírůstky:

40 rod.domů po 4 obyv. =                 160 obyv.        specifická potřeba        qp = 120 l/ob.d

potřeba vody pro přírůstky                 Qp =  160 x 120  =  19,2 m3/d

Qd =  Qp x 1,5    =  28,8 m3/d   =   0,33 l/s

Qh =  Qd x  5,1   =                           1,7 l/s

Celková potřeba vody v Květnové     Qp = 16,5 + 19,2 =  35,7 m3/d

Qd = 35,7 x 1,5   =  53,6 m3/d   =    0,62 l/s

Qh =  0,62 x  2,1 =                            1,3 l/s

Požární voda pro 2 hydranty               Qpož. =                                             7,2 l/s

Navrženo potrubí HDPE100        90 x 5,4  SDR 17  v celkové délce         898 m

32 x 1,9  SDR 17        -  „  -                     80 m

Počet připojených objektů               40

Počet podzemních hydrantů              4

Množství  s p l a š k o v ý c h  vod :

Odpovídá vypočtené potřebě pitné vody v lokalitě      Qp =  19,2 m3/d

Qd =  28,8 m3/d   =   0,33 l/s

Qh =                           1,7 l/s

Navrženo potrubí z kvalitní kameniny  DN 250  v celkové délce               1 260 m

Počet připojených objektů               40,  počet možných připojení = 50 – 52 objektů

Množství  s r á ž k o v ý c h  vod

z komunikací a zpevněných ploch:   F =  6520 m2,    i =  110 l/s.ha,   k =  0,85

Qdešt. = k x F x i  =   58,4 l/s

Cca ˝ Qdešt =  29,0 l/s bude odtékat současnou ulicí od řadových rodinných domů.

Navrženo potrubí z kameniny DN 300 v délce 105 m s vyústěním do potoka a 2 – 3 uliční vpusti.

9.2.Zásobování el.energií

Současný stav

Území  Květnové  je  v současné době zásobováno elektrickou energií z venkovního vedení

22 kV vývod RZ Kfely – Stráž n / O prostřednictvím stožárové transformační stanice ( TS )  situované  v jižní  části  obce a NN vedením   smíšeného  provedení . Jedná se především o páteřní venkovní vedení , část přípojek je provedena závěsnými kabely a v prostoru TS je část nově   přeložena   do  kabelového   vedení  .

Realizované veřejné osvětlení je orientačního charakteru a nesplňuje příslušné normy .

Návrh

Způsob zásobování  elektrickou energií vychází ze stávajícího způsobu zásobování a dispozičního řešení navrhované výstavby  , tj.  40 pozemků RD situovaných jižním až jihovýchodním směrem  od stávající transformační stanice .

Základní technické údaje rozvody NN

Soustava : 3 + PEN , 50 Hz , 400 / 230 V , TN - C

Bilance potřeb elektrické energie

S ohledem na navrhované využití plynu pro vytápění , přípravu teplé užitkové vody a vaření , předpokládá  se využití elektrické energie pouze pro osvětlení , drobné domácí spotřebiče a eventuálně pro přípravu pokrmů , tj. zařazení bytového odběru do kategorie B 1 .

Stanovení soudobého příkonu RD dle Pravidel  pro ES  ČEZ

Ps  = ( 1,6 + 6,4 / 40 ½  ) * 40 * 1,5 =  160,0 kW

Sportovní hřiště

Ps  =                                                         5,0 kW

VO                                                          2,0 kW

Soudobý příkon celkem                      167,0 kW

Zásobování  lokality  RD   bude  realizováno  z  nově vybudované trafostanice dvěma   kabelovými vývody E-A2X2Y  JN 4 x 120  mm2   sloužícími jako páteřní vedení, smyčkované přes přípojkové skříně , dělené přes  rozpojovací  skříně   PSR 3   vybudované  v jižní části lokality ( pozemek 35 )  a  jihovýchodní   části  této  lokality (  pozemek 4  ) . Z těchto rozpojovacích skříní budou napájeny další úseky NN páteřní větve kabelovým rozvodem typu  E-A2X2Y o průřezech  JN 4 x 120 mm2 , JN 4 x 70 mm2 a  JN 4 x 50 mm2 . Vlastní napojení objektů bude z pilířků situovaných na veřejně přístupných místech u obslužných komunikací osazených přípojkovými skříněmi PPS - S   3 x 160 A a elektroměrovými rozvodnicemi .

Kabelové rozvody budou uloženy v terénu  situovaných  při komunikacích v travnatých plochách  a v navrhovaných chodnících obslužných zón . Přechody přes komunikace budou zajištěny uložením kabelů do chrániček ve výkopu o hloubce 120 cm .

Veřejné osvětlení bude provedeno dle ČSN 36 0410 pro obslužné komunikace v zatřídění C 3 svítidly typu NAVY 70 W umístěných na ocelových stožárech . Napájení VO bude realizováno ze stávající sítě VO a vlastní soustava VO navrhovaných lokalit bude kabelového provedení kabely CYKY 4 x 6 mm2  uloženými mezi osvětlovacími body v kopoflexech . Současně s kabelovým rozvodem bude v celé trase uložen zemnič . V území poblíž situovaného prostoru katodové ochrany bude provedeno uzemnění jímacími tyčemi  .

Kabelová vedení budou uloženy v souladu  s normou ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení .

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN  33 200-4-41 a PNE 33 0000-1

„Ochrana před úrazem elektrickým proudem“ pro zařízení NN samočinným odpojením od zdroje pomocí nadproudových jistících prvků .

Ochranná pásma

Elektrická rozvodná zařízení jsou podle Zákona 458 / 2000 Sb chráněna ochrannými pásmy . Ochranná pásma stanovena dle dosavadních právních předpisů zůstávají zachována i po nabytí účinnosti výše uvedeného Zákona .

Ochranné pásmo  -

U venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajního vodiče a činí

U napětí  nad 1 kV do 35 kV  7 m  ( 10 m )

U napětí  nad 35 kV do 110 kV  12 m  ( 15 m )

U elektrických stožárových stanic     7 m ( 30 / 20 m )

U zemních kabelů činí                       1 m

Hodnoty ochranných pásem uvedených v závorkách se vztahují na zařízení realizovaná před 1.1.1995

a 1.1.2001 , tj. před platností Zákona 222 / 94 Sb a 458 / 2000 Sb .

Bezpečnost práce

Montážní práce mDURí musí být provedeny dle platných norem ČSN , bezpečnostních předpisů a při zachování běžných technologických předpisů . Montážní práce mohou provádět pouze osoby mající  pověření o odborné způsobilosti . Před zahájením prací na elektrickém vedení mDURí musí být toto odpojeno ze všech stran možného napájení .

Revize

Dodavatel montážních prací mDURí před uvedením zařízení do provozu zajistí výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a její provozovatel revize zařízení v pravidelných lhůtách vyplývající z platné legislativy . Provozní spolehlivost a bezpečnost bude zajištěna prohlídkami provozovaného rozvodu a jeho údržbou  .

9.3.Zásobování teplem

Současný stav

V současné době je území obce převážně zásobováno teplem s využitím tuhých paliv . V loňském roce byla  dokončena  plynofikace obce, prostřednictvím místní středotlaké plynovodní sítě. Dodávka plynu je realizována  z kioskové regulační stanice VTL / STL o výkonu  ………. m 3  / h situované jižně od řešeného území  napojené na VTL DN 500 procházející tímto územím  .

Klimatické údaje

Místo : Květnová

Poloha : nechráněná

Krajina : s intenzivními větry

Oblastní výpočtová teplota     - 15 0 C

Průměrná teplota v topném období   : + 3,8 0 C

Počet topných dnů :  254

Počet denostupňů ( 18 0 C )       : 3 607

Převládající větry   : jihozápadní

Nadmořská výška   : 465 m.n.m.

9.4.Zásobování plynem

Návrh

Návrh předpokládá realizaci nové větve středotlakého plynovodu napojené na již vybudovaný středotlaký  plynovod  LPE  v dimenzi  90 zásobující obec . Navrhovaná lokalita  RD bude napojena  na  tento plynovod  u parcely č. 31 a  rozvody budou provedeny potrubím  LPE v dimenzích 50 a 40 mm ( tlaková řada SDR 11 ) a propojeny se stávajícím plynovodem u navrhovaných RD ( parcela č. 18 a 19 )  .

Vlastní napojení RD bude z plotových plynových pilířků LS 100 situovaných na hranicích pozemků   ,  vybavených uzavíracími armaturami  , individuálními regulátory tlaku ( Francel ) a plynoměry .

Rozvody budou realizovány v souladu s ČSN 75 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení .

Stanovení bilancí potřeb plynu

Hodnoty hodinového odběru plynu vycházely z navrhovaného počtu RD a využití plynu pro účely vytápění  ,   přípravu  teplé  užitkové   vody  a  vaření  a  byly korigovány součiniteli soudobosti užívanými ZČP .

Lokalita   RD

Vaření

Qv  = 1,1 m3 * 0,248 * 40 =          11,0 m3   / h

Vytápění a příprava TUV

Qvyt+tuv  = 2, 5 m3 * 0,690 * 40 =  70,0 m3  / h

Sportovní areál

Qvyt+tuv  =                                        4,0 m3  / h

Celkem                                           85,0 m3   / h

Roční spotřeba plynu                153  tis m3 / r

Ochranná pásma

Ochranná a bezpečnostní pásma stanovuje Zákon 458 / 2000 Sb a slouží k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu .

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu a činí :

-  u středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce  1 m na obě strany .

-  u ostatních plynovodů a přípojek  činí 4 m na obě strany .

- technologických objektů ( RS ) 4 m na všechny strany

-  u zemních kabelů katodové ochrany  činí  1 m na obě strany

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení  nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života , zdraví a majetku osob  .

Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys .

Bezpečnostní pásmo činí :

- u regulační stanice VTL / STL                                           10 m

- u vysokotlakého plynovodu  nad DN 250                          40 m

9.5.Spoje

V sousedící zastavěné části obce probíhá telefonní vedení, na které je možné se v případě potřeby napojit,.

Současný trend v komunikačních službách však zaznamenává prudký odklon od pevných telefonních linek, proto je v rámci zástavby počítáno s pokládkou datových kabelů, které mohou být využity variabilně podle skutečných potřeb v době výstavby lokality.

9.6.Nakládání s odpady

Likvidace odpadu v  řešeném území bude organizována v rámci systému likvidace odpadu v Květnové, sběr bude  zaměřen na separaci jednotlivých složek.

B.10 ) Zeleň

V rámci návrhu zástavby území se počítá s výsadbou vysoké , střední i nízké zeleně.

Výsadba stromů je navržena především ve formě ozelenění zahrad a vymezení jednotlivých pozemků, především pak pro pohledové vymezení zástavby ze strany polí a luk.

S keřovýn patrem se počítá především jako doprovodnou zelení pro odstínění jednotlivých obytných zahrad a odstínění zahrad od komunikací.

B.11 ) Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a  asanačních  úprav

Jako pozemky pro veřejně prospěšné stavby budou v území vymezeny tyto plochy:

1) - hřiště

2) - nové  obslužné komunikace včetně chodníků

3) - vodovodní rozvody

4) - kanalizační stoky

5) – NN a VN kabelové rozvody

6) - trafostanice

7) - veřejné osvětlení

8) - spojové kabelové rozvody

9) – plocha náměstíčka s hřišti v jihozápadní části

10) – plocha náměstíčka s hřišti v severovýchodní části

11) – plochy veřejných odstavných stání při komunikacích a parkoviště v JZ části

B.12. Orientační propočet nákladů na komunikace a sítě technické infrastruktury

Komunikace

Chodníky  ..540 bm x 1,25m = 715 m2  á 800,-/m2			   572 000,-Kč

Obslužné komunikace MO7 ..620 bm  x 6m = 3 720 m2 á 1500,-/m2	5 580 000,-Kč

Obslužné komunikace D1..190 bm x 4,5m = 720 m2 á 1500,-/m2	1 080 000,-Kč

Parkovací stání (zatrav.tvárnice) 32 x 16 m2 = 512 m2 á 1 000,-/m2	   512 000,-Kč

Parkoviště …460 m2 á 1200,-/m2						   552 000,-Kč

Celkem									8 296 000,-Kč

Kanalizace

Kanalizační stoka K 250  pro RD…830 bm á 3 000,-/bm	4 590 000,-Kč

Kanalizační stoka pro stávající RD – přívod na čerpací stanici

..540 bm á 4500,-/bm	2 430 000,-Kč

Přechod pod potokem	     20 000,-Kč

Výtlak od čerp.stanice do Vykmanova…1350 bm  á 1500,-/bm	2 025 000,-Kč

Dešťová kanalizace K 300 …105 bm  á 2800,-/bm                                   294 000,-Kč

Čerpací stanice kanalizace – stavební náklady	   300 000,-Kč

- technologie	   400 000,-Kč

Celkem                                                                                                      10 059 000,-Kč

Vodovod

Vodovodní řad PE 90 včetně armatur a hydrantů	1 386 000,-Kč

Zásobování elektrickou energií

Úprava stávající přípojky pro zemědělské zařízení pro odbočení      	  20 000,- Kč

Přípojka AlFe 3 x 70 mm2   300 m á 700,-/bm                                  	210 000,-Kč

Úsekový odpínač                                                                                	  84 000,- Kč

Jednosloupová transformační stanice 400 KVA                                 	114 000,- Kč

Transformátor 22 / 0,4 kV , 250 kVA včetně osazení                        	150 000,- Kč

NN rozvaděč                                                                                         		  95 000,- Kč

NN kabelový rozvod E – A2X2Y  JN 4  x 120 mm2   1 320 m

á 700,-/bm                                                                                        	924 000,- Kč

Rozvodná skříň PSR  3 v pilíři     3 ks á 26 100,-                                 	  78 600,- Kč

Přípojková skříň v pilíři  PPS – S      3 x 160 A  37 ks á 200,-           	740 000,- Kč

Celkem                                                                                                     2 423 600,- Kč

Veřejné osvětlení

24 ocelových stožárů á 12 000,-/ks se  svítidly NAVY 70 W             	288 000,- Kč

Kabelový rozvod , vč. uzemnění       950 m   á 500,-/bm                    	475 000,- Kč

Celkem                                                                                            	763 000,- Kč

Zásobování plynem

Plynovod  LPE     DN  50     700 m  á 700,-/bm                                	490 000,- Kč

Plynovod  LPE     DN  40     100 m  á 650,-/bm                                  	  65 000,- Kč

Odbočky , pilíře LP 100 , vč. uz.armatur a reg.tlaku   37 ks                	277 500,- Kč

Celkem                                                                                             	832 500,- Kč

Spoje

Trubice pro protažení datových kabelů  ...1420 bm  á 250,./bm	355 000,-Kč

Celkové náklady na komunikace a sítě technické infrastruktury

Komunikace							         8 296 000,-Kč

Kanalizace                                                                                             10 059 000,-Kč

Vodovod	1 386 000,-Kč

Zásobování elektrickou energií	2 423 600,- Kč

Veřejné osvětlení 	   763 000,- Kč

Zásobování plynem 	   832 500,- Kč

Spoje	   355 000,-Kč

_______________________________________________________________________

Celkem	24 115 100,-Kč

Z toho podmiňující investice(kanalizace)	  5 469 000,-Kč

Investice pro samotné RD	18 646 000,-Kč

Investice na 1 RD	     504 000,-Kč

Poznámka:

Rozdíl mezi MO7 a D1 pro lokalitu činí 2 557 500,-Kč (rozdílná šíře komunikace a chodník navíc).

Květnová

URBANISTICKÁ  STUDIE

Květnová

URBANISTICKÁ  STUDIE

Květnová

URBANISTICKÁ  STUDIE

Květnová

URBANISTICKÁ  STUDIE

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

TEXTOVÁ ČÁST

DOKLADOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

-------------------------------------

1) Hlavní výkres                 1 : 1 000

2) Doprava                         1 : 1 000

3a) Vodovod, kanalizace    1 : 1 000

3b) Elektro, plyn, spoje	   1 : 1 000

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

TEXTOVÁ ČÁST

DOKLADOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

-------------------------------------

1) Hlavní výkres                 1 : 1 000

2) Doprava                         1 : 1 000

3a) Vodovod, kanalizace    1 : 1 000

3b) Elektro, plyn, spoje	   1 : 1 000

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

TEXTOVÁ ČÁST

DOKLADOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

-------------------------------------

1) Hlavní výkres                 1 : 1 000

2) Doprava                         1 : 1 000

3a) Vodovod, kanalizace    1 : 1 000

3b) Elektro, plyn, spoje	   1 : 1 000

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

TEXTOVÁ ČÁST

DOKLADOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

-------------------------------------

1) Hlavní výkres                 1 : 1 000

2) Doprava                         1 : 1 000

3a) Vodovod, kanalizace    1 : 1 000

3b) Elektro, plyn, spoje	   1 : 1 000