Mořičov - scelení

URBANISTICKÁ  STUDIE

T e x t o v á     č á s t

--------------------------------------------------------------------

Projektant:Ing.arch.Ivan Štros                                                                       duben  2 009

Objednatel: Město Ostrov

Zpracovatelé:

------------------

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická

část		                                 ing.arch.Ivan Štros

doprava - konzultace                          ing.Martin Kohout

vodní hospodářství                            ing.Vladimír Palivec

zásobování energiemi                       Vladimír Procházka

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

TEXTOVÁ ČÁST

DOKLADOVÁ  ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

--------------------------------------

SEZNAM   PŘÍLOH :

-------------------------------------

1.1) Hlavní výkres  varianta 1              	1 : 1 000

1.2) Hlavní výkres  varianta 2              	1 : 1 000

1.3) Hlavní výkres  varianta 3              	1 : 1 000

2.3) Doprava   varianta 3                      	1 : 1 000

3.3) Sítě technické infrastruktury

varianta 3    	     	1 : 1 000

4.3.) Regulační výkres			1 : 1 000

5) Širší vztahy	                                          1 : 5 000

OBSAH:

1) TEXTOVÁ ČÁST

A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

A.2 ) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

B ) Řešení urbanistické studie

B.1 ) Vymezení řešeného území

B.2 ) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a

funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních , civilizačních a

kulturních hodnot území

B.3)   Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

B.4 )  Návrh urbanistické koncepce

B.5 )  Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architekt. řešení

B.6 )  Limity využití území

B.7 )  Návrh řešení občanského vybavení

B.8 )  Návrh řešení dopravy

B.9 )  Návrh řešení technického vybavení

9.1.Vodní hospodářství

9.1.1.Vodovod

9.1.2.Kanalizace

9.2.Zásobování el.energií

9.3.Zásobování teplem

9.4.Spoje

9.5.Nakládání s odpady

B.10 ) Zeleň

B.11 ) Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních

Úprav

B.12 ) Vyhodnocení vlivu navržené koncepce na životní prostředí

B.13. Orientační propočet nákladů na komunikace a sítě technické infrastruktury

A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

Hlavní cíle řešení urbanistické studie scelení jsou následující :

Studie střed

- zahrnout do komplexní studie jednotlivá řešení ze studií Mořičov – střed, Mořičov  -západ a řešení nové lokality východ

- v návaznosti na územní plán obce Mořičov vymezit koncepci zástavby vybraných lokalit formou regulačních prvků zpracovaných v urbanistické studii, hlavní funkce bude venkovské bydlení

- urbanistická koncepce bude řešit výstavbu izolovaných rodinných domů s rozdílnou velikostí parcel od cca 750 do cca 1600 m2 ve vazbě na stávající komunikace a sítě technické infrastruktury

- kapacitní rozsah navrhované zástavby bude cca 8 RD

- odstavování vozidel bude navrženo v rámci řešeného území

- bude navržen reálný a ekonomický systém technické infrastruktury a dopravní obsluhy

- bude navržen systém doplnění vysoké a střední zeleně v rámci nově koncipovaného využití ploch

- bude prověřena možnost zástavby i na plochách souvisejících, které nejsou vymezeny pro výstavbu RD v územním plánu

- bude prověřena reálnost vnitřního dopravního řešení kr.silnice II/221 dle územního plánu, případně navrženo jiné řešení

Studie západ

- navrhnout zástavbu řešeného území rodinnými domky a objekty pro smíšenou venkovskou funkci s ohledem na optimální využití řešených pozemků a jejich orientaci a terénní uspořádání území

- zpřesnit regulativy a limity území zakotvené ve schváleném územním plánu města Ostrov.

- optimálně řešit dopravní obsluhu ve vazbě na navrženou parcelaci území včetně dopravy v klidu.

- odstavování vozidel bude navrženo v rámci řešeného území

- navrhnout doplnění systému technické infrastruktury

- navrhnout řešení společenských prostorů včetně dětských hřišť

- navrhnout doplnění systému vysoké a střední zeleně v rámci nově koncipovaného využití ploch

Lokalita východ

- navrhnout zástavbu řešeného území rodinnými domky a objekty pro smíšenou venkovskou funkci s ohledem na optimální využití řešených pozemků a jejich orientaci a terénní uspořádání území

- optimálně řešit dopravní obsluhu ve vazbě na navrženou parcelaci území včetně dopravy v klidu.

- odstavování vozidel bude navrženo v rámci řešeného území

- navrhnout doplnění systému technické infrastruktury

- aktualizovat technická řešení veřejné infrastruktury a náklady na přípravu území

A.2 ) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

Studie střed

Urbanistická studie je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací jen částečně, jsou vymezeny další pozemky k zástavbě mimo vymezení územním plánem a byla prokázána nereálnost dopravního řešení přeložky vnitřní části kr.silnice II/221, z čehož vyplynulo alternativní řešení úpravy zmíněné komunikace. Dokumentace je  zpracována v souladu s cíly územního plánování. Urbanistická struktura je navržena s ohledem na ekonomii území a požadavky na charakter a rozsah pozemků vesnického bydlení. Z uvedeného vyplývá nutnost zpracovat změnu územního plánu v této oblasti.

Studie západ

Z územního plánu města Ostrov vyplývají požadavky na funkční a plošné uspořádání území. Jedná se zde o území MO – BV3 - určeno pro rodinné bydlení venkovského typu a MO – SV2 - určeno pro smíšenou venkovskou funkci.

Z hlediska prostorových regulativů je území určeno v území BV pro zástavbu individuálními rodinnými domky v zahradách s výškovým omezením na 1 NP + podkroví, index zastavění pozemku je 20, venkovský charakter zástavby a v území SV pro zástavbu objekty řemeslných dílen rodinného charakteru s manipulační plochou a možností bydlení s výškovým omezením na 2 NP+ podkroví, index zastavění pozemku je 40.

Ve studii jsou požadavky zakotvené v územním plánu města Ostrov splněny ve všech požadovaných parametrech, pouze kategorie páteřní obslužné komunikace byla z požadované MO7 změněna na D1 s šířkou 4,5m tak, aby navazovala na charakter stávajících obslužných komunikací v obci.

Lokalita východ

Urbanistická studie je v souladu s platnou dokumentací, byla zpracována Změna č.24 Územního plánu města Ostrov, kde jsou řešené pozemky převedeny z funkce zeleně do funkce bydlení Bv a je navržena přeložka místního biokoridoru mimo řešené území.

B ) Řešení urbanistické studie

B.1 ) Vymezení řešeného území

Studie střed

Řešené území pro samotnou zástavbu RD zahrnuje  p.p.č.v k.ú.Mořičov - 10/1, 14/3, 16,18/1, 18/3, st.p.č. 5, 8/2 , rozšíření oproti původnímu zadání bylo odsouhlaseno pro pozemky p.p.č. 6, 10/9, 10/4, 18/2, 17/1, 932/1  a st.p.č.8/3. Jedná se o pozemky uvnitř současně zastavěného území obce a přímou vazbou na stávající komunikace a sítě technické infrastruktury.

Studie západ

Řešené území se nachází  na katastrálním území Mořičov u Ostrova na západním okraji obce a zahrnuje část p.p.č. – 112/1 a část p.p.č.102/1 o celkové rozloze cca 3 ha.

Lokalita východ

Řešené území se nachází  na katastrálním území Mořičov u Ostrova na východním okraji obce a zahrnuje parcely p.p.č. 21/1, 21/2, 22, 27, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32, 932/9, 946/1 a 276/2, stavební parcely st.p.č. 14, 15, 21, 22, a 23, dále pak části parcel p.p.č. 946/2 a 947.

B.2 )  Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a  kulturních hodnot území

Řešené území tvoří 3 lokality uvnitř současně zastavěného území obce, jedná se vlastně o větší proluky a částečně o pozemky po původních objektech. Všechny lokality jsou vhodné pro výstavbu nových objektů rodinného bydlení.

Z hlediska ochrany přírodních podmínek se jedná o plochy převážně zatravněné, částečně zarostlé buď náletovou zelení, nebo neudržovanými ovocnými stromy. zastavění vybraných ploch nebude mít negativní vliv na přírodní prostředí.

Z hlediska civilizačních a kulturních hodnot nemá řešené území podstatný význam.

Studie západ

Řešené území se nachází v západní části obce, navazuje na stávající zástavbu individuálních rodinných domků, celá lokalita se rozkládá na orné půdě ve svažitém terénu v nadmořské výšce od 445 m.n.m. do 465 m.n.m. se sklonem k severu.

Z hlediska ochrany přírodních hodnot nemá řešené území výraznou hodnotu, jedná se o zábor orné půdy, na jižním okraji je území vymezeno mezí porostlou střední a vysokou zelení, v územním plánu je zakotven požadavek na zřízení ochranného pásu vysoké zeleně na západní hranici řešeného území.

Z hlediska ochrany kulturních hodnot není území významné, území navazuje na zahrady  historické zástavby Mořičova bez výrazné architektonické a urbanistické hodnoty.

Z hlediska urbanistické struktury zástavby je žádoucí navrhnout systém zástavby bez uličních čar.

Lokalita východ

Řešené území se nachází  na katastrálním území Mořičov u Ostrova na východním okraji obce a zahrnuje většinou zpustlé zahrady se sklonem k severu, hlavně pak severní okraj lokality.

Z hlediska ochrany kulturních hodnot není území významné, území zahrnuje zahrady  historické zástavby Mořičova bez výrazné architektonické a urbanistické hodnoty.

Z hlediska urbanistické struktury zástavby je žádoucí navrhnout systém zástavby bez uličních čar.

B.3)   Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

Z hlediska širších vztahů k ostatním částem města je řešené území  součástí satelitu  Ostrova, Mořičov se rozkládá po obou stranách kr.silnice II/221 z Ostrova na Velichov, řešené území se nachází na západním okraji obce, vzdálenost lokality  od centra Ostrova je cca 2 km. Z hlediska funkčního uspořádání je území navrženo pro funkci venkovského bydlení  BV– jižní horní část (cca 4/5 území) – a  pro funkci smíšené venkovské zóny SV– severní jižní část ( cca 1/5 území).

V rámci Mořičova má řešené území koncovou polohu , rozsah zástavby – cca 15 RD + 3 objekty SV znamená cca 40% nárůst v počtu domů v obci.

Z hlediska dopravy navazuje řešené území v severní části na stávající komunikační strukturu v obci, v jižní části pak navazuje na kr.silnici II/221. Zastávka hromadné dopravy je v jižní části ve vzdálenosti cca 100 m od řešeného území.

Z hlediska občanské vybavenosti je řešené území vázáno plně na vybavenost Ostrova, občanská vybavenost v Mořičově není.

V rámci řešení technické infrastruktury navazuje území na stávající vedení inž. sítí především v oblasti zásobování vodou a el.energií. Centrální kanalizace v obci není. Počítá se s vybudováním oddílné kanalizace pro nové RD i pro stávající zástavbu, kanalizační stoka bude zaústěna do hlavního kanalizačního tlakového sběrače s odvedením splaškových vod do ČOV Ostrov.

B.4 )  Návrh urbanistické koncepce

Studie střed

Urbanistická koncepce navržené zástavby vychází z možností jednotlivých lokalit a z požadavků na velikost pozemků s ohledem na venkovské bydlení.

Důležitým prvkem koncepce je návrh ekonomické dopravní struktury a ekonomického vedení sítí technické infrastruktury.

Nové komunikace nejsou navrženy, objekty  jsou napojeny ze stávajících komunikací, vyjma nově navrženého příjezdu k čerpací stanici odpadních vod.

Lokalita 1 na p.p.č.10/1,5,6,10/4 a 10/9 je rozdělena na 3 stavební pozemky o velikosti od 1100 m2 do 1290 m2 tak, aby na všech pozemcích byly srovnatelné podmínky pro jejich vaužití jak z hlediska orientace objektů, tak z hlediska šířkového parametru parcel.

Lokalita 2 na p.p.č.14/3 a 16 je rozdělena v souladu s původním historickým využitím na 2 stavební pozemky o velikosti 750 m2 a 1430 m2, dělící hranici tvoří mez se vzrostlou vysokou zelení, která oba pozemky přirozeně prostorově odděluje.

Lokalita 3 na p.p.č.18/1-3 , 17/1, 8/3 je tvořena jednak rovnou ostatní plochou, částečně pak zarostlou komunikací s náletovou zelení a je rozdělena na 3 stavební pozemky o velikostech od 840 m2 do 980 m2. Všechny pozemky jsou dopravně napojeny na stávající místní komunikaci a mají srovnatelné podmínky využití a oslunění.

Etapizace výstavby je libovolná dle jednotlivých lokalit, podmiňující pro výstavbu domů je výstavba kanalizačního systému včetně čsov a výtlačného sběrače na ČOV v Ostrově.

Studie západ

Urbanistická koncepce návrhu zástavby území vychází z parametrů určených územním plánem Ostrova, je to především  vymezení rozsahu řešeného území a určení funkční náplně lokality. Hranice řešeného území byla částečně upravena tak, aby respektovala v co možná největší míře současné vazby v území ( stávající hospodářská zázemí a zahrady  domků a hospodářské příjezdy). Řešení komunikační kostry vychází z koncepce územního plánu, kdy páteřní komunikace prochází středem řešeného území. V jižní části území je vymezen společenský prostor pro dětské hřiště.

Dalším prvkem, ovlivňujícím urbanistickou koncepci zástavby je svažitost terénu s ohledem na orientaci vytvářených parcel ke světovým stranám, u 3 RD jsou příjezdy orientovány z jihu, u ostatních RD pak z východu nebo západu, jeden pozemek pro SV je komunikačně napojen na kr.silnici II/221.

Parcelace je řešena tak, aby vznikaly  stavební pozemky s minimální šířkou od 25m, hloubka je pak dána vnitřní komunikační kostrou. Velikost jednotlivých parcel je od cca 1180 m2 do cca 1490 m2 u RD a od cca 1370 m2 do cca 1750 m2 u pozemků pro SV.

Celkem je navrženo 18 stavebních parcel, pro RD 15 parcel a pro SV 3 parcely.

Regulační čáry jsou navrženy tak, aby mezi jednotlivými domy byla mezera alespoň 10m a aby jednotlivé domy byly vzdáleny od komunikace alespoň 6m.

Lokalita východ

Urbanistická koncepce návrhu zástavby byla řešena ve 3 variantách s ohledem na řešení obslužných komunikací, v konečné fázi byla vybrána varianta 3, kde je komunikace vedena severně podél stávajících objektů a je zakončena obratištěm, které umožňuje obsluhu skupině 5 RD. Toto řešení bylo vybráno i s ohledem na realizovatelnost odkanalizování území a umožňuje efektivní využití pozemků a vedení veřejné infrastruktury.

V rámci studie je zároveň navržen koridor pro přeložení lokálního biokoridoru.

B.5 )  Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického    řešení

Základní regulativy dle platného územního plánu jsou:

Bydlení venkovské – BV

(1) 	Doporučené využití: bydlení v rodinných domech s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného hospodářského zvířectva.

(2) 	Přípustné využití: rodinné domy s provozovnami (zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální), stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v nebytových domech.

(3) 	Výjimečně přípustné využití: individuální rekreační objekty, zařízení veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, to vše pouze pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí, zahradnictví, bytové domy.

# Nepřípustné: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hladinu hluku.

Smíšená venkovská funkce - SV

(1) 	Doporučené využití: zemědělská a lesnická zařízení s bydlením v nebytových nebo rodinných domech.

(2) 	Přípustné využití: rodinný dům s provozovnou nerušících služeb nebo s provozovnou nerušící drobné výroby, rodinné domy s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně záhumenkového hospodářství, řemeslné provozovny rodinného charakteru s manipulační areálovou plochou se služebním bytem, zařízení pro zpracování a výkup zemědělské produkce, zařízení malá obchodní, veřejné stravování a zařízení malá ubytovací, zařízení místní správy, kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, zahradnictví.

(3) 	Výjimečně přípustné: individuální rekreační objekty v zahradách, bytové domy.

(4) 	Nepřípustné využití: ČS PHM, zábavní zařízení, objekty průmyslové výroby a skladů.

| Funkční území | koeficient zastavění pozemku | Minimální % ozelenění pozemku | Maximální podlažnost |
| --- | --- | --- | --- |
| BV SV | 20 40 | 60 35 | 1+p 2+p |

Regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení j sou :

- návrh funkčního členění území

- návrh dopravní struktury

- návrh parcelace pozemků pro nové domy

- návrh omezení umístění domů formou regulačních čar

Způsob zástavby jednotlivých pozemků je vymezen jako izolovaný.

Architektonické řešení objektů je omezeno formou určení typu střech jako střech  sedlových či valbových se sklonem 30 - 40 ° a střech mansardových.

Orientace hřebene není určena.

Uliční čára není určena.

B.6 )  Limity využití území včetně stanovených zátopových území

Limity využití území jsou následující:

*      		ochranné pásmo zděné trafostanice stav - 30m

*		vedení vodovodu, kanalizace, vn a nn kabelů, spojů  - 1 m

*      	ochranné pásmo VN linky 22 kV  - 10m

*          ochranné pásmo II.B PLZLM K.Vary

*          hranice CHKO Střední Poohří - návrh

Zátopová území se řešeného území nedotýkají.

B.7 )  Návrh řešení občanského vybavení

Studie střed

V rámci řešení je respektováno stávající robinsonádní hřiště.

Studie západ

V rámci řešení je navržen  společenský prostor na jižním okraji navržené zástavby – dětské hřiště.

Lokalita východ

V rámci řešení není navrženo občanské vybavení.

B.8 )  Návrh řešení dopravy

Návrh dopravního řešení

Studie střed

Mořičoven prochází krajská silnice II/221. Z důvodů historické zástavby a konfigurace terénu má tato páteřní komunikace výrazně směrově dynamický průběh „S“, směrové poloměry jsou v současné době zcela nevyhovující.

V územním plánu Ostrova, jehož součástí je i řešení Mořičova, se počítá se změnou vedení kr.silnice II/221 právě v místech řešených lokalit výstavby, navržené přeložení kr.silnice do polohy místní komunikace by si však vyžádalo demolici 1 RD, což je nereálné. Proto je ve studii navržena úprava kolizního místa formou zvětšení oblouku zatáčky na volných pozemcích s doplněním jednostranného chodníku podél této komunikace. Tato stavební úprava zvyšuje kvalitu průjezdu obcí, ale nezaručuje stoprocentní návrhové parametry, tudíž udržuje projíždějícího řidiče v přijatelné pozornosti, zároveň ale eliminuje současný zcela nevyhovující stav.

Nově navrhovaná zástavba je situována ve vazbě na stávající komunikace v obci, lokalita č.1 je částečně dopravně napojena  dvěma sjezdy z procházející kr.silnice II/221, ostatní nově navrhované objekty jsou napojeny ze stávající místní komunikace. Ta bude fungovat v kategorii D1, počítá se s její rekonstrukcí a rozšířením na 4m. ( pro výstavbu nových RD však není úprava této komunikace podmiňující investicí)

V rámci řešení vjezdů na jednotlivé pozemky nových RD jsou navržena i podélná parkovací stání pro jednotlivé RD, odstavování vozidel bude řešeno v rámci jednotlivých pozemků nových RD.

Pro obsluhu čerpací stanice odpadních vod je navrženo protažení stávající místní komunikace v šíři 3 m s obratištěm.

Studie západ

Návrh dopravního řešení vychází z možností lokality a vazeb v současně zastavěném území a částečně se liší od koncepce zakotvené ve schváleném územním plánu.

Komunikační kostra – nová páteřní obslužná komunikace navazuje z jihu na stávající obslužnou komunikaci a ze severu ústí do kr.slinice II/221. Je navržena jako komunikace tř. D1 v šíři 4,5m s obrubníky 0,25 m po obou stranách. V rámci dopravního řešení se počítá také s rekonstrukcí částí stávajících  cest.

Na rozdíl od koncepce schválené v úpn je páteřní obslužná komunikace dimenzována a charakterizována jako D1 místo MO7, důvodem je vyjádření Policie ČR, která požaduje, aby obecně nenavazovaly ( nepokračovaly) nové komunikace s vyššími parametry na stávající komunikace s nižšími parametry. V jižní části území je napojena nová páteřní obslužná komunikace na stávající komunikaci s šíří 4m, kterou je nutné rekonstruovat do šíře 4,5 m jako má navazující nová komunikace D1.

Na páteřní obslužnou komunikaci je napojena naprostá většina nových domů – 17, pouze 1 nový objekt je dopravně napojen na hlavní dopravní osu obce – kr.silnici II/221.

Nově je upraveno i dopravní napojení stávajícího domu st.p.č.75, kde je nájezd z II/221 nahrazen nájezdem z nové obslužní komunikace D1. Pro zachování stávajícího hospodářského příjezdu k p.p.č.11/8 je navržena z páteřní obslužné komunikace odbočka v šíři 3,5 m.

Podél komunikací jsou navrženy zelené pásy pro uložení sítí technické infrastruktury a pro zřízení odstavných stání a vjezdů na jednotlivé pozemky RD v šíři 2,5m.

Komunikace budou odvodněny do dešťové kanalizace.

Lokalita východ

Nově navrhovaná zástavba je situována ve vazbě na stávající komunikace v obci, lokalita je dopravně napojena  ze stávající místní komunikace, je navržena jako slepá s obratištěm a bude fungovat v kategorii D1 v šíři 4m. Po obou stranách komunikace jsou navrženy pruhy zeleně v šíři 1 m pro uložení sítí technické infrastruktury.

Doprava v klidu

Doprava v klidu je koncipována v souladu se současným trendem zvyšování stupně motorizace, počítá se s garáží a odstavným stáním v rámci každé stavební parcely, dále je pro návštěvy navržena možnost zřízení odstavných stání pro každý RD v zeleném pruhu podél komunikací a v rámci obratiště.

Vazby na hromadnou dopravu

Z hlediska hromadné dopravy bude využívána stávající autobusová doprava s vazbou na Ostrov, zastávka je v obci, vzhledem k parametrům příjezdových komunikací se nepočítá se zajížděním HD přímo do lokality, docházková vzdálenost k zastávce cca 50 - 300 m.

Pěší doprava

Studie střed

V rámci řešeného území se počítá s výstavbou jednostranného chodníku podél kr.silnice v šíři 2 m, dále je navržena pěší spojka mezi kr.silnicí a obslužnou komunikací, kde bude zároveň uloženo i vedení kanalizace.

Studie západ

Pěší doprava v řešeném území bude orientována na vazbu se současným obytným územím, především centrem obce se zastávkou HD a bude probíhat po navržené páteřní komunikaci D1.

Lokalita východ

Pěší doprava v řešeném území bude orientována na vazbu se současným obytným územím, především centrem obce se zastávkou HD a bude probíhat po navržené páteřní komunikaci D1.

B.9 )  Návrh řešení technického vybavení

9.1. Vodní hospodářství

Vodní toky a odvodnění území

Mořičov leží v nadmořské výšce 450 – 465 m n.m. při rozvodí mezi Ohří a Bystřicí. Řešené území přísluší k povodí Bystřice. V daném prostoru se nevyskytuje žádný vodní tok  ani jiná vodní plocha.

Srážkové vody jsou odváděny povrchově a otevřenými příkopy, zejména příkopem vedeným podél silnice do údolí a do zemědělských pozemků. Tento způsob odvodnění zůstane zachován. Dešťové vody z navrhované  komunikace budou volně vyvedeny do terénu – příkopu vedeného podél silnice. Rozliv bude zpevněn kamenem.

Na jižním okraji řešeného území navrhujeme záchytný příkop extravilánových vod pro odvedení, mimo zástavbu.

U nových parcel se navrhuje, aby srážkové vody ze střech a zpevněných ploch byly zachyceny a využity přímo na parcele.

9.1.1.Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu.

Moříčov je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Karlovy Vary – Ostrov potrubím Lt 100, z úrovně vodojemu Ostrov č.1 (HTP) – 2x1000m3 - 496,00/492,00. Uliční síť má DN 80-100.

V osadě dle sčítání 2001 žije 57 trvalých obyvatel. Dodávka vody fakturované domácnostem za r.2002 činila 5,9m3/d a ostatním 3,0m3/d.

Návrh.

střed

Po výstavbě osmi navržených rodinných domků se zvýší počet obyvatel o cca 32 osob. Potřeba vody vzroste o Qp = 4,8m3/d ; Qd = 7,2m3/d = 0,3 m3/h, Qh=  0,54 m3/h

Pro rodinné domky nutno vybudovat 120m vodovodu PE90 a 40m PE63.

Vodovodní přípojky budou součástí stavebních objektů.

západ

V řešené lokalitě je navrženo 18 RD, což je cca 65 obyvatel. To znamená nárůst spotřeby vody o cca:

Qp = 65 x 150 = 9,75 m3/d; Qd = 14,6m3/d = 0,61 m3/h, Qh = 0,61 x 1,8 = 1,1 m3/h

Předpokládáme-li celkový počet obyvatel v Moříčově 57 + 65 + 32 = 152, bude celková spotřeba následující:

Qp = 150 x 150 = 22,5 m3/d na Qd = 33,8 m3/d = 1,4 m3/h, Qh = 1,4 x 1,8 = 2,5 m3/h

Z uvedených údajů vyplývá, že objem vodojemu je více než dostatečný a přívodní řad pro obec DN 100, resp. 80 taktéž. Vodovodní řady je nutné dimenzovat podle požadavků na požární zabezpečení a podle počtu možných zařizovacích předmětů a též v souladu s pravidly pro výstavbu vodovodních sítí. Nejsou tudíž navrhovány řady menších rozměrů než De 90, resp. 63.

Pro rodinné domky nutno vybudovat 465,0 m vodovodu PE90, kerý bude napojen na stávající řad. Nový řad bude napojen na stavajíci rozvody (čímž dojde k zaokruhování) a v nejnižším místě bude osazen podzemní hydrant pro možnost odkalení. Dále budou na řadu osazeny dva další hydranty – po cca 200 m pro možnost požárního zabezpečení.

Vodovodní přípojky budou součástí stavebních objektů. Tlak na vodovodních přípojkách bude 492 – 445 = 47,0 m  až 492 – 465 = 27,0 m , což jsou tlaky v souladu s vyhláškou 428 z 16.11.2001 (zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích), přípustné pro max. dvě nadzemní podlaží.

východ

Lokalita bude napojena na stávající vodovodní řad LT 80 přípojkou PE 80 v délce 150 m.

9.1.2.Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu.

V Mořičově není žádná veřejná kanalizace, jedině snad s výjimkou vícebytového domu. Jednotlivé objekty jsou přes septiky nebo jiné jímky vyústěny do podmoku nebo do terénu.

Koncepce odkanalizování

Charakteristika současného stavu.

V Mořičově není žádná veřejná kanalizace, jedině snad s výjimkou vícebytového domu. Jednotlivé objekty jsou přes septiky nebo jiné jímky vyústěny do podmoku nebo do terénu.

Koncepce odkanalizování

střed

V souvislosti se záměrem výstavby rodinných domů bylo nutno řešit způsob jejich odkanalizování. Jako podklad pro rozhodování odpovědných orgánů byla zpracována rozvaha o možnostech odkanalizování, s orientačním vyčíslením investičních nákladů, postupu výstavby a dopadu na životní prostředí. K dalšímu zpracování byla doporučena alternativa s přečerpáním odpadních vod na ČOV Ostrov.

Navrhuje se proto výstavba I.etapy splaškové kanalizace z kvalitní kameniny DN250 pro zamýšlené rodinné domy v délce 440m, čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) o výkonu cca  2,0l/s a H cca10m, přívod elektřiny, příjezdová komunikace, signalizace a výtlačný řad PE63 v délce 1550m podél komunikace a přes Bystřici do ČOV Ostrov. Vzhledem k tomu, že není k disposici recipient, bude posouzena otázka bezpečnostního přelivu. Bude zaústěn do dešťové kanalizace, nebo bude ČS bez přelivu.

II.etapa v celkové délce cca 600m může být budována postupně podle požadavku stavebníků nebo možností města. Kanalizační přípojky budou součástí stavebních objektů.

Návrh kanalizace byl zpracován na podkladě vrstevnicové mapy 1 : 5000 s intervalem vrstevnic 2,5m. Po podrobném zaměření terénu může doznat změny

Srážkové vody budou odváděny jako dosud, tj.povrchovým odtokem. U nových parcel se navrhuje, aby srážkové vody ze střech a zpevněných ploch byly zachyceny a využity přímo na parcele v akumulačních nádržích. Pouze přepady budou odvedeny do začínající vodoteče směrem k Bystřici.

západ

Řešené území bude odkanalizováno v zásadě za dodržení výše uvedené koncepce. Splaškové vody od jednotlivých RD budou gravitačně svedeny do čerpací stanice, jejíž výtlak bude napojen na výtlak navrhovaný v předchozí studii – lokalita střed. Délka splaškové kanalizace bude 345,0 m a výtlaku cca 30,0 m  Čerpací stanice bude vybavena čerpadly s mělničem a dálkovým přenosem dat do dispečinku předpokládaného budoucího provozovatele. Součástí ČS bude přípojka NN, včetně měření spotřeby a přípojka vody. V rámci komunikací bude řešena zpevněná plocha pro obsluhu ČS.

Dešťová kanalizace bude odvodňovat pouze navrhovanou komunikaci a pouze v nejnutnějším rozsahu – je navrhována stoka délky 280,0 m, DN 250. Jediným možným místem zaústění je silniční příkop, což bude zásadní legislativní problém.

Východ

Řešené území je odkanalizováno pomocí 2 větví splaškové kanalizace, do větve, jejíž vedení je zakotveno již v lokalitě střed je odkanalizován RD v západní části lokality, pro odkanalizování skupiny RD ve východní části lokality je navržena nová kanalizační gravitační stoka K 250  vedená prolukou mezi navrženými RD v délce 100m.Obě větve jsou zaústěny do navrhované čerpací stanice odpadních vod.

Dešťová kanalizace bude odvodňovat pouze navrhovanou komunikaci a pouze v nejnutnějším rozsahu – je navrhována stoka délky 190,0 m, DN 250.

9.2.Zásobování el.energií

Zásobování elektrickou energií

Současný stav

V současné době je obec  Moříčov  zásobována  elektrickou  energií  z Rozvodny 110 / 22 kV  Ostrov - Kfely venkovním vedením 22 kV, vývod Ostrov - jih . Vlastní dodávka je na území obce  realizována prostřednictvím zděné transformační stanice typu  „ Minaret“ , osazené transformátorem 100 kVA a  venkovní NN sítí .  Část domovních přípojek je provedena závěsnými kabely .

Veřejné osvětlení  je zajištěno svítidly s výbojkovými zdroji světla umístěnými na výložnících osazených v převážné míře na opěrných bodech NN sítě . Dle situování osvětlovacích bodů se jedná pouze o osvětlení orientační  nesplňující podmínky ČSN.

# Návrh

Návrh zásobování  elektrickou energií vychází ze stávajícího způsobu zásobování obce a navrhovaného dispozičního řešení zpracovaných  urbanistických studií s pozemky pro výstavbu  33  RD . Návrh  nepředpokládá změnu systému zásobování , t.j. že i nadále bude  směřováno na venkovní vedení 22 kV vývod Ostrov – jih .

# Bilance potřeb elektrické energie

Vzhledem k dostupnosti jednotlivých paliv a energií  US zvažovala  alternativní možnost vytápění elektrickou energií , přičemž s ohledem na náročnost spotřeb studie preferuje  výstavbu nízkoenergetických , eventuálně pasivních RD .

Při stanovení soudobého příkonu RD bylo vycházeno z Pravidel  pro ES  ČEZ . Pro účely vytápění pak dodržení hodnot tepelného odporu dle novely ČSN 73 0540  -  Tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov a kriterií roční spotřeby  stanovených pro nízkoenergetické a pasivní RD .

Jedná se o spotřeby  pro  účely  vytápění  ,  přípravu  TUV  a  větrání , přičemž by mělo býti dosaženo následujících   hodnot -  u  nízkoenergetických  RD ≤  50 kWh / m2 . r

-  u pasivních RD  ≤  15 kWh / m2 . r

Z hlediska realizace zásobování el.energií lze území navrhované lokality RD rozdělit na  -

- západní lokalitu s navrhovanou výstavbou  18 RD

- vnitřní území  s navrhovanou výstavbou       8 RD

- východní lokalitu s navrhovanou výstavbou 7 RD

Dle výše uvedených pravidel pro ES se jedná o zařazení bytového odběru do kategorie B 1, tj. využití elektrické energie pro osvětlení a drobné domácí spotřebiče do 16 A  a  pro  přípravu pokrmů .

Příkon pro pokrytí tepelných ztrát navrhovaných RD byl stanoven od nepřekročitelné roční spotřeby tepelné energie

Příkon stávající zástavby byl odvozen z provedeného měření špičkového odběru v DTS obce

Lokalita západ

Ps       = ( 1,6 + 6,4 / 18 ½ ) . 18 . 1,5   =  84  kW

Ptep.NE RD = 18  . 3,6  =  65 kW

Ptep.PRD      = 18  . 1,1 =  20 kW

PČOV       =                      5 kW

Celkový příkon    Pcelk NERD  =  84 + 65 + 5 =  154 kW

Celkový příkon    Pcelk PRD     =  84 + 20 + 5 =  109  kW

PtepNERD  - soudobý příkon pro vytápění,TUV a větrání nízkoenergetichých RD

PtepPRD   -  soudobý příkon pro vytápění,TUV a větrání pasivních RD

Lokalita centrální část území

Ps        = ( 1,6 + 6,4 / 8 ½ ) . 8 . 1,5       =  50 kW

Psstáv. =   19 kW

Ptep.NE RD =  8  . 3,6  =  29 kW

Ptep.PRD      = 18  . 1,1 =   9 kW

PČOV       =                     5 kW

Celkový příkon    Pcelk NERD  =  50 + 19 + 29 + 5 =  103 kW

Celkový příkon    Pcelk PRD     =  50 + 19 +   9 + 5 =    83  kW

Lokalita východ

Ps       = ( 1,6 + 6,4 / 7 ½ ) . 7 . 1,5        =    42  kW

Psstáv. =   19 kW

Ptep.NE RD =  7  . 3,6  =  25 kW

Ptep.PRD      =  7  . 1,1 =    8  kW

Celkový příkon    Pcelk NERD  =  42 + 19 + 25      =    86 kW

Celkový příkon    Pcelk PRD     =  42 + 19 +   9      =    69  kW

Veřejné osvětlení                               3,0 kW

Celkový předpokládaný  soudobý  příkon obce celkem

P MIN .  = Plok.západ   + Pcentrál ..území  + Plok.východ  + P VO =  109 +   83 + 69 + 3  =  264 kW

P MAX . = Plok.západ   + Pcentrál ..území  + Plok.východ  + P VO =  154 + 103 + 89 + 3  =  346 kW

Hodnota celkového soudobého příkonu se pohybuje v rozmezí    264 kW  -  346 kW

Navrhované  řešení

S ohledem na zatížení stávající distribuční transformační stanice ( DTS ) a rozvodné sítě nelze navrhované lokality RD zásobovat elektrickou energií ze stávajícího rozvodného systému .

Návrh  předpokládá provedení rekonstrukce  transformační stanice , spočívající ve výměně stávajícího transformátoru za transformátor o výkonu 250 kVA ( výhledově až 400 kVA ), výměnu NN rozvaděče a provedení rekonstrukce a dostavby části NN rozvodné sítě  .

Dodávka el.energie bude pro navrhované lokality  RD a stávající zástavbu   realizována  z rekonstruované DTS  -

- západ - dvěma   kabelovými vývody E-A2X2Y  JN 4 x 120  mm2   sloužícími   jako páteřní vedení , smyčkované přes přípojkové skříně a  dělené přes  rozpojovací  skříň   SR 3  umístěné v pilíři   situované v severní části řešeného území . Z této rozpojovací skříně bude napojen další dílčí úsek NN větve pro přečerpávací stanici odpadních vod situovanou při příjezdní komunikaci  od Ostrova  . Vlastní napojení objektů bude realizováno z pilířků situovaných na veřejně přístupných místech u obslužných komunikací osazených pro 2 RD přípojkovými skříněmi SS – 200 a SS – 100 pro 1 RD doplněné vždy   elektroměrovými rozvodnicemi

- střed

Stávající NN venkovní vývod z TS bude nahrazen k opěrnému bodu odbočení na p.p.č. 5 / 3         v celkové délce cca 100 m  závěsným kabelem AES 4 x 150 mm2  . Stávající   odběrné místo na této trase  napojené z venkovního vedení bude přepojeno na závěsný kabel .

Z výše uvedeného opěrného bodu bude na závěsný kabel napojeno  –

-  venkovní vedení vedoucí severním směrem  k objektu č.p. 74  a  přípojky provedené  závěsným kabelem pro objekty č. p. 1 a 2

-  kabelové vedení E-A2X2Y  JN 4 x 120  mm2    , které po přechodu   místní komunikace  pokračuje  do postraní uličky s navrhovanou výstavbou RD . Z tohoto kabelu prostřednictvím nově osazených přípojkových skříní budou též napojeny stávající odběrná místa . Napojení nově vybudovaných  RD a přečerpací stanice odpadních vod   bude realizováno z pilířků situovaných na veřejně přístupných místech u obslužných komunikací osazených pro 2 RD přípojkovými skříněmi SS – 200 a SS – 100 pro 1 RD. Tyto přípojkové skříně budou doplněny  elektroměrovými rozvodnicemi . Napojení  RD situované v oblouku místní komunikace , objekt č.p. 10 a přečerpávací stanici odpadních vod bude provedeno  kabelovým vedením E-A2X2Y  JN 4 x 35  mm2

Páteřní   kabelové  vedení  bude  propojeno  na   stávající   venkovní  vedení  na  pozemku p.p.č. 10 / 3.  Stávající venkovní vedení  bude demontováno .

- nově realizovaný závěsný kabel AES 4 x 70 mm2  náhradou za stávající venkovní vedení  směřující jižním směrem  na p.p.č  55 (viz pokračování lokalita východ )

- východ  - z výše uvedeného závěsného kabelu AES 4 x 70 mm2      bude  na p.p.č  55  napojeno vedení pro objekty č.p. 26 – 28  a  závěsný kabel po přechodu místní  komunikace bude ukončen na prvém opěrném bodě za komunikací . Stávající venkovní vedení v tomto úseku bude demontováno . Z tohoto bodu bude napojeno stávající venkovní vedení  zásobující  objekty   č.p. 21 , 61 , 41 , 16   a   nově  realizované  kabelové   vedení  E-A2X2Y  JN 4 x 70  mm2    směřující do navrhované lokality 7 RD .

Napojení nově vybudovaných  RD z kabelového vedení bude zajištěno z pilířků situovaných na veřejně přístupných místech u obslužných komunikací osazených pro 2 RD přípojkovými skříněmi SS – 200 a SS – 100 pro 1 RD doplněné  elektroměrovými rozvodnicemi .

Kabelová vedení budou uloženy v souladu  s normou ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení .Budou situovány v terénu    při komunikacích v travnatých plochách  a v navrhovaných chodnících obslužných zón . Přechody přes komunikace budou zajištěny uložením kabelů do chrániček ve výkopu o hloubce 120 cm .

Veřejné osvětlení  bude  provedeno  dle  ČSN 36 0410 pro obslužné komunikace v zatřídění

C 3 svítidly typu NAVY 70 W umístěných na ocelových stožárech . Napájení VO bude realizováno z nově instalovaného rozvaděče RVO umístěného na DTS a rozvodná soustava VO navrhované  lokality bude provedena zemními  kabely CYKY 4 x 6 mm2  uloženými mezi osvětlovacími body v kopoflexech . Současně s kabelovým rozvodem bude v celé trase uložen zemnič . Stávající veřejné osvětlení bude demontováno .

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN  33 200-4-41 a PNE 33 0000-1 „Ochrana před úrazem elektrickým proudem“ pro zařízení NN samočinným odpojením od zdroje pomocí nadproudových jistících prvků .

# Základní technické údaje rozvody NN

Soustava : 3 + PEN , 50 Hz , 400 / 230 V , TN - C

# Ochranná pásma

Elektrická rozvodná zařízení jsou podle Zákona 458 / 2000 Sb chráněna ochrannými pásmy . Ochranná pásma stanovena dle dosavadních právních předpisů zůstávají zachována i po nabytí účinnosti výše uvedeného Zákona .

Ochranné pásmo  -

U venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajního vodiče a činí

U napětí  nad 1 kV do 35 kV  7 m  ( 10 m )

U elektrických zděných stanic s převodem nad 1 kV a menším než 52 kV     2 m ( 30  m )

U zemních kabelů činí                       1 m

Hodnoty ochranných pásem uvedených v závorkách se vztahují na zařízení realizovaná před 1.1.1995 a 1.1.2001 , tj. před platností Zákona 222 / 94 Sb a 458 / 2000 Sb .

# Zásobování teplem

Současný stav

V současné době je stávající zástavba  na  území obce zásobována teplem převážně s využitím tuhých paliv . Lze konstatovat , že tento stav nepříznivě ovlivňuje stav ovzduší a životní prostředí .

# Klimatické údaje

Místo : Moříčov

Poloha : nechráněná

Krajina : s intenzivními větry

Oblastní výpočtová teplota     - 15 0 C

Průměrná teplota v topném období   : + 3,8 0 C

Počet topných dnů :  254

Počet denostupňů ( 18 0 C )       : 3 607

Převládající větry   : jihozápadní

Nadmořská výška   :   445 - 460 m.n.m

Návrh

S ohledem na současný způsob vytápění obce  se jeví potřeba  minimalizovat u nově navrhovaných RD  nepříznivý dopad na životní prostředí Vzhledem k náročnosti potřeb tepelné energie pro účely vytápění , přípravy TUV a větrání doporučuje se pro navrhovanou výstavbu využít nízkoenergetických  a pasivních  RD  .

S ohledem na dostupnost jednotlivých paliv a energií se jeví jako nejvhodnější využití   elektrické energie ( tepelná čerpadle , ZZT )  . Dalšími vhodnými palivy pro zdroje tepla  jsou  biopaliva ,  případně zkapalněný plynu nebo EKO lehký olej a z energií pak jako doplňující sluneční energie  .

Využití zemního plynu pro vzdálenosti stávajících provozovaných plynovodních sítí – Velichov ( 2 700m )  , Ostrov RS u Teplárny ( 3 700 m) z důvodu vysoké nákladovosti realizace záměru nereálné .

9.4.Spoje

V  zastavěné části obce probíhá telefonní vedení,  napojovací bod je v prostoru u zastávky autobusu ve vzdálenosti  cca 100m, přívodní vedení je možné variantně kabelem v zemi nebo závěsným kabelem.

Současný trend v komunikačních službách však zaznamenává prudký odklon od pevných telefonních linek, proto je v rámci zástavby počítáno s pokládkou datových kabelů, které mohou být využity variabilně podle skutečných potřeb v době výstavby lokality.

9.5.Nakládání s odpady

Likvidace odpadu v  řešeném území bude organizována v rámci systému likvidace odpadu v Mořičově, sběr bude  zaměřen na separaci jednotlivých složek.

B.10 ) Zeleň

V rámci návrhu zástavby území se počítá s výsadbou vysoké , střední i nízké zeleně.

Výsadba stromů je navržena ve formě ozelenění zahrad a vymezení jednotlivých pozemků, především pak v souvislém pásu na západním okraji území jako ochrana proti větru  a pro pohledové vymezení  zástavby ze strany polí.

S keřovýn patrem se počítá především jako doprovodnou zelení pro odstínění jednotlivých obytných zahrad a odstínění zahrad od komunikací a dále jako doprovodná zeleň v pásu na mezi nad jižním okrajem zóny oddělujícím řešené území od polních pozemků.

V co největší míře jsou respektovány linie stávajících stromů především podél komunikací .

B.11 ) Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a  asanačních  úprav

Jako pozemky pro veřejně prospěšné stavby budou v území vymezeny tyto plochy pro:

1) - hřiště

2) - nové  obslužné komunikace

3) - vodovodní rozvody

4) - kanalizační stoky

5) – NN  kabelové rozvody

6) - veřejné osvětlení

7) - spojové kabelové rozvody

B.12 ) Vyhodnocení vlivu navržené koncepce na životní prostředí

Navržená koncepce zástavby bude mít zásadní vliv především na doplnění technické infrastruktury v obci v oblasti řešení likvidace odpadních vod. Vybudování kanalizačního systému a tlakového sběrače na Ostrovskou čistírnu odpadních vod bude mít vliv na zlepšení čistoty vod v řešeném území.

Koncepce zásobování teplem a ohřevu TUV při využití ušlechtilých zdrojů bude mít vliv na zlepšení čistoty ovzduší.

Výsadba především vysoké a střední zeleně ve vztahu k ozelenění zahrad a při realizaci ochranného pásu zeleně na západním okraji lokality přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci.

Dalším zlepšením životního – obytného prostředí obce pak bude realizace dětského hřiště na jižním okraji lokality.

B.13. Orientační propočet nákladů na komunikace a sítě technické infrastruktury

Komunikace

Západ

Obslužné komunikace D1..380 bm x 4,5m + 40 x 3,5m

= 1850 m2 á 1800,-/m2					                    3 330 000,-

Rekonstrukce – rozšíření  pro D1 ... 90 bm x 0,5m

= 45 m2 á 1500,-/m2		    				                          67 500,-

Celkem							                     3 397 500,-

Východ

Obslužné komunikace D1..110 bm x 4,m + 420m2

= 840 m2 á 1800,-/m2					                                1 512 000,-

Celkem							                     4 909 500,-

Vodohospodářské stavby

Střed

Vodovodní potrubí v souběhu s navrženou kanalizací v krajnici vozovky

PE90 – 120m a PE63 – 40m = 160m x 1400 Kč/m				      224 000,-

Kanalizační potrubí z kvalitní kameniny(bez nutnosti obetonování) v okraji

vozovky v hloubce min.2m - I.etapa = 440m x 3000 Kč/m			     1 320 000,-

ČSOV vč.přívodu el.energie a signalizace					        450 000,-

příjezd k ČSOV z místní komunikace–obratiště 3,5x14 = 50m2 x 1400Kč/m2       70 000,-

výtlačný řad v nezpevněném terénu  1550m x 1000 Kč/m			     1 550 000,-

přechod přes řeku Bystřici 							          50 000, -

celkem 									     3 664 000,-

Západ

Vodovodní řad IPE 90 …465 á 1200,-/bm	          560 000,-

Kanalizační stoka KT 250 ……….…415 bm á 3 000,-/bm	       1 245 000,-

Dešťová kanalizace DN 250……..…280 bm  á 2200,-/bm                                   620 000,-

Čerpací stanice								        450 000,-

Výtlak PE 63…………………………30 bm á  800,-/bm              	                      24 000,-

Podvrt komunikace…………………..10 b m á 3200,-/bm		                      32 000,-

Celkem                                                                                                                2 371 000,-

Východ

Vodovodní řad IPE 90 …150 á 1200,-/bm	          180 000,-

Kanalizační stoka KT 250 ……….…100 bm á 3 000,-/bm	          300 000,-

Dešťová kanalizace DN 250……..…190 bm  á 2200,-/bm                                   418 000,-

Celkem                                                                                                                   898 000,-

Elektro

výměna transformátoru  250 kVA                                                                         150 000,-

výměna  NN rozvaděče                                                                                         100 000,-

zemní kabel včetně výkopu,záhozu a povrch.úprav

NN kabelový rozvod E – A2X2Y  JN 4  x  120 mm2      930  m   - 940,- / m        874 200,-

NN kabelový rozvod E – A2X2Y  JN 4  x    70 mm2       250  m   -  900,- / m       225 000,-

NN kabelový rozvod E – A2X2Y  JN 4  x     35 mm2      400  m  - 700,- / m         280 000,-

Překop komunikace                                                                                                 20 000,-

Závěs.izol.vodič AES 4 x 150  mm2  na stáv.op.bodech  110 m - 250,- / m            27 500,-

Závěs.izol.vodič AES 1 x   70  mm2  na stáv.op.bodech  150 m - 200,- / m            30 000,-

Rozvodná skříň SR  3 v pilíři           2  ks     26 200,- / ks                                       52 400 ,-

Přípojková skříň v pilíři  SS 200      6 x 160 A    14 ks  14 000,- / ks                   196 000,-

Přípojková skříň v pilíři  SS 100      3 x 160 A    13 ks  12 000,- / ks                   156 000,-

Demontáž  NN venkovního vedení a přípojek   400 m                                           40 000,-

Celkem                                                                                                               2 151 100,-

Veřejné osvětlení

37 ocelových stožárů se  svítidly NAVY 70 W  14 400,- / ks                                532 800,-

kabel.rozvod VO CYKY 4 x 6 mm2   vč.výkopu,záhozu,povrch.úprav

a uzemnění ……….1 470 m á 840,- / m      		                                          1 234 800,-

Rozvaděč RVO                                                                                                          30 000,-

Demontáž stáv. VO                                                                                                   20 000,-

Celkem                                                                                                                 1 817 600,-

Z důvodu minimalizace vynaložených nákladů se jeví vhodné realizovat výše uvedené  montážní práce v plném rozsahu , tak jak je výše specifikováno pro jednotlivé navrhované lokality výstavby RD. Realizace pouze dílčích úprav rozvodné sítě , které  by  vyplynuly z   postupné nekoordinované výstavby  RD, by v konečné podobě vyvolaly  následné nutné  úpravy sítě a rekonstrukce, a tím i zvýšení nákladů realizace celého záměru.

Celkové náklady na komunikace a sítě technické infrastruktury

Komunikace							         4 909 500,-Kč

Vodovod a Kanalizace                                                                            6 933 000,-Kč

Zásobování elektrickou energií	2 151 100,- Kč

Veřejné osvětlení 	 1 817 600,- Kč

Spoje	    200 000,-Kč

_______________________________________________________________________

Celkem	16 011 200,-Kč

Investice na 1 RD	     500 350,-Kč